## Slide 1
Функция будильника (активна, пока не будет отменена)
Чтобы установить функцию будильника,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите 4 1. (Загорится кнопка MON.)
Введите зону станций. (6 цифр) Если она одна, наберите номер дважды.
Введите время, после того, как услышите подтверждающий сигнал,
(HHMM=час и минуты) в 24-часовом режиме. (HH/час = 00~23,
MM/минуты = 0~59)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE (для одного раза) или наберите # и
HOLD/SAVE (постоянно, пока не будет отменена).
Кнопка
Процедуры
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню, чтобы выбрать меню
ПРОГРАММА. На дисплее вы увидите следующее.
ПРОГРАМ. АTD
ПРОГРАМ. СТАНЦИИ
РКОСТЬ ДИСПЛЕЯ
ГРОМКОСТЬ ЗВОНОК
ГРОМКОСТЬ СПИКЕР
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Выберите ПРОГРАМ. АTD. На дисплее вы увидите следующее.
A>УСТ. БУДИЛЬНИК
A>УДАЛИТЬ БУД.
A>УДАЛИТЬ ПАРОЛЬ
A>ИЗМЕНИТЬ ДАТУ
A>ИЗМЕН. ВРЕМЯ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите УСТ. БУДИЛЬНИК.
Введите диапазон станций (XXX-YYY), которые будут получать звонок.
Введите время (HHmm) в 24-часовом режиме.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE (для одного раза) или наберите # и
HOLD/SAVE (постоянно, пока не будет отменена).
Чтобы отменить функцию будильника,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите 4 2. (Вы услышите подтверждающий сигнал и
загорится кнопка MON.)
Наберите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE (MON перестанет мигать.)
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. АTD.
Выберите кнопку УДАЛИТЬ БУД.
Введите диапазон станций (XXX~YYY).
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 2
Системные сообщения
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 4.
В DVU, наберите 0 1 для сообщения 1, наберите 0 2 для сообщения
2 или 0 3 для сообщения 3. (Сообщение 3 воспроизводится, если
номер занят.)
В EDVU вам предлагается 31 (01~31) системное сообщение.
1~9 : для поиска или информации о компании
10 : для неправильной информации
11 : для Timeout message (сообщение об окончании разговорного времени)
12 : для Try again message (попробуйте еще раз)
13 : для Transfer to attendant message (перевод звонка на станцию оператора)
14 : для Leave message (оставьте сообщение)
15 : для Record message (запишите сообщение)
16 : для Enter authorization message (введите сообщение о разрешении)
17 : для MOH message (сообщение МОН)
18 : для Busy message (сообщение “занято”)
Нажмите кнопку # после того, как прослушаете сообщение.
Запишите сообщение и повесьте трубку.
Кнопка
Процедуры
Эти сообщения может записать только оператор системы.
Набор по имени (для ICM)
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 8.
Наберите номер станции и введите имя с помощью этих кодов.
A = [2] [1] B = [2] [2] C = [2] [3] D = [3] [1] E = [3] [2] F = [3] [3]
G = [4] [1] H = [4] [2] I = [4] [3] J = [5] [1] K = [5] [2] L = [5] [3]
M = [6] [1] N = [6] [2] O = [6] [3] P = [7] [1] Q = [7] [* ] R = [7] [2]
S = [7] [3] T = [8] [1] U = [8] [2] V = [8] [3] W = [9] [1] X = [9] [2]
Y = [9] [3] Z = [9] [#] . = [1] [3] , = [* ] [3] : = [* ] [2] пробел = [* ] [1]
0 = [0] [0] 1 = [1] [0] 2 = [2] [0] 3 = [3] [0] 4 = [3] [0] 5 = [5] [0]
6 = [6] [0] 7 = [7] [0] 8 = [8] [0] 9 = [9] [0]
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 3
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. АTD.
Нажмите кнопку вниз () 3 раза. На дисплее вы увидите следующее.
Кнопка
Процедуры
Набор по имени (для ICM) (продолжение)
A>НАБЕРИТЕ ИМЯ
A>АВТО ДЕНЬ-НОЧЬ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Наберите номер станции и введите имя с помощью кодов.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Вмешательство оператора
Кнопка
Процедуры
Как настроить мягкую кнопку для вызова этой функции,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите мягкую кнопку, которую хотите запрограммировать.
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите 8 6.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как воспользоваться этой функцией,
Нажмите кнопку прямого доступа DSS той станции, на которую вы
хотите позвонить (Вы услышите короткие гудки).)
Нажмите кнопку ATD INTRUSION.
(На такой станции будет слышен предупреждающий сигнал, после
чего будет установлена 3-сторонняя конференция.)
Оператор системы может вмешиваться в разговор по внешней линии.
Блокировка внешней линии для исходящих звонков
Кнопка
Процедуры
Как установить блокировку на исходящие звонки,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите * 8.
Нажмите кнопку внешней линии. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Теперь кнопка внешней линии заблокирована.
Повторите процедуру, чтобы отменить блокировку.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 4
Блокировка внешней линии для исходящих звонков (продолжение)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. АTD.
Нажмите кнопку вниз () 1 раз. На дисплее вы увидите следующее.
Кнопка
Процедуры
A>БЛОКИРОВАТЬ
A>СТЕРЕТЬ СООБЩ.
A>ВЫБОР МУЗ. КАН.
A>УСТАН. ВРЕМЕНИ
A>ТОЛЬКО ИНТЕРК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите БЛОКИРОВАТЬ.
Нажмите кнопку внешней линии. (Вы услышите сигнал подтверждения.)
Изменение формата времени/даты
Кнопка
Процедуры
Как изменить формат даты на дисплее,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите * 5.
Формат будет изменяться с DDMMYY на MMDDYY и наоборот.
(YY : год, MM : месяц, DD : день)
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. АTD.
Нажмите кнопку вниз () 1 раз.
Выберите ИЗМЕНИТЬ ДАТУ.
Формат будет изменяться с DDMMYY на MMDDYY и наоборот.
(YY : год, MM : месяц, DD : день)
Как изменить формат времени на дисплее,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите * 6.
Вы можете выбрать 12-часовой или 24-часовой режим.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 5
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. АTD. На дисплее вы увидите следующее.
Кнопка
Процедуры
A>УСТ. БУДИЛЬНИК
A>УДАЛИТЬ БУД.
A>УДАЛИТЬ ПАРОЛЬ
A>ИЗМЕНИТЬ ДАТУ
A>ИЗМЕН. ВРЕМЯ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите кнопку ИЗМЕН. ВРЕМЯ.
Вы можете выбрать 12-часовой или 24-часовой режим.
Изменение формата времени/даты (продолжение)
Как создать свои собственные сообщения
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите * 7.
Наберите номер нужного сообщения. (11~20)
Введите сообщение с помощью кодов, указанных в пункте “Набор по
имени (для ICM)”.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Распечатка отчетов SMDR
Кнопка
Процедуры
О станциях,
Наберите * 0.
Введите разброс станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Отчеты SMDR будут распечатаны с помощью принтера, подключенного
к KSU.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 6
Нажмите 4 кнопку меню от главного меню, чтобы выбрать меню ОПЦИИ.
На дисплее вы увидите следующее.
ВНУТР.ВЫЗОВ (01-20)
ОБЩИЙ ВЫЗОВ
ВНЕШ. ОБЩ. ВЫЗОВ
ВНЕШ/ВНУТР. ВЫЗОВ
ВСТРЕТЬ МЕНЯ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Кнопка
Процедуры
Распечатка отчетов SMDR (Продолжение)
GDK-162 : 01~20
100 : 01 ~15
FPII : 01~05
Нажмите кнопку вниз четыре раза. На дисплее вы увидите следующее.
ПЕЧАТЬ SMDR СТАН.
ПЕЧАТЬ SMDR ГРУП.
УДАЛИТЬ SMDR СТАН
УДАЛИТЬ SMR ГРУП.
СТОИМОСТЬ ЗВОНК
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ПЕЧАТЬ SMDR СТАН.
Введите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Об отчетных группах,
Наберите * 1.
Введите нужную отчетную группу.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
(Отчеты SMDR будут распечатаны с помощью принтера, подключенного
к KSU.)
GDK-162 : 01~99
100 : 01~24
FPII :01~24
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите 4 кнопку меню от главного меню, чтобы выбрать меню ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз четыре раза.
Выберите ПЕЧАТЬ SMDR ГРУП.
Введите нужную отчетную группу.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
GDK-162 : 01~99
100 : 01~24
FPII :01~24
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 7
Кнопка
Процедуры
Стирание отчетов о станциях,
Наберите * 2.
Введите разброс станций.
(Будут стерты отчеты SMDR о всех указанных станциях.)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Стирание отчетов SMDR
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD , LKD-30LD)
Нажмите 4 кнопку меню от главного меню, чтобы выбрать меню ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз четыре раза.
Выберите УДАЛИТЬ SMDR СТАН.
Введите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Стирание информации об отчетной группе,
Наберите * 3.
Введите номер отчетной группы.
(Будут стерты отчеты SMDR о всех указанных станциях.)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD , LKD-30LD)
Нажмите 4 кнопку меню от главного меню, чтобы выбрать меню ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз четыре раза.
Выберите УДАЛИТЬ SMDR ГРУП.
Введите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как узнать оплату за звонки,
Наберите * 4.
Введите номер станции.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите 4 кнопку меню от главного меню, чтобы выбрать меню ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз четыре раза.
Выберите СТОИМОСТЬ ЗВОНК.
Введите номер станции.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 8
Временное изменение класса услуг (COS)
Включение функции временного изменения класса услуг,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 2.
Укажите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Кнопка
Процедуры
Пользователь станции может временно изменить класс услуг, чтобы защитить себя от
неавторизованного пользования станцией.
Включение функции временного изменения класса услуг,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 3.
Укажите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Анализ трафика
Кнопка
Процедуры
Как установить эту функцию,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 7 1.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как отключить данную функцию,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 7 2.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как распечатать результаты анализа,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 7 3.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как отменить распечатку,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 7 4.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Система будет отслеживать и записывать различную информацию о рабочих нагрузках (трафике), которую затем можно распечатать. С помощью этой информации можно определить, правильно ли работает система. Если данная функция включена, то информация о работе системы будет записываться до тех пор, пока не будет отключена. Информация о трафике направляется на порт RS232C. Информация о трафике бывает двух типов. К первому типу относится информация о том, сколько раз выполнялась та или иная операция.
Информация имеет цифровые значения в пределах от 00000 до 99999. Ко второму типу относится информация о времени использования того или иного устройства, т.е. станций, внешних линий, ресиверов DTMF и т.д. Время использования дается в секундах от 00000 дo 99999. Данная информация накапливается со времени, когда функция была включена, и сбрасывается только после выключения функции или после того, как значения превысят указанные пределы.

## Slide 9
Дневной/ночной режим обслуживания (ручной/автоматический)
Как включить/выключить ночной/дневной режим или режим
по требованию вручную,
Нажмите кнопку DND на станции оператора.
Затем кнопка DND замигает. (Система стоит в режиме “по требованию”.)
Если вы нажмете DND еще раз, система перейдет в ночной режим
обслуживания.
Режим “по требованию” нельзя установить автоматически.
Кнопка
Процедуры
Станция оператора имеет ночной режим обслуживания, которая позволяет воспользоваться
специальными функциями тем станциям, которые не имеют таких привилегий днем.
Как изменить режим автоматически,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите # 9.
Введите ДНЕВНОЕ + НОЧНОЕ ВРЕМЯ, или ДНЕВНОЕ + * или НОЧНОЕ + * .
Введите в формате HHMM (HH(часы) = 00~23, mm (минуты) = 00~59).
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Скоростной набор из системы
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора.
Группу номеров скоростного набора можно сохранить в системе. К ним будут иметь доступ
только определенные станции.
GDK-162 : 200~999
100 : 200~399
FPII :200~299
Выбор музыкального канала оператором
Кнопка
Процедуры
Чтобы выбрать канал,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите * 0.
Наберите музыкальный канал.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Оператор может выбрать источник музыкального канала для ICM.
GDK-162 : 0~2
100 : 0~2
FPII: 0~2

## Slide 10
Нажмите кнопку [TRANS/PGM] + 5 1 + номер станции (начало)
+ номер станции (конец)
+ Введите (00~25) + [HOLD/SAVE]
Введите (00~25)
GDK-162 GDK-FPII/100
0 0 0 0 английский
0 1 0 1 корейский
0 2 0 2 итальянский
0 3 0 3 английский для большого дисплея
0 4 0 4 шведский
0 5 0 5 норвежский
0 6 0 6 финский
0 7 0 7 голландский
0 8 0 8 испанский
0 9 0 9 корейский для большого дисплея
1 0 1 0 датский
. . 1 1 немецкий
. . 1 2 немецкий для большого дисплея
1 3 1 3 эстонский
1 2 1 4 эстонский для большого дисплея
1 4 1 5 шведский для большого дисплея
1 5 1 6 итальянский для большого дисплея
1 6 1 7 норвежский для большого дисплея
1 7 1 8 финский для большого дисплея
1 8 1 9 голландский для большого дисплея
2 0 2 0 русский
9 2 1 испанский для большого дисплея
2 1 2 2 русский для большого дисплея
1 1 2 3 датский для большого дисплея
. . 2 4 португальский
. . 2 5 португальский для большого дисплея
Кнопка
Процедуры
Оператор может отключить функции DND, CALL FORWARD и предварительные сообщения
на другой станции.
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите * 9.
Укажите диапазон станций.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как стереть сообщение на станции
Язык дисплея
Кнопка
Процедуры

## Slide 11
Кнопка
Процедуры
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку прямого доступа DSS нужной станции.
Повесьте трубку или нажмите кнопку RELEASE, чтобы закончить
разговор.
Сообщение по интеркому
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON Кнопка.
Нажмите кнопку PAGE.
Скажите свое сообщение.
Повесьте трубку или нажмите кнопку RELEASE.
Перевод внешнего звонка на другую станцию
Поступил звонок по внешней линии. Нажмите кнопку прямого доступа DSS.
Вы можете подождать, пока на звонок ответят, чтобы объявить о переводе
или,
Повесьте трубку или нажмите кнопку RELEASE.
Управление кнопками прямого доступа
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите запрограммированную кнопку INTERCOM GROUP CALL.
Звонок будет соединен со свободной станцией в системе.
Получение доступа к телефону, который находится в режиме DND
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку прямого доступа DSS (Вы услышите гудки.)
Нажмите кнопку OVERRIDE.
Групповой звонок по интеркому

## Slide 12
Алфавитный указатель
A
Автонабор последнего номера ............................... 13
Б
Блокировка внешних звонков ................................. 20
Будильник ................................................................ 21
B
Возвратный звонок ...............................................… 16
Вызов ....................................................................... 26
Восстановление внешних звонков .................…..... 20
И
Идентификационный код пользователя...............… 18
Изменение сигнала интеркома................................ 10
К
Как ответить на звонок по интеркому....................… 10
Как сделать внешний звонок ......................………... 9
Как ответить на внешний звонок ......................….… 9
Как ответить на запрос в очереди .......................… 13
Конференция ........................................................… 15
Как сделать звонок по интеркому ......................…... 10
Как поставить внешний звонок на удержание ....….. 10
Как создать свое собственное сообщение .....……. 25
Как поставить звонок по интеркому на удержание 11
Как сделать групповой звонок по интеркому ..…... 11
Как ответить на групповой звонок ....................….. 13
М
Музыка .................................................................… 29
Н
Настройка громкости звонка .................................. 30
Настройка громкости спикера ................................ 29
О
Очередь .................................................................. 13
Ответ на звонок на ожидании..............................… 16
Ожидание звонка .................................................... 16
Отключение микрофона ......................................… 13
П
Переадресация ....................................................... 29
Перевод звонка на ожидание .............................… 27
Перевод звонка ...............................................……. 11
Перевод главная станция/станция-секретарь ...… 14
Программирование имени ...................................… 24
DISA (прямой внутренний системный доступ) ....... 32
Пошаговый звонок ...............................................… 14
Р
Режим DND...................................................… 17
С
Стандартные сообщения ............................… 24
Спикер .......................................................…… 29
Сохранение номеров .................................….. 12
Скоростной набор на станции ...................…. 18
Сброс ..........................................................…. 29
Сообщение об ожидании ............................… 17 Станция DVU ...............................................… 30
Сохранение номера по имени ..................….. 22
У
Универсальный ночной ответ ....................… 28
Ф
Функция Voice Over ....................................… 11
Только для большого дисплея
Сброс будильника ....................................…… 33
Календарь ................................................….… 47
Изменение дифференциального кольца ..….. 32
Door Open .....................................................… 33
Настройка яркости дисплея .........................… 33
Изменение языка .......................................….. 34
Маршрутиризация линии ..........................….. 34
Действия оператора
Функция будильника ..................................….. 37
Системные сообщения ..............................….. 38
Набор по имени (для ICM) .................……….. 38
Вмешательство обслуживающего лица ......… 39
Блокировка внешней линии для исход
звонков ……………………………………………. 39
Изменение формата даты и времени .........… 40
Как создать свои собственные сообщения …. 41
Распечатка отчетов SMDR .......................…… 41
Стирание отчетов SMDR .........................…… 43
Временное изменение класса услу............….. 44
Анализ трафика ...........................................… 44
Дневной/ночной режим ..............................….. 45
Скоростной набор из системы ...................….. 45
Выбор музыкального канала оператором ….. 45
Как стереть сообщение на станции ...........…. 46
Язык дисплея ...............................................… 46
Управление кнопками прямого доступа ..…… 47