## Slide 1
Как сделать внешний звонок
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку внешней линии или наберите код
доступа к внешней линии.
Наберите нужный номер.
После того, как на ваш звонок ответят, поднимите трубку
или говорите с помощью спикера.
9, 8 +
162 : 01~48
100 : 01~24
FPII: 01~09
Или, 88 +
162 : 01~96
100 : 01~48
FPII: 01~34
Как ответить на внешний звонок
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON, чтобы
воспользоваться спикером.
Нажмите мигающую кнопку внешней линии.
(Если вы запрограммировали функцию Ответ на
отдельные линии, то вы можете ответить на звонок,
просто подняв трубку.)
Как сделать групповой звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Чтобы сделать групповой звонок по интеркому,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите групповой номер интеркома.
Станция №
162 : 620~649
100 : 620~634
FPII : 620~627
Кнопка
Процедуры
Диапазон

## Slide 2
Изменение режима ответа на звонки по интеркому
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите 4 9.
Введите 1 для Handsfree, 2 для тонального звонка или 3
для конфиденциального режима.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как сделать звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Наберите номер интеркома или нажмите запрограмми-
рованную кнопку прямого доступа.
Вы услышите,
- Гудки в тональном режиме. Подождите, пока
другая сторона не ответит на ваш звонок.
- 3 сигнала в режиме HF(громкоговорящая связь) или
PV(конфиденциальный режим). Говорите после сигнала.
Как ответить на звонок по интеркому
Кнопка
Процедуры
Если включен интерком,
- в режиме TN(тональный), после звонка по интеркому
поднимите трубку.
- в режиме PV , после 3 тональных сигналов и после того,
как услышите голос звонящего, поднимите трубку.
- в режиме HF (Handsfree), после 3 тональных сигналов
и после того, как услышите голос звонящего, поднимите
трубку или воспользуйтесь громкоговорящей связью.
Диапазон
Как поставить внешний звонок на удержание
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
- Два раза, если хотите поставить на удержание только
эту линию.
- Один раз, если хотите поставить на удержание систему.
Или в обратном порядке, в зависимости от того, как
запрограммирована эта функция.
Чтобы восстановить звонок при удержании системы
Поднимите трубку и нажмите мигающую кнопку внешней
линии, чтобы продолжить разговор.
Диапазон
Кнопка
Процедуры
Диапазон

## Slide 3
Как поставить звонок по интеркому на удержание
Если у вашего телефона есть кнопка ICM, вы можете пос-
тавить ваш звонок на удержание, нажав кнопку HOLD/SAVE.
При разговоре по интеркому, нажмите кнопку ICM или
кнопку HOLD/SAVE.
Кнопка ICM загорится и вы услышите сигнал интеркома.
Чтобы продолжить разговор,
Нажмите мигающую кнопку ICM и поднимите трубку.
Перевод звонка
Кнопка
Процедуры
Когда на линии внешний звонок,
Нажмите TRANS/PGM. (Звонок поставлен на удержание.)
Наберите номер станции или нажмите кнопку прямого
доступа.
Теперь вы можете сделать отслеживаемый и неотслежи-
ваемый перевод звонка.
Когда лицо, дополнительный номер которого был набран,
ответит, сообщите о переводе звонка и повесьте трубку.
Просто повесьте трубку, чтобы закончить перевод звонка,
после того, как наберете номер станции или нажмете кнопку
прямого доступа и услышите гудки.
Как ответить на отслеживаемый перевод звонка,
На вашем телефоне раздается такой звонок, который был
выбран вами в режиме ответа на звонки по интеркому.
Ответьте на звонок по интеркому.
Передающий звонок повесит трубку и звонок будет соеди-
нен с вами.
Диапазон
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII: 100~133
Отслеж.
перевод
Неотслеж.
перевод
Функция
Кнопка
Процедуры
Если вы разговариваете по интеркому или внешней линии
и поступает второй звонок, то будет гореть HOLD/SAVE.
После сигнала вы соединитесь с обеими звонящими.
Нажмите HOLD/SAVE, чтобы поговорить с новым звонящим.
Нажмите HOLD/SAVE, чтобы переключиться на другой
разговор.
Диапазон
Эта функция должна быть запрограммирована на станции.
Кнопка
Процедуры
Диапазон

## Slide 4
Повторный набор последнего номера
В памяти телефона сохраняется последний набранный во
внешнюю линию номер.
Чтобы набрать такой последний номер автоматически,
Нажмите кнопку REDIAL. Или,
Нажмите SPEED + *.
Сохранение набранного номера
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Если вы хотите сохранить последний набранный вами номер,
После набора номера не кладите трубку.
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Повесьте трубку.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите SPEED + #.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Сохранение номера в памяти
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите кнопку DIAL MEMO.
Чтобы запрограммировать [DIAL MEMO],
[TRANS/PGM] + мягкая кнопка + [TRANS/PGM] + 8 0 +
[HOLD/SAVE]
Нажмите кнопку DIAL MEMO.
Нажмите кнопку DIAL MEMO снова, чтобы сохранить.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите SPEED + #.
Чтобы проверить сохраненный номер,
В режиме ожидания, нажмите кнопку DIAL MEMO.
Сохраненный номер появится на дисплее (если есть).
При разговоре по внешней линии или по интеркому вы можете сохранить номер в памяти
телефона.

## Slide 5
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите кнопку REDIAL.
Повесьте трубку.
Если номер занят или не отвечает, то он будет набран
автоматически после определенного периода.
Загорается кнопка MUTE.
Нажмите кнопку MUTE, чтобы начать разговор.
Если номер на внешней линии занят или не отвечает, система может набрать номер еще
раз автоматически.
Выключение микрофона
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите кнопку MUTE, чтобы выключить микрофон.
Нажмите кнопку MUTЕ, еще раз, чтобы включить.
Если вы разговариваете по телефону, но хотите что-нибудь сказать присутствующим при
вашем разговоре лицам, вы можете сделать так, что звонящий ничего не услышит.
Автоматический набор номера
Очередь
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку занятой внешней линии или кнопку
руппы линий.
Когда вы нажмете кнопку CALLBK, загорится кнопка
CALLBK и вы услышите подтверждающий сигнал.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Если линия занята и вы хотите встать в очередь, чтобы подключится к линии, когда она
освободится, проделайте следующее:
Ответ на запрос в очереди
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Когда внешняя линия или одна из линий группы линий
освобождается,
Вы услышите гудки и загорится кнопка этой линии.
Поднимите трубку и наберите номер.

## Slide 6
Перевод главная станция/станция-секретарь
Кнопка
Процедуры
Если ваш телефон является главной станцией и он занят
или находится в режиме DND (“не беспокоить”), то все
звонки будут передаваться на станцию-секретаря.
Если ваш телефон является станцией-секретарем, то вы
можете сообщить на главную станцию, которая находится
в режиме DND, о поступившем звонке с помощью
функции ожидания звонка.
Диапазон
Пошаговый звонок
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Наберите внутренний номер.
После того, как услышите сигнал ICM, указывающий на то,
что линия занята, введите последнюю цифру нужного
номер в той же группе номеров (например, если занят
номер “112”, нажмите “4”, чтобы набрать номер “114”.)
При внешнем звонке нажмите кнопку SPEED и последнюю
цифру.
Ответ на групповой звонок
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Вы должны находится в той же группе станций, что и стан-
ция, на которую поступил звонок.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите 6 6 .
Нажмите четвертую кнопку от главного меню.
ЗВОН. ИНТЕРКОМ
СКОР. НАБ. СТАН.
СКОР. НАБ. СИСТ.
ОПЦИИ
ПРОГРАМ.
СТАНЦ. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
ВНУТР.ВЫЗ. (01-20)
ОБЩИЙ ВНУТР.
ОБЩИЙ ВНЕШ.
ОБЩИЙ ВСЕ
ВСТРЕЧНЫЙ
СТАНЦ. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII: 01~05
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите кнопку вниз (). На дисплее вы увидите.
ОЖИДАНИЕ (01-19)
ГРУП. ОТВЕТ
СТАНЦИЯ (#)
СТАНЦ. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII: 01~05
Выберите ГРУП. ОТВЕТ. Вы будете соединены со
звонящим автоматически.

## Slide 7
Ответ на звонок, поступающий в другую группу станций
Кнопка
Процедуры
Вы слышите звонок по интеркому или из внешней линии.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите 7 и введите номер станции, на которую поступил
звонок.
Звонок соединится с вашим телефоном.
Диапазон
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII : 100~133
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите четвертую кнопку от главного меню.
Выберите СТАНЦИЯ (#) и наберите номер станции, на
которой раздается звонок.
Вы будете соединены со звонком автоматически.
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII : 100~133
Конференция
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Чтобы начать конференцию,
Наберите нужный номер. (внешний или внутренний)
Нажмите CONF. (Первый номер ставится на удержание
и загорится кнопка CONF.)
Наберите второй номер.
Нажмите кнопку CONF два раза.
Говорите.
Чтобы подключить к конференции другое лицо,
Нажмите CONF.
Наберите второй номер.
Нажмите CONF два раза.
Чтобы временно выйти из конференции,
Нажмите CONF и повесьте трубку.
Другие номера останутся в конференции.
Повторное подключение к конференции,
Поднимите трубку и нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку CONF.
Чтобы отключить другое лицо,
(Вы должны участвовать в конференции.)
Нажмите кнопку внешней линии того лица, которое вы
хотите отключить от конференции.
Нажмите кнопку CONF.
Чтобы закончить конференцию,
Повесьте трубку или нажмите кнопку CONF.

## Slide 8
Ожидание звонка
Кнопка
Процедуры
Номер по интеркому занят. Нажмите “*”, последнюю
цифру номера или кнопку прямого доступа.
Разговаривающий по телефону, номер которого занят,
услышит сигнал.
Теперь он может ответить на ваш звонок .Вы можете
поговорить с ним или повесить трубку, чтобы перевести
поступивший звонок на его номер.
Диапазон
Если номер станции, который вы набираете, занят, вы можете предупредить о своем звонке.
Ответ на звонок, находящийся на ожидании с функцией
Кнопка
Процедуры
Вы услышите сигнал ожидания и загорится кнопка
HOLD/SAVE.
Нажмите HOLD/SAVE, чтобы поговорить со вторым
звонящим. Первый звонок ставится на удержание.
Вы сможете продолжить первый разговор, когда
закончите второй разговор.
Диапазон
Возвратный звонок
Кнопка
Процедуры
Если номер интеркома занят, нажмите CALLBK.
Повесьте трубку.
Телефон сообщит вам, когда на ваш звонок ответят.
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Диапазон
Если номер, который вы набираете, занят, вы можете сообщить о своем звонке.

## Slide 9
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON (загорится).
Нажмите кнопку DND/FOR.
Введите тип переадресации;
0 - Follow me (отслеживание)
1 - Unconditional (без условий)
2 - Busy calls (если номер занят)
3 - No answer calls (если номер не отвечает)
4 - Busy / no answer calls (если номер занят/не отвечает)
5 - Station off-net (если станция вне сети)
6 - Incoming outside line to off-net (system attendant only)
(Входящий внешний звонок на станцию, которая
находится вне сети - только со станции оператора.)
7 - DVU forward (переадресация DVU)
Наберите номер станции, нажмите кнопку прямого доступа
или наберите номер группы интеркома.
(Если установлен тип Follow-me, наберите идентифика-
ционный код доступа.)
Вы услышите подтверждающий сигнал, а на другой
станции загорится кнопка DND/FOR.
Повесьте трубку.
Как отменить переадресацию,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку DND/FOR и #.
Повесьте трубку.
Диапазон
Кнопка
Процедуры
Если номер не отвечает, нажмите кнопку CALLBK.
Повесьте трубку.
На другом телефоне загорится индикатор CALLBK LED.
Как ответить на звонок, о котором оставлено сообщение
Нажмите мигающую кнопку CALLBK.
На телефоне, с которого было оставлено сообщение,
раздастся тональный сигнал.
Диапазон
Сообщение о звонке
Переадресация звонка
Станция №
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII : 100~133
Группы интеркома
162 : 620~649
100 : 620~634
FPII : 620~627
Функция “не беспокоить” (Do Not Disturb)
Кнопка
Процедуры
Если на вашем телефоне, запрограммирована эта функция,
Положите трубку, нажмите DND/FOR (или при звонке).
Загорится индикатор, указывающий на режим DND.
Чтобы отменить данную функцию,
Нажмите кнопку DND/FOR (не поднимая трубку).
Индикатор погаснет и функция будет отключена.
Диапазон

## Slide 10
Скоростной набор на станции
Кнопка
Процедуры
Чтобы сохранить номера скор. набора со станции,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора (00~19)
Наберите телефонный номера, которые нужно сохранить.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Введите имя для набора по имени. (Доп. опция.)
Или,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора (00~19)
Нажмите кнопку внешней линии или кнопку группы линий.
Наберите телефонный номер, который нужно сохранить.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Введите имя для набора по имени. (Доп. опция.)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как использовать номера скор. набора станции,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора (00~19)
Как использовать номера скор. набора системы,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора
Чтобы стереть номера скоростного набора,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите номер скоростного набора, который нужно стереть.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Диапазон
Номера скор.
набора со
станции
162 : 200~999
100 : 200~399
FPII : 200~399
Идентификационный код доступа
Кнопка
Процедуры
Чтобы установить код доступа,
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите 4 4. (Загорится
кнопка MON.)
Введите 5-значный идентификационный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Вы услышите подтверждающий сигнал.
Диапазон
Во избежание неавторизованного использования вашей станции, в системе предусмотрена
система блокировки станции с помощью идентификационного кода доступа

## Slide 11
Идентификационный код доступа (продолжение)
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
ЗВОН. ИНТЕРКОМ
СКОР. НАБ. СТАН.
СКОР. НАБ. СИСТ.
ОПЦИИ
ПРОГРАМ.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
ПРОГРАМ. АTD
ПРОГРАМ. СТАНЦ.
ЯРКОСТЬ ДИСПЛ.
ГРОМКОСТЬ ЗВОН.
ГРОМКОСТЬ СПИК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ. и вы увидите следующее:
S>УСТ. БУДИЛЬНИК
S>УДАЛ. БУДИЛЬН.
S>УСТАН. ПАРОЛЬ
S>ИЗМЕН. ПАРОЛЬ
S>ТОЛЬКО ИНТЕРК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ИЗМЕН. ПАРОЛЬ и введите 5-значный
идентификационный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Чтобы изменить код доступа,
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите 4 5.
Введите старый 5-значный идентификационный код
доступа. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Теперь введите новый 5-значный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Вы услышите подтвержд. сигнал.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ.
ВЫБЕРИТЕ ИЗМЕН. ПАРОЛЬ и введите старый
идентификационный код доступа.
Теперь введите новый 5-значный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 12
Кнопка
Процедуры
Нажмите TRANS/PGM и наберите 4 6. (Загорится MON)
Нажмите HOLD/SAVE. (Вы услышите подтвежд. сигнал.)
MUTE будет гореть, пока блокировка не будет снята.
Диапазон
Примечание : Необходимо установить идентификационный код доступа.
Блокировка внешних звонков
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE. (Услышите подтв. сигнал.)
МUTE будет гореть, пока блокировка не будет снята.
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ. и вы увидите следующее.
S>УСТ. БУДИЛЬНИК
S>УДАЛ. БУДИЛЬН.
S>УСТАН. ПАРОЛЬ
S>ИЗМЕН. ПАРОЛЬ
S>ТОЛЬКО ИНТЕРК
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ТОЛЬКО ИНТЕРК.
Отмена блокировки внешних звонков
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите 4 7.
Наберите ваш идентификационный код доступа.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Кнопка МUTЕ погаснет.
Диапазон
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ.
Нажмите кнопку вниз (Ўе).
На дисплее вы увидите следующее.
S>ВОССТАН. COS
S>ВАШИ СООБЩ.
S>ОТВЕТ ICM
S>МУЗ. КАНАЛ
S>СТАНД. СООБЩ.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ВОССТАН. COS.
Введите идентификационный код доступа.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 13
Функция будильника
Кнопка
Процедуры
Чтобы установить время будильника,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите 4 1 и 4 цифры времени (HHMM) в 24-часовом
режиме. (HH(часы) = 00~23, MM(минуты) = 0~59)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE для того, чтобы звонок был
“один раз” или нажмите # и затем кнопку HOLD/SAVE,
чтобы звонок раздавался регулярно.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ. Вы увидите следующее:
ПРОГРАМ. АTD
ПРОГРАМ. СТАНЦ.
РКОСТЬ ДИСПЛ.
ГРОМКОСТЬ ЗВОН.
ГРОМКОСТЬ СПИК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Диапазон
Система автоматически звонит на станцию, на которой был установлен будильник.
Существуют 2 типа таких звонков: звонок один раз и регулярный звонок.
S>УСТ. БУДИЛЬНИК
S>УДАЛ. БУДИЛЬН.
S>УСТАН. ПАРОЛЬ
S>ИЗМЕН. ПАРОЛЬ
S>ТОЛЬКО ИНТЕРК
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите УСТ. БУДИЛЬНИК.
Наберите 4 1 и 4 цифры времени (HHMM) в 24-часовом
режиме. (HH(часы) = 00~23, MM(минуты) = 0~59)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE для того, чтобы звонок был
“один раз” или нажмите # и затем кнопку HOLD/SAVE,
чтобы звонок раздавался регулярно.
Чтобы отменить функцию будильника,
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите 4 2.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню.
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ.
Выберите УДАЛ. БУДИЛЬН.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 14
Сохранение номеров по имени
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите SPEED и введите номер скоростного набора.
Введите нужный телефонный номер.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Введите имя (не более 16 знаков) с помощью следующих
кодов.
Диапазон
Пользователи телефонов с цифровым дисплеем могут сохранить имена других лиц
с тем, чтобы набирать номер автоматически по имени.
A = [2] [1] B = [2] [2] C = [2] [3] D = [3] [1] E = [3] [2] F = [3] [3]
G = [4] [1] H = [4] [2] I = [4] [3] J = [5] [1] K = [5] [2] L = [5] [3]
M = [6] [1] N = [6] [2] O = [6] [3] P = [7] [1] Q = [7] [* ] R = [7] [2]
S = [7] [3] T = [8] [1] U = [8] [2] V = [8] [3] W = [9] [1] X = [9] [2]
Y = [9] [3] Z = [9] [#] . = [1] [3] , = [* ] [3] : = [* ] [2] пробел = [* ] [1]
0 = [0] [0] 1 = [1] [0] 2 = [2] [0] 3 = [3] [0] 4 = [3] [0] 5 = [5] [0]
6 = [6] [0] 7 = [7] [0] 8 = [8] [0] 9 = [9] [0]
Набор по имени
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку SPEED два раза.
На дисплее вы увидите следующее.
Диапазон
Нажмите кнопку HOLD/SAVЕ.
НАБОР ПО ИМЕНИ
ICM : 1 U_SPD : 2 S_SPD : 3
Выберите нужный тип.
1 : Интерком (Имя для звонков по интеркому должно
быть запрограммировано оператором системы.)
2 : Пользователь (Номер скоростного набора со станции)
3 : Система (Номер скоростного набора из системы)
Вы услышите подтверждающий сигнал и увидите:
1 : XXXX XXXX XXXXXX
2 : YYYY YYYY YYYYYY
Нажмите кнопку VOLUME, чтобы вызвать следующее имя.
Вы можете вводить символы с помощью кодов, которые
указаны в пункте “Сохранение номеров по имени”. На
дисплее появится первое имя, которое соответствует
введенным вами символам.
Выберите линию (1 или 2) и нажмите HOLD/SAVE.
Телефон наберет номер в линию автоматически.

## Slide 15
Набор по имени (только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Кнопка
Процедуры
Звонок по интеркому
(Имя должно быть запрограммировано оператором системы.)
Нажмите первую кнопку меню от главного меню.
Если она запрограммирована, на дисплее вы увидите:
Диапазон
Выберите первую букву имени. (Например, если вы выбе-
рите НОП, то на дисплее вы увидите:)
АБВ РСТ
ГДЕ УФХ
ЖЗИ ЦЧШ
КЛМ ЩЫЬ
НОП ЭЮЯ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
НЕВЗОРОВ В. С.
РОСТОВЦЕВ Д.О.
СОКОЛИНСКИЙ Д.
САЙФУЛЛИН А. В.
ТИХОНОВ А. Н.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Нажимайте PAGE (/), пока не найдете нужное имя.
СОКОЛИНСКИЙ Д.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Скоростной набор со станции
Нажмите вторую кнопку меню от главного меню.
На дисплее вы увидите следующее.
АБВ РСТ
ГДЕ УФХ
ЖЗИ ЦЧШ
КЛМ ЩЫЬ
НОП ЭЮЯ
Следуйте операциям, описанным в пункте «Звонок по
интеркому».
Скоростной набор из системы
Нажмите третью кнопку меню от главного меню.
Следуйте операциям, описанным в пункте «Скоростной
набор со станции».

## Slide 16
Программирование вашего имени
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите кнопку SPEED и наберите 0 0.
Нажмите кнопку SPEED.
Введите ваше имя. (до 7 букв с помощью кодов, указанных
в “Сохранение номеров по имени».)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Диапазон
Вы можете запрограммировать свое имя. Если вы сделаете это, то у пользователей
телефонов с дисплеем на нем будет появляться ваше имя, а не телефонный номер.
Стандартные сообщения
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите 7 7.
Введите номер сообщения, а также дату, время или
номер станции, если необходимо.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
0 1 ОБЕДАЮ, ВЕРНУСЬ В ЧЧ:ММ
0 2 В ОТПУСКЕ, ВЕРНУСЬ (ДАТА)
0 3 ОТСУТСТВУЮ, ВЕРНУСЬ В ЧЧ:ММ
0 4 ОТСУТСТВУЮ, ВЕРНУСЬ (ДД:ММ)
0 5 ОТСУТСТВУЮ
0 6 ПЕРЕЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ : XXXXX
0 7 В ОФИСЕ, НОМЕР XXXX
0 8 НА ВСТРЕЧЕ, ВЕРНУСЬ ЧЧ:ММ
0 9 ДОМА
1 0 В ФИЛИАЛЕ
# отмена
1 1 ~ 2 0 используются для создания собственных сообщений
(См. “Как создать собственные сообщения”)
Диапазон
Вы можете выбрать стандартное сообщение, которое будет появляться на дисплее.
Или с помощью дисплея, (только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
ПРОГРАМ. АTD
ПРОГРАМ. СТАНЦ.
ЯРКОСТЬ ДИСПЛ.
ГРОМКОСТЬ ЗВОН.
ГРОМКОСТЬ СПИК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню и вы
увидите на дисплее следующее:

## Slide 17
Стандартные сообщения (продолжение)
Кнопка
Процедуры
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ.
На дисплее вы увидите следующее:
Диапазон
S>УСТ. БУДИЛЬНИК
S>УДАЛ. БУДИЛЬН.
S>УСТАН. ПАРОЛЬ
S>ИЗМЕН. ПАРОЛЬ
S>ТОЛЬКО ИНТЕРК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Нажмите кнопку вниз () два раза и на дисплее вы увидите
следующее:
S>ВОССТАН. COS
S>ВАШИ СООБЩ.
S>ОТВЕТ ICM
S>МУЗ. КАНАЛ
S>СТАНД. СООБЩ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите СТАНД. СООБЩ.
На дисплее вы увидите следующее:
ОБЕДАЮ (ВРЕМ)
В ОТПУСКЕ (ДАТА)
ОТСУТСТ. (ВРЕМ)
ОТСУТСТ. (ДАТА)
ОТСУТСТВУЮ( ? )
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите кнопку нужного сообщения, дату, время или
номер станции.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE. (Загорится DND/FOR.)
Чтобы выключить сообщение на дисплее,
Нажмите кнопку DND/FOR.
Создание своих собственных сообщений
Кнопка
Процедуры
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите * 7 на станции
оператора. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Введите сообщение. (до 24 букв с помощью кодов,
указанных в пункте “Сохранение номеров по имени”)
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Диапазон
Вы можете записать свои собственные сообщения, которые будут появляться на телефоне
звонящего вам лица (если у него есть дисплей).

## Slide 18
Вызов
Кнопка
Процедуры
Если вы можете делать вызов,
Поднимите трубку.
Наберите зону вызова. (См. таблицу ниже.) И вы
услышите предупреждающий сигнал.
Когда сигнал прекратится, говорите.
Повесьте трубку.
GDK-162 GDK-100 GDK-FPII
Диапазон
Общий вызов 4 9 4 9 4 9
Внутрен. зона 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1
: : :
Внутрен. зона 05 4 0 5 4 0 5 4 0 5
: :
Внутрен. зона 15 4 1 5 4 1 5
: :
Внутрен. зона 20 4 2 0
Внутр.общ.вызов 4 3 4 3 4 3
Внешняя зона 1 4 6 4 6 4 6
Внешняя зона 2 4 7 4 7
Внеш.общ.вызов 4 8 4 8
Или с помощью дисплея, (только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Для внутренней зоны,
Нажмите четвертую кнопку меню от главного меню и
на дисплее вы увидите следующее:
ВНУТР. ВЫЗ. (01-20)
ОБЩИЙ ВНУТР.
ОБЩИЙ ВНЕШ.
ОБЩИЙ ВСЕ
ВСТРЕТИТЬ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05
Выберите ВНУТР. ВЫЗ.
Укажите зону. (Вы услышите подтверждающий сигнал.)
После сигнала говорите.
Для общего внутреннего/внешнего вызова,
Нажмите четвертую кнопку меню от главного меню и
на дисплее вы увидите следующее:
ВНУТР. ВЫЗ. (01-20)
ОБЩИЙ ВНУТР.
ОБЩИЙ ВНЕШ.
ОБЩИЙ ВСЕ
ВСТРЕТИТЬ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05

## Slide 19
Как ответить на вызов,
Подойдите к ближайшему кнопочному телефону.
Поднимите трубку и наберите 4 4.
Нажмите четвертую кнопку меню от главного меню и
на дисплее вы увидите следующее:
Выберите зону вызова.
(ВНУТР.ОБЩИЙ/ВНЕШ.ОБЩИЙ/ОБЩИЙ ВСЕ)
Вы услышите предупреждающий сигнал.
После сигнала говорите.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Вызов (продолжение)
ВНУТР. ВЫЗ. (01-20)
ОБЩИЙ ВНУТР.
ОБЩИЙ ВНЕШ.
ОБЩИЙ ВСЕ
ВСТРЕТИТЬ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05
Выберите ВСТРЕТИТЬ и вы соединитесь с вызывающей
стороной.
Перевод звонка и постановка на ожидание
Кнопка
Процедуры
Поступил внешний звонок,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите номер для ожидания.
Диапазон
162 : 601~619
100 : 601~610
FPII : 601~605
Или с помощью дисплея (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите четвертую кнопку меню от главного меню и
на дисплее вы увидите следующее:
ВНУТР. ВЫЗ. (01-20)
ОБЩИЙ ВНУТР.
ОБЩИЙ ВНЕШ.
ОБЩИЙ ВСЕ
ВСТРЕТИТЬ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05
Или с помощью дисплея, (только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 20
Перевод звонка и постановка на ожидание (продолжение)
Нажмите кнопку вниз (Ўе). На дисплее вы увидите
следующее:
Кнопка
Процедуры
Диапазон
ОЖИДАНИЕ (01-19)
ГРУП. ОТВЕТ
СТАНЦИЯ (#)
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ОЖИДАНИЕ.
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05
Чтобы восстановить внешний звонок,
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Наберите номер для ожидания.
162 : 601~619
100 : 601~610
FPII : 601~605
Универсальный ночной ответ
Кнопка
Процедуры
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите мигающую кнопку внешней линии. Если
внешняя линия не установлена, наберите 6 9.
Вы соединитесь с внешней линией.
Диапазон
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите четвертую кнопку меню от главного меню и
на дисплее вы увидите следующее:
ВНУТР. ВЫЗ. (01-20)
ОБЩИЙ ВНУТР.
ОБЩИЙ ВНЕШ.
ОБЩИЙ ВСЕ
ВСТРЕТИТЬ
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05
Нажмите кнопку вниз () два раза. На дисплее вы
увидите следующее:
ОТЧЕТ ГРУП (01-48)
ОТЧЕТ 1 (01-96)
УНИВЕР. НОЧ. ОТВ.
МАРШРУТ. (01-30)
СБРОС БУДИЛЬН.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите УНИВЕР. НОЧ. ОТВ.
Если внешняя линия имеет эту функцию и она станция
оператора поставлена в ночной режим, то вы соединитесь
со станцией, на которой раздается звонок.
Отчет группы
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05
Отчет 1 внеш.
звонка
162 : 01~20
100 : 01~15
FPII : 01~05

## Slide 21
Музыка
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите 7 3 .
Выберите тип музыки.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
162 : 0~2
100 : 0~2
FPII : 0~2
Сброс
Кнопка
Процедуры
Когда вы соединены с внешней линией, нажмите кнопку
FLASH.
Диапазон
Разъединяет внешнюю линию. Может использоваться для повторного набора, если система
подключена к мини-АТС.
Чтобы включить спикер,
Нажмите кнопку MON.
Наберите номер внешней линии или интеркома.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Спикер автоматически включается, когда вы нажимаете кнопку внешней линии, кнопку
скоростного набора, кнопку станции или набираете номер станции.
Настройка громкости спикера
Кнопка
Процедуры
В режиме спикера, нажмите VOLUME (/).
Диапазон
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню, чтобы
выбрать ПРОГРАМ.
Выберите ГРОМКОСТЬ СПИКЕР.
Нажимайте кнопку PAGE (/), чтобы настроить
ромкость спикера.
Спикер
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 22
Настройка громкости звонка
Время ;
Наберите 6 7 1.
Вы услышите, “Time is XX : XX PM.” (Время: .....)
Дата :
Наберите 6 7 2.
Вы услышите, “Date is December, 20th.” (Дата: .....)
Номер станции :
Наберите 6 7 3.
Вы услышите, “This is station XXXX.” (Номер станции: .....)
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Серии KD, KD/E,
Запись ваших сообщений,
Наберите 6 7 4.
Чтобы окончить запись, нажмите MON или HOLD/SAVE.
(MON: автоматически стирается через 48 часов
HOLD/SAVE: запись сохраняется, пока не будет стерта)
Звонящий услышит сообщение, если вы не ответите на его
звонок в течение определенного периода времени. (4 сек.)
Такой период времени можно запрограммировать на
станции оператора.
Как стереть сообщение,
Наберите 6 7 5.
Как проиграть ваше сообщение,
Наберите 6 7 6. (Вы услышите свое сообщение.)
Статус станции ;
Наберите 6 7 7. (Вы услышите сообщения с (a) по (h).
Пункты c-g будут пропущены, если функции не включены.)
a) Номер станции XXXX
b) Сообщения X
c) Время будильника XXXX AM или PM
d) Функция DND
e) Переадресация на XXXX
f) Переадресация на номер скоростного набора XXX
g) Блокировка (временное изменение COS)
h) COS X
Запись сообщения для вызова,
Наберите 6 7 8.
Поднимите трубку, чтобы записать сообщение.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE после записи.
Кнопка
Процедуры
Когда раздается звонок, нажимайте VOLUME (/).
Диапазон
Нажмите пятую кнопку меню от главного меню, чтобы
выбрать ПРОГРАМ.
Выберите ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА.
Нажимайте PAGE(/), чтобы настроить громкость.
Станция DVU (различных сообщений)
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Серии KD, KD/E,

## Slide 23
Запись сообщения для вызова,
Наберите 6 7 8.
Поднимите трубку, чтобы записать сообщение.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE после записи.
Статус станции DVU ;
Нажмите четвертую кнопку от главного меню.
Нажмите кнопку вниз (Ўе) 4 раза.
Выберите DVU СТАТУС.
Вы узнаете следующую информацию (a - i).
a) Номер станции XXXX
b) Настройки звонка
c) Сообщения X
d) Время будильника XXXX AM или PM
e) Функция DND
f) Переадресация на XXXX
g) Переадресация на номер скоростного набора XXX
h) Блокировка (временное изменение COS)
i) COS X
Запись вашего приветствия ;
Нажмите четвертую кнопку от главного меню.
Нажмите кнопку вниз (Ўе) 3 раза.
Выберите DVU ЗАПИСЬ.
Поднимите трубку и скажите свое сообщение.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Удаление вашего приветствия ;
Нажмите четвертую кнопку от главного меню.
Нажмите кнопку вниз (Ўе) 3 раза.
Выберите DVU УДАЛЕНИЕ.
Воспроизведение вашего приветствия ;
Нажмите четвертую кнопку от главного меню.
Нажмите кнопку вниз (Ўе) 3 раза.
Выберите DVU ВОСПРОИЗВ.
Вызов вашего приветствия ;
Поднимите трубку и укажите зону.
После сигнала ваше записанное сообщение будет
отправлено в зону вызова автоматически.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Станция DVU (продолжение)
Время ;
Наберите 6 7 1.
Вы услышите, “Time is XX : XX PM.” (Время: .....)
Дата :
Наберите 6 7 2.
Вы услышите, “Date is December, 20th.” (Дата: .....)
Номер станции :
Наберите 6 7 3.
Вы услышите, “This is station XXXX.” (Номер станции: .....)
Или с помощью дисплея, (Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)

## Slide 24
DISA (Прямой внутренний системный доступ)
Наберите код доступа DISA после того, как услышите
удок или сообщение DVU.
Или наберите идентификационный код доступа, чтобы
подключиться к другой внешней линии для исходящего
звонка.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Звонящий по внешней линии может подключиться к линии DISA.
Следующие опции имеют только модели KD-33LD, KD/E-36LD и LKD-30LD.
(Цифровые телефоны с большим дисплеем.)
Изменение дифференциального звонка
Кнопка
Процедуры
Диапазон
(Только KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Нажмите 5 кнопку меню, чтобы выбрать ПРОГРАМ.
На дисплее вы увидите следующее.
ПРОГРАМ. АTD
ПРОГРАМ. СТАНЦ.
ЯРКОСТЬ ДИСПЛ.
ГРОМКОСТЬ ЗВОН.
ГРОМКОСТЬ СПИК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ПРОГРАМ. СТАНЦ.
На дисплее вы увидите следующее.
S>УСТ. БУДИЛЬНИК
S>УДАЛ. БУДИЛЬН.
S>УСТАН. ПАРОЛЬ
S>ИЗМЕН. ПАРОЛЬ
S>ТОЛЬКО ИНТЕРК.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Нажмите кнопку вниз () два раза.
На дисплее вы увидите следующее.
S>ДИФФЕР. ЗВОН.
LGE/GS86P-2.0Hr
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите ДИФФЕР. ЗВОН.
Выберите тип звонка (1~4) с помощью кнопок 1~4.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.

## Slide 25
Настройка яркости дисплея
Нажмите пятую кнопку от главного меню.
Выберите ЯРКОСТЬ ДИСПЛ.
С помощью кнопок PAGE (/) настройте яркость.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Сброс будильника
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите 4 кнопку, чтобы выбрать ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз () два раза.
На дисплее вы увидите следующее.
ОТЧЕТ ГРУП.(01-48)
ОТЧЕТ 1 (01-96)
УНИВЕР. НОЧ. ОТВ.
МАРШРУТ. (01-30)
СБРОС БУДИЛЬН.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Отчет групп
162 : 01~48
100 : 01~24
FPII : 01~09
Отчет 1
линии
162 : 01~96
100 : 01~48
FPII : 01~34
Выберите СБРОС БУДИЛЬН.
Сигнал прекращается.
Функция
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите 4 кнопку, чтобы выбрать ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз () четыре раза.
На дисплее вы увидите следующее.
DOOR OPEN (1-4)
DVU ЗАПИСЬ
DVU УДАЛЕНИЕ
DVU СТАТУС
DVU ВОСПРОИЗВ.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите DOOR OPEN (1-4).
Выберите тип с помощью кнопок 1~4.

## Slide 26
Маршрутиризация прямой связи
Нажмите 4 кнопку, чтобы выбрать ОПЦИИ.
Нажмите кнопку вниз () два раза.
На дисплее вы увидите следующее.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
ОТЧЕТ ГРУП.(01-48)
ОТЧЕТ 1 (01-96)
УНИВЕР. НОЧ. ОТВ.
МАРШРУТ. (01-30)
СБРОС БУДИЛЬН.
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Выберите МАРШРУТ.
Введите двухзначный код маршрутиризации (01~30).
Наберите внутренний номер.
Отчет групп
162 : 01~48
100 : 01~24
FPII : 01~09
Отчет 1
линии
162 : 01~96
100 : 01~48
FPII : 01~34
Календарь
Кнопка
Процедуры
Диапазон станций
Нажмите кнопку MENU.
На дисплее вы увидите календарь:
ДЕК 1997
В П В С Ч П С
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
СТАН. № 102 (T)
НОЯ 02 01:40pm
Пока календарь на дисплее другие кнопки меню работать
не будут.
Чтобы вывести на дисплей главное меню, нажмите кнопку
MENU.
Изменение языка дисплея
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Нажмите кнопку TRANS/PGM и наберите 5 1 .
Будет установлен язык «по умолчанию».
Если вы нажмете TRANS/PGM + 5 1 , то язык изменится
на национальный.

## Slide 27
Программирование мягких кнопок
Как запрограммировать мягкие кнопки,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите нужную мягкую кнопку.
Руководствуясь таблицей, введите нужный код.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Как стереть мягкую кнопку,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите нужную мягкую кнопку.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Кнопка
Процедуры
Диапазон
Коды программирования мягких кнопок (KD-24/36, KD/E-8, 24, 36, LKD-2, 8, 30)
Коды прямого номер станции
доступа 162 :100~291
100 : 100~171
FPII : 100~133
Перевод звонка номер для ожид.
на ожидание 162 :601~619
100 : 601~610
FPII : 601~605
Поиск группы внутр. поиск
162 :620~649
100 : 620~634
FPII : 620~627
Сохранение номеров TRANS/PGM + 8 0
Ожидание TRANS/PGM + 8 5
Функция будильника
Установка TRANS/PGM + 4 1
Отмена TRANS/PGM + 4 2
Вызов См. страницу 26
Идентификац. код
Блокировка внеш. зв. TRANS/PGM + 4 6
Отмена блокировки TRANS/PGM + 4 7
Стандартные сообщ. TRANS/PGM + 7 7
Музыка TRANS/PGM + 7 3
Изменение языка TRANS/PGM + 5 1
Удерж. зв. по интерк. TRANS/PGM + 8 3
Универс. ноч. ответ 6 9
Цикличная кнопка TRANS/PGM + 8 4
Скоростной набор
Со станции SPEED + номер(00~19)
Из системы SPEED + номер
162 :200~999
100 : 200~399
FPII : 200~399
Режим отв. по интерк. TRANS/PGM + 4 9
Таймер TRANS/PGM + 8 9
Сброс будильника 6 5
Доступ к станции DVU 6 7
Код отчета TRANS/PGM + 8 1
Доступ к внеш. линии
Групповой доступ 9
Группа #1 8 0 1
Группа #2 8 0 2 162:Группа #1~48
: : 100:Группа #1~24
Группа #48 8 4 8 FPII:Группа #1~9
Доступ к отд. линии 8 8 + линия номер.
162 : 01~96
100 : 01~48
FPII : 01~12

## Slide 28
Коды программирования мягких кнопок (KD-33LD, KD/E-36LD, LKD-30LD)
Код прямого доступа номер станции
162 : 100~291
100 : 100~171
FPII: 100~133
Перевод на ожид. номер ожидания
162 : 601~619
100 : 601~610
FPII: 601~605
Поиск группы внутренний поиск
162 : 620~649
100 : 620~634
FPII: 620~627
Сохранение номера TRANS/PGM + 8 0
Изменение языка TRANS/PGM + 5 1
Функция ожидания TRANS/PGM + 8 5
Набор начала даты TRANS/PGM + 8 + #
Ответ на Встретить 4 4
Ответ на груп. звонок 6 6
Скоростной набор
Со станции SPEED + номер (00~19)
Из системы SPEED + номер
162 : 200~999
100 : 200~399
FPII: 200~399
Музыка TRANS/PGM + 7 3
Удержание интерком. TRANS/PGM + 8 3
Универс. ночн. ответ 6 9
Цикличная кнопка TRANS/PGM + 8 4