## Slide 1
Кнопки
FLASH используется для прекращения разговора.
SPEED обеспечивает доступ к функциям ско-
ростного набора, сохранения номера для пов-
торного набора и повторного набора последнего
номера.
TRANS (TRANSFER) используется для пере-
вода звонка с одной станции на другую.
CALLBK (CALLBACK) позволяет оставить
сообщение о вашем звонке, если номер
занят или находится в режиме DND.
CONF используется для конференций.
DND/FOR (FORWARD) позволяет вам пере-
адресовывать звонки на другой телефон.
Краткое руководство пользователя цифрового телефона
MUTE позволяет отключать микрофон или спикер
при разговоре.
MON позволяет сделать звонок или ответить
на звонок без поднятия трубки. Включает и
выключает спикер.
HOLD позволяет поставить входящий звонок
на удержание.
REDIAL позволяет автоматически набрать
последний набранный вами номер.
 VOLUME г позволяет настроить громкость
звонка и спикера.
Переадресация звонка
Нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку DND/FOR и выберите тип
переадресации.
- 0 : Follow me (отслеживание)
- 1 : Unconditional (без условий)
- 2 : Busy calls (если номер занят)
- 3 : No answer calls (если номер не отвечает)
- 4 : Busy/no answer calls (если занят/не отвечает)
- 5 : Station off-net (если станция вне сети)
- 6 : Off-net call forward only (только если вне
сети) (может установить только оператор).
- 7 : DVU
Наберите номер станции или нажмите кнопку
прямого доступа DSS или группу интеркома,
куда будут переводится звонки.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)
Функция ожидания
Если номер занят, вы можете сообщить о своем
звонке.
Наберите *, последнюю цифру этого номера
или кнопку прямого доступа DSS.)
Когда он ответит, говорите с ним или повесьте
трубку, чтобы перевести звонок.
Конференция
Наберите номер первого пользователя
(внешний или внутренний). Когда он ответит,
нажмите кнопку CONF.
Выберите другую линию, чтобы подключить
еще одного пользователя к конференции.
Когда он ответит, нажмите CONF два раза.
Чтобы закончить конференцию,
Закончить конференцию должен ее инициатор.
Положите трубку или нажмите кнопку MON.
Сообщение об ожидании
Если номер занят, не отвечает или находится в
режиме DND, вы можете оставить сообщение о
вашем звонке.
Наберите номер интеркома.
Нажмите кнопку CALLBK. На телефоне другого
пользователя будет мигать индикатор CALLBK.
Чтобы ответить на звонок, находящийся на ожидании,
Нажмите мигающую кнопку CALLBK. На станции,
которая оставила сообщение, раздастся звонок.
Если станция не отвечает, нажмите кнопку
CALLBK один раз, чтобы оставить сообщение.
Как поставить внешний звонок на удержание
При разговоре по внешней линии,
Нажмите кнопку HOLD.
- Два раза, чтобы поставить на удержание
отдельную линию.
- Один раз, чтобы поставить на удержание систему.
Наоборот, если кнопка запрограммирована в
обратном порядке.
Повторный набор последнего номера
Последний набранный во внешнюю линию номер
сохраняется в памяти системы.
Нажмите кнопку REDIAL или,
Нажмите кнопку SPEED и нажмите *.
Сохранение повторного набора номера
Если вы хотите сохранить последний набранный вами номер,
После набора номера во внешнюю линию не кладите
трубку.
Нажмите кнопку SPEED два раза.
Чтобы набрать сохраненный номер,
Нажмите кнопку SPEED и нажмите #.

## Slide 2
Перевод звонка
При разговоре по внешней линии,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Наберите номер станции или кнопку прямого
доступа DSS.
(Вы можете выбрать отслеживаемый перевод или
неотслеживаемый перевод .)
Отслеживаемый перевод
Когда лицо, на номер которого переводится звонок,
ответит, сообщите ему о переводе и положите трубку.
Неотслеживаемый перевод
Когда вы услышите гудки, положите трубку, чтобы
перевести звонок.
Сохранение номеров скоростного набора
Нажмите кнопку TRANS/PGM и затем SPEED.
Наберите номер скоростного набора.
- Номера скоростного набора станции : 00~19
- Ном. скор. наб. системы : 200~999 (GDK-162)
(Программир. оператором) 200~399 (GDK-FPII)
Наберите телефонные номера, которые вы
хотите сохранить
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
ф
Набор номера скоростного набора
Нажмите кнопку SPEED и наберите номер
скоростного набора.
Когда номер ответит, поднимите трубку или
воспользуйтесь спикером.
Функция Voice Over
Если номер занят, то его пользователь может
узнать о поступившем звонке с помощью ми-
гающей кнопки HOLD/SAVE.
После сигнала он сможет продолжить разговор с
обеими звонящими.
Краткое руководство пользователя цифрового телефона
Программирование мягкой кнопки
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите мягкую кнопку, которую вы хотите
запрограммировать.
С помощью таблицы введите код.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Код прямого 100~291 (GDK-162)
доступа 100~171 (GDK-100)
100~133 (GDK-FPII)
Перевод звонка 601~619 (GDK-162)
на ожидание 601~610 (GDK-100)
601~605 (GDK-FPII)
Функция ожидания TRANS/PGM + 8 5
Скоростной набор SPEED + номер (00~19)
со станции
Скоростной набор SPEED + номер ск. набора
из системы 200~999 (GDK-162)
200~399 (GDK-100/FPII)
Общий вызов 4 9
Универс. ночн. ответ 6 9
Автонабор последнего номера SPEED + *
Сохранение номера автонабора SPEED + #
Как стереть мягкую кнопку,
Нажмите кнопку TRANS/PGM.
Нажмите мягкую кнопку.
Нажмите кнопку HOLD/SAVE.
Очередь в линии
Если линия занята и вы хотите встать в очередь, что-бы подключится к линии, когда она освободится, проделайте следующее:
Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.
Нажмите кнопку занятой внешней линии или
кнопку группы линий.
Когда вы нажмете CALLBK, она загорится
и вы услышите подтверждающий сигнал.
Повесьте трубку или нажмите кнопку MON.
Как ответить на звонок, находящийся в очереди,
Когда внешняя линия или одна из линий группы
линий освобождается, вы услышите гудки и
загорится кнопка этой линии.
Поднимите трубку и нажмите эту кнопку.