## Slide 1: Сети передачи данных. Основы.

## Slide 2
Коммуникации существуют с самого зарождения человеческого общества. Они играют все более важную роль, особенно с наступлением информационной эры в 1970-1980х годах.
Под коммуникациями в этом курсе понимается связь, осуществляемая через сеть передачи данных. Данный курс описывает понятия, связанные с коммуникациями и сетью передачи данных, процессом передачи информации, сетевыми устройствами и их функциями, типами сетей и типовыми сетями. Кроме того, данный курс кратко описывает понятия, относящиеся к сетевой инженерии и работе сетевых инженеров.

## Slide 3
По окончании этого курса вы будете:
  Знать понятия, относящиеся к связи и сетям передачи данных.
  Уметь описывать процесс передачи информации.
  Различать типы сетевых устройств и понимать их основные функции.
  Знать различные типы сетей и топологий.
  Знать понятия, относящиеся к проектированию сети и работе сетевых инженеров.

## Slide 4: Условные обозначения устройств Huawei
Обычный маршрутизатор
Обычный
коммутатор
Базовый коммутатор
Коммутатор уровня агрегации
Коммутатор уровня
доступа
Межсетевой экран
Стек коммутаторов
Точка доступа
Система управления сетью
Интернет
Сетевое облако
Сервер аутентификации
FTP-сервер
Обычный сервер
Пользователь корпоративной сети
Пользователь частной сети
Компания
Базовая станция
Командировка
ПК
Планшет
Моб. телефон
Ноутбук
IP-телефон
Контроллер доступа
Wi-Fi-сигналы
Кластер
Сетевое облако

## Slide 5
Связь и сети
Типы сетей и топологий
Сетевая инженерия и работа сетевых инженеров

## Slide 6: Концепция сетевой связи
Коммуникации – это передача информации и обмен ею между людьми, между людьми и вещами, а также между вещами через определенные средства и поведение.
Под сетевой связью понимается соединение между конечными устройствами через компьютерную сеть.
Примеры сетевой связи:
A. Файлы передаются между двумя компьютерами (терминалами) через сетевой кабель.
C. Компьютер (терминал) загружает файлы через Интернет.
B. Файлы передаются между несколькими компьютерами (терминалами) через маршрутизатор.
...
Данные
Данные
Данные
Маршрутизатор
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: Примеры сетевой связи:
  A. Два компьютера, соединенные сетевым кабелем , образуют простейшую сеть.
  B. Небольшая сеть, состоящая из маршрутизатора (или коммутатора) и нескольких компьютеров. В такой сети файлы могут свободно передаваться между любыми двумя компьютерами через маршрутизатор или коммутатор.
  C. Для загрузки файла с веб-сайта компьютер должен быть подключен к Интернету.
Интернет является крупнейшей компьютерной сетью в мире. Его предшественница сеть ARPAnet появилась в 1969 году. Широкая популяризация и применение Интернета является одним из ключевых этапов информационной эпохи.

## Slide 7: Процесс передачи информации
Передача информации в сетях аналогична передаче реальных объектов.
Объекты
Посылка
Распределительный центр
Небо
Распределительный центр
Посылка
Объекты
Компьютер
Маршрутизатор-шлюз
Интернет
Маршрутизатор-шлюз
Компьютер
Данные
Данные
Пакет
Данные
Пакет
Данные
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: Сравним экспресс-доставку реальных объектов и сетевую связь
Аналог реальных объектов в экспресс-доставке:
  Информация (или данные), которые генерирует приложение для доставки.
Реальные объекты упаковываются в посылки, к ним прилагается бланк доставки, содержащий имя и адрес грузополучателя.
  По аналогии, приложение упаковывает данные, добавляя заголовок и концевик для формирования пакета данных. Важной информацией в пакете является адрес получателя, т.н. адрес назначения.
  Процесс добавления одних блоков данных в другой для формирования нового блока данных называется инкапсуляцией.
Посылки отправляются в распределительный центр, где они сортируются по адресам назначения, причем те, что должны следовать в один город, размещаются на в одной группе:
  По аналогии, пакет с данными доходит до маршрутизатора (шлюза) с помощью сетевого кабеля. После получения пакета шлюз декапсулирует пакет, считывает адрес назначения и затем повторно инкапсулирует пакет. Затем пакет отправляется следующему маршрутизатору согласно адресу назначения. После прохождения через граничный шлюз пакет покидает локальную сеть и попадает в Интернет для передачи.
  Сетевой кабель можно сравнить с автомобильной магистралью. Он является средой передачи информации.

## Slide 8
Notes: По прибытии в аэропорт назначения посылки (содержащие реальные объекты) отвозятся для сортировки, а посылки, направляемые в один и тот же район, отправляются в один распределительный центр:
  По аналогии, после того, как пакет через Интернет достигает локальную сеть, в которой находится адрес назначения, шлюз или маршрутизатор локальной сети декапсулирует и инкапсулирует пакет, а затем отправляет пакет на следующий маршрутизатор в соответствии с адресом назначения. Наконец, пакет достигает шлюза (маршрутизатора) сети, в которой находится компьютер назначения.
Распределительный центр сортирует посылки на основе адресов назначения. Курьеры доставляют посылки получателям. Каждый получатель распаковывает посылку и принимает его, убедившись, что объекты не повреждены. Таким образом завершается процесс доставки.
  По аналогии, когда пакет достигает шлюза сети, в которой находится компьютер назначения, пакет декапсулируется и инкапсулируется, а затем отправляется на соответствующий компьютер по адресу назначения. Получив пакет, компьютер проверяет его. Если пакет прошел проверку, компьютер принимает пакет и отправляет его содержимое (полезную нагрузку) в соответствующее приложение для обработки. Таким образом завершается процесс сетевой связи.

## Slide 9: Общие термины
Термин | Описание
Полезная нагрузка | Передаваемая информация
Пакет | Блок данных, коммутируемый и передаваемый по сети
Заголовок | Блок данных, добавляемый перед полезной нагрузкой
Концевик | Блок данных, добавляемый после полезной нагрузки
Инкапсуляция | Процесс добавления заголовка и концевика к полезной нагрузке для формирования нового пакета
Декапсуляция | Процесс удаления заголовка и концевика пакета для получения полезной нагрузки
Шлюз | Сетевое устройство, обеспечивающее такие функции, как преобразование протоколов, выбор маршрута и обмен данными
Маршрутизатор | Сетевое устройство, которое выбирает путь пересылки для пакетов
Конечное устройство | Устройство системы передачи данных, используемое в качестве отправителя или получателя данных
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: Полезная нагрузка: ее можно рассматривать в качестве передаваемой информации. Однако в иерархической связи блок данных (пакет), передаваемый с верхнего уровня на нижний уровень, может называться полезной нагрузкой для нижнего уровня.
Пакет: блок данных для обмена и передачи по сети. Формат: заголовок + полезная нагрузка + концевик. Во время передачи формат и содержание пакетов могут меняться.
Заголовок: блок данных , добавляемый перед полезной нагрузкой данных во время сборки пакета для упрощения передачи информации.
Концевик: блок данных, добавляемый после полезной нагрузки для облегчения передачи информации. Обратите внимание, что многие пакеты не имеют хвостов.
Инкапсуляция: технология, используемая многоуровневыми протоколами. Когда протокол нижнего уровня получает сообщение от протокола верхнего уровня, данное сообщение добавляется к данным кадра нижнего уровня.
Декапсуляция: обратный процесс инкапсуляции. Заголовок и хвост пакета удаляются для получения полезной нагрузки.
Шлюз: сетевое устройство, которое обеспечивает такие функции, как преобразование протоколов, выбор маршрута и обмен данными, когда сети, использующие различные архитектуры или протоколы, взаимодействуют друг с другом. Термин «шлюз» относится не к определенному типу устройства, а к устройствам с определенным местоположением и функциональностью.
Маршрутизатор: сетевое устройство, которое выбирает путь передачи пакета.
Конечное устройство: конечное устройство системы передачи данных. Являясь отправителем или получателем данных, конечное устройство обеспечивает необходимые функции, требуемые операциями протокола доступа пользователя. Конечным устройством может быть компьютер, сервер, IP-телефон или мобильный телефон.

## Slide 10: Концепция сети передачи данных
...
...
Интернет
Офисная зона 1
Офисная зона 2
Офисная зона 3
Зал основного оборудования
Система регистрации
Контроллер
СУС
Сервер приложений
Сеть передачи данных:
  коммуникационная сеть, состоящая из маршрутизаторов, коммутаторов, межсетевых экранов, контроллеров доступа (AC), точек доступа (AP), ПК, сетевых принтеров и серверов
Функция:
  передача данных
Сетевая связь
Сеть передачи данных
...

## Slide 11: Коммутаторы
Коммутатор: устройство, наиболее близкое к конечным пользователям, которое используется для доступа к сети и коммутации кадров данных
  Обеспечение доступа к сети для конечных устройств (например, ПК и серверов)
  Коммутация уровня 2
Коммутатор
Широковещательный домен
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: Коммутаторы:
  В кампусной сети коммутатор является устройством, ближайшим к конечным пользователям, он используется для подключения терминалов к кампусной сети. Коммутаторы уровня доступа обычно являются коммутаторами уровня 2 и также называются Ethernet-коммутаторами. Уровень 2 относится к канальному уровню в эталонной модели TCP/IP.
  Ethernet-коммутатор может выполнять следующие функции: коммутация кадров данных, доступ устройств конечных пользователей, основные функции обеспечения безопасности доступа и резервирование канала уровня 2.
  Широковещательный домен: набор узлов, которые могут получать широковещательные пакеты от другого узла.

## Slide 12: Маршрутизаторы
Маршрутизатор: устройство сетевого уровня, которое пересылает пакеты данных в IP сетях. На основе адреса назначения в полученном пакете маршрутизатор выбирает путь для отправки пакета следующему маршрутизатору или хосту назначения. Последний маршрутизатор в пути отвечает за отправку пакета на хост назначения.
  Соединение сетей одного типа или
  разных типов
  Изоляция широковещательных доменов
  Поддержка таблицы маршрутизации и работающих
  протоколов маршрутизации
  Выбор маршрутов и пересылка IP-пакетов
  Реализация доступа к глобальной сети (WAN) и
  преобразование сетевых адресов
  Соединение сетей 2-го уровня, организованных через коммутаторы
Маршрутизатор
Широковещательный домен В
Широковещательный домен А
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: Маршрутизаторы:
  Маршрутизаторы работают на сетевом уровне эталонной модели TCP/IP.
  Маршрутизаторы могут выполнять следующие функции: поддержка таблицы маршрутизации и маршрутной информации, обнаружение и выбор маршрутов, переадресация данных, изоляция широковещательного домена, доступ к глобальной сети, преобразование сетевых адресов и специальные функции обеспечения безопасности.

## Slide 13: Межсетевые экраны
Межсетевой экран: устройство обеспечения сетевой безопасности, используемое для обеспечения безопасной связи между двумя сетями. Он отслеживает, ограничивает и изменяет проходящие через него потоки данных для защиты информации, структуры и рабочего состояния внутренних сетей от сети общего пользования.
  Изоляция сетей с различными уровнями безопасности
  Реализация контроля доступа (с использованием политик
  безопасности) между сетями различных уровней безопасности
  Реализация аутентификации личности пользователя
  Реализация удаленного доступа
  Поддержка шифрования данных и VPN
  Реализация преобразования сетевых адресов
  Реализация других функций безопасности
Доверительная (trust) зона
DMZ
Межсетевой экран
Недоверительная (untrust) зона
Интернет
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: Межсетевой экран
  Межсетевой экран расположен между двумя сетями с различными уровнями доверия (например, между интранетом и Интернетом). Он контролирует связь между двумя сетями и принудительно реализует унифицированные политики безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к важным информационным ресурсам.

## Slide 14: Беспроводные устройства
Контроллер доступа
Fit AP
Беспроводной терминал
Беспроводной терминал
Интернет
Fat AP
Беспроводная сеть (Wi-Fi)
Проводной терминал
Беспроводной терминал
Интернет
Сетевая связь
Сеть передачи данных
Notes: В широком смысле, беспроводная локальная сеть – это сеть, которая использует радиоволны, лазерные и инфракрасные сигналы для замены некоторых или всех носителей (среды передачи) в проводной локальной сети. Wi-Fi — беспроводная технология на базе семейства стандартов IEEE 802.11.
В беспроводной локальной сети стандартные устройства включают точки доступа Fat AP, Fit AP и контроллеры доступа.
  Точка доступа:
    Как правило, поддерживаются режимы Fat AP, Fit AP и облачные режимы управления. Вы можете гибко переключаться между этими режимами в соответствии с требованиями сетевого планирования.
    Fat AP: этот режим применяется в домах. Работает независимо, необходимо настраивать отдельно. Режим обладает простыми функциями, имеет низкие затраты.
    Fit AP: применяется для средних и крупных предприятий. Для работы требуется контроллер доступа, через который осуществляется управление и настройка режима.
    Облачное управление: применяется для малых и средних предприятий. Для единого управления и настройки требуется взаимодействие с облачной платформой управления. Режим предоставляет различные функции и поддерживает автоматическую настройку и запуск в работу (plug-and-play).
  Контроллер доступа:
    Как правило, контроллер доступа развертывается на уровне агрегации всей сети для обеспечения высокоскоростных, безопасных и надежных услуг беспроводной локальной сети.
    Контроллер доступа предоставляет услуги беспроводного управления данными с большой емкостью, высокой производительностью, надежностью, простотой установки и техобслуживания. Он обеспечивает гибкую организацию сети и энергосбережение.

## Slide 15
Связь и сети
Типы сетей и топологий
Планирование сети и работа сетевых инженеров

## Slide 16: LAN, MAN и WAN
В зависимости от географического охвата сети подразделяются на локальные вычислительные сети (LAN), городские вычислительные сети (MAN) и глобальные вычислительные сети (WAN).
  LAN (Local Area Network)
    LAN – это сеть, состоящая из компьютеров, серверов и сетевых устройств в географической зоне. Зона покрытия LAN обычно составляет несколько тысяч квадратных метров.
    Типичные LAN: офисная сеть компании, сеть кибер-кафе, домашняя сеть.
  MAN (Metropolitan Area Network)
    MAN – это компьютерная коммуникационная сеть, созданная внутри города.
    Типичные MAN: широкополосные MAN, образовательные MAN, а также частные линии электронного правительства в муниципалитете или провинции.
  WAN (Wide Area Network)
    WAN обычно охватывает обширную географическую зону площадью от десятков до тысяч квадратных километров. Она может соединять сети нескольких городов или даже сети стран (международная крупномасштабная сеть) и обеспечивать междугородную связь.
    Интернет – это типичная глобальная сеть.
Типы сетей
Сетевые топологии
Notes: В зависимости от географического охвата сети могут быть классифицированы на LAN, WAN и MAN.
LAN
  Основные характеристики:
    LAN обычно покрывает площадь в несколько квадратных километров.
    Основная функция заключается в соединении нескольких терминалов, которые находятся близко друг к другу (в доме, в одном или нескольких зданиях, например, в кампусе).
  Используемые технологии: Ethernet и Wi-Fi.
MAN
  Основные характеристики:
    MAN – это крупная локальная сеть, требующая больших затрат, но способная обеспечить более высокую скорость передачи данных. Она расширяет область доступа локальных сетей (может охватить университетский кампус или город) и обладает более высокими характеристиками среды передачи.
    Основная функция заключается в подключении хостов, баз данных и локальных сетей в разных местах в одном городе.
    Функции MAN аналогичны функциям WAN за исключением режимов реализации и производительности.
  Используемые технологии: например, Ethernet (10 Гбит/с или 100 Гбит/с) и WiMAX.

## Slide 17
Notes: WAN
  Основные характеристики:
    WAN обычно охватывает территорию в несколько километров или больше (например, тысячи километров).
    В основном используется для соединения нескольких LAN или MAN, которые находятся далеко друг от друга (например, между городами или странами).
    Используются линии связи операторов связи.
  Используемые технологии: HDLC и PPP.

## Slide 18: LAN, MAN и WAN в сфере образования
Регион
Город фед. назначения
Область
MAN регионального управления образованием
MAN управления образованием города фед. назначения
MAN районного управления образованием
Интернет
LAN колледжа или университета
LAN средней школы
LAN средней школы
LAN начальной школы
LAN колледжа или университета
LAN колледжа или университета
Узел WAN районного управления образованием
Узел WAN регионального управления образованием
Узел WAN управления образованием города фед. назначения
Типы сетей
Сетевые топологии

## Slide 19: Топологии сетей
Топология сети представляет собой структурированную схему, представленную с использованием среды передачи (такой, например, как витые пары или оптические волокна) для соединения различных устройств (таких как компьютеры, маршрутизаторы и коммутаторы).
...
...
Топология сети используется для описания физической или логической структуры сети в области проектирования сетей и является очень важной концепцией сети.
Типы сетей
Сетевые топологии
Notes: Построение топологии сети:
  Очень важно овладеть профессиональными навыками проектирования топологии сети, это требует много практики.
  Программы Visio и Power Point — два популярных инструмента для создания топологии сети.

## Slide 20: Типы топологий сети
Типы топологий сети: звезда, шина, кольцо, дерево, полносвязная и неполносвязная.
Звезда
Шина
Кольцо
Дерево
Полносвязная
Частично полносвязная
Смешанная
Типы сетей
Сетевые топологии
Notes: Звезда
  Все узлы соединены через центральный узел.
  Преимущества: новые узлы легко добавить в сеть. Данные связи пересылаются центральным узлом, что облегчает мониторинг сети.
  Недостатки: неисправности на центральном узле влияют на связь всей сети.
Шина
  Все узлы соединены через шину (например, коаксиальный кабель).
  Преимущества: простота реализации и экономия кабеля. Как правило, отказ узла не влияет на связь во всей сети.
  Недостатки: неисправность шины влияет на связь во всей сети. Информация, отправленная узлом, может быть получена всеми другими узлами, что приводит к низкому уровню безопасности.
Кольцо:
  Все узлы соединены в замкнутое кольцо.
  Преимущества: экономия кабеля.
  Недостатки: сложно добавлять новые узлы. Исходное кольцо должно быть прервано для добавления новых узлов и формирования нового кольца.

## Slide 21
Notes: Дерево
  Древовидная структура на самом деле является иерархической структурой типа звезда.
  Преимущества: множественные сети типа звезда можно быстро объединить, что облегчит расширение сети.
  Недостатки: неисправность узла на более высоком уровне становится серьезной проблемой.
Полносвязная топология
  Все узлы соединяются между собой кабелями.
  Преимущества: высокая надежность и высокая эффективность связи.
  Недостатки: для каждого узла требуется большое количество физических портов и соединительных кабелей. В результате стоимость повышается, и сеть трудно расширить.
Частично полносвязная топология
  Взаимодействие осуществляется только между ключевыми узлами.
  Преимущества: стоимость ниже, чем у полносвязной сети.
  Недостатки: надежность ниже, чем у полносвязной сети.
В реальной сети можно объединить различные типы топологий в зависимости от стоимости, эффективности связи и требований к надежности.

## Slide 22
Связь и сети
Типы сетей и топологий
Сетевая инженерия и работа сетевых инженеров

## Slide 23: Сетевая инженерия
Сетевая инженерия
  Сетевая инженерия включает в себя планирование и разработку реализуемых решений на основе требований к сетевым приложениям и стандартов, спецификаций и технологий компьютерных сетевых систем, с применением методов проектирования отдельных информационных систем и целых организаций, а также интеграцию аппаратных средств, программного обеспечения и технологий компьютерных сетей для формирования экономически эффективной сетевой системы, отвечающей требованиям пользователей.
Области задач, охватываемые сетевой инженерией:
Приложение
Среда передачи
Маршрутизация
Вычисления
Безопасность
Коммутация
Беспроводная связь
...
Хранение
Серверная
Notes: Сетевая инженерия включает в себя ряд действий в рамках всей сети, включая планирование, проектирование, внедрение, ввод в эксплуатацию и устранение неисправностей.
Области задач, охватываемые сетевой инженерией достаточно обширны, основными являются маршрутизация и коммутация.

## Slide 24: Сетевой инженер
Сетевой инженер
  Сетевые инженеры – это специалисты в области сетевых технологий, которые обладают навыками, профессионализмом и опытом реализации проектов в области сетевой инженерии, и способны на месте взаимодействовать с клиентами или другими участниками проекта. Кроме того, они могут разрабатывать решения и проектные планы (согласованные с участниками проекта) на основе требований клиента и факторов окружающей среды, мобилизовывать ресурсы всех сторон для своевременной и качественной реализации проекта, а также обучать участников проекта и предоставлять инженерную документацию после реализации проекта.
Комплексные модели квалификации для сетевых инженеров:
Профессиональные знания
Технические знания
Знания о продукте
Инженерные знания
Отраслевые знания
Спецификация процесса
Базовая квалификация
Обучаемость
Сбор информации
Знание сервисов
Ценности
Бизнес-этикет
Профессиональные навыки
Коммуникативные способности
Решение проблем
Презентации
Управление бизнесом
Командное сотрудничество

## Slide 25: Путь освоения технологий для сетевых инженеров
Что?
Маршрутизация и коммутация
Как?
Выполнение, проверка и запрос OSPF-конфигураций
Протоколы
Процесс установления соединения OSPF
Подробная работа протокола STP
Пакеты и базовые механизмы
Базовый механизм работы протоколов и пакетов
Общие возможности
Проектирование, планирование сети, внедрение, устранение неполадок и оптимизация решения
От макро к микро и обратно к макро

## Slide 26: Сертификация Huawei — стимулирование развития талантов для предприятий
Подготовка специалистов с пониманием бизнеса и технологий.
Подготовка специалистов по созданию платформ и применению сервисов на базе HUAWEI CLOUD.
Сосредоточение внимания на инфраструктуре ИКТ и подготовка специалистов по архитектуре во всех областях ИКТ.
Соответствие карьерному росту от инженера до старшего инженера, а затем до эксперта.
Иерархическая система сертификации, обеспечивающая индивидуальный подход к развитию талантов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к квалификации, и поддерживающая углубленное профессиональное развитие, интеграцию и расширение компетенций, что снижает затраты предприятий на развитие талантов.
Признанная сертификация специалистов в области ИКТ. Специалисты в области ИКТ с сертификацией помогают обеспечить качество выполнения проектов и повысить степень удовлетворенности клиентов.
Повышение эффективности и производительности предприятий.
Ускорение бизнес-инноваций и трансформаций, а также повышение общей эффективности текущей деятельности.
Сертификационный экзамен
Карьерные возможности для талантов
Инновации и трансформация предприятий

## Slide 27: Портфель сертификации Huawei
Сертификация Huawei, охватывающая все области ИКТ, предназначена для создания структуры и стандартов развития талантов, подготовки специалистов в области ИКТ в цифровую эпоху и развитие здоровой экосистемы талантов в области ИКТ.
Общественная безопасность
Сертификация Huawei
  GaussDB
Центр обработки данных
Хранение
Интеллектуальные вычисления
Передача данных
Безопасность
Финансы
  Облачные услуги
  Облачные вычисления
Интеллектуальные
видеонаблюдение
  Корпоративная связь
Разработчик приложений Kunpeng
Большие данные
ИИ
Интернет вещей
Вертикальная сертификация ИКТ
Сертификация платформ и сервисов
Сертификация инфраструктуры ИКТ
WLAN
SDN
  Сертифицированный специалист по ИКТ Huawei, уровень Associate
  Сертифицированный специалист по ИКТ Huawei, уровень Professional
  Сертифицированный специалист по ИКТ Huawei, уровень Expert
Передача
Доступ
5G
LTE
Notes: Веб-сайт экосистемы талантов Huawei: https://e.huawei.com/en/talent/#/home

## Slide 28: Портфель сертификации Huawei в области связи
HCIA-Datacom
Обучение сетевых инженеров базовым теориям и навыкам работы в области связи
HCIP-Datacom
Подготовка старших сетевых инженеров для планирования и проектирования комплексных решений или планирования и развертывания в одной области
HCIE-Datacom
Подготовка специалистов по сетям, обладающих обширной теоретической базой и способностями развертывания для комплексных решений, ориентированных на различные сферы деятельности
HCIA
HCIP
HCIE
Notes: HCIA-Datacom: один курс (экзамен)
  Базовые понятия передачи данных, основы маршрутизации и коммутации, безопасности, WLAN, SDN и NFV, основы автоматизации программирования и примеры развертывания сети
HCIP-Datacom: один обязательный курс (экзамен) и шесть факультативных курсов для допсертификации (экзамены)
  Обязательный курс (экзамен):
    HCIP-Datacom-Основные технологии
  Дополнительные курсы (экзамены):
    HCIP-Datacom-Расширенный курс по маршрутизации и коммутации
    HCIP-Datacom-Планирование и развертывание кампусной сети
    HCIP-Datacom-Проектирование сетевого решения для предприятия
    HCIP-Datacom-Планирование и развертывание WAN
    HCIP-Datacom-Планирование и развертывание SD-WAN
    HCIP-Datacom-Разработчик автоматизации сетей
HCIE-Datacom: один курс (экзамен), объединяющий два модуля
  Классическая сеть:
    Классическая теория передачи данных на основе командных строк
    Классическое развертывание технологии передачи данных на основе командных строк
  Решение SDN Huawei:
    Корпоративные SDN-решения (теория)
    Планирование и развертывание корпоративных SDN-решений

## Slide 29
(Один ответ) Какой из следующих типов сетевой топологии обладает самой высокой надежностью?
  Звезда
  Кольцо
  Полносвязная
  Дерево
Notes: 1. C

## Slide 30
В этом разделе рассмотрены понятия сети передачи данных. Основная функция сети передачи данных заключается в реализации сетевых коммуникаций.
Также, в этом разделе описаны различные сетевые устройства, отличия между сетями LAN, MAN и WAN, а также типы топологий сети. Реальные сети состоят из различных топологий объединенных в соответствии с требованиями.
Кроме того, в данном разделе рассмотрены вопросы планирования сети и работа сетевых инженеров, а также система сертификации Huawei в области ИКТ.