## Slide 1: Основы Huawei VRP

## Slide 2
Versatile Routing Platform (VRP) – это универсальная платформа операционной системы для продуктов сетей передачи данных Huawei. Платформа основывается на IP и имеет компонентную архитектуру. Она предоставляет богатые возможности и функции, в том числе адаптируемые и расширяемые функции в соответствии с областью применения, что значительно повышает эффективность работы устройств, использующих эту ОС. Чтобы эффективно управлять такими устройствами, вам необходимо знать VRP и соответствующие настройки.
Этот курс описывает основные понятия, общие команды и интерфейс командной строки VRP.

## Slide 3
По завершении этого курса вы будете знать:
  Основы VRP.
  Принципы использования интерфейса командной строки.
  Основные команды интерфейса командной строки.

## Slide 4
Обзор VRP
Основы командной строки

## Slide 5: Что такое VRP?
VRP - это универсальная платформа ОС для решений в области сетей передачи данных Huawei. Она является ядром программного обеспечения всей серии маршрутизаторов Huawei от простых до ключевых моделей, коммутаторов Ethernet, сервисных шлюзов и т.д.
VRP предоставляет следующие функции:
  Предоставляет унифицированный пользовательский интерфейс и унифицированный интерфейс управления.
  Реализует функции плоскости управления и определяет спецификации интерфейса плоскости передачи.
  Осуществляет связь между плоскостью передачи устройства и плоскостью управления VRP.
VRP
Маршрутизация
Безопасность
Беспроводная
связь
Коммутация

## Slide 6: Развитие VRP
Централизованный дизайн
Применимо к устройствам низкого и среднего класса
Низкая производительность
1998-2001
VRP1
Распределенный дизайн
1999-2000
VRP2
Распределенная платформа
Поддержка различных функций
Поддержка на ключевых моделях маршрутизаторов
2000-2004
VRP3
Компонентный дизайн
Применимо к различным продуктам Huawei
Высокая производительность
2004-сегодня
VRP5
Многозадачность
Компонентный дизайн
Поддержка на многопроцессорных системах и решений на базе нескольких шасси
2009-сегодня
VRP8
Маршрутизаторы серии AR
Коммутаторы серии S
Некоторые маршрутизаторы
серии NE
Некоторые коммутаторы серии CE
Централизованное
Распределенное
Высокая надежность
Многозадачность, несколько процессоров и шасси

## Slide 7: Файловая система
Файловая система управляет файлами и каталогами в накопителях, что позволяет пользователям просматривать, создавать, переименовывать и удалять каталоги, а также копировать, переименовывать и удалять файлы.
Освоение базовых операций файловой системы очень важно для сетевых инженеров, чтобы эффективно управлять конфигурационными файлами и системными файлами VRP устройств.
Системное ПО
Конфигура-ционный файл
Патч
PAF-файл
Системное программное обеспечение обязательно для запуска и эксплуатации устройств. ПО предоставляет поддержку, управление и сервисы для устройства. Стандартное расширение файла -.cc.
Конфигурационный файл хранит команды, позволяющие устройству функционировать согласно заданной настройке. Стандартные расширения файлов: .cfg, zip и .dat.
Патч - это тип программного обеспечения, совместимого с системным программным обеспечением. Он используется для исправления ошибок в системном программном обеспечении. Стандартное расширение файла -.pat.
PAF-файл эффективно контролирует характеристики и ресурсы продукта. Стандартное расширение файла -.bin.
Стандартные типы файлов
Notes: Конфигурационный файл представляет собой набор командных строк. Текущие конфигурации хранятся в конфигурационном файле, который сохраняет их в силе после перезагрузки устройства. Пользователи могут просматривать конфигурации в конфигурационном файле и загружать конфигурационный файл на другие устройства для осуществления массовой настройки.
Патч – это тип программного обеспечения, совместимого с системным программным обеспечением. Он используется для исправления ошибок в системном программном обеспечении. Патчи также могут исправлять системные дефекты и оптимизировать некоторые функции в соответствии с требованиями к обслуживанию.
Чтобы управлять файлами на устройстве, подключитесь к устройству одним из следующих способов:
  Локальное подключение через консольный порт или Telnet
  Удаленное подключение через FTP, TFTP или SFTP

## Slide 8: Накопители
Накопители включают в себя SDRAM, флэш-память, NVRAM, SD-карты и USB.
Накопители
SDRAM
SDRAM - это синхронная динамическая память с произвольным доступом. Она аналогична памяти компьютера. SDRAM хранит информацию о работе и параметрах системы.
Флэш-память
Флэш-память – энергонезависимая. В случае отключения питания данные не будут утеряны. Эта память используется для хранения системного программного обеспечения, конфигурационных файлов и т.д. Патчи и PAF-файлы выгружаются специалистами по техобслуживанию и, как правило, хранятся во флэш-памяти или на SD-карте.
SD-карта
SD-карта не потеряет данные при отключении питания. SD-карта имеет большую емкость хранения и, как правило, устанавливается на главной плате управления. Она используется для хранения системных файлов, конфигурационных файлов, файлов журнала и т.д.
NVRAM
NVRAM - это энергонезависимая память с произвольным доступом. NVRAM используется для буферного хранения файлов с логами. Логи записываются во флэш-память после истечения времени таймера или заполнения буфера.
USB
USB – это интерфейс. Он используется для подключения к хранилищу большой емкости для обновления устройств и передачи данных.
Notes: Накопители включают в себя SDRAM, флэш-память, NVRAM, SD-карты и USB.
  SDRAM хранит информацию о работе и параметрах системы. Она аналогична памяти компьютера.
  NVRAM энергонезависима. Запись логов во флэш-память потребляет ресурсы ЦП и занимает много времени. Поэтому используется буферный механизм. В частности, после создания логи сначала сохраняются в буфере, а затем записываются во флэш-память после истечения времени таймера или заполнения буфера.
  Флэш-память и SD-карты энергонезависимы. Конфигурационные файлы и системные файлы хранятся во флэш-памяти или на SD-карте. Для получения более подробной информации см. документацию по продукту.
  SD-карты являются внешними носителями, используемыми для расширения памяти. USB - это интерфейс, используемый при подключении к носителю большой емкости для обновления устройств и передачи данных.
  Файлы патчей и PAF-файлы выгружаются специалистами техобслуживания и могут храниться в указанном каталоге.

## Slide 9: Процесс инициализации устройства
После включения питания устройство запускает программное обеспечение BootROM для инициализации аппаратного обеспечения и отображения его параметров. Затем устройство запускает системное программное обеспечение и считывает конфигурационный файл из пути хранения по умолчанию для выполнения инициализации.
BIOS Creation Date : Jan 5 2013, 18:00:24
DDR DRAM init : OK
Start Memory Test ? ('t' or 'T' is test):skip
Copying Data : Done
Uncompressing : Done
……
Press Ctrl+B to break auto startup ... 1
Now boot from flash:/AR2220E-V200R007C00SPC600.cc,
……
Notes: Загрузочная память BootROM представляет собой набор программ, добавленных к чипу ROM устройства. BootROM хранит самые важные программы ввода и вывода устройства, настройки системы, программу самопроверки при запуске и программу автоматического запуска системы.
Интерфейс запуска предоставляет информацию о текущей программе системы, текущей версии VRP и пути загрузки.

## Slide 10: Управление устройствами
Существуют два часто используемых режима управления устройствами: интерфейс командной строки (CLI) и веб-интерфейс.
Чтобы получить доступ к управлению устройством, необходимо сначала войти в устройство согласно режиму входа (login), который определен режимом управления устройством.
Веб-интерфейс
Веб-интерфейс предоставляет графический пользовательский интерфейс (GUI) для упрощения управления устройствами и обслуживания. Этот метод, однако, может использоваться для управления и обслуживания только некоторых, но не всех функций устройств.
Веб-интерфейс поддерживает режимы входа HTTP и HTTPS.
CLI
С помощью CLI пользователи управляют и обслуживают устройства путем ввода и выполнения команд. Этот режим позволяет точно управлять устройствами, но пользователям необходимо знать команды.
CLI поддерживает режим входа через консольный порт, Telnet и SSH.

## Slide 11: Пользовательские интерфейсы VRP
Когда пользователь входит в устройство через режим, поддерживаемый CLI, система выделяет пользовательский интерфейс для управления и мониторинга текущего сеанса между пользовательским терминалом и устройством.
Таким пользовательским интерфейсом может быть пользовательский интерфейс консоли или виртуальный интерфейс удаленного входа (VTY).
Пользовательский интерфейс консоли
Пользовательский интерфейс консоли используется для управления и мониторинга пользователей, входящих в устройство через консольный порт.
Последовательный порт пользовательского терминала может быть подключен напрямую к консольному порту устройства для локального доступа.
Пользовательский интерфейс VTY
Пользовательский интерфейс VTY используется для управления и мониторинга пользователей, входящих в устройство с помощью VTY.
После установления соединения Telnet или STelnet между пользовательским терминалом и устройством устанавливается канал VTY для реализации удаленного доступа к устройству.

## Slide 12: Уровни пользователей VRP
VRP предоставляет основные функции контроля прав пользователей. VRP определяет уровни команд, которые могут выполнять пользователи разных уровней, ограничивая, таким образом, набор операций, доступных на различных уровнях.
Уровень пользователя | Уровень команд | Имя | Доступная команда
0 | 0 | Уровень визитера | Команды диагностики сети (например, ping и tracert), команды для доступа к внешним устройствам с локального устройства (например, команды клиента Telnet) и некоторые команды отображения запрошенной информации
1 | 0 и 1 | Уровень мониторинга | Команды техобслуживания системы, включая команды отображения запрошенной информации
2 | 0, 1 и 2 | Уровень конфигурации | Команды конфигурирования услуг, включая команды маршрутизации и конфигурации IP, которые позволяют напрямую предоставлять пользователям сетевые услуги
3-15 | 0, 1, 2 и 3 | Уровень управления | Команды для управления основными операциями системы и поддержки услуг, включая файловую систему, FTP, TFTP, управление пользователями и команды уровня команд, а также команды отладки для диагностики неисправностей
Notes: Чтобы ограничить права доступа пользователей к устройству, предусмотрен механизм управления пользователями по уровням и установки соответствия между уровнями пользователя и уровнями команд. После входа в устройство пользователь может использовать только команды соответствующих уровней или ниже. По умолчанию уровень команд пользователя варьируется от 0 до 3, а уровень пользователя - от 0 до 15. Соответствие между уровнями пользователя и уровнями команд показано в таблице.

## Slide 13: Вход в веб-систему
В качестве примера возьмем веб-систему маршрутизатора Huawei AR. Запустите браузер на ПК, введите https://192.168.1.1 в адресной строке и нажмите Enter. Отобразится страница входа в веб-систему.
192.168.1.1
Notes: Примечание: страница входа, режим и IP-адрес могут меняться в зависимости от устройств. Для получения более подробной информации см. документацию по продукту.

## Slide 14: CLI - Локальный вход (1)
Вы можете войти на устройство в локальном или удаленном режиме. Локальный режим входа:
Используйте этот режим, когда вам необходимо сконфигурировать устройство, включенное в первый раз. Для локального входа можно использовать консольный порт устройства.
Консольный порт представляет собой последовательный порт, предоставляемый главной платой управления устройства.
Для реализации входа напрямую подключите последовательный порт (COM порт) вашего терминала к консольному порту устройства и используйте PuTTY для входа в устройство. После входа можно конфигурировать устройство.
ПК
Кабель консоли
AR2220
Консольный порт
COM-порт
Notes: Используйте консольный кабель для подключения консольного порта устройства к COM-порту компьютера. Затем запустите на компьютере терминальную программу, например PuTTY, для входа на устройство и локального выполнения задач по начальной настройке и эксплуатации. Консольный порт представляет собой порт RJ45, который соответствует стандарту последовательного порта RS232. COM-порты, имеющиеся на большинстве современных настольных компьютеров, могут быть подключены к консольным портам. Но на большинстве ноутбуков не имеется COM-портов. Поэтому, если вы используете такой ноутбук, потребуется адаптер USB-RS232.
Функция входа через консольный порт включена по умолчанию и не требует предварительной настройки.

## Slide 15: CLI - Локальный вход (2)
PuTTY – это программное обеспечение, которое ичпользуется для подключения к устройствам через Telnet, SSH, последовательные интерфейсы и т.д.
При локальном входе терминал подключается к консольному порту устройства Huawei через последовательный порт. Поэтому для параметра Connection type выбирайте опцию Serial. Настройте параметр Serial line в соответствии с фактически используемым портом терминала. Установите для параметра Speed значение 9600.
Notes: Многие терминальные программы (симуляторы терминалов) могут инициировать консольные соединения. PuTTY является одним из вариантов подключения к VRP. Если для локального доступа к VRP используется PuTTY, необходимо установить параметры последовательного порта. На рисунке на слайде показаны примеры настроек параметров порта. Если значения параметров когда-либо менялись, необходимо восстановить значения по умолчанию.
После завершения настроек нажмите Open. Будет установлено соединение с VRP.

## Slide 16: CLI - Удаленный вход
Удаленный вход означает вход в устройство, которое может функционировать как удаленный сервер входа, что позволяет централизованно управлять сетевыми устройствами и обслуживать их. Методы удаленного входа в систему включают Telnet и SSH.
Если вы используете режим входа SSH, установите для параметра Connection Type опцию SSH, введите IP-адрес удаленного сервера входа (устройства, к которому подключаетесь) и используйте номер порта по умолчанию 22.
Если вы используете режим входа в Telnet, установите для параметра Connection type опцию Telnet, введите IP-адрес удаленного сервера входа и используйте номер порта по умолчанию 23.
192.168.10.1
Notes: По умолчанию функция входа по SSH выключена на устройстве. Перед использованием функции входа в систему по SSH необходимо войти в устройство через консольный порт и сконфигурировать обязательные параметры для входа по SSH.

## Slide 17: CLI
После выполнения входа на экране отобразится интерфейс командной строки (CLI).
CLI является стандартным инструментом взаимодействия инженеров с сетевыми устройствами.
ПК
Кабель консоли
AR2220
Консольный порт
COM-порт
Notes: CLI – это интерфейс, через который пользователи могут взаимодействовать с устройством. Когда после входа пользователя в устройство отображается приглашение командной строки, это означает, что пользователь вошел в CLI.

## Slide 18
Основы VRP
Основы командной строки
  Обзор командной строки
  Основные команды конфигурации
  Анализ примеров

## Slide 19: Основная структура команд
Команды CLI имеют единую структуру. CLI анализирует введенную команду и выполняет ее для реализации функции, например запроса, настройки или управления.
Командное слово: определяет операцию, которая должна быть выполнена, например display (запрос статуса устройства) или reboot (перезагрузка устройства).
Ключевое слово: специальная строка символов, которая используется для дальнейшего уточнения команды. Это расширение команды, которое может быть использовано также для выражения логики состава команды.
Список параметров: состоит из имен параметров и значений для дальнейшего определения функции команды. Он может содержать одну или несколько пар имен и значений параметров.
Командное слово
Значение параметра
Ключевое слово
Имя параметра
Список параметров
Пример 1:
display ip interface GE0/0/0: отображает информацию о интерфейсе.
Команда: display
Ключевое слово: ip
Имя параметра: interface
Значение параметра: GE0/0/0
Пример 2:
reboot: перезагрузка устройства.
Команда: reboot
Каждая команда должна начинаться с командного слова. Командное слово выбирается из списка стандартных командных слов.
Notes: Каждая команда должна содержать максимум одно командное слово и может содержать несколько ключевых слов и параметров. Параметр должен состоять из имени и значения.
Командное слово, ключевые слова, имена и значения параметров в команде разделяются пробелами.

## Slide 20: Режимы выполнения команд (1)
Устройство предоставляет различные команды, осуществляющие конфигурацию и запросы. Чтобы облегчить использование этих команд, VRP регистрирует команды в различных режимах просмотра в соответствии с их функциями.
Режим пользователя (user view): в этом режиме можно проверить текущий статус и статистику устройства.
Режим системы (system view): в этом режиме можно выполнять системные настройки и переходить в другие режимы конфигурации.
Другие режимы: в других режимах, например режимах интерфейса и протокола, можно выполнять настройки интерфейса и параметров протокола.
Режим пользователя
Режим системы
Режимы интерфейсов:
Режим интерфейса GigabitEthernet
Режим интерфейса Ethernet
Режим последовательного интерфейса
...
Режимы протоколов:
Режим OSPF
Режим IS-IS
Режим BGP
...
Режим области OSPF
Notes: Режим пользователя является первым режимом, отображаемым после входа в устройство. В режиме пользователя предоставляются только команды запроса и инструментальные команды.
В режиме пользователя доступен переход только в режим системы. Команды глобальной конфигурации предоставляются в режиме системы. Если в системе есть режим конфигурации нижнего уровня, в режиме системы предоставляется команда для входа в него.

## Slide 21: Режимы выполнения команд (2)
Примеры команд:
<Huawei>system-view #Эта команда используется для входа в режим системы из режима пользователя. Режим пользователя является первым режимом, который отображается после входа в устройство.
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/1 #Эта команда используется для входа в режим интерфейса из режима системы.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24 #Эта команда используется для настройки IP-адреса.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit #Эта команда используется для возврата к предыдущему режиму.
[Huawei]ospf 1 #Эта команда используется для входа в режим протокола из режима системы.
[Huawei-ospf-1]area 0 #Эта команда используется для входа в режим настройки области OSPF из режима общих настроек OSPF .
[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0]return #Эта команда используется для возврата в режим пользователя.
Режим пользователя
Режим системы
<Huawei>
system-view
quit
[Huawei]
ospf 1
quit
quit
interface GigabitEthernet 0/0/1
Режим интерфейса
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]
Режим протокола
[Huawei-ospf-1]
return
Имя режима
Приглашение CLI режима
Notes: После входа в систему сначала отображается режим пользователя. Этот режим предоставляет только команды отображения запрошенной информации и инструментальные команды, такие как ping и telnet. Он не предоставляет доступ к командам настройки.
Для входа в режим системы можно дать команду system-view в режиме пользователя. Режим системы предоставляет несколько простых команд глобальной конфигурации.
В сложном сценарии конфигурации, например, когда для интерфейса Ethernet необходимо сконфигурировать несколько параметров, вы можете запустить команду interface GigabitEthernet X (X – это номер интерфейса). Конфигурации, выполненные в этом режиме, вступают в силу только на указанном интерфейсе GE.

## Slide 22: Редактирование команд (1)
CLI устройства предоставляет функции редактирования основных команд. Общие функции редактирования приведены ниже.
1. Редактирование команд с помощью функциональных клавиш
  Клавиша Backspace: удаление символа перед курсором и перемещение курсора влево. Когда курсор достигает начала команды, генерируется аварийный сигнал.
  Левая клавиша курсора ← или Ctrl+B: перемещение курсора на один символ влево. Когда курсор достигает начала команды, генерируется аварийный сигнал.
  Правая клавиша курсора → или Ctrl+F: перемещает курсор на один символ вправо. Когда курсор достигает конца команды, генерируется аварийный сигнал.
2. Неполный ввод ключевых слов
  Устройство позволяет вводить неполные ключевые слова. В частности, если введенная строка символов совпадает с уникальным ключевым словом, вам не нужно вводить оставшиеся символы ключевого слова.
<Huawei>d cu
<Huawei>di cu
<Huawei>dis cu
<Huawei>d c
^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
<Huawei>dis c
^
Error:Ambiguous command found at '^' position.
Например, команда display current-configuration идентифицируется при вводе d cu, di cu или dis cu. Однако команда не будет идентифицирована, если вы введете d c или dis c, поскольку эти символьные строки соответствуют нескольким командам.
Notes: Примечание: «ключевое слово», упомянутое в этом разделе, означает любую символьную строку, кроме строки значений параметров в команде. Значение отличается от значения ключевого слова в формате команд.

## Slide 23: Редактирование команд (2)
3. Редактирование команд с помощью клавиши Tab
  Если введенная строка символов совпадает с уникальным ключевым словом, система автоматически дополнит ключевое слово после нажатия Tab. Если ключевое слово введено полностью, оно остается неизменным даже при повторном нажатии Tab.
  Если введенная строка символов соответствует нескольким ключевым словам, вы можете нажать Tab несколько раз. Система будет по кругу отображать ключевые слова, начинающиеся с введенной строки, помогая найти желаемое ключевое слово.
  Если введенная строка символов не может идентифицировать какое-либо ключевое слово, введенная строка остается неизменной после нажатия Tab.
[Huawei] info- #Нажмите Tab.
[Huawei] info-center
[Huawei] info-center log #Нажмите Tab.
[Huawei] info-center logbuffer # Нажмите Tab несколько раз, чтобы по кругу отобразить все соответствующие ключевые слова.
[Huawei] info-center logfile
[Huawei] info-center loghost
[Huawei] info-center loglog #Введите некорректное ключевое слово и нажмите Tab.
[Huawei] info-center loglog

## Slide 24: Использование онлайн-справки командной строки
Для получения помощи в режиме реального времени можно использовать онлайн-справку по командной строке без запоминания большого количества сложных команд.
Онлайн-справка может быть классифицирована на полную и частичную. Чтобы открыть онлайн-справку, введите знак вопроса (?) в командной строке.
Полная справка
Чтобы войти в полную справку, введите ? после открытия режима. Система отобразит все команды в данном режиме и их описания.
Частичная справка
Чтобы открыть частичную справку, нажмите ? после ввода начального символа или строки символов команды. Система отобразит все команды, начинающиеся с этого символа или строки символов.
<Huawei>?
Команды режима пользователя:
arp-ping ARP-ping
autosave <Group> autosave command group
backup Backup information
cd Change current directory
clear Clear
clock Specify the system clock
...
<Huawei> d?
debugging <Group> debugging command group
delete Delete a file
dialer Dialer
dir List files on a filesystem
display Display information
Notes: Раздел справки по командам показан на этом слайде только как пример , вывод зависит от модели устройства.

## Slide 25: Интерпретация сообщений об ошибках командной строки
Если команда проходит проверку синтаксиса, система ее выполняет. В противном случае система сообщает сообщение об ошибке.
[Huawei] sysname
^
Error:Incomplete command found at ‘^’ position. #Необходимо дополнить команду в месте, на которое указывает стрелка.
[Huawei] router if 1.1.1.1
^
Error: Unrecognized command found at ‘^’ position. #Не распознана команда в месте, на которое указывает стрелка. Проверьте корректность команды.
[Huawei] a
^
Error: Ambiguous command found at '^' position. #Более одной команды соответствует ключевому слову в месте, на которое указывает стрелка. В данном примере существует несколько ключевых слов, начинающихся с буквы a.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ospf cost 800000 #Недействительное значение параметра в месте, на которое указывает стрелка.
^
Error: Wrong parameter found at '^' position.

## Slide 26: Использование командных строк отмены
Если команда начинается с ключевого слова undo, это команда отмены. Команда отмены обычно используется для восстановления конфигурации по умолчанию, отключения функции или удаления конфигурации. Например:
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Server
[Server] undo sysname
[Huawei]
[Huawei]interface g0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address
<Huawei> system-view
[Huawei] ftp server enable
[Huawei] undo ftp server
Выполните команду undo, чтобы восстановить конфигурацию по умолчанию.
Выполните команду undo, чтобы отключить функцию.
Выполните команду undo, чтобы удалить конфигурацию.

## Slide 27: Использование быстрых клавиш командной строки
Устройство предоставляет быстрые клавиши командной строки для ускорения и упрощения ввода команд.
Быстрые клавиши командной строки делятся на настраиваемые пользователем и системные.
Системные
CTRL_A: перемещает курсор в начало текущей строки.
CTRL_B: перемещает курсор на один символ влево.
CTRL_C: прекращает выполнение текущей команды.
CTRL_E: перемещает курсор в конец текущей строки.
CTRL_X: удаляет все символы слева от курсора.
CTRL_Y: удаляет символ на курсоре и все символы справа от курсора.
CTRL_Z: возвращает в режим пользователя.
CTRL+]: прекращает текущее соединение или переключается на другое соединение.
Настраиваемые пользователем
Существуют четыре комбинации быстрых клавиш настраиваемых пользователем: Ctrl+G, Ctrl+L, Ctrl+O и Ctrl+U.
Вы можете связать любую из таких комбинаций с любой командой. После нажатия на быструю клавишу система автоматически запустит соответствующую команду.
<Huawei> system-view
[Huawei] hotkey ctrl_l "display tcp status"

## Slide 28
Основы VRP
Основы командной строки
  Режимы команд и использование режимов команд
  Основные команды конфигурации
  Анализ примеров

## Slide 29: Стандартные команды управления файловой системой (1)
<Huawei>dir
2. Отображение информации о файлах в текущем каталоге
<Huawei>more
3. Отображение содержимого текстового файла
<Huawei>acd
4. Изменение текущего рабочего каталога
<Huawei>makdir
5. Создание каталога
<Huawei>pwd
1. Проверка текущего каталога
Notes: VRP использует файловую систему для управления файлами и каталогами на устройстве. Для управления файлами и каталогами часто необходимо выполнять основные команды для запроса файлов или сведений каталогов. Такие основные команды включают pwd, dir [/all] [ filename | directory ] и more [ /binary ] filename [ offset ] [ all ].
  Команда pwd отображает текущий рабочий каталог.
  Команда dir [ /all] [ filename | directory ] отображает информацию о файлах в текущем каталоге.
  Команда more [/binary] filename [ offset ] [ all ] отображает содержимое текстового файла.
  В этом примере команда dir выполняется в режиме пользователя для отображения информации о файлах во флэш-памяти.
Стандартные команды для управления каталогами включают cd directory, mkdir directory и rmdir directory.
  Команда cd directory меняет текущий рабочий каталог.
  Команда mkdir directory создает каталог. Имя каталога может содержать от 1 до 64 символов.

## Slide 30: Стандартные команды управления файловой системой (2)
<Huawei>copy
7. Копирование файла
<Huawei>move
8. Перемещение файла
<Huawei>rename
9. Переименование файла
<Huawei>delete
10. Удаление файла
<Huawei>rmdir
6. Удаление каталога
Notes: Команда rmdir directory удаляет каталог из файловой системы. Удаляемый каталог должен быть пустым; в противном случае его нельзя удалить с помощью этой команды.
Команда copy source-filename destination-filename копирует файл. Если целевой файл уже существует, система заменяет целевой файл. Имя целевого файла не может быть таким же, как имя файла запуска системы. В противном случае система отобразит сообщение об ошибке.
Команда move source-filename destination-filename перемещает файл в другой каталог. Команда move может использоваться для перемещения файлов только в рамках одного накопителя (области памяти).
Команда rename old-name new-name переименовывает каталог или файл.
Команда delete [/unreserved] [ /force ] { filename | devicename } удаляет файл. Если параметр unreserved не указан, удаленный файл перемещается в корзину. Файл в корзине может быть восстановлен с помощью команды undelete. Однако, если параметр /unreserved указан, файл удаляется навсегда и не подлежит восстановлению. Если параметр /force не указан в команде delete, система отображает сообщение с запросом удалить файл. Однако, если указан параметр /force, система не отображает сообщение. Поле filename указывает на имя удаляемого файла, а devicename указывает имя накопителя (области памяти).

## Slide 31: Стандартные команды управления файловой системой (3)
<Huawei>reset recycle-bin
12. Удаление файла из корзины без возможности восстановления
<Huawei>undelete
11. Восстановление удаленного файла
Notes: Команда reset recycle-bin [ filename | devicename ] навсегда удаляет все или выбранные файлы в корзине. filename указывает имя файла, который будет удален навсегда, а devicename указывает имя носителя.

## Slide 32: Базовые команды конфигурации (1)
[Huawei] sysname name
1. Настройка системного имени.
<Huawei> clock timezone time-zone-name { add | minus } offset
2. Настройка системного времени.
Эта команда настраивает локальный часовой пояс.
<Huawei> clock datetime [ utc ] HH:MM:SS YYYY-MM-DD
Эта команда настраивает текущую дату и время или дату и время по UTC.
<Huawei> clock daylight-saving-time
Эта команда настраивает летнее время.
Notes: Как правило, в сети разворачивается несколько устройств, и администратору необходимо управлять всеми устройствами. Первая задача ввода в эксплуатацию устройства – это настройка системного имени. Системное имя идентифицирует устройство. Системное имя маршрутизатора серии AR по умолчанию – Huawei, а коммутатора серии S – HUAWEI. Системное имя вступает в силу сразу после настройки.
Для обеспечения координации с другими устройствами необходимо правильно настроить системные часы. Системные часы = UTC (Всемирное координированное время) ± разница во времени между UTC и временем местного часового пояса. Как правило, у устройства есть настройки UTC по умолчанию и временной разницы.
  Для установки системных часов устройства можно выполнить команду clock datetime. Формат даты и времени – HH:MM:SS YYYY-MM-DD. При выполнении команды устанавливается UTC как системное время минус разница времени.
  Вы также можете изменить UTC и системный часовой пояс для изменения системных часов.
    Команда clock datetime utc HH:MM:SS YYYY-MM-DD меняет время на UTC.
    Команда clock timezone time-zone-name { add | minus } offset настраивает локальный часовой пояс. UTC – это местное время плюс или минус смещение.
  Если в регионе применяется летнее время, системное время настраивается в соответствии с настройками пользователя в момент начала летнего времени. VRP поддерживает функцию летнего времени.

## Slide 33: Базовые команды конфигурации (2)
[Huawei] command-privilege level level view view-name command-key
3. Настройка уровня команды.
Эта команда конфигурирует уровень для команд в указанном режиме. Команды классифицируются на уровни: визитера, мониторинга, конфигурирования и управления с номерами 0, 1, 2 и 3, соответственно.
[Huawei]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]set authentication password cipher information
4. Настройка режима входа на основе пароля.
Команда user-interface vty обеспечивает переход в режим пользователя терминала виртуального типа (VTY), а команда set autentication password конфигурирует режим аутентификации по паролю. Система поддерживает пользовательский интерфейс консоли и пользовательский интерфейс VTY. Пользовательский интерфейс консоли используется для локального входа, а пользовательский интерфейс VTY используется для удаленного входа. По умолчанию устройство поддерживает максимум 15 одновременных подключений пользователей по VTY.
[Huawei] idle-timeout minutes [ seconds ]
5. Настройка параметров пользовательского интерфейса.
Эта команда устанавливает таймер бездействия для отключения от пользовательского интерфейса. Если в течение указанного периода команда не вводится, система разрывает текущее соединение. Период таймера бездействия по умолчанию - 10 минут.
Notes: У каждого типа пользовательского интерфейса есть соответствующий режим. Режим пользовательского интерфейса представляет собой командную строку, предоставляемую системой для конфигурирования и управления всеми физическими и логическими интерфейсами, работающими в режиме асинхронного взаимодействия. За счет этого осуществляется унифицированное управление различными пользовательскими интерфейсами. Перед доступом к устройству необходимо установить параметры пользовательского интерфейса. Система поддерживает консольный интерфейс и интерфейс VTY. Консольный порт представляет собой последовательный порт, предоставляемый главной платой управления устройства. VTY - это порт виртуальной линии. Подключение VTY устанавливается после установления соединения Telnet или SSH между пользовательским терминалом и устройством, что позволяет пользователю получить доступ к устройству в режиме VTY. Как правило, максимум 15 пользователей могут одновременно получить доступ к устройству в режиме VTY. Вы можете выполнить команду user-interface max-vty number, чтобы установить максимальное количество пользователей, которые могут одновременно получить доступ к устройству в режиме VTY. Если максимальное количество пользователей, входящих в систему, установлено как 0, ни один пользователь не может войти в устройство через Telnet или SSH. Команда display user-interface отображает информацию о пользовательском интерфейсе.
Максимальное количество интерфейсов VTY может меняться в зависимости от типа устройства и используемой версии VRP.

## Slide 34: Базовые команды конфигурации (3)
[Huawei]interface interface-number
[Huawei-interface-number]ip address ip address
6. Настройка IP-адреса для интерфейса.
Эта команда настраивает IP-адрес для физического или логического интерфейса на устройстве.
<Huawei>display current-configuration
7. Отображение текущей конфигурации.
<Huawei>save
8. Сохранение файла конфигурации.
<Huawei>display saved-configuration
9. Проверка сохраненной конфигурации.
Notes: Чтобы запустить IP-сервис на интерфейсе, необходимо сконфигурировать IP-адрес для интерфейса. Как правило, интерфейс требует только один IP-адрес. При настройке IP-адреса интерфейса выполняется замена исходного IP-адреса.
Для настройки IP-адреса интерфейса можно выполнить команду ip address { mask | mask-length }. В этой команде mask указывает на маску подсети из 32 бит, например 255.255.255.0; mask-length означает длину маски, например 24. Укажите любой из этих параметров при настройке IP-адреса.
Loopback-интерфейс представляет собой логический интерфейс, который можно использовать для имитации сети или IP-хоста. Loopback-интерфейс является стабильным и надежным, и может также использоваться в качестве интерфейса управления при развертывании нескольких протоколов.
При настройке IP-адреса для физического интерфейса проверьте физический статус интерфейса. Интерфейсы на маршрутизаторах и коммутаторах Huawei по умолчанию включены. Если интерфейс отключен вручную (на нем сконфигурирована команда shutdown), то ,чтобы включить его, выполните команду undo shutdown.

## Slide 35: Базовые команды конфигурации (4)
<Huawei> display startup
11. Проверка параметров конфигурации запуска системы.
Эта команда отображает системное программное обеспечение для текущего и следующего запуска, программное обеспечение системы резервного копирования, файл конфигурации, файл лицензии и файл патча, а также речевой файл.
<Huawei>startup saved-configuration configuration-file
12. Настройка файла конфигурации для следующего запуска.
Во время обновления устройства вы можете выполнить эту команду, чтобы настроить устройство так, чтобы оно загружало указанный файл конфигурации для следующего запуска.
<Huawei>reset saved-configuration
10.. Очистка сохраненной конфигурации
<Huawei>reboot
13. Перезагрузка устройства.
Notes: Команда reset saved-configuration удаляет конфигурации, сохраненные в файле конфигурации. Если после выполнения этой команды вы не запустите команду startup saved-configuration для указания файла конфигурации для следующего запуска или команду save для сохранения текущих конфигураций, устройство использует настройки параметров по умолчанию во время инициализации системы при перезагрузке.
Команда display startup отображает системное программное обеспечение для текущего и следующего запуска, программное обеспечение системы резервного копирования, файл конфигурации, файл лицензии и файл патча, а также голосовой файл.
Команда startup saved-configuration configuration-file настраивает файл конфигурации для следующего запуска. Параметр configuration-file указывает имя файла конфигурации для следующего запуска.
Команда reboot перезагружает устройство. Перед перезагрузкой устройства предлагается сохранить конфигурации.

## Slide 36
Основы VRP
Основы командной строки
  Режимы команд и использование режимов команд
  Основные команды конфигурации
  Разбор примеров

## Slide 37: Пример 1: команды запроса файлов и управления каталогами
RTA
Описание требований:
Проверьте информацию о файлах и каталогах в текущем каталоге маршрутизатора с именем RTA.
Создайте каталог с именем test, а затем удалите каталог.
<Huawei>pwd
flash:
<Huawei>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 drw- - Dec 27 2019 02:54:09 dhcp
1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip
2 -rw- 2,263 Dec 27 2019 02:53:59 statemach.efs
3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip
1,090,732 KB total (784,464 KB free)
<Huawei>mkdir test
<Huawei>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 drw- - Dec 27 2019 02:54:39 test
1 drw- - Dec 27 2019 02:54:09 dhcp
2 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip
3 -rw- 2,263 Dec 27 2019 02:53:59 statemach.efs
4 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip
1,090,732 KB total (784,460 KB free)
<Huawei>rmdir test

## Slide 38: Пример 2: управление файлами (1)
РТ
Описание требований:
Переименуйте файл huawei.txt как save.zip.
Сделайте копию файла save.zip и назовите ее file.txt.
Переместите файл file.txt в каталог dhcp.
Удалите файл file.txt.
Восстановите удаленный файл file.txt.
<Huawei>rename huawei.txt save.zip
<Huawei>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 drw- - Mar 04 2020 04:39:52 dhcp
1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip
2 -rw- 828,482 Mar 04 2020 04:51:45 save.zip
3 -rw- 2,263 Mar 04 2020 04:39:45 statemach.efs
4 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip
1,090,732 KB total (784,464 KB free)
<Huawei>copy save.zip file.txt
<Huawei>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 drw- - Mar 04 2020 04:39:52 dhcp
1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip
2 -rw- 828,482 Mar 04 2020 04:51:45 save.zip
3 -rw- 2,263 Mar 04 2020 04:39:45 statemach.efs
4 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip
5 -rw- 828,482 Mar 04 2020 04:56:05 file.txt
1,090,732 KB total (784,340 KB free)

## Slide 39: Пример 2: управление файлами (2)
RTA
Описание требований:
Переименуйте файл huawei.txt как save.zip.
Скопируйте файл save.zip к файлу file.txt.
Переместите файл file.txt в каталог dhcp.
Удалите файл file.txt.
Восстановите удаленный файл file.txt.
<Huawei>move file.txt flash:/dhcp/
<Huawei>cd dhcp
<Huawei>dir
Directory of flash:/dhcp/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 98 Dec 27 2019 02:54:09 dhcp-duid.txt
1 -rw- 121,802 Dec 27 2019 03:13:50 file.txt
1,090,732 KB total (784,344 KB free)
<Huawei>delete file.txt
<Huawei>dir
Directory of flash:/dhcp/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 98 Dec 27 2019 02:54:09 dhcp-duid.txt
1,090,732 KB total (784,340 KB free)
<Huawei>undelete file.txt
<Huawei>dir
Directory of flash:/dhcp/
Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName
0 -rw- 98 Dec 27 2019 02:54:09 dhcp-duid.txt
1 -rw- 121,802 Dec 27 2019 03:13:50 file.txt
1,090,732 KB total (784,340 KB free)

## Slide 40: Примеры 3: основные команды конфигурации VRP
Как показано на рисунке, инженер должен сконфигурировать маршрутизатор. Требования следующие:
  Подключите маршрутизатор и ПК. Назначьте IP-адреса, показанные на рисунке, маршрутизатору и ПК.
  Разрешите другим сотрудникам компании использовать пароль huawei123 для удаленного входа в маршрутизатор через ПК. Разрешите им просматривать конфигурации, но отключите возможность изменения конфигураций.
  Сохраните текущие конфигурации и назовите файл конфигурации huawei.zip. Настройте этот файл в качестве файла конфигурации для следующего запуска.
AR1
ПК1
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
GE0/0/1

## Slide 41: Порядок конфигурации (1)
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname AR1
[AR1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]quit
Настройте уровень пользователя и режим аутентификации пользователя.
Настройте IP-адрес интерфейса.
[AR1]user-interface vty 0 4
[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode password
Please configure the login password (maximum length 16):huawei123
[AR1-ui-vty0-4]user privilege level 1
[AR1-ui-vty0-4]quit
Команда настройки пароля может меняться в зависимости от устройств. Для получения более подробной информации см. документацию по продукту.
AR1
ПК1
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
GE0/0/1
Notes: На некоторых устройствах после ввода команды authentication-mode password автоматически появляется приглашение настройки пароля, после которого вы можете ввести создаваемый пароль. На некоторых устройствах необходимо выполнить команду set authentication-mode password password, чтобы установить пароль.

## Slide 42: Порядок конфигурации (2)
<HUAWEI>save huawei.zip
Are you sure to save the configuration to huawei.zip? (y/n)[n]:y
It will take several minutes to save configuration file, please wait.........
Configuration file had been saved successfully
Note: The configuration file will take effect after being activated
<HUAWEI>startup saved-configuration huawei.zip
По умолчанию конфигурации сохраняются в файле vrpcfg.cfg. Можно также создать файл для сохранения конфигураций. В VRPv5 и VRPv8 используется одна команда для указания файла конфигурации для следующего запуска, но разные каталоги для сохранения файла.
Укажите файл конфигурации для следующего запуска.
AR1
ПК1
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
GE0/0/1
Notes: Чтобы сохранить конфигурации, выполните команду save. По умолчанию конфигурации сохраняются в файле vrpcfg.cfg. Можно также создать файл для сохранения конфигураций. В VRPv5 файл конфигурации по умолчанию хранится в каталоге flash:.

## Slide 43: Проверка конфигурации
<AR1>display startup
MainBoard:
Startup system software: null
Next startup system software: null
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/huawei.zip
Startup license file: null
Next startup license file: null
Startup patch package: null
Next startup patch package: null
Startup voice-files: null
Next startup voice-files: null
AR1
ПК1
: 192.168.1.1 / 24
192.168.1.2/24
GE0/0/1
Notes: Команда display startup отображает системное программное обеспечение для текущего и следующего запуска, системное программное обеспечение резервного копирования, файл конфигурации, файл лицензии и файл патча, а также голосовой файл.
  Startup system software указывает файл VRP, используемый для текущего запуска.
  Next startup system software указывает файл VRP, который будет использоваться для следующего запуска.
  Startup saved-configuration file указывает файл конфигурации, использованный для текущего запуска системы.
  Next startup saved-configuration file указывает файл конфигурации, который будет использоваться для следующего запуска.
  Когда устройство запускается, оно загружает файл конфигурации из накопителя и инициализирует файл конфигурации. Если на накопителе нет файла конфигурации, устройство использует параметры по умолчанию для инициализации.
Команда startup saved-configuration [ configuration-file ] устанавливает файл конфигурации для следующего запуска, где параметр configuration-file указывает на имя файла конфигурации.

## Slide 44
Если серия конфигураций завершена, но не применена, конфигурации команд хранятся в базе данных потенциальных конфигураций.
<Huawei>display configuration candidate
Эта команда отображает команды, которые были сконфигурированы, но не выполнены.
После выполнения команды конфигурации сохраняются в базе данных текущей конфигурации.
<Huawei>display current-configuration
Эта команда отображает действующие настройки параметров.
После сохранения конфигурации команды хранятся в базе данных конфигурации запуска.
<Huawei>display startup
Команда отображает названия системного программного обеспечения, файлов конфигурации, файлов PAF и файлов патча, используемых для текущего и следующего запуска.
В VRPv5 есть базы данных текущей конфигурации и конфигурации запуска, но нет базы данных потенциальных конфигураций. Поэтому конфигурация команды вступает в силу сразу же после выполнения команды без применения. Однако в VRPv8 команда конфигурации вступает в силу только после применения (commit) команды.
База данных потенциальныхконфигураций <candidate>
База данных текущей конфигурации
<running>
База данных конфигурации запуска
<startup>
VRPv8
VRP5

## Slide 45
Какую версию VRP в настоящее время используют устройства передачи данных Huawei?
Какому максимальному количеству пользователей разрешено одновременно получать доступ к устройству Huawei через консольный порт?
Как указать файл конфигурации для следующего запуска, если у устройства есть несколько файлов конфигурации?
Notes: В настоящее время большинство продуктов передачи данных Huawei используют VRPv5, а несколько продуктов, такие как маршрутизаторы серии NE, используют VRPv8.
Устройство Huawei позволяет выполнять вход только одному пользователю через консольный интерфейс единовременно. Поэтому ID пользователя консоли является фиксированным – 0.
Чтобы задать файл конфигурации для следующего запуска, выполните команду startup saved-configuration [ configuration-file ]. Значение configuration-file должно содержать имя файла и его расширение.

## Slide 46
VRP – это сетевая ОС Huawei, которая может работать на различных аппаратных платформах. У VRP есть унифицированные интерфейсы сети, пользователей и управления. Для эффективного управления устройствами Huawei необходимо знать команды и конфигурации VRP.
Вам также необходимо знать стандартные команды и быстрые клавиши и уметь ими пользоваться.
После изучения данного раздела вы должны получить знания по основным понятиям VRP, по функциям основных команд и об интерфейсе командной строки (CLI).