## Slide 1: Основы OSPF

## Slide 2
Статические маршруты настраиваются вручную. В случае изменения топологии сети потребуется вручную переконфигурировать статические маршруты, что ограничивает масштабное применение статической маршрутизации в действующей сети.
Протоколы динамической маршрутизации широко используются в действующих сетях благодаря высокой надежности, масштабируемости и гибкости. Протокол OSPF (Open Shortest Path First) является популярным протоколом динамической маршрутизации.
В этом разделе рассматриваются основные понятия, принципы работы и базовая конфигурация OSPF.

## Slide 3
По завершении этого курса вы будете знать:
  Преимущества и классификацию протоколов динамической маршрутизации.
  Основные понятия OSPF и сценарии применения
  Принципы работы OSPF.
  Базовые настройки OSPF.

## Slide 4
Обзор OSPF
Принципы работы OSPF
Типовая конфигурация OSPF

## Slide 5: Почему используется протокол динамической маршрутизации?
Статические маршруты настраиваются и обслуживаются вручную, команды для настройки простые и понятные. Их можно использовать в небольших или стабильных сетях. Статические маршруты имеют следующие недостатки:
  Сложно конфигурировать в крупных сетях: по мере увеличения числа устройств резко возрастает нагрузка по настройке маршрутов.
  Не могут гибко подстраиваться к изменениям сети: если меняется топология сети, обновление маршрутов не происходит автоматически, и статические маршруты потребуется изменять вручную.
Статический маршрут R1-R3-R2, настроенный вручную
Статический маршрут R1-R2
R1
R2
R3
R1
R2
R3
Неисправность канала

## Slide 6: Классификация протоколов динамической маршрутизации
Протоколы внутренних шлюзов (IGP)
RIP
OSPF
IS-IS
По AS
Протоколы внешних шлюзов (EGP)
BGP
По принципам работы и алгоритмам
Протоколы дистанционно-векторной маршрутизации (Distance-Vector)
Протоколы маршрутизации по состоянию канала (Link-State)
OSPF
IS-IS
RIP
Notes: BGP использует алгоритм вектора пути, который является модифицированной версией алгоритма вектора расстояния.

## Slide 7: Протокол дистанционно-векторной маршрутизации
Маршрутизатор, работающий по протоколу дистанционно-векторной маршрутизации, периодически выполняет лавинную передачу маршрутов. Благодаря обмену маршрутами маршрутизаторы узнают маршруты соседних маршрутизаторов и помещают маршруты в свою таблицу маршрутизации.
Каждому маршрутизатору известно только где находится сеть назначения и расстояние до нее, но не известна вся топология сети. Это суть работы дистанционно-векторного алгоритма.
R1
R2
R3
Таблица маршру-тизации
Таблица маршру-тизации
Таблица маршру-тизации
Сеть 3.3.3.3 через R2!
3.3.3.3

## Slide 8: Протокол маршрутизации по состоянию канала – лавинная передача LSA
В отличие от протокола дистанционно-векторной маршрутизации, протокол маршрутизации по состоянию канала анонсирует информацию о состоянии канала, а не маршруты в таблице маршрутизации. Маршрутизаторы, на которых работает протокол маршрутизации по состоянию канала, устанавливают соседские отношения, а затем обмениваются объявлениями о состоянии каналов (Link State Advertisement, LSA).
Вместо маршрутов анонсируются LSA.
LSA описывает информацию о статусе интерфейса маршрутизатора, например стоимость интерфейса и имя подключенного интерфейса.
R2
R4
R1
R3
LSA
LSA
LSA
LSA
100 Мбит/с
1000 Мбит/с
1,544 Мбит / с
100 Мбит/с
Notes: Каждый маршрутизатор генерирует LSA, который описывает информацию о состоянии напрямую подключенного интерфейса. LSA содержит стоимость интерфейса и взаимосвязь между маршрутизатором и соседними маршрутизаторами.

## Slide 9: Протокол маршрутизации по состоянию канала – создание LSDB
Каждый маршрутизатор генерирует LSA и добавляет полученные LSA в свою собственную базу данных состояний каналов (Link State Database, LSDB). Маршрутизаторы узнают всю топологию сети из LSDB.
R2
R4
R1
R3
LSA
LSA
LSA
LSA
100 Мбит/с
1000 Мбит/с
1,544 Мбит/с
100 Мбит/с
Маршрутизатор хранит LSA в LSDB.
LSDB содержит описание всех интерфейсов маршрутизаторов в сети.
LSDB содержит описание всей топологии сети.
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB

## Slide 10: Протокол маршрутизации по состоянию канала – расчет SPF
Каждый маршрутизатор использует алгоритм SPF (Shortest Path First) и информацию LSDB для расчета маршрутов. Каждый маршрутизатор вычисляет дерево кратчайших путей (без петель) до сетей назначения, в котором он является корнем. С помощью этого дерева маршрутизатор определяет оптимальный маршрут к каждой подсети.
R2
R4
R1
R3
100 Мбит/с
1000 Мбит/с
1,544 Мбит/с
100 Мбит/с
Каждый маршрутизатор вычисляет дерево кратчайших маршрутов, в котором он является корнем.
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
2
4
1
3
Notes: SPF является основным алгоритмом OSPF и используется для выбора предпочтительных маршрутов в сложной сети.

## Slide 11: Протокол маршрутизации по состоянию канала – генерирование таблицы маршрутизации
В конечном итоге маршрутизатор помещает лучшие маршруты в свою таблицу маршрутизации.
R2
R4
R1
R3
100 Мбит/с
1000 Мбит/с
1,544 Мбит/с
100 Мбит/с
На основе результатов расчета SPF каждый маршрутизатор помещает маршруты в таблицу маршрутизации.
LSDB
LSDB
LSDB
LSDB
Таблица маршрутизации
Таблица маршру-тизации
Таблица маршру-тизации
Таблица маршру-тизации
Таблица маршрутизации

## Slide 12: Процесс работы протоколов маршрутизации по состоянию каналов
R1
R2
R3
Информация о статусе канала
Информация о статусе канала
Информация о статусе канала
R1
R2
R3
Установка отношений соседства
Установка отношений соседства
Установка отношений соседства
R1
R2
R3
R1
R2
R3
Вычисление пути
Вычисление пути
Вычисление пути
1
2
3
LSDB
LSDB
LSDB
RIB
RIB
RIB
RIB (Routing Informatio Base): база информации маршрутизации
Генерирование маршрутов
1
2
3
4
Notes: Внедрение протокола маршрутизации по состоянию канала состоит в следующем:
  Шаг 1: установка взаимосвязей между соседними маршрутизаторами (отношения соседства).
  Шаг 2: обмен информацией о статусе канала и синхронизация информации LSDB между соседними маршрутизаторами.
  Шаг 3: расчет оптимального пути.
  Шаг 4: генерирование записей маршрутов на основе дерева самых коротких путей и загрузка записей маршрутизации в таблицу маршрутизации.

## Slide 13: Введение в OSPF
OSPF является типичным протоколом маршрутизации по состоянию каналов и одним из широко используемых протоколов IGP в отрасли.
Согласно стандарту RFC 2328 протокол OSPFv2 предназначен для сетей IPv4. Согласно стандарту RFC 2740 протокол OSPFv3 предназначен для сетей IPv6. Если не указано иное, в этом курсе под OSPF подразумевается протокол OSPFv2.
Маршрутизаторы OSPF обмениваются информацией о статусе канала, но не маршрутами. Информация о статусе канала является ключевой информацией OSPF для выполнения расчетов топологии и маршрута.
Маршрутизатор OSPF собирает информацию о статусе канала в сети и хранит информацию в LSDB. Маршрутизаторы знают топологию внутризоновой сети и могут рассчитывать маршруты без петель.
Каждый маршрутизатор OSPF использует алгоритм SPF для расчета кратчайшего пути к сети назначения. Маршрутизаторы генерируют маршруты на основе этих путей и помещают маршруты в таблицу маршрутизации.
OSPF поддерживает механизм VLSM и ручное суммирование маршрутов.
Дизайн сети с несколькими областями позволяет использовать протокол OSPF в крупных сетях.

## Slide 14: Применение OSPF в кампусной сети
Основной коммутатор и коммутаторы агрегации
используют OSPF для внедрения
маршрутизации в
кампусной сети.
Интернет
Офисное здание 1
Офисное здание 2
Офисное здание 3
Кластер серверов
Брандмауэр
Основной коммутатор
Коммутатор агрегации
Коммутатор агрегации
Коммутатор агрегации

## Slide 15: Основные понятия OSPF: область
Ключевое слово area OSPF идентифицирует область OSPF.
Область считается логической группой, у каждой группы есть идентификатор.
Area 0
R1
R3
R2
Зона
ID маршрутизатора
Стоимость

## Slide 16: Основные понятия OSPF: ID маршрутизатора
ID маршрутизатора (router ID) идентифицирует маршрутизатор в области OSPF.
ID маршрутизатора может быть указан вручную или автоматически назначен системой.
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
R1
R3
R2
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
ID маршрутизатора : 3.3.3.3
Зона
ID маршрутизатора
Стоимость
Я 1.1.1.1.
Area 0
Notes: В реальных проектах ID маршрутизатора OSPF устанавливаются вручную. Убедитесь, что ID любых двух устройств в области OSPF отличаются друг от друга. Как правило, ID маршрутизатора устанавливается в соответствии с IP-адресом интерфейса (обычно loopback интерфейса) на устройстве.

## Slide 17: Основные понятия OSPF: стоимость
Интерфейс FE
Стоимость по умолчанию = 1
Интерфейс GE
Стоимость по умолчанию = 1
Последовательный интерфейс (1,544 Мбит / с)
Стоимость по умолчанию = 64
Стоимость = 1
Стоимость = 64
Стоимость = 10
1.1.1.0/24
R1
R2
R3
В таблице маршрутизации R3 стоимость маршрута OSPF до 1.1.1.0/24 составляет 75 (10 + 1 + 64).
Стоимость интерфейса OSPF
Каждый интерфейс OSPF имеет определенную стоимость, зависящую от пропускной способности.
Общая стоимость пути OSPF
Зона
ID маршрутизатора
Стоимость
OSPF использует стоимость в качестве метрики маршрутов. Каждый интерфейс в OSPF имеет значение стоимости. По умолчанию, стоимость = , где 100 Мбит/с в числителе– эталонное значение по умолчанию, которое можно изменять.
Как правило, стоимость маршрута OSPF – это сумма стоимостей всех входящих интерфейсов на пути от сети назначения до локального маршрутизатора.

## Slide 18: Типы пакетов OSPF
Существует пять типов пакетов протокола OSPF, которые реализуют различные функции во взаимодействии между маршрутизаторами OSPF.
Имя пакета | Функция
Hello | Периодически отправляется для установления и поддержания отношений соседства OSPF.
Database Description | Содержит описание базы данных LSDB, используется для синхронизации LSDB двух устройств – сверки полученной базы данных с локальной.
Link State Request | Запрашивает необходимое LSA у соседа. LSR отправляются только после успешного обмена пакетами DD.
Link State Update | Отправка запрошенного LSA соседу.
Link State ACK | Используется для подтверждения получения LSA.

## Slide 19: Три типа записей OSPF – записи в таблице соседа
OSPF хранит данные в трех важных таблицах: таблица соседей OSPF, таблица LSDB и таблица маршрутизации OSPF. Что необходимо знать про таблицу соседей OSPF:
  Прежде чем OSPF передаст информацию о статусе канала, должны быть установлены отношения соседства OSPF.
  Отношения соседства OSPF устанавливаются путем обмена пакетами Hello.
  Таблица соседей OSPF описывает статус отношений соседства между маршрутизаторами OSPF. Для просмотра информации о статусе можно выполнить команду display ospf peer.
[[R1]display ospf peer
<R1> display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.2 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal
State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1
DR: 10.1.1.1 BDR: 10.1.1.2 MTU: 0
Dead timer due in 35 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:00:05
Authentication Sequence: [ 0 ]
R1
R2
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
Таблица соседства
Таблица LSDB
Таблица маршрутизации OSPF
10.1.1.2/30
10.1.1.1/30
GE 1/0/0
GE 1/0/0
Notes: Таблица соседей OSPF содержит большое количество ключевых данных, например ID маршрутизаторов и адреса интерфейсов соседних устройств. Более подробную информацию см. в разделе «Принцип работы OSPF».

## Slide 20: Три типа записей OSPF – записи в таблице LSDB
Что необходимо знать про таблицу OSPF LSDB:
  LSDB хранит LSA, сгенерированные самим маршрутизатором и полученные от соседей. В этом примере LSDB R1 содержит три LSA.
  Поле Type указывает на тип LSA, а поле AdvRouter указывает на маршрутизатор, отправляющий LSA.
  Выполните команду display ospf lsdb для запроса LSDB.
<R1> display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Link State Database
Router ID: 0.0.0.0
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 98 36 8000000B 1
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 92 36 80000005 1
Network 10.1.1.2 2.2.2.2 98 32 80000004 0
Таблица соседства
Таблица LSDB
Таблица маршрутизации OSPF
[R1]display ospf lsdb
R1
R2
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
10.1.1.2/30
10.1.1.1/30
GE 1/0/0
GE 1/0/0
Notes: Дополнительную информацию об LSA см. в курсах HCIP-Datacom.

## Slide 21: Три типа записей OSPF – записи в таблице маршрутизации OSPF
Что необходимо знать про таблицу маршрутизации OSPF:
  Таблица маршрутизации OSPF и таблица маршрутизации маршрутизатора отличаются. В этом примере таблица маршрутизации OSPF содержит три маршрута.
  Таблица маршрутизации OSPF содержит информацию, например, IP-адрес назначения, стоимость и IP-адрес следующего узла, который направляет переадресацию пакетов.
  Выполните команду display ospf routing для запроса таблицы маршрутизации OSPF.
<R1> display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Routing tables
Routing for Network
Destination Cost Type NextHop AdvRouter Area
1.1.1.1/32 0 stub 1.1.1.1 1.1.1.1 0.0.0.0
10.1.1.0/20 1 Transit 10.1.1.1 1.1.1.1 0.0.0.0
2.2.2.2/32 1 stub 10.1.1.2 2.2.2.2 0.0.0.0
Total Nets: 3
Intra Area: 3 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0
Таблица соседства
Таблица LSDB
Таблица маршрутизации OSPF
[R1]display ospf routing
R1
R2
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
10.1.1.2/30
10.1.1.1/30
GE 1/0/0
GE 1/0/0
Notes: Дополнительную информацию о таблице маршрутизации OSPF см. в курсах HCIP-Datacom.

## Slide 22
Обзор OSPF
Принципы работы OSPF
Типовая конфигурация OSPF

## Slide 23: Отношения между маршрутизаторами OSPF
Существует два важных понятия отношений между маршрутизаторами OSPF: отношения соседства (neighbor) и смежности (adjacency).
В простой сети напрямую соединены два маршрутизатора. OSPF включен на взаимосвязанных интерфейсах. Маршрутизаторы начинают отправлять и прослушивать пакеты Hello. После того, как два маршрутизатора обнаруживают друг друга через пакеты Hello, они устанавливают отношения соседства.
Установление отношений соседства – это только начало. Затем будет выполняться обмен серией пакетов, например DD, LSR, LSU и LSAck. После завершения синхронизации LSDB между двумя маршрутизаторами, когда они переходят к самостоятельному расчету маршрутов, между этими маршрутизаторами устанавливаются отношения смежности.

## Slide 24: Процесс установления отношений смежности OSPF
Установление отношений смежности OSPF включает четыре шага: установление отношений соседства, согласование статуса ведущий/ведомый (master/slave), обмен информацией LSDB и синхронизация LSDB.
R1
R2
1
2
3
4
5
Расчет маршрутов.
5
Расчет маршрутов.
Шаги 1-4 предполагают взаимодействие между обеими сторонами, а Шаг 5 выполняется отдельно на каждом устройстве.
Установление двунаправленных отношений соседства.
Согласование статуса ведущий/ведомый.
Взаимный обмен кратким содержимым LSDB (DBD)
Обновление LSA и двусторонняя синхронизация LSDB .

## Slide 25: Процесс установления отношений смежности OSPF - Шаг 1
Зона 1.1.1.1
Зона 2.2.2.2
Обнаружен R1 (1.1.1.1), добавлен в список соседей. Статус R1 в таблице соседей – Init.
Пакеты Hello
Я - 2.2.2.2. Я нашел соседа 1.1.1.1.
Пакеты Hello
Я -1.1.1.1. Я нашел соседа 2.2.2.2.
Мы соседи.
Пакеты Hello
Я - 1.1.1.1. Я не знаю, кто есть в этом канале.
Поскольку R1 нашел меня, я меняю статус для 1.1.1.1 на 2-way в таблице соседей.
Обнаружен R2 (2.2.2.2), добавлен в список соседей. Поскольку R2 меня обнаружил, я установил статус 2-way для R2 в таблице соседей.
R1
R2
Init (Инициирование)
2-way
2-way
Notes: Когда маршрутизатор OSPF принимает первый пакет Hello от другого маршрутизатора, маршрутизатор OSPF меняет статус Down на статус Init.
Когда маршрутизатор OSPF принимает пакет Hello, в котором поле соседа содержит ID маршрутизатора, маршрутизатор OSPF меняет статус Init на 2-way.

## Slide 26: Процесс установления отношений смежности OSPF – Шаг 2 и 3
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
Ex-start
DD (содержимое пусто, порядковый номер – Y.)
Я ведущий (master), мой ID маршрутизатора 2.2.2.2.
DD (порядковый номер Y)
Это общая информация по LSA в моей базе LSDB.
DD (содержимое пусто, порядковый номер – X.)
Я ведущий (master), мой ID маршрутизатора – 1.1.1.1.
На фазе Exchange обе стороны обмениваются пакетами DD для описания собственных LSA.
Ex-start (Начало обмена)
R1
R2
DD (порядковый номер Y + 1 в возрастающем порядке)
Это общая информация по LSA в моей базе LSDB.
Exchange
(обмен)
(Ведущим становится R2,так как его ID маршрутизатора больше.)
Я знаю, что содержится в LSDB маршрутизатора R2.
Я знаю, что содержится в LSDB маршрутизатора R1.
Exchange
(обмен)
DD (порядковый номер Y+1)
Подтверждает пакет DD, отправленный ведущим маршрутизатором.
Notes: Когда соседний маршрутизатор поменяет статус с 2-way на Exstart, начинается выбор ведущего/ведомого маршрутизатора.
  Первый пакет DD, отправленный от R1 в R2, пуст, и его порядковый номер X.
  R2 также отправляет первый пакет DD в R1. В примерах, приведенных в этой презентации, порядковый номер первого пакета DD – Y.
  Выбор статуса ведущий/ведомый основывается на сравнении ID маршрутизаторов. Больший ID маршрутизатора указывает на более высокий приоритет. Идентификатор маршрутизатора R2 больше, чем у R1. Поэтому R2 становится ведущим устройством. После завершения согласования ролей ведущий/ведомый статус R1 меняется с Exstart на Exchange.
После того, как статус соседства на R1 изменится на Exchange, R1 отправляет новый пакет DD, содержащий описание своей базы LSDB. Порядковый номер пакета DD такой же, как у R2. После получения пакета, на R2 статус соседства меняется с Exstart на Exchange.
R2 отправляет новый пакет DD в R1. Пакет DD содержит описание собственной базы LSDB, а порядковый номер пакета DD – Y + 1.
В качестве резервного маршрутизатора R1 должен подтверждать каждый пакет DD, отправленный R2. Порядковый номер пакета ответа такой же, как у пакета DD, отправленного R2.
После отправки последнего пакета DD R1 изменяет статус соседства на Loading.

## Slide 27: Процесс установления отношений смежности OSPF – Шаг 4
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
Loading
LSU
Это полная информация о запрошенном LSA.
LSR
Я хочу запросить полную информацию о xx LSA.
Loading
R1
R2
Full
LSDB R1 и R2 синхронизированы.
LSDB R1 и R2 синхронизированы.
Full
LSR
Я хочу запросить полную информацию о yyy LSA.
LS ACK
Подтверждает получение LSU и xx LSA, переданного в LSU.
Notes: После изменения статуса соседства на Loading R1 отправляет LSR на R2 для запроса LSA, которые обнаружены через пакеты DD в статусе Exchange, но не существуют в локальной базе LSDB.
После получения LSU R2 отправляет LSU на R1. LSU содержит подробную информацию о запрошенных LSA.
Когда R1 получает LSU, R1 отправляет ответ LSAck на R2.
В ходе этого процесса R2 также отправляет запрос LSA в R1. Когда LSDB у обеих сторон становятся одинаковыми, статус соседства меняется на Full, что указывает на успешное установление отношений смежности.

## Slide 28: Таблица соседей OSPF
<R1> display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
Area 2.2.2.2 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal
State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1
DR: 10.1.1.1 BDR: 10.1.1.2 MTU: 0
Dead timer due in 35 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:00:05
Authentication Sequence: [ 0 ]
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
R1
R2
10.1.1.1/30
GE1/0/0
10.1.1.2/30
GE1/0/0
R1 обнаруживает соседей в зоне 0 на GE 1/0/0.
ID соседнего маршрутизатора: 2.2.2.2
Статус соседства – Full.
Сосед на 2.2.2.2 – главный маршрутизатор.
Тест: что означает DR/BDR в таблице соседства?
Notes: Ниже приводятся поля, отображаемые в выводе команды display ospf peer:
  OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1: идентификатор локального процесса OSPF – 1, а ID локального маршрутизатора OSPF – 1.1.1.1.
  Area ID - идентификатор области соседнего маршрутизатора OSPF.
  Address: адрес соседнего интерфейса.
  GR State: статус GR после включения OSPF GR. GR – это оптимизированная функция. Значение по умолчанию – Normal.
  State: статус соседства. В нормальных случаях после завершения синхронизации LSDB сосед стабильно остается в состоянии Full.
  Mode: указывает, является ли локальное устройство главным или резервным устройством при обмене информацией о статусе канала.
  Priority: приоритет соседнего маршрутизатора. Приоритет используется для выбора DR.
  DR: выделенный маршрутизатор.
  BDR: резервный выделенный маршрутизатор.
  MTU: MTU соседнего интерфейса.
  Retrans timer interval: интервал (в секундах), в рамках которого осуществляется повторная передача LSA.
  Authentication Sequence: порядковый номер аутентификации.

## Slide 29: Типы сетей OSPF
Перед изучением понятий DR и BDR необходимо рассмотреть типы сетей OSPF.
Тип сети OSPF является очень важной переменной интерфейса. Эта переменная влияет на работу OSPF на интерфейсах. Например, она определяет способ отправки пакетов OSPF и выбор DR или BDR.
По умолчанию, тип сети OSPF зависит от типа инкапсуляции на канальном уровне интерфейса.
В OSPF определены четыре типа сетей: широковещательная (Broadcast), нешироковещательная сеть с множественным доступом (NBMA), сеть точка-многоточка (P2MP) и сеть точка-точка (P2P).
[R1-GigabitEthernet1/0/0] ospf network-type ?
broadcast Specify OSPF broadcast network
nbma Specify OSPF NBMA network
p2mp Specify OSPF point-to-multipoint network
p2p Specify OSPF point-to-point network
R1
R2
ID маршрутизатора: 1.1.1.1
ID маршрутизатора: 2.2.2.2
10.1.1.2/30
10.1.1.1/30
GE 1/0/0
GE 1/0/0

## Slide 30: Типы сетей OSPF (1)
Как правило, типы сетей интерфейсов OSPF на сторонах одного соединения должны быть одинаковыми. В противном случае два интерфейса не смогут установить отношения соседства.
Тип сети OSPF можно изменить вручную на интерфейсе, адаптируя ее к различным сценариям. Например, можно изменить тип сети BMA на P2P.
Широковещательный множественный доступ (BMA)
Точка-точка (P2P)
RTA
RTB
P2P означает, что к каналу могут быть подключены только два сетевых устройства.
Типичным примером является канал PPP. Когда интерфейс использует инкапсуляцию PPP, тип сети по умолчанию интерфейса OSPF – P2P.
BMA также называется широковещанием. Оно относится к среде, которая позволяет нескольким устройствам получить доступ к широковещанию и поддерживать его.
Типичный пример – сеть Ethernet. Когда интерфейс использует инкапсуляцию Ethernet, типом сети по умолчанию интерфейса OSPF является BMA.
Серийный 0/0/0
Серийный 0/0/0
PPP
PPP
GE0/0/0
Ethernet
GE0/0/0
GE0/0/0

## Slide 31: Типы сетей OSPF (2)
Нешироковещательная сеть с множественным доступом (NBMA)
Точка-многоточка (P2MP)
NBMA означает среду, которая позволяет нескольким сетевым устройствам получить доступ, но не поддерживает широковещание.
Типичный пример – сеть Frame Relay (FR).
ФР
Сеть P2MP образуется путем объединения конечных точек нескольких каналов P2P.
По умолчанию ни один протокол канального уровня не рассматривается как сеть P2MP. Этот тип должен быть изменен вручную с другого типа сети.
Например, неполносвязную (non-full-mesh) сеть NBMA можно изменить на сеть P2MP.
Протокол
Frame relay

## Slide 32: История DR и BDR
Сети с множественным доступом (Multi-Access, MA) классифицируются на сети BMA (Broadcast Multi-Access) и NBMA (Non-Broadcast Multi-Access). Ethernet является типичной широковещательной сетью с множественным доступом.
Если в сети с множественным доступом каждый маршрутизатор OSPF устанавливает отношения смежности OSPF со всеми другими маршрутизаторами, в сети возникает чрезмерно большое количество отношений смежности OSPF, что увеличивает нагрузку на устройства и количество пакетов OSPF в сети.
После каждого изменения топологии сети происходит лавинная передача LSA, что может привести к чрезмерному расходу полосы пропускания и ресурсов устройств.
Ethernet
Смежность

## Slide 33: DR и BDR
Для оптимизации взаимоотношений соседства OSPF в сети с множественным доступом протокол OSPF определяет три типа маршрутизаторов OSPF: DR, BDR и DRother.
Только DR и BDR могут установить отношения смежности с другими маршрутизаторами OSPF. Маршрутизаторы DRother не устанавливают отношения смежности OSPF друг с другом, и их отношения находятся в статусе 2-way.
BDR контролирует статус DR и берет на себя роль DR в случае сбоя существующего DR.
BDR
DR
DRother
DRother
DRother
Ethernet
Смежность
Notes: Правило выбора: интерфейс с более высоким приоритетом OSPF DR становится DR в сети с множественным доступом. Если приоритеты (по умолчанию значение равно 1) одинаковы, маршрутизатор (интерфейс) с более высоким ID маршрутизатора OSPF выбирается в качестве DR.

## Slide 34: Домен OSPF и одна область
Область 0
Домен OSPF представляет собой сеть, которая состоит из серии смежных сетевых устройств OSPF с одинаковой политикой.
Маршрутизатор OSPF выполняет лавинную передачу LSA в той же области. Чтобы у всех маршрутизаторов было одинаковое понимание сетевой топологии, базы LSDB необходимо синхронизировать в пределах области.
Если используется только одна область OSPF, то с ростом числа маршрутизаторов OSPF и увеличением размера сети возникают следующие проблемы:
  База LSDB становится все больше и больше, и размер таблицы маршрутизации OSPF увеличивается. Увеличивается расход ресурсов маршрутизатора, производительность устройств снижается, и это влияет на пересылку данных.
  По большой базе данных базы LSDB трудно вычислять маршруты.
  При изменении топологии сети лавинная передача LSA и перерасчет SPF во всей сети приводят к большой загруженности.

## Slide 35: OSPF с несколькими областями
В OSPF есть понятие области. Домен OSPF разделен на несколько областей для реализации в сетях крупного размера.
Применение топологии OSPF с несколькими областями сокращает объемы лавинной рассылки LSA и позволяет ограничить влияние изменений пределами области, оптимизируя сеть.
Маршруты можно суммировать на границе области, чтобы уменьшить размер таблицы маршрутизации.
Наличие нескольких областей улучшает масштабируемость сети и облегчает развертывание крупной сети.
Область 1
Область 0
Область 2
Notes: Типы областей: области могут быть классифицированы на магистральные и немагистральные. Область 0 – это магистральная область. Все области, кроме области 0, называются немагистральными областями.
Взаимодействие между областями: чтобы предотвратить возникновение петлей между областями, немагистральные области нельзя соединять напрямую друг с другом. Все немагистральные области соединяются с магистральной.

## Slide 36: Типы маршрутизаторов OSPF
Маршрутизаторы OSPF классифицируются на следующие типы в зависимости от их местоположения или функций:
  Внутренний маршрутизатор (Internal Router, IR)
  Маршрутизатор пограничной зоны (Area Border Router, ABR)
  Магистральный маршрутизатор (Backbone Router, BR)
  Граничный маршрутизатор AS (Autonomous System Border Router, ASBR)
Зона 1
Зона 2
ASBR
ABR/BR
IR
Другая AS
BR
Notes: Внутренний маршрутизатор: все интерфейсы внутреннего маршрутизатора принадлежат одной области OSPF.
ABR: интерфейсы ABR принадлежат двум или более областям, но по крайней мере один интерфейс принадлежит магистральной области
Магистральный маршрутизатор: по крайней мере один интерфейс магистрального маршрутизатора принадлежит магистральной области.
ASBR: обменивается информацией о маршрутизации с другими AS. Если маршрутизатор OSPF импортирует внешние маршруты, маршрутизатор является ASBR.

## Slide 37: Типовые сети OSPF с одной и несколькими областями
OSPF область 0
OSPF область 1
OSPF область 2
OSPF область 0
Сеть малого или среднего предприятий (одна область)
Сеть крупного предприятия (несколько областей)
Notes: Сети малых и средних предприятий имеют небольшое количество устройств маршрутизации и малый масштаб. Все устройства могут быть развернуты в одной области OSPF.
Сеть крупного предприятия имеет большое количество устройств маршрутизации и является иерархической. Поэтому рекомендуется развертывать OSPF с несколькими областями.

## Slide 38
Обзор OSPF
Принципы работы OSPF
Типовая конфигурация OSPF

## Slide 39: Основные команды конфигурации OSPF (1)
[Huawei] ospf [ process-id | router-id ]
(Режим System view) Создайте и запустите процесс OSPF.
Параметр process-id определяет процесс OSPF. ID процесса по умолчанию – 1. OSPF поддерживает несколько процессов. Несколько процессов OSPF могут работать отдельно на одном устройстве. Команда router-id используется для указания ID устройства вручную. Если ID не указан, система автоматически выбирает IP-адрес интерфейса в качестве ID устройства.
[Huawei] area area-id
(Режим OSPF) Создайте область OSPF и перейдите в режим области OSPF.
Команда area создает область OSPF и включает режим области OSPF.
Значение area-id может быть целым числом или представлено в формате десятичные числа с разделительными точками (32 бита). Если значение является целым числом, оно находится в пределах от 0 до 4294967295.
[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0] network network-address wildcard-mask
3. (Режим области OSPF) Укажите интерфейс, на котором работает OSPF.
Команда network указывает интерфейс, на котором работает OSPF, и область, к которой принадлежит интерфейс. Параметр network-address определяет адрес сетевого сегмента интерфейса. Параметр wildcard-mask – это инверсная маска, которая эквивалентна обратной маске IP-адреса (0 преобразован в 1, 1 в 0). Например, 0.0.0.255 указывает на длину маски 24 бит.
Notes: ID маршрутизатора выбирается в следующем порядке: в качестве ID маршрутизатора выбирается самый большой IP-адрес среди адресов loopback интерфейсов. Если loopback интерфейсы не сконфигурированы, в качестве ID маршрутизатора выбирается самый большой IP-адрес среди адресов физических интерфейсов.

## Slide 40: Основные команды конфигурации OSPF (2)
4. (Режим интерфейса) Установите стоимость интерфейса OSPF.
Команда ospf cost устанавливает стоимость интерфейса OSPF. По умолчанию OSPF автоматически рассчитывает стоимость интерфейса на основе полосы пропускания. Стоимость – это целое число от 1 до 65535.
[Huawei-GE1/0/1] ospf cost
5. (Режим OSPF) Установите эталонное значение полосы пропускания OSPF.
Команда bandwidth-reference устанавливает эталонное значение полосы пропускания, которое используется для расчета стоимости интерфейса. Значение колеблется от 1 до 2147483648 Мбит/с. Значение по умолчанию – 100 Мбит/с.
[Huawei-ospf-1] bandwidth-reference value
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ospf dr-priority priority
6. (Режим интерфейса) Установите приоритет интерфейса для выбора DR.
Команда ospf dr-priority устанавливает приоритет интерфейса, участвующего в выборе DR. Большее значение указывает на более высокий приоритет. Значение может находиться в пределах от 0 до 255.

## Slide 41: Пример конфигурации OSPF
Описание:
Существует три маршрутизатора: R1, R2 и R3. R1 и R3 подключены к сетям 1.1.1.1/32 и 3.3.3.3/32 (эмулируется на interface Loopback 0), соответственно. Необходим использовать OSPF для реализации взаимодействия между двумя сетями. Подробная топология приведена ниже.
R2
R1
R3
10.1.12.1/30
GE0/0/0
10.1.12.2/30
GE0/0/0
10.1.23.1/30
GE0/0/1
10.1.23.2/30
GE0/0/1
Область 0
Область 1
1.1.1.1/32
3.3.3.3/32
Процесс конфигурации состоит из трех этапов: конфигурация интерфейсов устройств, конфигурация OSPF и проверка результата.
Настройте интерфейсы.
Настройте OSPF.
Проверьте результат.

## Slide 42: Пример конфигурации OSPF – конфигурация интерфейсов
R2
R1
R3
10.1.12.1/30
GE0/0/0
10.1.12.2/30
GE0/0/0
10.1.23.1/30
GE0/0/1
10.1.23.2/30
GE0/0/1
Область 0
Область 1
1.1.1.1/32
3.3.3.3/32
Настройте интерфейсы.
Настройте OSPF.
Проверьте результат.
# Настройте интерфейсы R1.
[R1] interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[R1-LoopBack0] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.12.1 30
# Настройте интерфейсы R3.
[R3] interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[R3-LoopBack0] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.23.2 30
Назначьте IP-адреса для интерфейсов GE 0/0/0 и GE0/0/1 на R2. Для получения более подробной информации см. комментарий к этому слайду.
Установите IP-адреса для интерфейсов R1, R2 и R3 в соответствии с планом.
Notes: Настройте интерфейсы R2.
  [R2] interface GigabitEthernet 0/0/0 [R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.12.2 30 [R2-GigabitEthernet0/0/0] interface GigabitEthernet 0/0/1 [R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.23.1 30

## Slide 43: Пример конфигурации OSPF – конфигурация OSPF (1)
R2
R1
R3
10.1.12.1/30
GE0/0/0
Область 0
Область 1
1.1.1.1/32
3.3.3.3/32
# Настройте OSPF на R1.
[R1] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1] area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.12.0 0.0.0.3
Планируемые параметры OSPF: ID процесса OSPF – 1. ID маршрутизаторов R1, R2 и R3 равны 1.1.1.1, 2.2.2.2 и 3.3.3.3 соответственно.
Процедура:
  Создайте и запустите процесс OSPF.
  Создайте область OSPF и войдите в режим области OSPF.
  Укажите интерфейс, на котором работает OSPF.
ID маршрутизатора 1.1.1.1
Настройте интерфейсы.
Настройте OSPF.
Проверьте результат.
Здесь указана инверсная маска.

## Slide 44: Пример конфигурации OSPF – конфигурация OSPF (2)
R2
R1
R3
10.1.12.2/30
GE0/0/0
10.1.23.1/30
GE0/0/1
10.1.23.2/30
GE0/0/1
Область 0
Область 1
1.1.1.1/32
3.3.3.3/32
Настройте интерфейсы.
Настройте OSPF.
Проверьте результат.
# Настройте OSPF на R2.
[R2] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1] area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.12.0 0.0.0.3
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.23.0 0.0.0.3
ID маршрутизатора 2.2.2.2
ID маршрутизатора 3.3.3.3
# Настройте OSPF на R3.
[R3] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1] area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.23.0 0.0.0.3
При конфигурации OSPF с несколькими областями обязательно анонсируйте маршрут к сегменту сети, который соответствует указанной области.

## Slide 45: Пример конфигурации OSPF – проверка (1)
R2
R1
R3
1.1.1.1/32
3.3.3.3/32
Настройте интерфейсы.
Настройте OSPF.
Проверьте результат.
<R2> display ospf peer brief
OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Peer Statistic Information
----------------------------------------------------------------------------
Area Id Interface Neighbor id State
0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0 1.1.1.1 Full
0.0.0.1 GigabitEthernet0/0/1 3.3.3.3 Full
-
Проверьте таблицу соседства OSPF на R2.
Область 0
Область 1
ID области соседа
Статус соседа
Убедитесь, что статус соседа – Full, что указывает на успешное установление отношений смежности.

## Slide 46: Пример конфигурации OSPF – проверка (2)
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing tables: Public
Destinations : 10 Routes : 10
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
1.1.1.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 LoopBack0
3.3.3.3/32 OSPF 10 2 D 10.1.12.2 GigabitEthernet 0/0/0
10.1.12.0/30 Direct 0 0 D 10.1.12.1 GigabitEthernet 0/0/0
…
<R1>ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 3.3.3.3: bytes = 56 Sequence = 1 ttl = 254 time = 50 ms
…
Проверьте таблицу маршрутизации на R1 и отправьте ping-запрос от 3.3.3.3 в 1.1.1.1.
Маршрут к 3.3.3.3/32, получен с помощью OSPF
Установите IP-адрес источника на 1.1.1.1 и отправьте ping-запрос на 3.3.3.3.

## Slide 47
(Несколько вариантов ответа) Какие из следующих статусов остаются постоянными в процессе установления отношений соседства и смежности OSPF,? ( )
  Exstart
  Two-way
  Exchange
  Full
(Несколько вариантов ответа) В какой из следующих ситуаций будет запущено установление отношений смежности между маршрутизаторами? ( )
  Два маршрутизатора на канале точка-точка
  DR и BDR в широковещательной сети
  DRother и DRother в сети NBMA
  BDR и DRother в широковещательной сети
Notes: BD
ABD

## Slide 48
Протокол маршрутизации OSPF широко используется в современных сетях. В этом разделе описываются основные понятия, сценарии применения и базовая конфигурация OSPF.
ID маршрутизатора, область, таблица соседей OSPF, таблица LSDB и таблица маршрутизации OSPF – это основные понятия OSPF. Установление отношений соседства и смежности OSPF позволяет лучше понять протокол маршрутизации по состоянию каналов.
В OSPF есть и другие интересные особенности, например типы LSA, процесс расчета SPF и специальные типы областей OSPF. Для получения дополнительной информации по OSPF, продолжите обучение на курсах сертификации Huawei HCIP-Datacom.