## Slide 1
Ши Мяомяо/swx791350
23.10.2019
Проверено / ID сотрудника
Тип
V5R2
V1R1

## Slide 2: Связь между VLAN

## Slide 3
По умолчанию сеть коммутации уровня 2 является широковещательным доменом, что создает множество проблем. Технология виртуальной локальной сети (VLAN) позволяет изолировать такие широковещательные домены, не позволяя пользователям в разных VLAN обмениваться данными друг с другом. Но иногда возникает необходимость в таком обмене данными.
В этом курсе описывается, как реализовать связь между VLAN.

## Slide 4
По окончании данного курса слушатели получат следующие знания и навыки:
  способы реализации связи между VLAN.
  способы использования маршрутизаторов (физические интерфейсы или субинтерфейсы) для реализации связи между VLAN.
  способы использования коммутаторов уровня 3 для реализации связи между VLAN.
  способы пересылки пакетов на уровне 3.

## Slide 5
Предпосылки
Использование физических интерфейсов или субинтерфейсов маршрутизаторов для реализации связи между VLAN
Использование интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN
Процесс связи на уровне 3

## Slide 6: Связь между VLAN (1)
В реальных сценариях развертывания сетей различным VLAN назначаются разные сегменты IP-адресов.
Компьютеры в одном сегменте сети в одной VLAN могут напрямую взаимодействовать друг с другом без необходимости использования устройств пересылки уровня 3. Этот режим связи называется связью уровня 2.
Связь между VLAN относится к связи уровня 3, для которой требуются устройства уровня 3.
VLAN 10
VLAN 20
Связь уровня 3
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
Связь уровня 2
Связь уровня 2
Коммутатор уровня 2

## Slide 7: Связь между VLAN (2)
Устройства уровня 3: маршрутизаторы, коммутаторы уровня 3, межсетевые экраны и т.д.
Связь между VLAN осуществляется за счет подключения коммутатора уровня 2 к интерфейсу уровня 3 устройства уровня 3. Маршрутизация пакетов данных осуществляется устройством уровня 3.
VLAN 10
VLAN 20
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
Маршрутизатор
2
3
Интерфейс уровня 2
Интерфейс уровня 3
3
3
2
2
2
2
2
Коммутатор уровня 2
2

## Slide 8
Исходные данные
Использование физических интерфейсов или субинтерфейсов маршрутизаторов для реализации связи между VLAN
Использование интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN
Процесс связи на уровне 3

## Slide 9: Использование физических интерфейсов маршрутизаторов
GE 0/0/3
Доступ (VLAN 10)
GE 0/0/1
Доступ (VLAN 10)
GE 0/0/2
Доступ (VLAN 20)
GE 0/0/4
Доступ (VLAN 20)
GE 0/0/1
192.168.10.254
GE 0/0/2
192.168.20.254
R1
SW1
Интерфейсы уровня 3 маршрутизатора выполняют функции шлюзов для пересылки трафика из сегмента локальной сети в другие сегменты сети.
Интерфейсы уровня 3 маршрутизатора не обрабатывают кадры данных с тегами VLAN. Поэтому интерфейсы коммутатора, подключенного к маршрутизатору, должны быть настроены как интерфейсы доступа.
Один физический интерфейс маршрутизатора может функционировать как шлюз только одной VLAN, что означает, что количество требуемых физических интерфейсов определяется количеством развернутых VLAN.
Маршрутизатор, который пересылает пакеты на уровне 3, предоставляет только небольшое количество физических интерфейсов. Следовательно, масштабируемость этого решения оставляет желать лучшего.
Физическое соединение
VLAN 10
ПК1
192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию 192.168.10.254
VLAN 20
ПК2
192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию 192.168.20.254
Использование физических интерфейсов
Использование субинтерфейсов
Notes: Настройте VLAN на коммутаторе уровня 2. Каждая VLAN использует независимый интерфейс коммутатора для подключения к маршрутизатору.
Маршрутизатор предоставляет два физических интерфейса в качестве шлюзов по умолчанию для ПК в VLAN 10 и VLAN 20 соответственно, чтобы ПК могли взаимодействовать друг с другом.

## Slide 10: Использование субинтерфейсов маршрутизаторов
Субинтерфейс — это логический интерфейс, созданный на интерфейсе Ethernet-маршрутизатора и, который идентифицируется номером физического интерфейса и номером субинтерфейса. Подобно физическому интерфейсу, субинтерфейс может выполнять пересылку уровня 3.
В отличие от физического интерфейса, субинтерфейс может терминировать кадры данных тегами VLAN.
На одном физическом интерфейсе можно создать несколько субинтерфейсов. После подключения физического интерфейса к транковому интерфейсу коммутатора физический интерфейс может предоставлять услуги пересылки уровня 3 для нескольких VLAN.
GE 0/0/1
Доступ (VLAN 10)
GE 0/0/2
Доступ (VLAN 20)
GE 0/0/1.10
192.168.10.254
GE 0/0/1.20
192.168.20.254
R1
G 0/0/24
Транковые VLAN 10 20
Физическое соединение
SW1
VLAN 10
ПК1
192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
VLAN 20
ПК2
192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
Использование физических интерфейсов
Использование субинтерфейсов
Notes: Маршрутизатор R1 подключается к коммутатору SW1 через физический интерфейс (GE 0/0/1). На физическом интерфейсе создаются два субинтерфейса (GE 0/0/1.10 и GE 0/0/1.20) и используются в качестве шлюзов по умолчанию VLAN 10 и VLAN 20 соответственно.
Субинтерфейсы уровня 3 не поддерживают пакеты VLAN и отбрасывают их после получения. Чтобы предотвратить эту проблему, теги VLAN должны быть удалены из пакетов на субинтерфейсе. Другими словами, требуется завершение (терминирование) тега VLAN.

## Slide 11: Обработка субинтерфейса
Интерфейс, соединяющий коммутатор с маршрутизатором, настроен как транковый интерфейс. Маршрутизатор пересылает полученные пакеты на соответствующие субинтерфейсы согласно тегам VLAN в пакетах.
VLAN 10
VLAN 20
SW1
GE 0/0/1
Устройство пересылает пакет на соответствующий субинтерфейс (например, GE 0/0/1.10) для обработки на основании ID VLAN, переданного в пакете.
Устройство может реализовать связь между VLAN на уровне 3 через субинтерфейсы.
Транковый
GE 0/0/24
R1
GE 0/0/1.10
GE 0/0/1.20
GE 0/0/1
GE 0/0/1.10
GE 0/0/1.20
R1
SW1
Транковый
GE 0/0/24
Пакеты, несущие VLAN 10
Пакеты, несущие VLAN 20
192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
GE 0/0/1
GE 0/0/2
Использование физических интерфейсов
Использование субинтерфейсов
Notes: Субинтерфейс реализует терминирование тега VLAN следующим образом:
  удаляет теги VLAN из полученных пакетов перед пересылкой или обработкой пакетов.
  добавляет теги VLAN к пакетам перед пересылкой пакетов.

## Slide 12: Пример конфигурирования субинтерфейсов
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]ip address 192.168.10.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.10]arp broadcast enable
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1.20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]ip address 192.168.20.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.20]arp broadcast enable
Идентификаторы VLAN, которые должны быть завершены (терминированы), должны быть сконфигурированы на субинтерфейсе.
Маршрутизатор выбирает соответствующие субинтерфейсы на основе ID VLAN полученных пакетов. (Субинтерфейсы принимают тегированные пакеты.)
Пакеты, отправленные субинтерфейсами, передают сконфигурированные терминированные VLAN ID.
R1
SW1
Транковый GE0/0/24
GE 0/0/1
GE 0/0/1.10
GE 0/0/1.20
Использование физических интерфейсов
Использование субинтерфейсов
Notes: Команда interface interface-type interface-number.sub-interface number создает субинтерфейс. sub-interface number, определяет номер субинтерфейса на физическом интерфейсе. Для того чтобы упростить запоминание, номер субинтерфейса, как правило, совпадает с ID VLAN, который терминируется на субинтерфейсе.
Команда dot1q termination vid активирует терминирование тега Dot1q VLAN для пакетов с одним тегом на субинтерфейсе. По умолчанию, терминирование тега Dot1q VLAN для пакетов с одним тегом на субинтерфейсе не включено. Команда arp broadcast enable активирует широковещание ARP на субинтерфейсе терминирования тега VLAN. По умолчанию широковещание ARP не включено на субинтерфейсе терминирования тега VLAN. Субинтерфейсы терминирования тега VLAN не могут пересылать широковещательные пакеты и автоматически отбрасывать полученные. Чтобы разрешить данному субинтерфейсу пересылать широковещательные пакеты, выполните команду arp broadcast enable.

## Slide 13
Предпосылки
Использование физических интерфейсов или субинтерфейсов маршрутизаторов для реализации связи между VLAN
Использование интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN
Процесс связи на уровне 3

## Slide 14: Коммутатор уровня 3 и интерфейсы VLANIF
Коммутатор уровня 2 предоставляет только функции коммутации уровня 2.
Коммутатор уровня 3 предоставляет функции маршрутизации через интерфейсы уровня 3 (например, интерфейсы VLANIF), а также функции коммутатора уровня 2.
Интерфейс VLANIF — это логический интерфейс уровня 3, который может удалять и добавлять теги VLAN. Поэтому интерфейсы VLANIF могут использоваться для реализации связи между VLAN.
Номер интерфейса VLANIF совпадает с идентификатором соответствующей VLAN. Например, VLANIF 10 создается на основе VLAN 10.
VLAN 10
VLAN 20
Модуль коммутации
Модуль маршрутизации
VLANIF 10
VLANIF 20
Прямая внутренняя связь
Коммутатор уровня 3

## Slide 15: Пример конфигурирования интерфейсов VLANIF
VLAN 10
ПК1
192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
VLAN 20
ПК2
192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
GE 0/0/1
GE 0/0/2
SW1
[SW1]vlan batch 10 20
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
Базовые настройки:
[SW1]interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10]ip address 192.168.10.254 24
[SW1]interface Vlanif 20
[SW1-Vlanif20]ip address 192.168.20.254 24
Конфигурация интерфейсов VLANIF:
VLANIF 10 192.168.10.254/24
VLANIF 20 192.168.20.254/24
Требования к конфигурации
    Настроить VLAN 10 и 20 для интерфейсов, подключающихся к ПК1 и ПК2 соответственно. Настроить коммутатор уровня 3, чтобы два компьютера могли обмениваться данными друг с другом.
Notes: Команда interface vlanif vlan-id создает интерфейс VLANIF и отображает вид интерфейса VLANIF. vlan-id означает идентификатор VLAN, связанный с интерфейсом VLANIF. IP-адрес интерфейса VLANIF используется в качестве IP-адреса шлюза ПК и должен находиться в том же сегменте сети, что и IP-адрес ПК.

## Slide 16: Процесс пересылки VLANIF (1)
В этом примере предполагается, что требуемые записи ARP или MAC-адреса уже существуют на ПК и коммутаторе уровня 3.
Процесс связи между ПК1 и ПК2 заключается в следующем:
ПК1 выполняет расчет на основе собственного локального IP-адреса, маски локальной подсети и IP-адреса назначения, и обнаруживает, что устройство назначения ПК2 не находится в одном с ним сегменте сети. Затем ПК1 определяет, что требуется связь на уровне 3 и отправляет трафик, предназначенный для ПК2, на его шлюз. Кадр данных, отправленный с ПК1: MAC-адрес источника = MAC1, MAC-адрес назначения = MAC2
ПК1
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
ПК2
IP: 192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
Модуль
коммутации
Модуль маршрутизации
1
VLANIF 10
VLANIF 20
Интерфейс VLANIF10
IP-адрес 192.168.10.254 24
(MAC: MAC2)
Интерфейс VLANIF20
IP-адрес 192.168.20.254 24
(MAC: MAC2)
Интерфейс доступа

## Slide 17: Процесс пересылки VLANIF (2)
После получения пакета, отправленного с ПК1 на ПК2, коммутатор декапсулирует пакет и обнаруживает, что MAC-адрес назначения является MAC-адресом VLANIF10. Затем коммутатор отправляет пакет в модуль маршрутизации для дальнейшей обработки.
Модуль маршрутизации обнаруживает, что IP-адрес назначения — 192.168.20.2 не является IP-адресом его локального интерфейса, и определяет, что этот пакет необходимо пересылать на уровне 3. Модуль маршрутизации выполняет поиск в таблице маршрутизации и находит соответствующий маршрут для этого пакета — прямой маршрут, созданный VLANIF 20.
ПК1
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
ПК2
IP: 192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
Модуль коммутации
Модуль маршрутизации
VLANIF 10
VLANIF 20
Интерфейс VLANIF10
IP-адрес 192.168.10.254 24
(MAC: MAC2)
Интерфейс VLANIF20
IP-адрес 192.168.20.254 24
(MAC: MAC2)
Интерфейс доступа
2
3

## Slide 18: Процесс пересылки VLANIF (3)
Поскольку соответствующий маршрут является прямым маршрутом, коммутатор определяет, что пакет достиг последнего перехода. Он выполняет поиск адреса 192.168.20.2 в своей таблице ARP, получает соответствующий MAC-адрес и отправляет пакет в модуль коммутации для повторной инкапсуляции.
Модуль коммутации просматривает свою таблицу MAC-адресов, чтобы определить исходящий интерфейс кадра и нужно ли в кадре передавать тег VLAN. Кадр данных, отправленный модулем коммутации: MAC-адрес источника = MAC2, MAC-адрес назначения = MAC3, VLAN tag = None
ПК1
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
ПК2
IP: 192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
MAC: MAC3
VLAN 10
VLAN 20
Модуль коммутации
Модуль маршрутизации
VLANIF 10
VLANIF 20
Интерфейс VLANIF10
IP-адрес 192.168.10.254 24
(MAC: MAC2)
Интерфейс VLANIF20
IP-адрес 192.168.20.254 24
(MAC: MAC2)
Интерфейс доступа
4
5

## Slide 19
Предпосылки
Использование физических интерфейсов или субинтерфейсов маршрутизаторов для реализации связи между VLAN
Использование интерфейсов VLANIF для реализации связи между VLAN
Процесс связи на уровне 3

## Slide 20: Топология сети
VLAN 10
ПК1
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
Эта топология используется в качестве примера для описания процесса связи между ПК1 в сети VLAN 10 и сервером (2.3.4.5) в Интернете.
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
SW1
GE 0/0/24
SW2
GE 0/0/1
R1
NAT
GE 0/0/0
GE 0/0/2
Сервер
2.3.4.5
1.2.3.4
ISP
ПК2
IP: 192.168.20.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.20.254
VLAN 20
VLANIF 10: 192.168.10.254 24
VLANIF 20: 192.168.20.254 24
VLANIF 30: 192.168.30.1 24

## Slide 21: Логическое соединение
Интерфейс доступа
Транковый интерфейс
VLAN 10
VLAN 20
SW1
Модуль коммутации
Модуль маршрутизации
VLANIF 10
VLANIF 20
VLAN 30
VLANIF 30
R1
NAT
Интернет
Логическое соединение
На R1 настройте статические маршруты к пользовательским сетевым сегментам VLAN 10 и VLAN 20.
Чтобы разрешить компьютерам во внутренней сети, использующим частные IP-адреса, доступ в Интернет, настройте функцию преобразования сетевых адресов и портов (NAPT) на маршрутизаторе R1.
SW2
Транковый
GE 0/0/24
GE 0/0/1
GE 0/0/2
Настройте маршрут по умолчанию на SW2, чтобы разрешить пользователям внутренней сети доступ в Интернет.
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
Notes: NAPT: преобразует IP-адрес и номер порта в заголовке IP-пакета в другой IP-адрес и номер порта. В основном NAPT используется для обеспечения доступа устройствам во внутренней сети (частные IP-адреса) к внешней сети (общедоступные IP-адреса). NAPT позволяет устанавливать соответствие между несколькими частными IP-адресами с одним и тем же общедоступным IP-адресом. Таким образом, несколько частных IP-адресов могут получить доступ к Интернету одновременно с использованием одного и того же общедоступного IP-адреса.

## Slide 22: Процесс связи (1)
VLAN 10
GE 0/0/1
SW1
GE 0/0/24
GE 0/0/1
R1
NAT
GE 0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE 0/0/2
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
Тег VLAN: None
IP-адрес источника: 192.168.10.2
IP-адрес назначения: 2.3.4.5
Обработка ПК
Перед отправкой пакета на 2.3.4.5 ПК отправляет пакет на свой шлюз после определения того, что IP-адрес назначения не находится в его сетевом сегменте..
Сервер
2.3.4.5
1.2.3.4
ISP
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
SW2
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
VLANIF 10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF 30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Notes: В этом примере предполагается, что требуемые записи ARP или MAC-адреса уже существуют на всех устройствах.

## Slide 23: Процесс связи (2)
MAC-адрес источника: MAC1
MAC-адрес назначения: MAC2
Тег VLAN: 10
IP-адрес источника: 192.168.10.2
IP-адрес назначения: 2.3.4.5
Обработка SW1
После получения кадра SW1 выполняет поиск MAC-адреса в таблице MAC-адресов и пересылает кадр.
MAC-адрес | VLAN | интерфейс
MAC1 | 10 | GE 0/0/1
MAC2 | 10 | GE 0/0/24
R1
NAT
GE 0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE 0/0/2
Сервер
2.3.4.5
ISP
GE 0/0/1
GE 0/0/24
1.2.3.4
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
GE 0/0/1
VLAN 10
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
SW1
SW2
VLANIF 10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF 30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2

## Slide 24: Процесс связи (3)
Обработка SW2
SW2 получает кадр, после чего он обнаруживает, что MAC-адрес назначения является MAC-адресом его VLANIF 10 и отправляет кадр в модуль маршрутизации, который затем ищет в таблице маршрутизации маршрут, соответствующий IP-адресу назначения 2.3.4.5.
После обнаружения того, что подходящий маршрут является маршрутом по умолчанию, исходящим интерфейсом является VLANIF 30, а следующим переходом — 192.168.30.2, SW2 проверяет свою таблицу ARP, чтобы получить MAC-адрес, соответствующий 192.168.30.2.
Сеть назначения | Следующий переход | Исходящий интерфейс
0.0.0.0/0 | 192.168.30.2 | VLANIF30
Операционные данные таблицы маршрутизации
GE 0/0/1
R1
NAT
GE 0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE 0/0/2
Сервер
2.3.4.5
ISP
GE 0/0/1
SW1
GE 0/0/24
1.2.3.4
SW2
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
VLANIF 10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF 30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
VLAN 10
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1

## Slide 25: Процесс связи (4)
MAC-адрес источника: MAC2
MAC-адрес назначения: MAC3
IP-адрес источника: 192.168.10.2
IP-адрес назначения: 2.3.4.5
Обработка SW2
SW2 находит MAC-адрес, соответствующий 192.168.30.2, далее SW2 заменяет MAC-адрес источника пакета MAC-адресом VLANIF 30 и передает пакет в модуль коммутации. Модуль коммутации осуществляет поиск в таблице MAC-адресов для исходящего интерфейса и определяет, содержит ли пакет тег VLAN.
Сеть назначения | MAC-адрес | Исходящий интерфейс
192.168.30.2 | MAC3 | GE 0/0/2
Запись ARP
GE 0/0/1
GE 0/0/24
GE 0/0/1
R1
NAT
GE 0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE 0/0/2
Сервер
2.3.4.5
ISP
1.2.3.4
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
VLAN 10
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
SW1
SW2
VLANIF 10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF 30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2

## Slide 26: Процесс связи (5)
IP-адрес источника: 1.2.3.4
IP-адрес назначения: 2.3.4.5
Обработка R1
Проверяет MAC-адрес назначения пакета данных и обнаруживает, что MAC-адрес принадлежит его интерфейсу. Проверяет IP-адрес назначения и обнаруживает, что это не локальный IP-адрес. Выполняет поиск в таблице маршрутизации, находит соответствующий маршрут по умолчанию и пересылает пакет на устройство оператора связи, выполняя NAT для преобразования IP-адреса источника и номера порта пакета.
GE 0/0/1
SW1
GE 0/0/24
SW2
GE 0/0/1
R1
NAT
GE 0/0/0
192.168.30.2
MAC: MAC3
GE 0/0/2
Сервер
2.3.4.5
ISP
1.2.3.4
Топология сети
Логическое соединение
Процесс связи
VLAN 10
IP: 192.168.10.2/24
Шлюз по умолчанию: 192.168.10.254
MAC: MAC1
VLANIF 10
IP: 192.168.10.254/24
MAC: MAC2
VLANIF 30
IP: 192.168.30.1/24
MAC: MAC2
Notes: Трансляция сетевых адресов (NAT) преобразует IP-адреса в заголовках IP-пакетов в другие IP-адреса.

## Slide 27
Как нужно настроить интерфейс коммутатора, подключенный к маршрутизатору, если для реализации связи между VLAN используется субинтерфейс?
Как изменяются пакеты при пересылке на уровне 3?
Notes: Настроить интерфейс как транковый или гибридный, чтобы разрешить передавать в пакетах теги VLAN, соответствующие терминалам.
IP-адреса источника и назначения остаются неизменными во время пересылки пакетов (без NAT), но изменяются MAC-адреса источника и назначения. Каждый раз, когда пакет проходит через устройство уровня 3, его MAC-адреса источника и назначения изменяются.

## Slide 28
В данном курсе представлены три метода реализации связи между VLAN: через физические интерфейсы, субинтерфейсы и интерфейсы VLANIF.
Также подробно описан процесс связи на уровне 3, механизм обработки устройством и изменения заголовка пакета во время связи.

## Slide 29
Сравнение интерфейсов уровня 2 и уровня 3
Интерфейс уровня 2 | Интерфейс уровня 3
IP-адрес не может быть настроен для интерфейса уровня 2. | IP-адрес можно настроить для интерфейса уровня 3.
Интерфейс уровня 2 не имеет MAC-адреса. | Интерфейс уровня 3 имеет MAC-адрес.
После того как интерфейс уровня 2 получает кадр данных, он ищет MAC-адрес назначения кадра в своей таблице MAC-адресов. Если соответствующая запись MAC-адреса найдена, он пересылает кадр в соответствии с записью. Если соответствующая запись MAC-адреса не найдена, происходит лавинная рассылка кадра. | Если после того, как интерфейс уровня 3 получает кадр данных, MAC-адрес назначения кадра данных совпадает с локальным MAC-адресом, он декапсулирует кадр данных и выполняет поиск IP-адреса назначения пакета данных в таблице маршрутизации. Если соответствующий маршрут найден, он пересылает кадр данных в соответствии с инструкцией маршрута. Если соответствующий маршрут не найден, пакет отбрасывается.
Физический интерфейс на коммутаторе уровня 2 (имеет возможности коммутации только уровня 2) является типичным интерфейсом уровня 2. По умолчанию физические интерфейсы большинства коммутаторов уровня 3 (имеют возможности коммутации как уровня 2, так и уровня 3) работают на уровне 2. | Интерфейс уровня 3 на маршрутизаторе является типичным интерфейсом уровня 3. Физические интерфейсы на некоторых коммутаторах уровня 3 можно переключить в режим уровня 3. В дополнение к физическим интерфейсам уровня 3 существуют логические интерфейсы уровня 3, такие как интерфейсы VLANIF на коммутаторах или логические субинтерфейсы на других сетевых устройствах, например GE 0/0/1.10.
Интерфейсы уровня 2 не изолируют широковещательные домены. Они осуществляют лавинную рассылку полученных широковещательных кадров. | Интерфейсы уровня 3 изолируют широковещательные домены. Они напрямую терминируют полученные широковещательные кадры, а не выполняют лавинную рассылку.