## Slide 1
Ши Мяомяо /swx791350
2019.11.21

## Slide 2: Eth-Trunk, iStack и CSS

## Slide 3
По мере развития услуг и расширения масштабов кампусной сети пользователи предъявляют все более высокие требования к пропускной способности и надежности сети. Традиционные решения позволяют увеличить пропускную способность сети за счет обновления устройств и обеспечивают высокую надежность за счет развертывания резервных каналов и использования протокола Spanning Tree Protocol (STP), что приводит к низкой гибкости, сложным процессам устранения неисправностей и сложной конфигурации.
В данном курсе приведено описание способов использования технологий Eth-Trunk, интеллектуального стека (iStack) и системы кластерной коммутации (CSS) для повышения пропускной способности и надежности сети.

## Slide 4
По окончании данного курса слушатели получат следующие знания и навыки:
  функции агрегирования каналов
  типы агрегирования каналов
  процесс согласования агрегирования каналов в режиме протокола агрегирования каналов (Link Aggregation Control Protocol, LACP)
  преимущества и принципы технологий iStack и CSS
  общие приложения и сетевые технологии агрегирования каналов и технологий стекирования.

## Slide 5
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 6: Надежность сети
Под надежностью сети понимается способность обеспечивать бесперебойные сетевые услуги, когда на устройстве или канале возникает одна или несколько точек отказа.
Надежность сети может быть реализована на уровне платы, устройства и канала.
iStack
Высоконадежная сеть
Агрегирование каналов
Агрегирование каналов
Сеть А
Сеть В
Notes: По мере стремительного развития сетей и появления большого количества разнообразных приложений широко используются сервисы, приносящие дополнительные доходы (VAS). Прерывание сети может привести к многочисленным отказам услуг и огромным экономическим потерям. Поэтому надежности сетей придается большое значение.

## Slide 7: Надежность плат (1)
Модульный коммутатор состоит из шасси, модулей питания, модулей вентиляторов, основных процессоров (MPU), модулей коммутационной матрицы (SFU) и модулей линейной обработки (LPU).
Шасси: предоставляет слоты для различных плат и модулей для установления связи между платами.
Модуль питания: система электропитания устройства
Модуль вентиляторов: система отвода тепла
MPU: отвечает за уровень контроля и уровень управления всей системой.
SFU: отвечает за уровень данных всей системы. Уровень данных предоставляет высокоскоростные неблокируемые каналы для переключения данных между сервисными модулями.
LPU: обеспечивает функции пересылки данных на физическом устройстве и предоставляет оптические и электрические интерфейсы с разной скоростью.
Шасси S12700E-8 Вид спереди
MPU
LPU
SFU
LPU
Монтажные кронштейны
Модуль питания

## Slide 8: Надежность плат (2)
Например, S12700E-8 предоставляет восемь слотов LPU, четыре слота SFU, два слота MPU, шесть слотов для модулей питания и четыре слота для модулей вентиляторов.
Для обеспечения надежности устройства модульный коммутатор может быть сконфигурирован с несколькими MPU и SFU. В случае неисправности SFU или MPU в одном слоте коммутатор может работать правильно.
В случае повреждения LPU модульного коммутатора интерфейсы LPU не пересылают данные.
Отказ одного MPU не влияет на работу платформы управления.
В случае неисправности нескольких SFU уровень данных может правильно пересылать данные.
Неисправность LPU влияет на интерфейсы на LPU.
Шасси S12700E-8 Вид спереди
MPU
LPU
SFU
LPU

## Slide 9: Надежность устройства
Коммутатор агрегации
Коммутатор агрегации
Коммутатор доступа
Коммутатор доступа
Без резервного копирования
A
A
Корневой порт
Альтернативный порт
STP
При выходе из строя корневого порта альтернативный порт продолжает пересылать пакеты.
В сети без схемы резервирования устройств нижестоящий коммутатор использует один восходящий канал. Если вышестоящий коммутатор или его интерфейсы выходят из строя, все нисходящие соединения будут прерваны.
Если коммутатор агрегации неисправен, пересылка трафика от нижестоящего коммутатора не выполняется.
Сеть
Сеть
Режим основной/резервный
R
R
В сети с резервированием устройств нижестоящий коммутатор имеет двойное подключение к двум вышестоящим коммутаторам. Каналы работают в режиме активный/резервный. Если активный канал или вышестоящий коммутатор выходит из строя, трафик переключается на резервный канал и пересылается через резервное устройство.

## Slide 10: Надежность каналов
Чтобы обеспечить надежность канала, используйте несколько физических каналов между устройствами. Чтобы предотвратить образование петель, настройте STP так, чтобы трафик перенаправлялся только по одному каналу, а другие каналы работали как резервные.
Коммутатор агрегации
Коммутатор агрегации
Коммутатор доступа
Коммутатор доступа
Для повышения надежности канала будет добавлен ​новый канал. Этот канал заблокирован STP и выполняет функции резервного канала.
STP
STP

## Slide 11
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
  Принципы
  Ручной режим
  Режим LACP
  Стандартные сценарии применения
  Пример конфигурации
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 12: Повышение пропускной способности канала
Когда между устройствами существует несколько каналов, пересылка трафика осуществляется только по одному каналу из-за протокола STP. В этом случае пропускная способность канала связи между устройствами остается неизменной.
SW1
SW2
F
Интерфейс, по которому передается трафик
B
Интерфейс, заблокированный протоколом STP
F
F
F
B
F
B
F
B
Корневой
мост
STP

## Slide 13: Eth-Trunk
Агрегирование каналов Ethernet (также Eth-Trunk) объединяет несколько физических каналов в логический канал, чтобы увеличить полосу пропускания каналов без необходимости обновления аппаратного обеспечения.
SW1
SW2
Eth-Trunk
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Интерфейс пересылки трафика

## Slide 14: Основные понятия Eth-Trunk
Группа агрегирования каналов (LAG) — это логический канал, образованный путем объединения нескольких каналов. Каждая группа LAG имеет один логический интерфейс, известный как интерфейс LAG или интерфейс Eth-Trunk.
Интерфейс-участник и канал-участник: Физические интерфейсы, составляющие интерфейс Eth-Trunk, называются интерфейсами-участниками, а канал, соответствующий интерфейсу-участнику, называется канал-участник.
Активный интерфейс и активный канал: Активный интерфейс также называется выбранным интерфейсом и является интерфейсом-участником, который участвует в пересылке данных. Канал, соответствующий активному интерфейсу, называется активным каналом.
Неактивный интерфейс и неактивный канал: Неактивный интерфейс также называется невыбранным интерфейсом и является интерфейсом-участником, который не участвует в пересылке данных. Канал, соответствующий неактивному интерфейсу, называется неактивным каналом.
Режим агрегирования каналов: В зависимости от того, включен или нет протокол управления агрегированием каналов (LACP), агрегирование каналов можно разделить на ручной режим и режим LACP.
Другие понятия: верхний и нижний пороги количества активных интерфейсов.
Активный интерфейс
Неактивный интерфейс
SW1
Интерфейс Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
S
U
S
U
S
U
SW2
S
U
S
U
Интерфейс-участник
Канал-участник
LAG
Notes: Eth-Trunk можно рассматривать как физический интерфейс Ethernet. Единственное различие между Eth-Trunk и физическим интерфейсом Ethernet состоит в том, что Eth-Trunk должен выбрать один или несколько интерфейсов-участников для пересылки трафика.
Следующие параметры должны быть одинаковыми для интерфейсов-участников в Eth-Trunk:
  Скорость интерфейса
  Дуплексный режим
  Конфигурации VLAN: тип интерфейса должен быть одинаковым (доступа, транковый или гибридный). Для интерфейсов доступа VLAN по умолчанию интерфейсов-участников должна быть одинаковой. Для транковых интерфейсов разрешенные VLAN и VLAN по умолчанию для интерфейсов-участников должны быть одинаковыми.

## Slide 15
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
  Принципы
  Ручной режим
  Режим LACP
  Стандартные сценарии применения
  Пример конфигурации
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 16: Ручной режим
Ручной режим: Eth-Trunk создается вручную, и интерфейсы-участники настраиваются вручную. LACP не используется для согласования между двумя системами.
В большинстве случаев все каналы являются активными. В этом режиме все активные каналы пересылают данные и равномерно распределяют трафик. Если активный канал неисправен, LAG автоматически равномерно распределяет трафик между оставшимися активными каналами.
Если одно из устройств на концах LAG не поддерживает LACP, можно использовать ручной режим.
Устройства, не поддерживающие LACP и бюджетные устройства
SW1
SW2
Eth-Trunk
S
S
S
S
S
S
S
S
Активный интерфейс
S

## Slide 17: Недостатки ручного режима (1)
Чтобы обеспечить правильную работу Eth-Trunk, убедитесь, что одноранговые интерфейсы всех интерфейсов-участников в Eth-Trunk соответствуют следующим требованиям:
  Одноранговые интерфейсы находятся на одном устройстве.
  Одноранговые интерфейсы добавляются в один Eth-Trunk.
В ручном режиме устройства не обмениваются пакетами. Следовательно, конфигурацию необходимо подтвердить вручную.
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Eth-Trunk в ручном режиме
Интерфейс
Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
SW3
S
Активный интерфейс
S
Notes: Как показано на предыдущем рисунке, четыре интерфейса SW1 добавляются в Eth-Trunk, но одноранговым узлом одного интерфейса является SW3 вместо SW2. В этом случае на SW3 выполняется балансировка нагрузки части трафика, что приводит к нарушениям связи.

## Slide 18: Недостатки ручного режима (2)
В ручном режиме устройство может определять, правильно ли работает одноранговый интерфейс, только на основе состояния физического уровня.
SW1
SW2
Eth-Trunk
S
S
S
S
S
S
S
F
F
Неисправный интерфейс
Интерфейс в состоянии Up. Не может пересылать пакеты.
Активный интерфейс
S

## Slide 19
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
  Принципы
  Ручной режим
  Режим LACP
  Стандартные сценарии применения
  Пример конфигурации
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 20: LACPDU
LACPDU
Режим LACP: режим агрегирования каналов, использующий протокол LACP. Устройства обмениваются блоками данных протокола управления агрегированием каналов (LACPDU), чтобы гарантировать, что одноранговые интерфейсы являются интерфейсами-участниками, которые принадлежат одному Eth-Trunk и находятся на одном устройстве.
LACPDU содержит приоритет устройства, MAC-адрес, приоритет интерфейса и номер интерфейса.
LACPDU
Приоритет устройства
MAC-адрес
Приоритет интерфейса
Номер интерфейса
...
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Eth-Trunk в режиме LACP
Интерфейс Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки
S
S

## Slide 21: Приоритет системы
В режиме LACP количество активных интерфейсов, выбранных устройствами на обоих концах, должно быть согласованным; в противном случае установить Eth-Trunk будет невозможно. В этом случае настройте один конец в качестве Actor. После чего другой конец выбирает активные интерфейсы в соответствии с Actor.
Actor определяется на основе приоритета системы LACP. Меньшее значение указывает на более высокий приоритет.
По умолчанию приоритет системы LACP имеет значение 32768. Меньшее значение указывает на более высокий приоритет. Обычно используется значение по умолчанию. Если приоритеты совпадают, LACP выбирает Actor путем сравнения MAC-адресов. Меньший MAC-адрес указывает на более высокий приоритет.
LACPDU
Приоритет устройства
MAC-адрес
Приоритет интерфейса
Номер интерфейса
...
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Eth-Trunk в режиме LACP
Интерфейс Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
LACPDU
Активный интерфейс
S
S
S
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 22: Приоритет интерфейса
После выбора Actor оба устройства выбирают активные интерфейсы на основе приоритетов интерфейса Actor. Меньшее значение приоритета интерфейса LACP указывает на более высокий приоритет.
LACPDU
Приоритет устройства
MAC-адрес
Приоритет интерфейса
Номер интерфейса
...
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Интерфейс Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
S
S
Eth-Trunk в режиме LACP
По умолчанию приоритет интерфейса LACP для интерфейса составляет 32768. Меньшее значение указывает на более высокий приоритет. Обычно используется значение по умолчанию. Когда приоритеты одинаковы, LACP выбирает активные интерфейсы на основе номеров интерфейсов. Меньший номер интерфейса указывает на более высокий приоритет.
LACPDU
Активный интерфейс
S
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 23: Максимальное количество активных интерфейсов (1)
В режиме LACP можно настроить максимальное количество активных интерфейсов. Когда количество интерфейсов-участников превышает максимальное количество активных интерфейсов, интерфейсы с более высоким приоритетом и меньшими номерами интерфейсов выбираются в качестве активных интерфейсов, а другие интерфейсы функционируют как резервные интерфейсы (неактивные интерфейсы). Кроме того, каналы, соответствующие активным интерфейсам, становятся активными каналами, а каналы, соответствующие неактивным интерфейсам, становятся неактивными каналами. Коммутатор отправляет и принимает пакеты только через активные интерфейсы.
Активный канал
SW1
SW2
1
1
2
2
3
3
Интерфейс Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
Активный интерфейс
Неактивный интерфейс
Неактивный канал
4
4
Eth-Trunk в режиме LACP
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 24: Максимальное количество активных интерфейсов (2)
Если активный канал выходит из строя, неактивный канал с наивысшим приоритетом (в зависимости от приоритета интерфейса и номера интерфейса) выбирается для замены неисправного канала. Это гарантирует, что общая пропускная способность не изменится и услуги не будут прерваны.
Активный канал
Активный интерфейс
Неактивный интерфейс
Неактивный канал
Неисправный канал
SW1
SW2
1
1
2
2
3
3
Интерфейс Eth-Trunk
Интерфейс Eth-Trunk
4
4
Eth-Trunk в режиме LACP
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 25: Выбор активного канала (1)
Между SW1 и SW2 устанавливается Eth-Trunk в режиме LACP. Для максимального количества активных интерфейсов устанавливается значение на 2 на SW1 и SW2.
SW1 с более высоким приоритетом выбирается как Actor через LACPDU.
SW1
SW2
1
1
2
2
3
3
LACPDU
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d64
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d65
4
4
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки
Notes: Настройте Eth-Trunk в режиме LACP между SW1 и SW2 и добавьте в Eth-Trunk четыре интерфейса. Четыре интерфейса нумеруются 1, 2, 3 и 4. На SW1 и SW2 установите максимальное количество активных интерфейсов в Eth-Trunk равным 2 и сохраните настройки по умолчанию для других параметров (приоритет системы и приоритет интерфейса).
SW1 и SW2 отправляют LACPDU через интерфейсы-участники 1, 2, 3 и 4.
При получении LACPDU от однорангового узла SW1 и SW2 сравнивают системные приоритеты, которые используют значение по умолчанию 32768 и являются одинаковыми. Затем они сравнивают MAC-адреса. MAC-адрес SW1 — 4c1f-cc58-6d64, а MAC-адрес SW2 — 4c1f-cc58-6d65. SW1 имеет меньший MAC-адрес и выбирается в качестве Actor.

## Slide 26: Выбор активного канала (2)
SW1 сравнивает приоритеты интерфейсов и номера интерфейсов, чтобы выбрать активные интерфейсы. При одинаковом приоритете интерфейса интерфейсы 1 и 2 имеют меньшие номера интерфейсов и выбираются как активные интерфейсы.
SW1
SW2
Активный интерфейс
Неактивный интерфейс
1
1
2
2
3
3
4
4
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d64
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d65
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 27: Выбор активного канала (3)
SW1 уведомляет одноранговый узел о выбранных активных интерфейсах в блоках LACPDU.
SW1
SW2
LACPDU
Активный интерфейс
Неактивный интерфейс
1
1
2
2
3
3
4
4
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d64
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d65
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки
Notes: LACP использует следующие флаги в LACPDU для определения состояния интерфейса. Если три флага установлены как 1, интерфейс является активным.
  Синхронизация
  Сбор
  Распределение
Если три флага установлены как 0, интерфейс является неактивным.

## Slide 28: Выбор активного канала (4)
SW2 определяет локальные активные интерфейсы на основе результата выбора SW1, и соответствующие каналы становятся активными.
В результате, выбор активных каналов выполнен.
SW1
SW2
LACPDU
Активный интерфейс
Неактивный интерфейс
Активный канал
Неактивный канал
1
1
2
2
3
3
4
4
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d64
MAC-адрес моста:
4c1f-cc58-6d65
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 29: Балансировка нагрузки
Балансировка нагрузки по потокам
Балансировка нагрузки по пакетам
Если Eth-Trunk используется для пересылки данных, на обоих концах Eth-Trunk имеется несколько физических каналов между устройствами. Если кадры данных пересылаются по разным каналам связи, кадры данных могут поступать на одноранговый узел не в том порядке, в котором они были переданы, что приводит к неупорядоченным пакетам.
Для Eth-Trunk рекомендуется балансировка нагрузки на основе потоков. В этом режиме балансировка нагрузки потока выполняется по тому же каналу. Это гарантирует, что кадры одного и того же потока передаются по одному и тому же физическому каналу, и выполняется балансировка нагрузки между физическими каналы в Eth-Trunk.
SW1
SW2
S
S
Eth-Trunk
1
2
3
3
1
2
3
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Eth-Trunk
4
Активный интерфейс
S
Активный интерфейс
S
S
S
S
S
S
S
4
4
S
S
2
1
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки

## Slide 30: Режим балансировки нагрузки
Eth-Trunk позволяет балансировать нагрузку трафика на основе IP-адресов или MAC-адресов пакетов. Можно настроить различные режимы балансировки нагрузки (действительные локально только для исходящих пакетов) для распределения потоков данных по различным интерфейсам-участникам.
Балансировка нагрузки трафика выполняется на основе: IP-адреса источника, MAC-адреса источника, IP-адреса назначения, MAC-адреса назначения, IP-адресов источника и назначения, а также MAC-адресов источника и назначения.
В реальной ситуации необходимо настроить правильный режим балансировки нагрузки в зависимости от характеристик трафика. Если параметр сервисного трафика часто изменяется, балансировку нагрузки трафика выполнить проще, если используется режим балансировки нагрузки на основе этого часто меняющегося параметра.
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Eth-Trunk
S
S
Одинаковые MAC-адреса источника и назначения, но разные IP-адреса источника и назначения.
Режим IP-адреса источника и назначения
Правильный алгоритм балансировки нагрузки
SW1
SW2
S
S
S
S
S
S
Eth-Trunk
S
S
Одинаковые MAC-адреса источника и назначения, но разные IP-адреса источника и назначения.
Режим MAC-адреса источника и назначения
Неправильный алгоритм балансировки нагрузки
Общая информация о пакетах
Максимальное количество активных интерфейсов
Выбор активного канала
Балансировка нагрузки
Notes: Если IP-адреса пакетов меняются часто, то для балансировки нагрузки между физическими каналами больше подходит балансировка нагрузки на основе IP-адреса источника, IP-адреса назначения или IP-адресов источника и назначения.
Если MAC-адреса пакетов меняются часто, а IP-адреса являются фиксированными, то для балансировки нагрузки между физическими каналами больше подходит балансировка нагрузки на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения или MAC-адресов источника и назначения.
Если выбранный режим балансировки нагрузки не соответствует фактическим характеристикам услуги, трафик может быть неравномерно сбалансирован по нагрузке. Некоторые каналы-участники имеют высокую нагрузку, а другие каналы-участники неактивны. Например, если IP-адреса источника и назначения пакетов часто меняются, а MAC-адреса источника и назначения являются фиксированными, и нагрузка балансируется на основе MAC-адресов источника и назначения, весь трафик передается по одному каналу-участнику.

## Slide 31
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
  Принципы
  Ручной режим
  Режим LACP
  Стандартные сценарии применения
  Пример конфигурации
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 32: Стандартные сценарии применения (1)
Между коммутаторами
Eth-Trunk
Eth-Trunk
Чтобы обеспечить пропускную способность и надежность каналов между коммутаторами, разверните несколько физических каналов между коммутаторами и добавьте их в Eth-Trunk.
Коммутатор агрегации
Коммутатор доступа
Базовый коммутатор
Между коммутатором и сервером
Eth-Trunk
Чтобы улучшить пропускную способность доступа и надежность сервера, объедините две или более физических NIC в группу NIC и установите Eth-Trunk с коммутатором.
Сеть
Сервер
Коммутатор доступа

## Slide 33: Стандартные сценарии применения (2)
Между коммутатором и стеком
iStack — это логическое устройство, состоящее из двух коммутаторов. Коммутатор может подключаться на iStack через Eth-Trunk для формирования высоконадежной сети без петель.
Eth-Trunk
Если два межсетевых экрана развернуты в режиме горячего резервирования, то для определения состояния однорангового устройства используются каналы передачи heartbeat-сигналов. Чтобы предотвратить ошибки определения состояния, вызванные сбоями одного интерфейса или одного канала, можно создать Eth-Trunk и использовать его в качестве канала передачи heartbeat-сигналов для определения состояния.
Eth-Trunk
Коммутатор доступа
Кабель для стекирования
Горячее резервирование
Коммутатор агрегации
Каналы передачи контрольных heartbeat-сигналов межсетевых экранов в режиме горячего резервирования

## Slide 34
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
  Принципы
  Ручной режим
  Режим LACP
  Стандартные сценарии применения
  Пример конфигурации
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 35: Команды конфигурации (1)
[Huawei] interface eth-trunk trunk-id
Создание Eth-Trunk.
Создается интерфейс Eth-Trunk, и отображается представление интерфейса Eth-Trunk.
[Huawei-Eth-Trunk1] mode {lacp | manual load-balance }
Настройка режима агрегирования каналов.
Чтобы включить режим LACP, выполните команду mode lacp. Чтобы включить ручной режим, выполните команду mode manual load-balance.
Примечание: режимы агрегирования каналов на обоих концах должны быть одинаковыми.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] eth-trunk trunk-id
Добавление интерфейса в Eth-Trunk (представление интерфейса Ethernet).
В представлении интерфейса интерфейс добавляется в Eth-Trunk.

## Slide 36: Команды конфигурации (2)
[Huawei-Eth-Trunk1] trunkport interface-type { interface-number}
Добавление интерфейса в Eth-Trunk (представление Eth-Trunk).
В представлении Eth-Trunk интерфейс добавляется в Eth-Trunk. Чтобы добавить интерфейс к Eth-Trunk можно использовать любую из предыдущих команд.
[Huawei-Eth-Trunk1] mixed-rate link enable
Включение интерфейсов с разной скоростью для присоединения к одному интерфейсу Eth-Trunk.
По умолчанию интерфейсы с разной скоростью не могут присоединяться к одному Eth-Trunk, только интерфейсы с одинаковой скоростью могут быть добавлены в один Eth-Trunk.
[Huawei] lacp priority
Настройка приоритета системы LACP.
Меньшее значение приоритета указывает на более высокий приоритет системы LACP. По умолчанию приоритет LACP имеет значение 32768.

## Slide 37: Команды конфигурации (3)
[Huawei-Eth-Trunk1] max active-linknumber {number}
Настройка максимального количества активных интерфейсов.
Убедитесь, что максимальное количество активных интерфейсов на локальном узле такое же, как и на одноранговом узле. Максимальное количество активных интерфейсов можно настроить только в режиме LACP.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] lacp priority
Настройка приоритета интерфейса LACP.
Приоритет интерфейса LACP установлен в представлении интерфейса. По умолчанию приоритет интерфейса LACP имеет значение 32768. Меньшее значение приоритета указывает на более высокий приоритет интерфейса LACP.
Запустить эту команду можно только после того, как интерфейс будет добавлен в Eth-Trunk.
[Huawei-Eth-Trunk1] least active-linknumber {number}
Настройка минимального количества активных интерфейсов.
Минимальное количество активных интерфейсов может быть различным на локальном и одноранговом узлах и может быть настроено как в ручном режиме, так и в режиме LACP.
Минимальное количество активных интерфейсов настраивается для обеспечения минимальной пропускной способности. Если количество активных каналов меньше нижнего порогового значения, интерфейс Eth-Trunk отключается.
Notes: Максимальное количество активных интерфейсов зависит от модели коммутатора. Например, максимальное количество активных интерфейсов в Eth-Trunk равно 32 на S6720HI, S6730H, S6730S и S6730S-S, и равно 16 на S6720LI, S6720S-LI, S6720SI и S6720S-SI. Подробная информация приведена в руководстве по продукту.
Минимальное количество активных интерфейсов настраивается для обеспечения минимальной пропускной способности. Если полоса пропускания слишком мала, сервисы, требующие высокой пропускной способности канала, могут работать неправильно. В этом случае можно отключить интерфейс Eth-Trunk, чтобы переключить сервисы на другие пути с помощью механизм высокой надежности сети и обеспечить нормальную работу сервиса.

## Slide 38: Пример конфигурации Eth-Trunk в ручном режиме
SW1
SW2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
Eth-Trunk
Описание требований:
  SW1 и SW2 подключены к сетям VLAN 10 и VLAN 20.
  SW1 и SW2 подключены через два канала Ethernet. Чтобы обеспечить резервирование каналов и повысить надежность передачи, сконфигурируйте Eth-Trunk в ручном режиме между SW1 и SW2.
[SW1] interface eth-trunk 1
[SW1-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/2
[SW1-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
Конфигурация SW1:
[SW2] interface eth-trunk 1
[SW2-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/2
[SW2-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW2-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
Конфигурация SW2:

## Slide 39: Пример конфигурации Eth-Trunk в режиме LACP (1)
SW1
SW2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
Eth-Trunk
Описание требований:
  SW1 и SW2 подключены к сетям VLAN 10 и VLAN 20.
  SW1 и SW2 подключены через три канала Ethernet. Чтобы обеспечить резервирование каналов и повысить надежность передачи, сконфигурируйте Eth-Trunk в режиме LACP между SW1 и SW2, настройте приоритет вручную, чтобы сконфигурировать SW1 в качестве Actor. Установите для максимального количества активных интерфейсов значение 2. Другой канал работает как резервный канал.
[SW1] interface eth-trunk 1
[SW1-Eth-Trunk1] mode lacp
[SW1-Eth-Trunk1] max active-linknumber 2
[SW1-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3
[SW1-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW1-Eth-Trunk1] quit
[SW1] lacp priority 30000
Конфигурация SW1:

## Slide 40: Пример конфигурации Eth-Trunk в режиме LACP (2)
[SW2] interface eth-trunk 1
[SW2-Eth-Trunk1] mode lacp
[SW2-Eth-Trunk1] max active-linknumber 2
[SW2-Eth-Trunk1] trunkport gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/3
[SW2-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW2-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-Eth-Trunk1] quit
SW1
SW2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/3
Eth-Trunk
Описание требований:
  SW1 и SW2 подключены к сетям VLAN 10 и VLAN 20.
  SW1 и SW2 подключены через три канала Ethernet. Чтобы обеспечить резервирование каналов и повысить надежность передачи, сконфигурируйте Eth-Trunk в режиме LACP между SW1 и SW2, настройте приоритет вручную для конфигурирования SW1 в качестве Actor, и установите для максимального количества активных интерфейсов значение 2. Другой канал работает как резервный канал.
Конфигурация SW1:

## Slide 41
Требования к надежности сети
Принципы и конфигурация агрегирования каналов
Обзор технологий iStack и CSS

## Slide 42: Общая информация о iStack и CSS
Кабель для стекирования
Стек
iStack: несколько коммутаторов с поддержкой iStack подключаются с помощью кабелей для стекирования, образуя логический коммутатор, который участвует в пересылке данных.
Система кластерной коммутации (CSS): два коммутатора с поддержкой CSS объединены в один логический коммутатор.
CSS состоит всего из двух коммутаторов. Как правило, модульные коммутаторы поддерживают CSS, а фиксированные коммутаторы поддерживают iStack.
iStack
CSS
Агрегирование каналов
Канал CSS
Агрегирование каналов
Равно
Равно
CSS

## Slide 43: Преимущества iStack и CSS
Виртуализация «несколько-в-один»: коммутаторы могут быть виртуализированы в один логический коммутатор (CSS), который имеет единую плоскость для унифицированного управления.
Единая плоскость пересылки: физические коммутаторы в CSS используют единую плоскость пересылки, а также обмениваются и синхронизируют информацию о пересылке в реальном времени.
Агрегирование каналов между устройствами: каналы между физическими коммутаторами объединяются в единый интерфейс Eth-Trunk для взаимодействия с нижестоящими устройствами.
Физические формы CSS и iStack
CSS
iStack
Логические формы CSS и iStack
Одно логическое устройство упрощает процессы эксплуатации, обслуживания (O&M) и управления.
Если физическое устройство выходит из строя, другое устройство принимает на себя функции пересылки и управления, предотвращая единичные отказы.
Агрегирование каналов между устройствами реализовано в физической сети без петель, поэтому применение протокола STP не требуется.
В Eth-Trunk используются все каналы. Коэффициент использования каналов составляет 100%.
Eth-Trunk
Равно

## Slide 44: Применение (1)
Увеличение количества портов
iStack
Если плотность портов коммутатора не соответствует требованиям доступа, добавьте новые коммутаторы, чтобы настроить iStack для увеличения количества портов.
Расширение полосы пропускания и реализация резервирования
Уровень агрегации
Уровень доступа
iStack
Чтобы увеличить пропускную способность восходящего канала, добавьте новые коммутаторы для настройки iStack и добавьте несколько физических каналов коммутаторов-участников в Eth-Trunk. Это позволит увеличить полосу пропускания восходящего канала, реализовать резервное копирование между устройствами и резервирование каналов между устройствами, а также повысить надежность.
Канал iStack
Канал iStack
Eth-Trunk
Уровень доступа

## Slide 45: Применение (2)
Два устройства образуют CSS и виртуализируются в одно логическое устройство. В такой сети не требуется протокол множественных связующих деревьев (MSTP) или протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP), поэтому настраивать сеть намного проще. Кроме того, агрегирование каналов между устройствами ускоряет конвергенцию сети и повышает ее надежность.
MSTP+VRRP
CSS
Уровень агрегации
Уровень доступа
Канал CSS
Eth-Trunk

## Slide 46: Рекомендуемая архитектура
iStack
CSS
iStack
iStack
Канал iStack и CSS
Eth-Trunk
Уровень агрегации
Уровень ядра
Устройства доступа, расположенные географически близко друг к другу (например, коммутаторы доступа в здании), виртуализируются в одно логическое устройство с помощью iStack. Это позволяет добавлять интерфейсы и упрощать управление.
Eth-Trunk используется для подключения к уровню агрегации. Логическая сетевая архитектура достаточно проста. Протоколы STP и VRRP не требуются. Такая сеть предлагает высокую надежность, высокую пропускную способность восходящего канала и быструю конвергенцию.
Коммутаторы агрегации настраивают iStack и используют Eth-Trunks для подключения к устройствам восходящей и нисходящей линии связи, создавая высоконадежную сеть без петель.
Базовые коммутаторы настраивают CSS и используют Eth-Trunks для подключения к устройствам восходящей и нисходящей линии связи, создавая высоконадежную сеть без петель.
Уровень доступа
Сеть

## Slide 47
В чем разница между балансировкой нагрузки по пакетам и балансировкой нагрузки по потокам?
Как происходит выбор Actor в режиме LACP?
В чем преимущества CSS и iStack?
Notes: Если балансировка нагрузки пакетов выполняется по разным каналам по пакетам, может произойти неупорядоченная доставка пакетов. Если пакеты сбалансированы по нагрузке в один канал по потокам, неупорядоченная доставка пакетов не произойдет. Однако один поток не может полностью использовать пропускную способность всего Eth-Trunk.
Коммутаторы сравнивают приоритеты системы. Меньшее значение указывает на более высокий приоритет. Если приоритеты системы одинаковы, сравниваются MAC-адреса моста. MAC-адрес моста меньшего размера указывает на более высокий приоритет. Устройство с более высоким приоритетом начинает функционировать как Actor.
CSS и iStack упрощают управление сетью, повышают надежность сети, полностью используют пропускную способность сетевого канала и используют Eth-Trunk между устройствами для построения физической сети без петель.

## Slide 48
Агрегирование каналов может использоваться для повышения надежности, повышения коэффициента использования и пропускной способности каналов. В зависимости от режима агрегирования выделяют статическое и агрегирование LACP.
LACP использует согласование пакетов для реализации резервного копирования активных каналов. Когда канал не работает, резервный канал выбирается в качестве активного канала для пересылки пакетов.
Чтобы гарантировать последовательность поступления пакетов, при агрегировании каналов используется балансировка нагрузки по потокам.
iStack и CSS упрощают управление сетью и структуру сети, а также повышают надежность сети.