## Slide 1
Лу Юэюэ/lwx445705
11.2019
Новый документ

## Slide 2: Принципы и конфигурация ACL

## Slide 3
Быстрое развитие сети создает проблемы для сетевой безопасности и качества обслуживания (QoS). Списки контроля доступа (ACL) тесно связаны с сетевой безопасностью и QoS.
Точно идентифицируя потоки пакетов в сети и взаимодействуя с другими технологиями, списки ACL позволяют управлять характеристиками доступа к сети, предотвращать сетевые атаки и улучшать использование полосы пропускания сети, тем самым обеспечивая безопасность сетевой среды и надежность QoS.
В этом курсе описываются основные принципы и функции, типы и характеристики, базовый состав, порядок обработки правил ACL, использование подстановочных масок и синтаксис ACL.
Notes: Примечание:
  Реализация списков ACL зависит от поставщика. В этом курсе описывается технология ACL, реализованная на устройствах Huawei.
  Локальная сеть (LAN) — это компьютерная сеть, которая соединяет компьютеры на ограниченной территории, например, в жилом районе, школе, лаборатории, кампусе колледжа или офисном здании.

## Slide 4
По окончании данного курса слушатели получат следующие знания и навыки:
  основные принципы и назначение ACL;
  типы и характеристики ACL;
  базовый состав списков ACL и порядок обработки правил;
  выполнение базовых настроек ACL.

## Slide 5
Обзор ACL
Основные понятия и механизм работы ACL
Синтаксис и примеры использования ACL

## Slide 6: Предпосылки: необходим инструмент для фильтрации трафика
Чтобы обеспечить безопасность данных финансового отдела, предприятие запрещает доступ отделу исследований и разработок (R&D) к серверу финансового отдела, но разрешает доступ к серверу из офиса руководителя.
Есть инструмент для фильтрации IP-трафика?
Запрещенный трафик
Разрешенный трафик
Интернет
VLAN 10
VLAN 20
Офис руководителя — 192.168.3.0/24
Отдел исследований и разработок — 192.168.2.0/24
Сервер финансового отдела — 192.168.4.4/24
Notes: Быстрое развитие сети создает следующие проблемы для сетевой безопасности и QoS:
  получение доступа к ресурсам ключевых серверов предприятия без разрешения, утечка конфиденциальной информации предприятия — все это создает потенциальную угрозу безопасности предприятия;
  распространение вируса из Интернета во внутреннюю сеть предприятия — угроза безопасности внутренней сети;
  Бесконтрольное использование пропускной способности сети услугами создает проблемы для чувствительных к задержкам услуг, таких как голос и видео — снижает удобство использования.
Все это серьезно влияет на качество связи, по этой причине необходимо внедрение политик сетевой безопасности и QoS. Необходим инструмент для фильтрации трафика.

## Slide 7: Обзор ACL
ACL представляет собой последовательный набор правил, состоящий из операторов permit или deny.
Синтаксис ACL позволяет сопоставить операторам необходимые типы пакетов.
Заголовок IP | Заголовок TCP/UDP | Данные
IP-адрес источника, IP-адрес назначения и тип протокола
Номера портов источника и назначения
Применение ACL
Соответствие IP-трафика
Политики фильтрации трафика
Трансляция сетевых адресов (NAT)
Политики маршрутизации
Политики межсетевого экрана
Настройка политик QoS
Прочее
Notes: ACL точно идентифицирует и контролирует пакеты в сети для управления характеристиками доступа к сети, предотвращения сетевых атак и улучшения использования полосы пропускания. Таким образом, ACL обеспечивают безопасность и QoS.
  ACL представляет собой набор последовательных правил, состоящий из операторов permit/deny (разрешения/отклонения). ACL классифицирует пакеты по полям сопоставления в пакетах.
  ACL может соответствовать элементам, например IP-адресам источника и назначения, номерам портов источника и назначения и типам протоколов в IP-датаграммах. Он также может соответствовать маршрутам.
В данном курсе для описания списков ACL используется фильтрация трафика.

## Slide 8
Обзор ACL
Основные понятия и механизм работы ACL
Синтаксис и примеры использования ACL

## Slide 9: Состав ACL
ACL состоит из нескольких правил. Оператор permit/deny в каждой строке является действием, соответствующим правилу.
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
rule 5 permit source 1.1.1.0 0.0.0.255
acl number 2000
rule 10 deny source 2.2.2.0 0.0.0.255
rule 15 permit source 3.3.3.0 0.0.0.255
...
rule 4294967294 deny
Номер ACL
Правила, определяемые пользователем
Правило, скрытое в конце ACL
Идентификатор правила
Действие
Параметр сопоставления
(IP-адрес источника)
Что означает каждое правило?
Notes: Состав ACL:
  Номер ACL. ACL идентифицируется по номеру ACL. Каждому ACL должен быть назначен номер ACL. Диапазон номеров ACL зависит от типа ACL, который будет описан позже.
  Правило. Как упоминалось выше, ACL состоит из нескольких операторов permit/deny, и каждый оператор является правилом ACL.
  Идентификатор правила. У каждого правила ACL есть идентификатор, который идентифицирует правило. Идентификаторы правил можно определить вручную или они могут быть присвоены системой автоматически. Идентификатор правила находится в диапазоне от 0 до 4294967294. Все правила расположены в порядке возрастания идентификатора правила.
  Действие. Каждое правило содержит действие permit/deny. ACL обычно используются вместе с другими технологиями, и значения действий permit/deny могут варьироваться в зависимости от сценария.
    Например, если ACL используется вместе с технологией фильтрации трафика (то есть, ACL активируется при фильтрации трафика), действие permit позволяет трафику проходить, а действие deny отклоняет трафик.
  Параметр сопоставления. ACL поддерживают различные опции сопоставления. В этом примере параметром сопоставления является IP-адрес источника. ACL также поддерживает другие параметры сопоставления, такие как информация заголовка кадра Ethernet уровня 2 (включая MAC-адреса источника и назначения и тип протокола кадра Ethernet), информацию о пакете уровня 3 (адрес назначения и тип протокола) и информацию о пакете уровня 4 (номер порта TCP/UDP).
Вопрос. Что означает правило 5 permit source 1.1.1.0 0.0.0.255? Это будет представлено позже.

## Slide 10: Идентификатор правила
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
Шаг = 5
Идентификатор правила
Как добавить правило?
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 11 deny source 10.1.1.3 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
rule 11 deny source 10.1.1.3 0
Идентификатор правила и шаг
Идентификатор правила
Каждое правило в ACL имеет идентификатор (ID).
Шаг
Шаг — это приращение идентификаторов соседних правил, автоматически назначаемых системой. Шаг по умолчанию — 5. Установка значения шага упрощает вставку правила между существующими правилами ACL.
Назначение идентификатора правила
Если правило добавляется в пустой ACL, но для правила вручную не указан идентификатор, система выделяет значение шага (например, 5) в качестве идентификатора правила. Если ACL содержит правила с идентификаторами, указанными вручную, и добавляется правило без указанного вручную идентификатора, система выделяет этому правилу идентификатор, который больше, чем самый большой идентификатор правила в ACL, и является наименьшим целым числом, кратным значению шага.
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: Идентификатор правила и шаг:
  Идентификатор правила: у каждого правила ACL есть идентификатор, который идентифицирует это правило. Идентификаторы правил можно определить вручную или они могут быть присвоены системой автоматически.
  Шаг: когда система автоматически назначает идентификаторы правилам ACL, приращение между идентификаторами соседних правил называется шагом. Шаг по умолчанию — 5. Следовательно, идентификаторы правил — 5, 10, 15 и так далее.
    Если правило добавляется в ACL вручную, но идентификатор не указан, система присваивает этому правилу идентификатор, который больше, чем самый большой идентификатор правила в ACL, и является наименьшим целым числом, кратным значению шага.
    Значение шага можно изменить. Например, если значение шага изменяется на 2, система автоматически перенумеровывает идентификаторы правил как 2, 4, 6 ...
В чем заключается функция шага? Почему нельзя напрямую использовать правила 1, 2, 3 и 4?
  Сначала давайте рассмотрим такой момент. Как добавить правило?
  Правило 11 можно добавить вручную между правилами 10 и 15.
  Поэтому установка шага определенной длины упрощает вставку правила между существующими правилами.

## Slide 11: Подстановочная маска (1)
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
Подстановочный знак
Правило сопоставления
  0: строгое соответствие; 1: не требуется
Как сопоставить адрес сегмента сети, соответствующий 192.168.1.1/24?
192.168.1.1
0.0.0.255
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Строгое соответствие
Не требуется
Сегмент сети 192.168.1.0/24
Подстановочная маска
Подстановочная маска— это 32-битное число, которое указывает, какие биты в IP-адресе строго фиксированные, а какие нет.
Подстановочная маска обычно представляется в виде десятичного числа с разделительными точками, так же, как и маска сети. Однако их значения различаются.
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: Сопоставление IP-адреса выполнено. Далее следует 32-битная маска. 32-битная маска называется подстановочной маской.
Подстановочная маска также выражается в десятичном виде с разделительными точками. После преобразования значения в двоичное число значение 0 указывает, что эквивалентный бит должен совпадать, а значение 1 указывает, что эквивалентный бит не имеет значения.
Разберем два правила:
  Правило 5: отклоняет пакеты с IP-адресом источника 10.1.1.1. Поскольку подстановочная маска состоит из всех нулей, каждый бит должен быть строго согласован. В частности, совпадает IP-адрес хоста 10.1.1.1.
  Правило 15: разрешает пакеты с IP-адресом источника в сегменте сети 10.1.1.0/24. Подстановочная маска — 0.0.0.11111111, последние восемь битов равны 1, что указывает на то, что биты не имеют значения. Следовательно, последние восемь битов 10.1.1.xxxxxxxx могут иметь любое значение, и сегмент сети 10.1.1.0/24 является соответствующим.
Например, какой будет подстановочная маска, если требуется точно сопоставить адрес сетевого сегмента, соответствующий 192.168.1.1/24?
  Можно сделать вывод, что биты сети должны быть строго согласованы и биты хоста не имеют значения. Следовательно, подстановочная маска имеет значение 0.0.0.255.

## Slide 12: Подстановочная маска (2)
…
Подстановочная маска может использоваться для сопоставления нечетных IP-адресов в сегменте сети 192.168.1.0/24, например 192.168.1.1, 192.168.1.3 и 192.168.1.5.
Строгое соответствие
Не требуется
Строгое соответствие
192.168.1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
192.168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
192.168.1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
192.168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
192.168.1 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
192.168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Подстановочный знак
0.0.0. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
192.168.1.1 0.0.0.254
Значения 1 или 0 в подстановочной маске могут быть непоследовательным.
Специальная подстановочная маска
Точно соответствует IP-адресу 192.168.1.1.
192.168.1.1 0.0.0.0 = 192.168.1.1 0
Соответствие всем IP-адресам.
0.0.0.0 255.255.255 = any
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: Как установить подстановочную маску для соответствия нечетным IP-адресам в сегменте сети 192.168.1.0/24?
  Посмотрим на нечетные IP-адреса, такие как 192.168.1.1, 192.168.1.5 и 192.168.1.11.
  После преобразования последних восьми битов в двоичные числа соответствующие адреса будут выглядеть так 192.168.1.00000001, 192.168.1.00000101 и 192.168.1.00001011.
  Мы видим общие точки. Семь старших битов из последних восьми битов могут иметь любое значение, а младший значащий бит фиксируется на 1. Следовательно, ответ — 192.168.1.1 0.0.0.254 (0.0.0.11111110).
В заключение, 1 или 0 в подстановочной маске могут быть непоследовательными.
Есть две подстановочные маски.
  Если для сопоставления IP-адреса используется подстановочная маска, содержащая все 0, то адрес совпадает точно.
  Если для сопоставления 0.0.0.0 используется подстановочная маска, содержащая все единицы, будут сопоставлены все IP-адреса.

## Slide 13: Классификация и идентификация ACL
Классификация ACL на основе методов определения правил ACL
Категория | Диапазон номеров | Описание
Базовый ACL | От 2000 до 2999 | Определяет правила на основе IPv4-адресов источника, информации о фрагментации и эффективных временных диапазонов.
Расширенный | От 3000 до 3999 | Определяет правила на основе адресов IPv4 источника и назначения, типов протокола IPv4, типов ICMP, номеров портов источника/назначения TCP, номеров портов источника/назначения UDP и эффективных временных диапазонов.
ACL 2-ого уровня | От 4000 до 4999 | Определяет правила на основе информации в заголовках пакетов Ethernet, такой как MAC-адреса источника и назначения и типы протоколов 2-ого уровня.
ACL, определяемый пользователем | От 5000 до 5999 | Определяет правила на основе заголовков пакетов, сдвигов, масок строк символов и строк символов, определяемых пользователем.
ACL пользователя | От 6000 до 6999 | Определяет правила на основе IPv4-адресов источника или групп списка управления пользователем (UCL), IPv4-адресов или UCL-групп назначения, типов протокола IPv4, типов ICMP, номеров портов источника/назначения TCP и номеров портов источника/назначения UDP.
Классификация ACL на основе методов идентификации ACL
Категория | Описание
Нумерованный ACL | Традиционный метод идентификации ACL. Идентификация нумерованного ACL осуществляется по номеру.
Именованный ACL | Идентификация именованного ACL осуществляется по имени.
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: Основываясь на методах определения правил ACL, ACL можно разделить на следующие типы:
  Базовый ACL, расширенный ACL, ACL уровня 2, ACL, определяемый пользователем и пользовательский ACL
Основываясь на методах идентификации ACL, ACL можно разделить на следующие типы:
  Нумерованный ACL и именованный ACL
Примечание: можно указать номер для ACL. Списки ACL разных типов имеют разные диапазоны номеров. Также можно указать имя для ACL, чтобы лучше запомнить цель ACL. Именованный ACL состоит из имени и номера. То есть, при определении имени ACL можно указать номер ACL. Если не указать номер именованного ACL, система присвоит ему номер автоматически.

## Slide 14: Базовый и расширенный ACL
Базовый ACL
Заголовок IP | Заголовок TCP/UDP | Данные
IP-адрес источника
Диапазон номеров:
от 2000 до 2999
acl number 2000
rule 5 deny source 10.1.1.1 0
rule 10 deny source 10.1.1.2 0
rule 15 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
Заголовок IP | Заголовок TCP/UDP | Данные
acl number 3000
rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255
rule 10 permit tcp source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255 destination-port eq 21
Диапазон номеров:
3000-3999
IP-адрес источника, IP-адрес назначения и тип протокола
Номера портов источника и назначения
Расширенный ACL
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: Базовый ACL:
  Базовый ACL используется для сопоставления IP-адреса источника IP-пакета. Количество базовых ACL варьируется от 2000 до 2999.
  В этом примере создается ACL 2000. Этот ACL является базовым ACL.
Расширенный ACL:
  Расширенный ACL может быть сопоставлен на основе таких элементов, как IP-адрес источника, IP-адрес назначения, тип протокола, а также номера портов источника и назначения TCP или UDP в IP-пакете. Базовый ACL можно рассматривать как подмножество расширенных ACL. По сравнению с базовым ACL расширенный ACL определяет более точные, сложные и гибкие правила.

## Slide 15: Механизм сопоставления ACL
Привязанный ACL существует?
ACL содержит правила?
Проанализируйте первое правило
Сопоставьте правила
Правила остались?
Проанализируйте следующее правило
Действием ACL является permit
или deny?
Результат сопоставления ACL — deny.
Результат сопоставления ACL — permit.
Результат сопоставления ACL — negative match.
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
permit
deny
Принцип сопоставления: сопоставление прекращается после сопоставления правила.
Начало
Конец
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: Механизм сопоставления ACL:
  После получения пакета устройство, на котором настроен ACL, сравнивает пакет с правилами ACL один за другим. Если пакет не соответствует ни одному правилу ACL, устройство пытается сопоставить пакет со следующим правилом ACL.
  Если пакет соответствует правилу ACL, устройство выполняет действие, определенное в правиле, и останавливает сопоставление.
Процесс сопоставления: устройство проверяет, настроен ли ACL.
  Если ACL не настроен, устройство возвращает результат negative match.
  Если ACL настроен, устройство проверяет, содержит ли ACL правила.
    Если ACL не содержит правил, устройство возвращает результат negative match.
    Если ACL содержит правила, устройство сопоставляет пакет с правилами в порядке возрастания идентификатора правила.
      Если пакет соответствует правилу permit, устройство прекращает сопоставление и возвращает результат positive match (permit).
      Если пакет соответствует правилу deny, устройство прекращает сопоставление и возвращает результат positive match (deny).
      Если пакет не соответствует ни одному правилу в ACL, устройство возвращает результат negative match.

## Slide 16
Notes: Результаты сопоставления ACL включают positive match (положительное совпадение) и negative match (негативное совпадение).
  Positive match: пакеты соответствуют правилу в ACL. Результатом является positive match независимо от того, соответствуют ли пакеты правилу permit или deny в ACL.
  Negative match: ACL не существует, ACL не содержит правил, или пакеты не соответствуют правилу в ACL.
Принцип сопоставления: сопоставление останавливается после сопоставления правил.

## Slide 17: Порядок и результат сопоставления ACL
Порядок конфигурации (режим config)
  Система сопоставляет пакеты с правилами ACL в порядке возрастания идентификатора правила. То есть в первую очередь обрабатывается правило с наименьшим идентификатором.
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
192.168.1.3/24
192.168.1.4/24
192.168.1.5/24
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
192.168.1.4/24
192.168.1.5/24
acl 2000
rule 1 permit source 192.168.1.1 0.0.0.0
rule 2 permit source 192.168.1.2 0.0.0.0
rule 3 deny source 192.168.1.3 0.0.0.0
rule 4 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
Объект, который следует сопоставить
Базовый ACL
Разрешенные IP-адреса
Означает ли permit, что трафик разрешен?
Правило 1: разрешает пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.1.
Правило 2: разрешает пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.2.
Правило 3: отклоняет пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.3.
Правило 4: разрешает пакеты со всех остальных IP-адресов.
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL
Notes: ACL может состоять из нескольких операторов deny или permit. Каждый оператор описывает правило. Правила могут накладываться друг на друга или конфликтовать. Следовательно, порядок сопоставления ACL очень важен.
Устройства Huawei поддерживают два порядка соответствия: автоматический порядок (auto) и порядок конфигурации (config). Порядок сопоставления по умолчанию — config.
  auto: система упорядочивает правила в соответствии с точностью правил (принцип «поиск в глубь») и сопоставляет пакеты с правилами в порядке убывания точности –– в данном курсе подробно не описывается. Если вам это интересно, рассмотреть соответствующие материалы можно после занятий.
  config: система сопоставляет пакеты с правилами ACL в порядке возрастания идентификатора правила. То есть в первую очередь обрабатывается правило с наименьшим идентификатором –– этот порядок согласования описан выше.
    Если добавляется другое правило, правило добавляется в соответствующую позицию, и сопоставление пакетов также выполняется в порядке возрастания.
Результат сопоставления:
  Во-первых, давайте разберемся со значением ACL 2000.
    Правило 1: разрешает пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.1.
    Правило 2: разрешает пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.2.
    Правило 3: отклоняет пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.3.
    Правило 4: разрешает пакеты со всех остальных IP-адресов.

## Slide 18
Notes:   Когда пакеты с IP-адресом источника 192.168.1.3 проходят через устройство, на котором настроен ACL:
    Устройство сопоставляет пакеты с правилом 1. Результат сопоставления – negative match.
    Устройство продолжает сопоставлять пакеты с правилом 2. Результат сопоставления – negative match.
    Устройство продолжает сопоставлять пакеты с правилом 3. Результат сопоставления – positive match, действие – deny.
Примечание: ACL обычно используются вместе с другими технологиями, а значение действий permit и deny могут меняться в зависимости от сценариев. Например, если ACL используется вместе с технологией фильтрации трафика (то есть, ACL запускается при фильтрации трафика), действие permit разрешает прохождение трафика, а действие deny отклоняет трафик.

## Slide 19: Позиция сопоставления ACL
Настройте ACL на интерфейсе.
Чтобы ACL вступил в силу для пакета данных, показанного на рисунке,
примените ACL к входящему направлению.
Пакет данных
Настройте ACL на интерфейсе.
Чтобы ACL вступил в силу для пакета данных, показанного на рисунке,
примените ACL к исходящему направлению.
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL

## Slide 20: Направление фильтрации трафика
Входящий трафик
Исходящий трафик
ACL
применен к входящему направлению интерфейса?
Маршрутизация пакета данных
ACL разрешает пакет данных?
Нет
Да
Да
Пакет данных
Нет
Соответствующая запись маршрута доступна?
ACL применен к исходящему направлению исходящего интерфейса?
Нет
Да
Направьте пакет данных на исходящий интерфейс
ACL разрешает пакет данных?
Да
Да
Нет
Нет
Пакет данных
Пакет данных
Пакет данных
Состав ACL
Классификация ACL
Правила сопоставления ACL

## Slide 21
Обзор ACL
Основные понятия и механизм работы ACL
Синтаксис и примеры использования ACL

## Slide 22: Настройка базовых ACL
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
Создание базового ACL.
Создайте нумерованный базовый ACL и войдите в режим настройки.
[Huawei] acl name acl-name { basic | acl-number } [ match-order config ]
Создайте именованный базовый ACL и войдите в режим настройки.
[Huawei-acl-basic-2000] rule [ rule-id ] { deny | permit } [ source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name ]
Настройка правила базового ACL.
Формат правила базового ACL
Notes: Создание базового ACL.
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
  acl-number: определяет номер ACL.
  match-order config: указывает правило сопоставления правил ACL. config указывает порядок конфигурирования.
[Huawei] acl name acl-name { basic | acl-number } [ match-order config ]
  acl-name: определяет имя ACL.
  basic: указывает базовый ACL.
Настройка правила базового ACL.
[Huawei-acl-basic-2000] rule [ rule-id ] { deny | permit } [ source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name ]
  rule-id: определяет ID правила ACL.
  deny: отклоняет пакеты, соответствующие правилу.
  permit: разрешает пакеты, соответствующие правилу.

## Slide 23
Notes:   source { source-address source-wildcard | any }: определяет IP-адрес источника пакетов, которые соответствуют правилу ACL. Если адрес источника не определен, сопоставляются пакеты с любыми адресами источника.
    source-address: определяет IP-адрес источника пакетов.
    source-wildcard: определяет подстановочную маску IP-адреса источника.
    any: указывает любой IP=адрес источника пакетов. Другими словами, значение source-address – 0.0.0.0 или значение source-wildcard – 255.255.255.255.
  time-range time-name: указывает временной диапазон, в течение которого действует правило ACL. time-name определяет имя временного диапазона. Если временной диапазон не указан, правило ACL будет всегда действительным.

## Slide 24: Пример: использование базового ACL для фильтрации трафика
Требования:
  Чтобы предотвратить доступ хоста пользователя в сегменте 192.168.1.0/24 к сети, в которой находится сервер, настройте базовый ACL на маршрутизаторе. ACL должен запретить пакеты, IP-адреса источника которых находятся в сегменте сети 192.168.1.0/24, и разрешит другие пакеты.
1. Настройте IP-адреса и маршруты на маршрутизаторе.
[Router] acl 2000
[Router-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-basic-2000] rule permit source any
2. Настройте базовый ACL на маршрутизаторе, таким образом, что запретить доступ из сетевого сегмента 192.168.1.0/24 к сети, в которой находится сервер.
Маршрутизатор
GE 0/0/1
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
Сервер
10.1.1.1/24
GE 0/0/2
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] traffic-filter inbound acl 2000
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
3. Настройте фильтрацию трафика во входящем направлении GE 0/0/1.
Notes: План конфигурирования:
  Настроить базовый ACL и фильтрацию трафика для фильтрации пакетов из указанного сегмента сети.
Процедура:
  Настройте IP-адреса и маршруты на маршрутизаторе.
  Создайте ACL 2000 и настройте правила ACL, чтобы отклонять пакеты из сегмента сети 192.168.1.0/24 и разрешить пакеты из других сегментов сети.
  Настройте фильтрацию трафика.
Примечание:
  Команда traffic-filter применяет ACL к интерфейсу для фильтрации пакетов на интерфейсе.
  Формат команды: traffic-filter { inbound | outbound } acl { acl-number | name acl-name }
    inbound: настраивает фильтрацию пакетов на основе ACL во входящем направлении интерфейса.
    outbound: настраивает фильтрацию пакетов на основе ACL в исходящем направлении интерфейса.
    acl: фильтрует пакеты на основе ACL IPv4.

## Slide 25: Настройка расширенного ACL (1)
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
Создание расширенного ACL.
Создайте нумерованный расширенный ACL и войдите в режим его конфигурации.
[Huawei] acl name acl-name { advance | acl-number } [ match-order config ]
Создайте именованный расширенный ACL и войдите в режим конфигурации.
Notes: Создание расширенного ACL.
[Huawei] acl [ number ] acl-number [ match-order config ]
  acl-number: определяет номер ACL.
  match-order config: указывает правило сопоставления правил ACL. config указывает порядок конфигурирования.
[Huawei] acl name acl-name { advance | acl-number } [ match-order config ]
  acl-name: определяет имя ACL.
  advance: указывает расширенный ACL.

## Slide 26: Формат правил расширенных ACL (2)
Настройка правила расширенного ACL.
Сконфигурировать правила расширенного ACL можно в соответствии с типами протоколов IP-пакетов. Параметры меняются в зависимости от типов протоколов.
В представлении расширенного ACL можно выполнить эту команду, чтобы настроить правило для расширенного ACL.
  Если типом протокола является IP, формат команды выглядит следующим образом:
rule [ rule-id ] { deny | permit } ip [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence precedence ] ] ]
В представлении расширенного ACL можно выполнить эту команду, чтобы настроить правило для расширенного ACL.
  Если типом протокола является TCP, формат команды выглядит следующим образом:
rule [ rule-id ] { deny | permit } { protocol-number | tcp } [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | tcp-flag { ack | fin | syn } * | time-range time-name ] *
Notes: Настройка правила расширенного ACL.
Если типом протокола является IP:
  rule [ rule-id ] { deny | permit } ip [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | time-range time-name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence precedence ] ] ]
    ip: указывает тип протокола IP.
    destination { destination-address destination-wildcard | any }: определяет IP-адрес назначения пакетов, которые соответствуют правилу ACL. Если адрес назначения не указан, сопоставляются пакеты с любыми адресами назначения.
    dscp dscp: указывает точку кода дифференцированных услуг (DSCP) пакетов, которые соответствуют правилу ACL. Диапазон значений от 0 до 63.
    tos tos: указывает ToS пакетов, соответствующих правилу ACL. Диапазон значений от 0 до 15.
    precedence precedence: определяет приоритет пакетов, соответствующих правилу ACL. Диапазон значений от 0 до 7.

## Slide 27
Notes: Если типом протокола является TCP:
  rule [ rule-id ] { deny | permit } { protocol-number | tcp } [ destination { destination-address destination-wildcard | any } | destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end } | tcp-flag { ack | fin | syn } * | time-range time-name ] *
    tcp: указывает, что типом протокола является TCP. Можно установить значение 6 для protocol-number, чтобы обозначить TCP.
    destination-port { eq port | gt port | lt port | range port-start port-end }: определяет номер порта назначения TCP пакетов, которые соответствуют правилу ACL. Значение действительно, только если типом протокола является TCP. Если номер порта назначения не указан, сопоставляются пакеты с любыми номерами порта назначения TCP.
      eq port: равен номеру порта назначения
      gt port: больше номера порта назначения
      lt port: меньше номера порта назначения
      range port-start port-end: определяет диапазон номеров порта источника.
    tcp-flag: указывает SYN Flag в заголовке TCP-пакета.

## Slide 28: Пример: использование расширенных ACL для предотвращения обмена данными между хостами пользователей в разных сегментах сети (1)
1. Настройте IP-адреса и маршруты на маршрутизаторе.
[Router] acl 3001
[Router-acl-adv-3001] rule deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3001] quit
2. Создайте ACL 3001 и настройте правила для ACL, чтобы запретить трафик из отдела исследований и разработок в отдел маркетинга.
[Router] acl 3002
[Router-acl-adv-3002] rule deny ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
3. Создайте ACL 3002 и настройте правила для ACL, чтобы отклонять пакеты из отдела маркетинга в отдел исследований и разработок.
Требования:
  Отделы компании связаны через маршрутизатор. Чтобы упростить управление сетью, администратор выделяет IP-адреса различных сегментов сети отделу исследований и разработок и отделу маркетинга.
  Компания требует, чтобы маршрутизатор не допускал обмен данными между пользовательскими хостами в разных сегментах сети для обеспечения информационной безопасности.
Интернет
Маршрутизатор
GE 0/0/1
10.1.1.1/24
Отдел исследований и разработок (R&D)
10.1.1.0/24
Отдел маркетинга
10.1.2.0/24
GE 0/0/2
10.1.2.1/24
Notes: План конфигурирования:
  Настроить расширенный ACL и фильтрацию трафика для фильтрации пакетов, которыми обмениваются отделы исследований и разработок и отделы маркетинга.
Процедура:
  Настройте IP-адреса и маршруты на маршрутизаторе.
  Создайте ACL 3001 и настройте правила для ACL, чтобы запретить пакеты от отдела исследований и разработок в отдел маркетинга.
  Создайте ACL 3002 и настройте правила для ACL, чтобы запретить пакеты из отдела маркетинга в отдел исследований и разработок.

## Slide 29: Пример: использование расширенных ACL для предотвращения обмена данными между хостами пользователей в разных сегментах сети (2)
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] traffic-filter inbound acl 3001
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Router-GigabitEthernet0/0/2] traffic-filter inbound acl 3002
[Router-GigabitEthernet0/0/2] quit
4. Настройте фильтрацию трафика во входящем направлении GE 0/0/1 и GE 0/0/2.
Интернет
Маршрутизатор
GE 0/0/1
10.1.1.1/24
Отдел исследований и разработок (R&D)
10.1.1.0/24
Отдел маркетинга
10.1.2.0/24
GE 0/0/2
10.1.2.1/24
Требования:
  Отделы компании связаны через маршрутизатор. Для облегчения управления сетью администратор выделяет IP-адреса различных сегментов сети отделам исследований и разработок и маркетингу.
  Компания требует, чтобы маршрутизатор предотвращал обмен данными между пользовательскими хостами в разных сегментах сети для обеспечения информационной безопасности.
Notes: Процедура:
  Настройте фильтрацию трафика во входящем направлении GE 0/0/1 и GE 0/0/2.
Примечание:
  Команда traffic-filter применяет ACL к интерфейсу для фильтрации пакетов на интерфейсе.
  Формат команды: traffic-filter { inbound | outbound } acl { acl-number | name acl-name }
    inbound: настраивает фильтрацию пакетов на основе ACL во входящем направлении интерфейса.
    outbound: настраивает фильтрацию пакетов на основе ACL в исходящем направлении интерфейса.
    acl: фильтрует пакеты на основе ACL IPv4.

## Slide 30
(Единичный выбор) Какое из следующих правил является действительным правилом базового ACL? ( )
  rule permit ip
  rule deny ip
  rule permit source any
  rule deny tcp source any
Какие параметры можно использовать для определения правил расширенных ACL?
Notes: C
Такие параметры, как IP-адрес источника/назначения, номер порта источника/назначения, тип протокола и флаг TCP (SYN, ACK или FIN).

## Slide 31
ACL — популярная сетевая технология. Принцип заключается в следующем: пакеты сопоставляются с настроенными правилами ACL. В случае совпадения с правилом выполняются действие, указанное в этом правиле. Соответствующие правила и действия настраиваются на основании требований сети.
ACL часто используются совместно с другими технологиями, такими как трансляция сетевых адресов, политика маршрутизации, QoS и фильтрация трафика.