## Slide 1
Чжан Сяохао (Zhang Xiaohao)/ZWX477809
10.2019
Дубовой Денис (Dubovoy Denis)/WX994775
Новый

## Slide 2: AAA Принципы и конфигурация

## Slide 3
Менеджмент пользователей — одно из основных требований к управлению безопасности любой сети;
AAA (авторизация, аутентификация и учет) – это система управления, предоставляющая безопасные механизмы для авторизации пользователей, чтобы получить доступ к определённым ресурсам и записывать операции этих пользователей. AAA широко используется из-за её хорошей масштабируемости и простой реализации централизованного управления информацией пользователей. AAA может быть реализована через множество протоколов. В реальных применениях, протокол RADIUS (англ. Remote Authentication in Dial-In User Service), наиболее используемый;
В этом курсе описываются основные принципы, реализация, базовые конфигурации и типичные сценарии применения AAA.

## Slide 4
По окончании этого курса вы будете:
  Понимать основы AAA;
  Способны описывать сценарии применения AAA;
  Понимать основы RADIUS;
  Знакомы с базовыми конфигурациями AAA.

## Slide 5
Обзор AAA
Конфигурация AAA

## Slide 6: Основные концепты AAA
Аутентификация, авторизация и учет (AAA) предоставляет механизм управления сетевой безопасности.
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Определение пользователя
Определение пользователей по такой информации, как учетная запись и пароль.
Аутентификация
Определение и аутентификация пользователей, которые пытаются получить доступ к ресурсам.
Авторизация
Определяется, разрешён ли доступ авторизацией.
Учет
Проверяется и записывается информация о доступе.
Notes: Аутентификация: определяет, какие пользователи могут получить доступ к сети.
Авторизация: разрешает пользователям доступ к определенным сервисам.
Учет: записывает действия о использовании сетевых ресурсов.
Прежде чем предоставить пользователю доступ в Интернет, Интернет-провайдер (ISP) должен аутентифицировать учетную запись и пароль пользователя домашнего широкополосного доступа. Кроме того, Интернет-провайдер записывает длительность онлайн-сеансов или трафик пользователя. Это наиболее распространенный сценарий применения технологии AAA.

## Slide 7: Общая AAA архитектура
Общая AAA архитектура включает пользователя, сервер сетевого доступа (NAS) и сервер AAA.
NAS собирает и осуществляет управление запросами пользователей на доступ в централизованной манере.
На NAS создается несколько доменов для менеджмента пользователей. Различные домены могут быть связаны с разными схемами AAA, которые включают схему аутентификации, схему авторизации и схему учета.
При получении запроса на доступ от пользователя NAS определяет домен, к которому принадлежит пользователь, на основе имени пользователя, осуществляет менеджмент пользователей и контроль основанный на AAA схемах, настроенных для данного домена.
Общая архитектура AAA
Пользователь
IP-сеть
IP-сеть
Пользователь 1
@Домен 1
Пользователь 2
@Домен 2
Пользователь 3
@Домен 3
NAS
AAA
Сервер
Notes: NAS осуществляет менеджмент пользователей на основе доменов. Каждый домен может быть настроен с различными схемами для выполнения аутентификации, авторизации и учета пользователей в домене.
Каждый пользователь принадлежит домену. Домен, к которому относится пользователь, определяется строкой символов, следующей за разделителем доменного имени @ в имени пользователя. Например, если имя пользователя — пользователь 1 @Домен 1, пользователь принадлежит домену 1. Если имя пользователя не заканчивается на @, пользователь относится к домену по умолчанию.

## Slide 8: Аутентификация
AAA поддерживает следующие режимы аутентификации: без аутентификации, локальная аутентификация и удаленная аутентификация.
IP-сеть
IP-сеть
Пользователь 1@Домен 1
Пользователь 2@Домен 2
Пользователь 3@Домен 3
Имя пользователя и пароль
Имя пользователя и пароль
NAS
Сервер AAA
Имя пользователя и
пароль пользователя 3
Возврат результата
аутентификации
Пользователь | Домен | Режим аутентификации
Пользователь 1@Домен 1 | Домен 1 | Без аутентификации
Пользователь 2@Домен 2 | Домен 2 | Локальная аутентификация
Пользователь 3@Домен 3 | Домен 3 | Удаленная аутентификация
Notes: AAA поддерживает три режима аутентификации:
  Без аутентификации: пользователям полностью доверяют, проверка их личности не выполняется. Этот режим аутентификации редко используется в целях безопасности.
  Локальная аутентификация: информация о локальном пользователе (включая имя пользователя, пароль и атрибуты) настраивается на NAS. В этом случае NAS выполняет функции сервера AAA. Локальная аутентификация отличается возможностями быстрой обработкой и низкими эксплуатационными расходами. Недостаток — объем хранимой информации ограничен аппаратным обеспечением устройства. Этот режим аутентификации часто используется для управления пользователями, вошедшими в систему, например, пользователями Telnet и FTP.
  Удаленная аутентификация: информация о пользователе (включая имя пользователя, пароль и атрибуты) настраивается на сервере аутентификации. Удаленная аутентификация может быть реализована через RADIUS или HWTACACS. NAS функционирует как клиент для связи с сервером RADIUS или HWTACACS.

## Slide 9: Авторизация
AAA поддерживает следующие режимы авторизации: без авторизации, локальная авторизация и удаленная авторизация.
Информация об авторизации включает группу пользователей, идентификатор VLAN ID и номер ACL.
IP-сеть
Пользователь 1@Домен 1
Пользователь 2@Домен 2
Пользователь 3@Домен 3
Разрешение пользователю 2
после успешной аутентификации
Сервер AAA
NAS
IP-сеть
Пользователь | Домен | Режим авторизации | Содержание авторизации
Пользователь 1@Домен 1 | Домен 1 | Без авторизации | —
Пользователь 2@Домен 2 | Домен 2 | Локальная авторизация | Доступ в Интернет разрешен.
Пользователь 3@Домен 3 | Домен 3 | Удаленная авторизация | Авторизация предоставляется удаленным сервером.
Notes: Функция авторизации AAA предоставляет пользователям разрешение на доступ к определенным сетям или устройствам. AAA поддерживает следующие режимы авторизации:
  Без авторизации: пользователи, прошедшие проверку, имеют неограниченные права доступа к сети.
  Локальная авторизация: авторизация пользователей выполняется на основе конфигурации домена на NAS.
  Удаленная авторизация: авторизация пользователей на сервере RADIUS или HWTACACS.
    Все пользователи могут быть авторизованы сервером HWTACACS.
    Авторизация RADIUS применяется только к пользователям, аутентифицированным сервером RADIUS. RADIUS объединяет аутентификацию и авторизацию. Следовательно, авторизация RADIUS не выполняется отдельно.
При использовании удаленной авторизации пользователи могут получать информацию авторизации как с сервера авторизации, так и с NAS. Приоритет авторизационной информации, настроенной на NAS, ниже, чем у информации, доставленной сервервисом авторизации.

## Slide 10: Учет
Функция учета отслеживает поведение сети и использование сетевых ресурсов авторизованных пользователей.
AAA поддерживает два режима учета: без учета и удаленный учет.
IP-сеть
Сервер AAA
NAS
Пользователь 1@Домен 1
Пользователь 2@Домен 2
Пользователь 3@Домен 3
Запрос Accounting-Start
Ответ Accounting-Start
IP-сеть
Пользователь | Домен | Режим учета
Пользователь 1@Домен 1 | Домен 1 | Без учета
Пользователь 2@Домен 2 | Домен 2 | Без учета
Пользователь 3@Домен 3 | Домен 3 | Удаленный учет
Notes: AAA поддерживает следующие режимы учета:
  Без учета: пользователи могут получить доступ к Интернету бесплатно, журнал действий не создается.
  Удаленный учет: удаленный учет осуществляется через сервер RADIUS или сервер HWTACACS.

## Slide 11: RADIUS — протокол реализации AAA
Среди протоколов, используемых для реализации AAA, наиболее часто используется RADIUS.
Пользователь вводит имя пользователя и пароль.
Access-Request
Прием или отклонение аутентификации, доставка соответствующего пакета.
Запрос Accounting-Start
Ответ Accounting-Start
Пользователь
Сервер
RADIUS
NAS
Уведомление пользователя о результате аутентификации.
Пользователь запрашивает переход в офлайн.
Ответ Accounting-Stop
Запрос Accounting-Stop
Уведомление пользователя о завершении доступа.
Пользователь инициирует доступ к сетевым ресурсам.
Notes: Среди протоколов, используемых для реализации AAA, наиболее часто используется RADIUS. RADIUS — это протокол распределенного обмена информацией, основанный на структуре клиент/сервер. Он реализует аутентификацию, учет и авторизацию пользователей.
Обычно NAS функционирует как клиент RADIUS для передачи информации о пользователе на указанный сервер RADIUS и выполняет операции (например, принятие или отклонение доступа пользователя) на основе информации, возвращаемой сервером RADIUS.
Серверы RADIUS работают на центральных компьютерах и рабочих станциях для поддержки аутентификации пользователей и доступа к сетевым службам. Серверы получают запросы на соединение от пользователей, аутентифицируют этих пользователей и отправляют клиентам ответы (с указанием принятия или отклонения запроса). RADIUS использует протокол дейтаграмм пользователя (UDP) в качестве протокола передачи и порты UDP 1812 и 1813 в качестве портов аутентификации и учета соответственно. RADIUS отличается высокой производительностью в реальном времени. Также поддерживаются механизм повторной передачи и механизм резервного сервера, что обеспечивает хорошую надежность.
Процесс обмена сообщениями между RADIUS-сервером и клиентом заключается в следующем:
  Когда пользователь получает доступ к сети, он инициирует запрос на соединение и отправляет имя пользователя и пароль клиенту RADIUS (NAS).
  Клиент RADIUS отправляет пакет запроса аутентификации, содержащий имя пользователя и пароль, на сервер RADIUS.

## Slide 12
Notes:   Если запрос действителен, сервер RADIUS выполняет аутентификацию и отправляет необходимую информацию авторизации клиенту RADIUS. Если запрос недействителен, сервер RADIUS отправляет информацию об ошибке авторизации клиенту RADIUS.
  Клиент RADIUS уведомляет пользователя об успешной аутентификации.
  Клиент RADIUS разрешает или отклоняет пользователя в зависимости от результата аутентификации. Если пользователь получает разрешение, клиент RADIUS отправляет пакет Accounting-Request (Start) на сервер RADIUS
  Сервер RADIUS отправляет пакет Accounting-Response (Start) клиенту RADIUS и запускает учет.
  Пользователь инициирует доступ к сетевым ресурсам.
  Если пользователь не желает получать доступ к сетевым ресурсам, он отправляет запрос на выход из системы, чтобы остановить доступ к сетевым ресурсам.
  Клиент RADIUS отправляет пакет Accounting-Request (Stop) на сервер RADIUS.
  Сервер RADIUS отправляет пакет Accounting-Response (Stop) на клиент RADIUS и останавливает процедуру учета.
  Клиент RADIUS уведомляет пользователя о результате обработки, и пользователь останавливает доступ к сетевым ресурсам.

## Slide 13: Общие сценарии применения AAA
Локальная аутентификация и авторизация для пользователей с правами администратора
AAA для Интернет-пользователей через RADIUS
NAS
Сервер RADIUS
Интернет-пользователь
На NAS настроены схемы AAA для реализации взаимодействия между NAS и RADIUS-сервером.
Сначала пользователь вводит имя пользователя и пароль на клиенте, NAS отправляет имя пользователя и пароль на сервер RADIUS для аутентификации.
Если аутентификация выполняется успешно, пользователю предоставляется разрешение на доступ в Интернет.
Сервер RADIUS может фиксировать использование сетевых ресурсов пользователя во время доступа в Интернет.
Сетевой администратор
Маршрутизатор
(NAS)
Локальные схемы AAA настроены на маршрутизаторе. После этого администратор входит в систему маршрутизатора, маршрутизатор сравнивает имя пользователя и пароль сетевого администратора с локально настроенными именем пользователя и паролем.
После успешной аутентификации маршрутизатор предоставляет администратору сети определенные права.
Вход через Telnet/SSH

## Slide 14
Обзор AAA
Конфигурация AAA

## Slide 15: Конфигурация AAA (1)
Создание схемы аутентификации.
[Huawei-aaa] authentication-scheme authentication-scheme-name
Создайте схему аутентификации и войдите в представление схемы аутентификации.
[Huawei-aaa-authentication-scheme-name] authentication-mode { hwtacacs | local | radius }
Установите в качестве режима аутентификации локальную аутентификацию. По умолчанию режим аутентификации — локальная аутентификация.
Выйдите из представления системы и войдите в представление AAA.
[Huawei] aaa
Вход в представление AAA.
Notes: Команда authorization-scheme authorization-scheme-name настраивает схему авторизации для домена. По умолчанию к домену не применяется схема авторизации.
Команда authentication-mode { hwtacacs | local | radius } настраивает режим аутентификации для текущей схемы аутентификации. По умолчанию используется локальная аутентификация.

## Slide 16: Конфигурация AAA (2)
[Huawei-aaa] domain domain-name
Создайте домен и войдите в представление домена.
Создание домена и привязка схемы аутентификации к домену.
[Huawei-aaa-domain-name] authentication-scheme authentication-scheme-name
Привяжите схему аутентификации к домену.
[Huawei-aaa] local-user user-name password cipher password
Создайте локального пользователя и настройте пароль для локального пользователя.
Если имя пользователя содержит разделитель «@», символ перед «@» — это имя пользователя, а символ после «@» — имя домена.
Если не содержит «@», вся символьная строка представляет имя пользователя, а имя домена является именем по умолчанию.
Создание пользователя.

## Slide 17: Конфигурация AAA (3)
Настройка типа доступа пользователя.
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type { { terminal | telnet | ftp | ssh | snmp | http } | ppp | none }
Настройте тип доступа локального пользователя. По умолчанию все типы доступа отключены для локального пользователя.
[Huawei-aaa] local-user user-name privilege level
Укажите уровень разрешений локального пользователя.
Настройка уровня пользователя.

## Slide 18: Примеры конфигурации AAA
После того, как пароль пользователя и уровень пользователя настроены на R1, хост A может использовать настроенное имя пользователя и пароль для удаленного входа в R1.
[R1]aaa
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type telnet
[R1-aaa]local-user huawei privilege level 0
[R1]user-interface vty 0 4
[R1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
Хост А
R1
GE 0/0/0
10.1.1.1/24

## Slide 19: Проверка конфигурации (1)
В AAA каждый домен связан со схемой аутентификации, схемой авторизации и схемой учета. В этом примере используется домен по умолчанию.
[R1]display domain name default_admin
Domain-name: default_admin
Domain-state: Active
Authentication-scheme-name: default
Accounting-scheme-name: default
Authorization-scheme-name: -
Service-scheme-name: -
RADIUS-server-template: -
HWTACACS-server-template: -
User-group: -
Notes: Команда display domain [ name domain-name ] показывает конфигурацию домена.
Если для Domain-state указано значение Active, значит домен активирован.
Если имя пользователя не заканчивается на @, пользователь относится к домену по умолчанию. Устройства Huawei поддерживают следующие домены по умолчанию:
  Домен default предназначен для обычных пользователей.
  Домен default_admin — это домен по умолчанию для администраторов.

## Slide 20: Проверка конфигурации (2)
После того, как пользователь правильно войдет в систему и выйдет из нее, можно просмотреть записи пользователя.
[R1]display aaa offline-record all
-------------------------------------------------------------------
User name: huawei
Domain name: default_admin
User MAC: 00e0-fc12-3456
User access type: telnet
User IP address: 10.1.1.2
User ID: 1
User login time: 2019/12/28 17:59:10
User offline time: 2019/12/28 18:00:04
User offline reason: user request to offline
Notes: Команда display aaa offline-record показывает записи пользователя в офлайн.

## Slide 21
Какие режимы аутентификации, авторизации и учета поддерживает AAA?
Если для обычного нового пользователя настроен режим локальной аутентификации, не связаннный с доменом определяемым пользователем, к какому домену принадлежит пользователь?
Notes: AAA поддерживает следующие режимы аутентификации: без аутентификации, локальная аутентификация и удаленная аутентификация. AAA поддерживает следующие режимы авторизации: без авторизации, локальная авторизация и удаленная авторизация. AAA поддерживает два режима учета: без учета и удаленный учет.
Если домен, к которому принадлежит пользователь, не указан при создании пользователя, пользователь автоматически связывается с доменом default (администратор связан с доменом default_admin).

## Slide 22
AAA повышает безопасность корпоративной сети и предотвращает несанкционированный вход в корпоративные сети за счет аутентификации личности сотрудников предприятий и внешних пользователей, авторизации доступных ресурсов и мониторинга поведения доступа в Интернет.
  Аутентификация: определяет, какие пользователи могут получить доступ к сети.
  Авторизация: разрешает пользователям доступ к определенным сервисам.
  Учет: записывает действия по использованию сетевых ресурсов.
Технология AAA может быть реализована как локально, так и через удаленный сервер.
Среди протоколов, используемых для реализации AAA, наиболее часто используется RADIUS.