## Slide 1
Ши Мяомяо (Shi Miaomiao)/swx791350
23.10.2019
Новый

## Slide 2: Трансляция сетевых адресов

## Slide 3
С ростом популярности Интернета и увеличением количества сетевых приложений ограниченные публичные IPv4-адреса стали узким местом в развитии сети. Для решения этой проблемы был введен механизм трансляции сетевых адресов (NAT).
NAT позволяет узлам внутренней сети получать доступ к внешней сети. Это не только помогает уменьшить дефицит IPv4-адресов, но также позволяет повысить безопасность внутренней сети, поскольку NAT не разрешает устройствам внешней сети напрямую связываться с узлами внутренней сети, использующей частные адреса.
В данном курсе описаны предпосылки разработки NAT, а также реализации и сценарии применения различных типов NAT.

## Slide 4
По окончании данного курса слушатели получат следующие знания и навыки:
  предпосылки разработки NAT;
  классификация и реализация Master NAT;
  выбор Master NAT в разных сценариях.

## Slide 5
Обзор NAT
Статический NAT
Динамический NAT
NAPT и Easy IP
Сервер NAT

## Slide 6: Предпосылки создания NAT
По мере увеличения числа пользователей Интернета, публичные IPv4-адреса становятся дефицитными.
А неравномерное распределение этих адресов приводит к серьезной нехватке доступных публичных IPv4 адресов в некоторых областях.
Для решения данной проблемы необходимо использовать переходные технологии.
Интернет-пользователи
0
Публичные IPv4-адреса

## Slide 7: Частные IP-адреса
Публичные IP-адреса: управляет и выделяет специальная организация. Могут использоваться для прямой связи в Интернете.
Частные IP-адреса: используются организациями или отдельными лицами случайным образом во внутренних сетях, но не могут использоваться для прямой связи в Интернете.
Следующие адреса классов A, B и C зарезервированы как частные IP-адреса:
  Класс А: 10.0.0.0–10.255.255.255
  Класс B: 172.16.0.0–172.31.255.255
  Класс C: 192.168.0.0–192.168.255.255
Интернет
Кампусная сеть предприятия
Кампусная сеть школы
10.0.0.0/8
Домашняя сеть
192.168.1.0/16
Кафе
192.168.1.0/16
Небольшой технопарк
192.168.1.0/16

## Slide 8: Реализация NAT
NAT: преобразует IP-адреса в пакеты данных IP. NAT широко используется в действующих сетях и обычно развертывается на выходных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы или межсетевые экраны.
Типовой сценарий применения NAT: Частные адреса используются в частных сетях (корпоративных или домашних). NAT развертывается на выходных устройствах. Для трафика из внутренней сети во внешнюю сеть NAT преобразует исходные адреса пакетов данных в определенные публичные адреса. Для трафика из внешней сети во внутреннюю сеть NAT преобразует адрес назначения пакетов данных.
Механизм NAT совместно с частными адресами позволяют сохранять публичные адреса IPv4.
ПК
192.168.1.10/24
Веб-сервер
200.1.2.3
Частная сеть
122.1.2.1
NAT
IP-адрес источника: 192.168.1.10
IP-адрес назначения: 200.1.2.3
IP-адрес источника: 122.1.2.1
IP-адрес назначения: 200.1.2.3
IP-адрес источника: 200.1.2.3
IP-адрес назначения: 192.168.1.10
IP-адрес источника: 200.1.2.3
IP-адрес назначения: 122.1.2.1
1
2
4
3
192.168.1.254
Интернет
Notes: Поскольку пакеты с частными IP-адресами невозможно маршрутизировать и пересылать в Интернете, IP-пакеты, предназначенные для Интернета, не доходят до выходного устройства частной сети из-за отсутствия маршрутов.
Если узлу, использующему частный IP-адрес, необходим доступ в Интернет, на выходном сетевом устройстве необходимо настроить NAT, чтобы преобразовать частный адрес источника в пакете данных IP в публичный адрес источника.

## Slide 9
Обзор NAT
Статический NAT
Динамический NAT
NAPT и Easy IP
Сервер NAT

## Slide 10: Реализация статического NAT
Статический NAT: частный IP-адрес преобразуется в фиксированный публичный IP-адрес.
Двунаправленный доступ: когда внутренний узел с частным IP-адресом подключается к Интернет, выходное устройство NAT преобразует частный IP-адрес в публичный IP-адрес. Аналогично, когда внешнее сетевое устройство отправляет пакеты для подключения к внутренней сети, устройство NAT преобразует публичный адрес (адрес назначения), содержащийся в пакетах, в частный адрес.
Частный адрес | Публичный адрес
192.168.1.1 | 122.1.2.1
192.168.1.2 | 122.1.2.2
192.168.1.3 | 122.1.2.3
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
Интернет
Частная сеть
Таблица сопоставления NAT
-------------------------------

## Slide 11: Пример статического NAT
Адрес источника 192.168.1.1 преобразуется в 122.1.2.1 для доступа в Интернет.
IP-адрес назначения 122.1.2.1 пакета, возвращаемого из Интернета, преобразуется в 192.168.1.1.
Когда внешний узел отправляет пакет для проактивного доступа к 122.1.2.3, выходное устройство посредством NAT преобразует адрес назначения пакета в 192.168.1.3.
IP-адрес источника пакета, отправленного с 192.168.1.3, преобразуется NAT в 122.1.2.3, когда пакет проходит через выходное устройство.
IP-адрес источника: 192.168.1.1
IP-адрес назначения: 200.1.2.3
1
IP-адрес источника: 200.1.2.3
IP-адрес назначения: 122.1.2.1
3
IP-адрес источника: 200.1.2.3
IP-адрес назначения: 192.168.1.1
4
IP-адрес источника: 122.1.2.1
IP-адрес назначения: 200.1.2.3
2
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
IP-адрес источника: 202.1.2.3
IP-адрес назначения: 192.168.1.3
2
IP-адрес источника: 122.1.2.3
IP-адрес назначения: 202.1.2.3
4
IP-адрес источника: 192.168.1.3
IP-адрес назначения: 202.1.2.3
3
IP-адрес источника: 202.1.2.3
IP-адрес назначения: 122.1.2.3
1
Внешний узел
202.1.2.3
192.168.1.254
Интернет

## Slide 12: Настройка статического NAT
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] nat static global { global-address} inside {host-address }
Способ 1. Настройте статический NAT в представлении интерфейса.
global { global-address} используется для настройки внешнего публичного IP-адреса, а inside {host-address } используется для настройки внутреннего частного IP-адреса.
[Huawei] nat static global { global-address} inside {host-address }
Способ 2. Настройте статический NAT в представлении системы.
Формат команды в представлении системы совпадает с форматом команды в представлении интерфейса. После этой настройки включите статический NAT на определенном интерфейсе.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] nat static enable
Эта команда включает статический NAT на интерфейсе.

## Slide 13: Пример настройки статического NAT
Частная сеть
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
GE0/0/1
122.1.2.1
R1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 122.1.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 122.1.2.1 inside 192.168.1.1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 122.1.2.2 inside 192.168.1.2
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 122.1.2.3 inside 192.168.1.3
Настройте статический NAT на маршрутизаторе R1 для сопоставления частных адресов внутренних узлов с публичными адресами в режиме «один к одному».
Интернет

## Slide 14
Обзор NAT
Статический NAT
Динамический NAT
NAPT и Easy IP
Сервер NAT

## Slide 15: Реализация динамического NAT
Динамический NAT: частный IP-адрес преобразуется в публичный IP-адрес из пула адресов NAT, содержащего группу публичных IP-адресов. Статический NAT строго преобразует адреса в режиме «один к одному». В результате, даже если внутренний узел будет отключен или не будет отправлять данные в течение длительного времени, публичный адрес будет занят этим узлом.
Динамический NAT предотвращает такие потери адресов. Когда внутренний узел подключается к внешней сети, узлу временно назначается доступный IP-адрес из пула адресов NAT, который помечается как In Use. Если узел больше не подключается к внешней сети, назначенный IP-адрес освобождается и помечается как Not Use.
122.1.2.1 | Not Use
122.1.2.2 | Not Use
122.1.2.3 | Not Use
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
Интернет
Частная сеть
Пул адресов NAT
--------------------

## Slide 16: Пример динамического NAT (1)
Выбор
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
122.1.2.1 | In Use
122.1.2.2 | Not Use
122.1.2.3 | Not Use
IP-адрес источника: 192.168.1.1
IP-адрес назначения: 200.1.2.3
1
IP-адрес источника: 122.1.2.2
IP-адрес назначения: 200.1.2.3
2
Шаг 1.
Выбирает неиспользуемый адрес в пуле адресов в качестве адреса для последующего преобразования и помечает адрес как In Use.
Шаг 2.
Создает временную таблицу соответствия NAT.
Интернет
Пул адресов NAT
--------------------
Таблица сопоставления NAT
Частный адрес | Публичный адрес
192.168.1.1 | 122.1.2.2
192.168.1.2 | 122.1.2.1
192.168.1.3/24

## Slide 17: Пример динамического NAT (2)
Соответствие
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
Частный адрес | Публичный адрес
192.168.1.1 | 122.1.2.2
192.168.1.2 | 122.1.2.1
IP-адрес источника: 200.1.2.3
IP-адрес назначения: 122.1.2.2
3
IP-адрес источника: 200.1.2.3
IP-адрес назначения: 192.168.1.1
4
Поиск в таблице сопоставления NAT необходимого частного IP-адреса на основе публичного IP-адреса и преобразование IP-адреса назначения пакета IP-данных в частный адрес.
Интернет
Таблица сопоставления NAT
-----------------------------

## Slide 18: Настройка динамического NAT
[Huawei] nat address-group group-index start-address end-address
Создание пула адресов.
Настройте диапазон публичных адресов. group-index указывает идентификатор пула адресов, а start-address и end-address указывают начальный и конечный адреса в пуле адресов, соответственно.
[Huawei] acl number
[Huawei-acl-basic-number ] rule permit source source-address source-wildcard
Настройка правила ACL для NAT.
Настройте базовый ACL в соответствии с диапазоном адресов источника, для которого требуется динамический NAT.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] nat outbound acl-number address-group group-index [ no-pat ]
Настройка исходящего NAT с пулом адресов в представлении интерфейса.
Привяжите правило ACL к пулу адресов для динамического NAT на интерфейсе. Параметр no-pat указывает, что преобразование порта не выполняется.

## Slide 19: Пример настройки динамического NAT
Частная сеть
[R1]nat address-group 1 122.1.2.1 122.1.2.3
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
Настройте динамический NAT на R1 для динамического сопоставления частных адресов внутренних узлов с публичными адресами.
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
R1
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
Интернет
GE0/0/1

## Slide 20
Обзор NAT
Статический NAT
Динамический NAT
NAPT и Easy IP
Сервер NAT

## Slide 21: Реализация NAPT
Динамический NAT не преобразует номера портов. Он относится к трансляции адресов без порта (No-PAT). В этом режиме сопоставление публичных и частных адресов по-прежнему осуществляется по принципу 1:1, что не позволяет увеличить коэффициент использования публичных адресов.
Трансляция сетевых адресов и портов (NAPT): преобразование IP-адреса и номеров портов с нескольких внутренних узлов в один публичный IP-адрес в пуле адресов. Таким образом реализуется сопоставление 1:n между публичными и частными адресами, что эффективно улучшает использование публичных адресов.
Таблица сопоставления NAT
----------------
Частная сеть
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
122.1.2.1
122.1.2.2
122.1.2.3
Частный IP-адрес:Номер порта | Публичный IP-адрес:Номер порта
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.2:1026
192.168.1.254
Интернет
Пул адресов NAT
--------------------
Notes: NAPT разрешает публичному IP-адресу сопоставлять несколько частных IP-адресов через порты. В этом режиме выполняется преобразование и IP-адреса, и портов транспортного уровня, так что разные частные адреса с разными номерами портов источника сопоставляются с одним публичным адресом с разными номерами портов источника.

## Slide 22: Пример NAPT (1)
Выбор
Таблица соответствия
-------------
Источник: 192.168.1.1:10321
Назначение: 200.1.2.3:80
1
Источник: 122.1.2.2:1025
Назначение: 200.1.2.3:80
2
122.1.2.1
122.1.2.2
122.1.2.3
Шаг 1.
Выбирает адрес из пула адресов и преобразует и IP-адрес источника и номер порта.
Шаг 2.
Генерирует временную таблицу сопоставления NAT, в которую записывается:
[IP-адрес источника:номер порта перед преобразованием], [IP-адрес:номер порта после преобразования].
Частный IP-адрес:Номер порта | Публичный IP-адрес:Номер порта
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.2:1026
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
Интернет
Пул адресов NAT
----------------

## Slide 23: Пример NAPT (2)
Таблица сопоставления NAT
-------------
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
Соответствие
Поиск в таблице сопоставления NAT необходимого частного IP-адреса и номера порта на основе публичного IP-адреса и номера порта и преобразование IP-адреса назначения и номера порта пакета IP-данных в частный адрес.
Частный IP-адрес:Номер порта | Публичный IP-адрес:Номер порта
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.2:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.2:1026
Источник: 200.1.2.3:80
Назначение: 122.1.2.2:1025
3
Источник: 200.1.2.3:80
Назначение: 192.168.1.1:10321
4
Интернет

## Slide 24: Пример настройки NAPT
Частная сеть
[R1]nat address-group 1 122.1.2.1 122.1.2.1
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1
Настройте NAPT на маршрутизаторе R1, чтобы разрешить всем узлам с частными IP-адресами во внутренней сети доступ к общедоступной сети через 122.1.2.1.
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
R1
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
GE0/0/1
Интернет

## Slide 25: Easy IP
Easy IP: транслирует IP-адреса и номера портов транспортного уровня. Принципы реализации Easy IP аналогичны принципам реализации NAPT. Разница в том, что Easy IP не задействует пулы адресов. Использует адрес интерфейса в качестве публичного адреса для NAT.
Easy IP применяется в сценариях, когда публичные IP-адреса не являются фиксированными. Например, в сценариях, где выходные устройства в частных сетях динамически получают публичные IP-адреса через коммутируемое соединение DHCP или PPPoE.
Таблица сопоставления NAT
-------------
Частная сеть
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
122.1.2.1
NAT
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
Частный IP-адрес:Номер порта | Публичный IP-адрес:Номер порта
192.168.1.1:10321 | 122.1.2.1:1025
192.168.1.2:17087 | 122.1.2.1:1026
192.168.1.254
Интернет
Notes: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol – Протокол динамической настройки узла
PPPoE: Point-to-Point Protocol over Ethernet – Метод передачи протокола PPP через сеть Ethernet

## Slide 26: Пример настройки Easy IP
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000
Настройте Easy IP на R1, чтобы разрешить всем узлам с частными IP-адресами во внутренней сети подключение к общедоступной сети через 122.1.2.1.
Частная сеть
192.168.1.2/24
Веб-сервер
200.1.2.3
NAT
R1
192.168.1.1/24
192.168.1.3/24
192.168.1.254
GE0/0/1
Интернет

## Slide 27
Обзор NAT
Статический NAT
Динамический NAT
NAPT и Easy IP
Сервер NAT

## Slide 28: Сервер NAT
Сервер NAT: сопоставляет внутренний сервер с общедоступной сетью по принципу «один-к-одному» между [публичный IP-адрес:номер порта] и [частный IP-адрес:номер порта]. Эта функция используется, когда внутреннему серверу необходимо предоставлять услуги для общедоступной сети.
Внешний узел проактивно получает доступ к [общественному IP-адресу: номер порта] для связи с внутренним сервером.
Частная сеть
Частный IP-адрес:Номер порта | Публичный IP-адрес:Номер порта
192.168.1.10:80 | 122.1.2.1:80
200.1.2.3
Веб-сервер
192.168.1.10
192.168.1.254
122.1.2.1
NAT
Интернет
Таблица сопоставления NAT
----------------

## Slide 29: Пример сервера NAT
Соответствие
Частный IP-адрес:Номер порта | Публичный IP-адрес:Номер порта
192.168.1.10:80 | 122.1.2.1:80
Источник: 122.1.2.1:80
Назначение: 202.1.2.3:47819
4
Источник: 192.168.1.10:80
Назначение: 202.1.2.3:47819
3
Источник: 200.1.2.3:47819
Назначение: 122.1.2.1:80
1
Источник: 200.1.2.3:47819
Назначение: 192.168.1.10:80
2
Поиск в таблице сопоставления NAT необходимого частного адреса:номера порта на основании публичного адреса:номера порта и преобразует адрес назначения:номер порта пакета данных IP в частный адрес:номер порта.
Обратное преобразование IP-адреса источника:номера порта на основе таблицы сопоставления NAT.
200.1.2.3
Веб-сервер
192.168.1.10
192.168.1.254
122.1.2.1
NAT
Интернет
Таблица сопоставления NAT
-----------------

## Slide 30: Пример настройки сервера NAT
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 122.1.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 122.1.2.1 www inside 192.168.1.10 8080
Настройте NAT Server на R1 для сопоставления IP-адреса внутреннего сервера 192.168.1.10 и номера порта 8080 с публичным IP-адресом 122.1.2.1 и номером порта 80.
200.1.2.3
Веб-сервер
192.168.1.10
192.168.1.254
122.1.2.1
NAT
Интернет
Частная сеть

## Slide 31
Какие типы NAT могут позволить внешним устройствам проактивно получить доступ к внутреннему серверу?
Каковы преимущества NAPT перед No-PAT?
Notes: Статический NAT и Статический NAT сервера NAT реализует двунаправленную связь, что означает, что внешним устройствам разрешено подключаться к внутреннему серверу. Сервер NAT предназначен для того, чтобы внешние устройства могли проактивно подключиться к внутреннему серверу.
NAPT может преобразовать несколько частных IP-адресов в один публичный IP-адрес, что позволяет повысить коэффициент использования публичных IP-адресов.

## Slide 32
Использование частных адресов в частных сетях и использование NAT на выходе сети эффективно сокращают количество необходимых публичных IPv4 адресов. NAT эффективно решает проблему дефицита публичных IPv4 адресов.
Динамический NAT, NAPT и Easy IP обеспечивают преобразование адресов источников для подключения узлов частной сети к общедоступной сети.
Сервер NAT позволяет внутренним серверам предоставлять услуги для публичных сетей.
Статический NAT обеспечивает сопоставление по принципу «один-к-одному» и поддерживает двунаправленную связь.