## Slide 1: Общие сведения о WLAN

## Slide 2
К основным недостаткам проводных локальных сетей можно отнести высокую стоимость их создания и дальнейшего расширения, а также отсутствие мобильности сетевых устройств. Чтобы удовлетворить растущий спрос на портативность и мобильность устройств, необходимо использовать технологии беспроводной локальной сети (WLAN).
В настоящее время WLAN является наиболее экономичным и удобным режимом сетевого доступа.
В данном разделе вы узнаете о концепциях и истории развития технологий WLAN, способах и этапах реализации сетей WLAN, преимуществах и недостатках стандартных сетевых архитектур, а также изучите базовые настройки.

## Slide 3
По окончании данного курса обучающиеся получат следующие знания:
  Основные концепции WLAN и история семейства протоколов 802.11
  Использование различных устройств WLAN
  Отличие разных сетевых архитектур WLAN
  Рабочий процесс WLAN
  Базовое конфигурирование WLAN

## Slide 4
Общие сведения о WLAN
Основные концепции WLAN
Основы WLAN
Конфигурирование параметров WLAN
Решения WLAN нового поколения

## Slide 5: Введение в WLAN
Беспроводная локальная сеть (Wireless Local Area Network; WLAN) — это локальная сеть, построенная на основе беспроводных технологий. Для передачи информации, в локальной сети вместо традиционных проводных соединений, используются высокочастотные сигналы (2,4 ГГц или 5 ГГц), в том числе радиоволны, лазерное и инфракрасное излучение.
Технология WLAN обеспечивает пользователям простой и удобный доступ к беспроводной сети, а также возможность перемещения в зоне ее покрытия.
Проводная сеть
Коммутатор
Коммутатор
Маршрутизатор
ПК
Точка доступа
Радиосигналы
Беспроводная сеть
Notes: Беспроводная локальная сеть (Wireless Local Area Network; WLAN) — локальная сеть, построенная на основе беспроводных технологий.
  К упомянутым здесь беспроводным технологиях, помимо Wi-Fi, относятся технологии ИК-связи, Bluetooth и ZigBee.
  Технология WLAN обеспечивает пользователям простой и удобный доступ к беспроводной сети, а также возможность перемещения в зоне ее покрытия.
В зависимости от области применения беспроводные сети можно классифицировать на WPAN, WLAN, WMAN и WWAN.
  Беспроводная персональная сеть (WPAN): для развертывания обычно используются такие технологии, как Bluetooth, ZigBee, NFC, HomeRF и UWB.
  Беспроводная локальная сеть (WLAN): для развертывания обычно используется технология Wi-Fi. Также могут использоваться технологии, связанные с WPAN.
  Беспроводная сеть масштаба города (WMAN): для развертывания обычно используется технология WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств.
  Беспроводная глобальная сеть (WWAN): для развертывания обычно используются такие технологии, как GSM, CDMA, WCDMA, TD-SCDMA, LTE и 5G.

## Slide 6
Notes: Преимущества WLAN:
  Высокая мобильность: устройства легко подключаются к WLAN, независимо от расположения кабелей и портов. Это делает WLAN наиболее подходящей для сценариев, в которых пользователи часто перемещаются, например, в офисных зданиях, залах аэропортов, курортных отелях, гостиницах, кафе и на стадионах.
  Гибкое развертывание: WLAN обеспечивает беспроводную связь в местах, где сложно проложить кабели, например, в метро и на автомагистралях. Для развертывания WLAN не требуется много кабелей, что существенно снижает затраты. Она отличается простотой внедрения и высокой масштабируемостью.
Примечание: в данном документе описывается технология WLAN, реализованная на основе стандартов 802.11. То есть для передачи информации в этой WLAN используются высокочастотные сигналы (2,4 ГГц или 5 ГГц).

## Slide 7: IEEE 802.11, WLAN и Wi-Fi
IEEE 802.11 — набор стандартов связи в беспроводных локальных сетях, разработанный Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Wi-Fi Alliance — это объединение крупнейших производителей беспроводного оборудования, зарегистрировавшее логотип Wi-Fi. Стандарты Wi-Fi — технологии WLAN, основанные на стандартах IEEE 802.11.
LAN
Ethernet
IEEE 802.3
WLAN
Wi-Fi
IEEE 802.11
Стандарты IEEE 802.11 и поколения Wi-Fi
Год выпуска
Стандарт
Пропускная способность
Диапазон частот
802.11
2 Мбит/с
2,4 ГГц
802.11b
11 Мбит/с
2,4 ГГц
802.11a, 802.11g
54 Мбит/с
2,4 ГГц, 5 ГГц (только 11a)
802.11n
300 Мбит/с
2,4 ГГц и 5 ГГц
802.11ac wave1
1300 Мбит/с
5 ГГц
1997
1999
2003
2009
2013
2015
Wi-Fi
Wi-Fi 4
802.11ac wave2
6,9 Гбит/с
5 ГГц
Wi-Fi 5
802.11ax
Wi-Fi 6
9,6 Гбит/с
2,4 ГГц и 5 ГГц
Wi-Fi 3
Wi-Fi 1
Wi-Fi 2
2018
Notes: Стандарты IEEE 802.11 работают на двух нижних уровнях эквивалентной модели TCP/IP.
  Канальный уровень обеспечивает доступ к каналам, адресацию, проверку кадров данных, обнаружение ошибок и механизмы безопасности.
  Физический уровень осуществляет передачу потоков битов по радиоинтерфейсу, например, в определенном частотном диапазоне.
В 1999 году альянс производителей беспроводных устройств получил название Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). В октябре 2002 года WECA был переименован в Wi-Fi Alliance.
Первая версия IEEE 802.11 была выпущена в 1997 году. Далее на основе IEEE 802.11 постепенно разрабатывались дополнительные стандарты. Наиболее известными стандартами, повлиявшими на развитие Wi-Fi, стали 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n и 802.11ac.
После выпуска стандарта IEEE 802.11ax организация Wi-Fi Alliance поменяла подход к именованию стандартов Wi-Fi, таким образом новый стандарт получил официальное название Wi-Fi 6. Основной стандарт IEEE 802.11ac стал именоваться Wi-Fi 5, а IEEE 802.11n соответственно Wi-Fi 4. Такое же соглашение стало применяться и к другим поколениям стандартов.

## Slide 8: Тенденции развития Wi-Fi в офисных сценариях
Начало 1990-х годов
Конец 1990-х годов
Сегодня
Mobile 1.0
Mobile 2.0
Mobile 3.0
Стационарный офис
Настольный компьютер:
Передача данных
Первый мобильный офис
Ноутбук:
Голосовая связь и передача данных
802.11b/a/g
BYOD
Эпоха беспроводного офиса
Мобильный телефон, планшет и ультрабук
Голосовая связь, передача видео и данных
Большое количество сервисов в режиме реального времени
802.11n -> 802.11ac
Эпоха беспроводной связи
Различные терминалы:
Усовершенствованный онлайн-сервис
802.11ax/ad...
Виртуальная реальность/Видео 4K
VR/AR
4K
...
Беспроводные сети как дополнение к проводным сетям
Интеграция проводной и беспроводной сетей
Полностью беспроводной офис, ориентированный на беспроводную связь
Notes: Этап 1: начало развития мобильных офисов — беспроводные сети как дополнение к проводным сетям
  Прототипом корпоративной WLAN считается технология WaveLAN. Ранние технологии Wi-Fi в основном использовались в устройствах Интернета вещей, таких как беспроводные кассовые аппараты. Однако с выпуском стандартов 802.11a/b/g преимущества беспроводной связи существенно возросли. Предприятия и потребители начали осознавать, какой потенциал имеют технологии Wi-Fi. И началось развертывание точек беспроводного доступа в кафетериях, аэропортах и отелях.
  В этот же период появилось название Wi-Fi. Wi-Fi Alliance зарегистрировал свою новую технологию под маркой Wi-Fi. Первоначальная цель альянса заключалась в содействии разработке стандарта 802.11b, а также сертификации совместимости продуктов Wi-Fi во всем мире. С развитием стандартов и популяризацией продуктов, соответствующих стандартам, люди стали приравнивать Wi-Fi к стандарту 802.11.
  Стандарт 802.11 представляет одну из многих технологий WLAN, но тем не менее он стал основным отраслевым стандартом. При упоминании WLAN, как правило, имеется в виду WLAN, использующая технологию Wi-Fi.
  Первый этап применения WLAN был направлен на ликвидацию ограничений проводного доступа, чтобы позволить устройствам свободно перемещаться в пределах некоторого пространства. То есть WLAN расширила границы проводных сетей за счет использования беспроводной связи. На этом этапе к сетям WLAN не предъявлялось особых требований в плане безопасности, пропускной способности и роуминга. Отдельные точки доступа обеспечивали покрытие беспроводной связью в системах с одноточечным подключением к сети. Как правило, точка доступа, в которой сконцентрированы все необходимые функции, называется Fat AP.

## Slide 9
Notes: Этап 2: эпоха беспроводного офиса — интеграция проводной и беспроводной сетей
  С ростом популярности беспроводных устройств сети WLAN превратились из дополнения к проводным сетям в инфраструктуру первой необходимости.
  На этом этапе WLAN, как часть сети, должна была обеспечивать гостевой доступ к сети.
  В офисных сценариях стали востребованы многочисленные сервисы с высокой пропускной способностью, такие как голосовая и видеосвязь, что существенно повысило требования к полосе пропускания WLAN. В 2012 году стандарт 802.11ac доказал свою «зрелость», реализовав множество улучшений в плане рабочих диапазонов частот, пропускной способности каналов, а также схем модуляции и кодирования (MCS). По сравнению с более ранними стандартами 802.11, стандарт 802.11ac отличался поддержкой больших объемов трафика и меньшими помехами, а также обеспечил возможность большему количеству пользователей получать доступ к сетям.
Этап 3: эпоха полностью беспроводных офисов, ориентированных на беспроводную связь
  В настоящее время развитие WLAN перешло на третий этап. В офисах беспроводные сети используются вместо проводных, и в каждом офисном помещении обеспечивается полное покрытие Wi-Fi. Кроме того, в офисных помещениях уже не развертываются порты для подключения к проводной сети, что делает офисную среду более открытой и интеллектуальной.
  В дальнейшем планируется перенос сервисов с высокой пропускной способностью, таких как облачное рабочее место, видеоконференции и видео 4K, из проводных сетей в беспроводные сети. Точно так же новые технологии, такие как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), будут непосредственно развертываться в беспроводных сетях. Эти новые сценарии применения предъявляют более высокие требования к проектированию и планированию WLAN.
  В 2018 году был выпущен стандарт Wi-Fi следующего поколения, названный Wi-Fi 6 и 802.11ax организациями Wi-Fi Alliance и IEEE соответственно. Это еще одна веха в развитии Wi-Fi. Основной ценностью стандарта Wi-Fi 6 является возможность дальнейшего увеличения пропускной способности, ведущая к эпохе 10-гигабитной беспроводной связи. Количество пользователей, одновременно получающих доступ к сети, увеличилось в четыре раза, что обеспечит отличные возможности обслуживания в сценариях с высокой плотностью и высокой нагрузкой.

## Slide 10
Общие сведения о WLAN
Основные концепции WLAN
Основы WLAN
Конфигурирование параметров WLAN
Решения WLAN нового поколения

## Slide 11: Устройства WLAN
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Беспроводной роутер
Коммутатор PoE
Точка доступа
Контроллер доступа
Сеть
Домашние устройства
Корпоративные устройства
Notes: Продукты WLAN компании Huawei обеспечивают высокоскоростные, безопасные и надежные беспроводные сетевые соединения в различных сценариях, в том числе внутри и снаружи помещений, в жилых домах и на предприятиях.
Беспроводные роутеры в большинстве случаев представляют собой точки доступа Fat AP.
  Они преобразуют сигналы проводной сети в беспроводные сигналы, чтобы устройства, которые их принимают, такие как домашние компьютеры и мобильные телефоны, могли получать доступ к сети Интернет в беспроводном режиме.
Корпоративные продукты WLAN:
  Точка доступа (Access Point, AP)
    Точка доступа поддерживает гибкое переключение между режимами Fat, Fit и Cloud в зависимости от планирования сети.
    Fat AP: используется в домашних WLAN. Fat AP работает независимо и требует индивидуальной настройки. Она выполняет только простые функции и является экономически выгодным устройством. Fat AP реализует такие функции, как доступ пользователей, аутентификация, безопасность данных, предоставление сервисов и QoS.
    Fit AP: используются на средних и крупных предприятиях. Управление и конфигурирование Fit AP осуществляется централизованно посредством контроллера доступа (AC). Fit AP обеспечивают различные функции. Для их обслуживания требуется высококвалифицированный персонал. Совместно с AC точки доступа Fit AP реализуют такие функции, как доступ пользователей, подключение точки доступа к сети, аутентификацию, маршрутизацию, управление AP, безопасность и QoS.
    Cloud AP: используются на малых и средних предприятиях. Управление и конфигурирование точек доступа Cloud AP осуществляется централизованно посредством платформы облачного управления. Cloud AP реализуют различные функции и поддерживают автоматическую настройку и запуск. Для их обслуживания не требуется высококвалифицированный персонал.

## Slide 12
Notes:   Контроллер доступа (Access Controller, AC)
    AC обычно развертывается на уровне агрегации сети для предоставления высокоскоростных, безопасных и надежных сервисов WLAN.
    Контроллеры доступа Huawei характеризуется большой емкостью, высокой производительностью и надежностью. Кроме того, они обладают такими преимуществами, как простота в установке и техническом обслуживании, гибкие возможности размещения в сети и энергосбережение.
  Коммутатор PoE
    Технология Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подачу электропитания по Ethernet-кабелю. Также ее называют Power over LAN (PoL) или активный Ethernet.
    PoE подает терминалам электропитание по тем же проводам витой пары, что используются для передачи данных или по свободным от трафика проводам.
    В сети WLAN коммутатор PoE может использоваться для подачи питания на точки доступа.
    PoE можно использовать для эффективного централизованного питания таких устройств, как IP-телефоны, точки доступа, портативные зарядные устройства, кассовые терминалы, камеры и устройства сбора данных. Благодаря PoE устройства получают питание при подключении к сети. Таким образом, прокладка кабелей системы питания внутри помещения не требуется.

## Slide 13: Базовые архитектуры сети WLAN
Архитектура «Fat AP»
Архитектура «AC + Fit AP»
Кампусная сеть
Граничный шлюз кампусной сети
Fit AP
CAPWAP
CAPWAP
AC
STA
Радиосигналы
Кампусная сеть
Граничный шлюз кампусной сети
STA
Fat AP
Радиосигналы
Проводная сеть
Протоколы Ethernet
Беспроводная сеть
Протоколы 802.11
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Интернет
Интернет
Notes: WLAN состоит как из проводной, так и беспроводной сетей. В проводной сети точки доступа подключаются к Интернету через Ethernet. В беспроводной сети устройства (STA) взаимодействуют с точками доступа, используя стандарты 802.11.
Беспроводная сеть имеет централизованную архитектуру. Исходная архитектура Fat AP получила развитие в архитектуре «AC + Fit AP».
  Архитектура «Fat AP»
    Такая архитектура также называется автономной сетевой архитектурой, потому что не требует специального устройства для централизованного управления. Она реализует такие функции, как подключение пользователей беспроводной сети, шифрование и передача данных.
    Область применения: домашние сети и сети малых предприятий.
    Характеристики: Fat AP работает независимо и требует индивидуальной настройки. Она выполняет только простые функции и является экономически выгодным устройством.
    Недостатки: с увеличением зоны покрытия WLAN и количества подключаемых пользователей требуется большее число Fat AP. Независимо работающие Fat AP не поддерживают централизованное управление. Таким образом, возникают трудности при управлении и техническом обслуживании точек доступа Fat AP.

## Slide 14
Notes:   Архитектура «AC + Fit AP»
    В такой архитектуре контроллер доступа выполняет управление доступом к WLAN, передачу и сбор статистики, мониторинг конфигурации AP, управление роумингом, контроль безопасности и функцию агента сетевого управления точками доступа. Fit AP, управляемая AC, выполняет шифрование и дешифрование пакетов 802.11 и обеспечивает функции физического уровня 802.11.
    Область применения: средние и крупные предприятия.
    Характеристики: управление и конфигурирование Fit AP осуществляется централизованно посредством контроллера доступа (AC). Fit AP обеспечивают различные функции. Для их обслуживания требуется высококвалифицированный персонал.
Примечание: В этом разделе для примера используется архитектура «AC + Fit AP».
Основные концепции WLAN
  Пользовательское устройство (STA)
    Устройство, соответствующее стандарту 802.11, например, ПК с беспроводными сетевыми картами (NIC) или мобильный телефон, поддерживающий WLAN.
  Контроллер доступа (AC)
    Реализует управление и контроль работы всех точек доступа Fit AP в сети с архитектурой «AC + Fit AP». Например, AC может подключаться к серверу аутентификации для проверки подлинности пользователей WLAN.
  Точка доступа (AP)
    Обеспечивает STA беспроводной доступ к сети в соответствии со стандартом 802.11. Точки доступа являются связующим звеном между проводной и беспроводной сетями.
  Протокол управления и обеспечения беспроводных точек доступа (CAPWAP, Control And Provisioning of Wireless Access Points)
    Механизм инкапсуляции и передачи, определенный в RFC 5415, обеспечивает взаимодействие между точками доступа и контроллером доступа.
  Радиосигнал (радиоволна)
    Высокочастотная электромагнитная волна с возможностью распространения на большие расстояния. Радиосигналы обеспечивают среду передачи для беспроводных локальных сетей, совместимых с 802.11. В данном разделе под радиосигналами подразумеваются электромагнитные волны в частотном диапазоне 2,4 ГГц или 5 ГГц.

## Slide 15: Гибкая распределенная архитектура
Характеристики архитектуры
В гибкой распределенной архитектуре точки доступа классифицируются на центральную точку доступа и выносные радиомодули (RU, Remote Unit). Центральная точка доступа может управлять несколькими RU, что обеспечивает хорошее покрытие и снижает затраты. RU можно использовать в архитектурах «Fat AP», «AC + Fit AP» и облачного управления.
Область применения: много помещений, расположенных плотно друг к другу.
Центральная AP
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение N
Центральная AP
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение N
AC
RU
RU
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть

## Slide 16: CAPWAP
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Кампусная сеть
Туннель CAPWAP
AC
STA
AP1
STA
STA
...
AP2
APn
Туннель CAPWAP
Туннель CAPWAP
Что из себя представляет туннель CAPWAP?
Протокол CAPWAP: определяет способ управления и конфигурирования точек доступа. То есть, контроллер доступа осуществляет централизованное управление и контроль точек доступа посредством туннелей CAPWAP.
Поддержка работоспособности AC и AP
Предоставление возможности контроллеру доступа управлять точкам доступа путем передачи им конфигураций.
Предоставление возможности точкам доступа обмениваться данными, отправленными с устройств пользователей, с контроллером доступа по туннелям CAPWAP в режиме туннельной передачи.
Функции туннеля CAPWAP
Передача:
Управляющая информация
Данные пользователей
Notes: Для удовлетворения требований крупномасштабной сети и реализации унифицированного управления точками доступа в сети сообщество IETF (Internet Engineering Task Force) создало рабочую группу CAPWAP и разработало протокол CAPWAP. Этот протокол определяет способ управления и конфигурирования точек доступа контроллером доступа. То есть между AC и AP устанавливаются туннели CAPWAP, по которым AC передает управляющие сообщения и конфигурации AP.
CAPWAP — протокол прикладного уровня, работающий поверх протокола UDP.
  CAPWAP позволяет передавать сообщения двух видов:
    Сообщения данных, которые передаются по туннелю данных CAPWAP и инкапсулируют кадры данных из беспроводной сети.
    Управляющие сообщения, которые передаются по туннелю управления CAPWAP для управления AP.
  Пакеты данных и управления CAPWAP передаются через разные UDP-порты:
    UDP-порт 5246 для передачи управляющих пакетов
    UDP-порт 5247 для передачи пакетов данных

## Slide 17: Сеть между точкой доступа и контроллером доступа
Между точками доступа и контроллером доступа можно организовать сеть уровня 2 и сеть уровня 3.
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
AP1
AC
Сеть уровня 2
APn
...
Сеть уровня 2
AP1
AC
Сеть уровня 3
APn
...
Сеть уровня 3
Сеть уровня 2: AP подключаются к AC напрямую или через сеть уровня 2.
Сеть уровня 2 отличается возможностью быстрого развертывания. Такое подключение подходит для простой или временной сети, но не применимо в большой сети.
Сеть уровня 3: AP подключаются к AC через сеть уровня 3.
В реальной сети AC может подключаться к десяткам или даже сотням AP, что обычно является сложной задачей. В большинстве случаев сеть уровня 3 используется в большой сети.
Notes: Сеть между AP и AC: между точками доступа и контроллером доступа можно использовать сеть уровня 2 и сеть уровня 3. В сети уровня 2 точки доступа могут подключаться к сети в режиме автоматической настройки и запуска (plug-and-play) посредством широковещательной рассылки уровня 2 или DHCP. В сети уровня 3 точки доступа не могут напрямую обнаруживать AC. Поэтому необходимо развертывать DHCP или DNS, или можно вручную указывать IP-адрес AC.
Но в реальной сети это сложно, потому что AC может подключаться к десяткам или даже сотням AP. Например, в корпоративной сети точки доступа могут быть развернуты в офисах, конференц-залах и помещениях для приема посетителей, а контроллер доступа может быть установлен в аппаратном помещении. В этом случае сеть уровня 3 между AC и AP будет иметь сложную структуру. Поэтому, сеть уровня 3 часто используется в крупномасштабных сетях.

## Slide 18: Режимы подключения контроллера доступа
Используются два режима подключения AC — «in-path» и «off-path».
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Схема сети с подключением In-Path
Схема сети с подключением Off-Path
В режиме «in-path» точки доступа, подключены к опорной сети через контроллер доступа. Все данные, идущие в направлении опорной сети, проходят через контроллер доступа.
В такой сети контроллер доступа также выполняет функции коммутатора агрегации для передачи и обработки трафика данных и управляющих сообщений AP.
В режиме «off-path» контроллер доступа располагается между точками доступа и опорной сетью, но не соединяется напрямую с точками доступа.
В такой сети данные пользователей, подключенных к точкам доступа передаются в опорную сеть, минуя контроллер доступа.
AP1
AC
IP-сеть
APn
...
Опорная сеть
CAPWAP
CAPWAP
AP1
IP-сеть
APn
...
Опорная сеть
AC
CAPWAP
CAPWAP
Notes: Режим подключения AC: в режиме «in-path» AC располагается на пути передачи трафика, и пользовательский трафик проходит через AC. В этом случае расходуются ресурсы передачи AC. В режиме «off-path» трафик не проходит через AC.
Схема сети с подключением In-Path:
  В режиме «in-path» AC должен обладать высокой пропускной способностью и мощными возможностями обработки. В противном случае AC станет «узким местом» производительности.
  Такая сеть имеет четкую архитектуру и отличается простотой развертывания.
Схема сети с подключением Off-Path:
  Большинство беспроводных сетей развертываются поверх уже существующих проводных сетей и не планируются на ранней стадии построения сети. Сеть «off-path» упрощает расширение беспроводной сети. Для управления точками доступа клиентам необходимо только подключить AC к сетевому устройству, например к коммутатору агрегации. Таким образом, схема «off-path» используется чаще.
  В сети «off-path» AC только управляет AP, и потоки управления инкапсулируются и передаются по туннелям CAPWAP. Потоки данных могут передаваться в AC по туннелям CAPWAP или перенаправляться в опорную сеть коммутатором агрегации, минуя AC.

## Slide 19: Система беспроводной связи
В системе беспроводной связи информация может быть в виде текста, изображения, звука и т.п. Передающее устройство сначала применяет кодирование источника для преобразования информации в цифровые сигналы, которые позволят рассчитать и выделить необходимые ресурсы для передачи данных, а затем в радиоволны посредством кодирования каналов и модуляции.
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Источник
Кодирование
Канал
(средства передачи)
Декодирование
Пункт назначения
Источник шума
Модуляция
Передающее устройство
Принимающее устройство
Система беспроводной связи
Демодуляция
Notes: Кодирование
  Кодирование источника — это процесс преобразования необработанной информации в цифровые сигналы с использованием схемы кодирования.
  Канальное кодирование — это технология обнаружения и исправления информационных ошибок для повышения надежности передачи данных по каналу. При беспроводной передаче, подверженной шумовым помехам, на принимающее устройство могут поступать данные с ошибками. Канальное кодирование обеспечивает максимально возможное восстановление информации на принимающем устройстве, тем самым снижая частоту битовых ошибок.
Модуляция — это процесс наложения цифровых сигналов на высокочастотные сигналы, генерируемые высокочастотными колебательными контурами, для преобразования цифровых сигналов в радиоволны, поддерживаемые антеннами, и дальнейшей их передачи.
Канал связи передает информацию, а радиоканал передает радиоволны в пространстве.
Радиоканалы используют радиоинтерфейс. Передающее и принимающее устройства связаны между собой посредством радиоинтерфейсов и радиоканалов. В беспроводной сети соединения между радиоинтерфейсами невидимы и осуществляются по воздуху.

## Slide 20: Радиоволна
Радиоволна — это электромагнитное излучение с частным диапазоном от 3 Гц до примерно 300 ГГц. Технология радиосвязи преобразует звуковые или другие сигналы и передает их с помощью радиоволн.
Технология WLAN обеспечивает передачу информации с помощью радиоволн по воздуху. В настоящее время WLAN использует следующие полосы частот:
  Полоса частот 2,4 ГГц (2,4–2,4835 ГГц)
  Полоса частот 5 ГГц (5,15–5,35 ГГц, 5,725–5,85 ГГц)
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
3
30
300
3
30
300
3
30
300
3
30
300
Гц
кГц
МГц
ГГц
 | Крайне низкие частоты (ELF или КНЧ) | Сверхнизкие частоты (SLF или СНЧ) | Инфранизкие частоты (ULF или ИНЧ) | Очень низкие частоты (VLF или ОНЧ) | Низкие частоты (LF или НЧ) | Средние частоты (IF или СЧ) | Высокие частоты (HF или ВЧ) | Очень высокие частоты (VHF или ОВЧ) | Ультравысокие частоты (UHF или УВЧ) | Сверхвысокие частоты (SHF или СВЧ) | Крайне высокие частоты (КВЧ) | 
Инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучение
Радиоволновые спектры:
Частотный диапазон 2,4 ГГц
IEEE 802.11b/g/n/ax
Частотный диапазон 5 ГГц
IEEE 802.11a/n/ac/ax
Notes: Диапазон ELF или КНЧ (от 3 Гц до 30 Гц): подводная связь или непосредственное преобразование в звук
Диапазон SLF или СНЧ (от 30 Гц до 300 Гц): непосредственное преобразование в звук или использование в системе передачи AC (50–60 Гц)
ULF или ИНЧ (от 300 Гц до 3 кГц): подземная связь или непосредственное преобразование в звук
VLF или ОНЧ (от 3 кГц до 30 кГц): непосредственное преобразование в звук и ультразвук или геофизические исследования
LF или НЧ (от 30 кГц до 300 кГц): международное радиовещание
IF или СЧ (от 300 кГц до 3 МГц): радиовещание с амплитудной модуляцией (AM), морская и авиационная связь
HF или ВЧ (от 3 МГц до 30 МГц): коротковолновые и гражданские радиостанции
VHF или ОВЧ (от 30 МГц до 300 МГц): радиовещание с частотной модуляцией (FM), телевидение и авиационная связь
UHF или УВЧ (от 300 МГц до 3 ГГц): телевидение, радиотелефонная связь, беспроводные сети и микроволновые печи.
SHF или СВЧ (от 3 ГГц до 30 ГГц): беспроводные сети, радары и искусственные спутники
EHF или КВЧ (от 30 ГГц до 300 ГГц): радиоастрономия, дистанционное зондирование и сканер в диапазоне миллиметровых волн
Выше 300 ГГц: инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучение

## Slide 21: Радиоканал
Канал связи передает информацию, а радиоканал передает радиоволны в пространстве. Учитывая, что радиоволны распространяются повсеместно, неуправляемое использование ресурсов спектра станет причиной бесконечных проблем с помехами. Таким образом, помимо определения используемых полос частот, протоколы беспроводной связи также должны точно разделять частотные диапазоны. Каждый частотный диапазон — это канал.
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Частотный диапазон 2,4 ГГц
Частотный диапазон 5 ГГц
Полоса частот 5 ГГц имеет более обширные ресурсы спектра. В дополнение к каналам по 20 МГц точки доступа, работающие в полосе частот 5 ГГц, поддерживают каналы с полосой пропускания 40 МГц, 80 МГц и выше.
Полоса частот 2,4 ГГц разделена на 14 перекрывающихся или неперекрывающихся каналов, каждый с полосой пропускания 20 МГц.
  Перекрывающиеся каналы, такие как каналы 1 и 2, создают помехи друг другу.
  Неперекрывающиеся каналы, такие как каналы 1 и 6, не создают помехи друг другу.
Notes: В сети WLAN рабочее состояние AP зависит от показателей среды радио передачи. Например, высокомощная AP может создавать помехи для соседних AP, если они работают на перекрывающихся каналах.
В этом случае можно развернуть функцию калибровки параметров радиосвязи, которая будет осуществлять динамическую настройку каналов и регулировку мощности передачи точек доступа, управляемых одним контроллером доступа, что позволит гарантировать оптимальную производительность точек доступа.

## Slide 22: BSS/SSID/BSSID
Базовый набор сервисов (BSS, Basic Service Set):
  Зона покрытия точки доступа.
  Возможность устройств в BSS взаимодействовать друг с другом.
Идентификатор базового набора сервисов (BSSID):
  Идентификатор WLAN, представленный MAC-адресом точки доступа.
Идентификатор набора сервисов (SSID, Service Set Identifier):
  Идентификатор WLAN, представленный строкой символов.
  SSID могут заменять BSSID, чтобы помочь пользователям идентифицировать разные WLAN.
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
Обнаружение guest
SSID: guest
BSSID: 00e0.fc45.24a0
AP
Обнаружение guest
Обнаружение guest
BSS
Notes: BSS:
  BSS — основной сервисный блок WLAN, состоящий из AP и нескольких STA. BSS — это базовая структура сети 802.11. В беспроводной сети поддерживается совместное использование среды передачи, поэтому пакеты, отправленные и полученные в BSS, должны содержать BSSID (MAC-адрес AP).
BSSID:
  MAC-адрес точки доступа на уровне канала передачи данных.
  STA могут искать и обнаруживать AP на основе BSSID.
  Каждый BSS должен иметь уникальный BSSID. Следовательно, MAC-адрес AP используется для обеспечения уникальности BSSID.
SSID:
  Уникальный идентификатор беспроводной сети. При поиске доступных беспроводных сетей на ноутбуке вы увидите их идентификаторы SSID.
  Если в определенной области развернуто несколько BSS, STA может обнаружить несколько BSSID. Вам необходимо только выбрать нужный BSSID. Для упрощения идентификации AP в качестве имени AP используется строка символов. Эта символьная строка представляет собой SSID.

## Slide 23: VAP
Раньше точки доступа поддерживали только один BSS. Если в определенной области было развернуто несколько BSS, необходимо было развернуть несколько точек доступа, что увеличивало затраты и требовало ресурсов каналов. Теперь точки доступа поддерживают создание нескольких виртуальных точек доступа (Virtual Access Point, VAP), что решило вышеописанную проблему.
VAP:
  Физическая точка доступа в процессе виртуализации делится на несколько VAP, каждая из которых обеспечивает те же функции, что и физическая точка доступа.
  Каждой VAP соответствует один BSS. Таким образом, одна AP может предоставлять несколько BSS с разными SSID.
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
BSS1: VAP1
SSID: guest
BSSID: 00e0.fc45.24a0
BSS2: VAP2
SSID: internal
BSSID: 00e0.fc45.24a9
Обнаружение guest и internal
Обнаружение guest и internal
Обнаружение guest и internal
AP
Notes: VAP:
  VAP — это функциональный объект, полученный в процессе виртуализации физической AP. Для предоставления беспроводного доступа нескольким группам пользователей можно создать разные VAP на AP.
Использование VAP упрощает развертывание WLAN, но это не означает, что нужно конфигурировать множество VAP. Количество VAP необходимо планировать на основе фактических требований. Необдуманное увеличение количества VAP увеличит время поиска SSID устройствами и усложнит настройку AP. Кроме того, VAP не является эквивалентом реальной AP. Все VAP, полученные в процессе виртуализации физической AP, совместно используют программные и аппаратные ресурсы этой AP, а все пользователи, подключенные к этим VAP, совместно используют ресурсы одного канала. Емкость AP не изменится с увеличением количества VAP.

## Slide 24: ESS
Покрытие BSS ограничено. Для увеличения зоны покрытия можно использовать расширенный набор сервисов (ESS, Extended Service Set). ESS является гарантией того, что при перемещении из одного BSS в другой BSS STA не обнаружит изменение SSID.
ESS:
  Крупномасштабный виртуальный BSS, состоящий из нескольких BSS с одинаковым SSID.
Основные концепции
Проводная сеть
Беспроводная сеть
AP1
SSID: huawei
BSSID:
00e0.fc45.24a0
BSS
AP2
SSID: huawei
BSSID:
00e0.fc45.3100
BSS
ESS
Notes: ESS:
  Крупномасштабный виртуальный BSS, состоящий из нескольких BSS с одинаковым SSID.
  При перемещении и роуминге в пределах ESS пользователь будет считать, что находится в одной и той же WLAN, независимо от своего местоположения.
Роуминг WLAN:
  С функцией роуминга WLAN пользователи могут перемещаться между зонами обслуживания разных точек доступа, принадлежащих одной ESS, без прерывания сервисов.
  Наиболее очевидным преимуществом сетей WLAN является то, что пользователи могут перемещаться по сети WLAN без ограничений физической среды передачи. Кроме того, при перемещении из одной зоны обслуживания в другую услуги не прерываются. В ESS может быть размещено несколько точек доступа. При перемещении пользователя из зоны обслуживания одной точки доступа в зону другой точки доступа роуминг WLAN обеспечивает беспроблемную передачу его сервисов между точками доступа.

## Slide 25
Общие сведения о WLAN
Основные концепции WLAN
Основы WLAN
Конфигурирование параметров WLAN
Решения WLAN нового поколения

## Slide 26: Описание процесса работы WLAN
Процесс работы WLAN
AP получает IP-адрес, обнаруживает AC и устанавливает с ним соединение.
Подключение AP
1
AC передает AP сервисные конфигурации WLAN.
Получение сервисной конфигурации WLAN
2
STA получает SSID, передаваемый AP, подключается к сети и переходит в режим онлайн.
Подключение STA
3
WLAN начинает передачу сервисных данных.
Передача сервисных данных WLAN
4
AC
DHCP-сервер
Кампусная сеть
AP
AP
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: В сетевой архитектуре «AC + Fit AP» контроллер доступа осуществляет унифицированное управление точками доступа. Поэтому все настройки выполняются на AC.

## Slide 27: Процесс работы WLAN: Этап 1
Процесс работы WLAN
AC может централизованно управлять и контролировать Fit AP, предоставляя сервисы только после подключения AP к сети. Процедура:
Получение точкой доступа IP-адреса.
Обнаружение точкой доступа контроллера доступа и установление с ним соединения в виде туннеля CAPWAP.
Контроль доступа AP
Обновление AP
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Подключение AP
1
Получение сервисной конфигурации WLAN
2
Подключение STA
3
Передача сервисных данных WLAN
4
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
AC
DHCP-сервер
Кампусная сеть
AP
AP

## Slide 28: Получение точками доступа IP-адресов
Точка доступа может взаимодействовать с контроллером доступа только после получения IP-адреса.
Получение IP-адреса
AP может получить IP-адрес в любом из следующих режимов:
  Статический режим: пользователь входит в AP и настраивает свой IP-адрес.
  Режим DHCP: точка доступа является DHCP-клиентом и запрашивает IP-адрес у DHCP-сервера.
  Стандартные решения:
  Разверните выделенный DHCP-сервер для назначения IP-адресов точкам доступа.
  Настройте в AC функцию назначения IP-адресов точкам доступа.
  Используйте устройство в сети, например, базовый коммутатор, для назначения IP-адресов точкам доступа.
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Получение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP

## Slide 29: Выдача IP-адресов DHCP-сервером
AC
DHCP-сервер
Пакет DHCP
Пакет DHCP
AP
DHCP Discover (широковещательная рассылка)
Поиск DHCP-серверов в сети
DHCP-сервер
DHCP Request (широковещательная рассылка)
Уведомление DHCP-сервера о выбранном IP-адресе
DHCP Ack (одноадресное сообщение)
Подтверждение выдачи адреса
DHCP Offer (одноадресное сообщение)
Выбор доступного IP-адреса из пула адресов и передача ответного сообщения точке доступа
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Получение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP

## Slide 30: Установление туннеля CAPWAP
AC осуществляет централизованное управление и контроль точек доступа посредством туннелей CAPWAP.
Шаг 1. Обнаружение AC
AP отправляет пакет Discovery Request, чтобы найти доступный AC..
Точки доступа могут осуществлять поиск AC в одном из следующих режимов:
  Статический режим: список IP-адресов AC предварительно настроен на точках доступа
  Динамический режим: DHCP, DNS и широковещательная рассылка
Шаг 2. Установление туннеля CAPWAP
AP связываются с AC и устанавливают туннели CAPWAP, включая туннели данных и туннели управления.
  Туннель данных передает пакеты сервисных данных от AP в AC для централизованной передачи.
  Туннель управления передает управляющие пакеты между AC и AP.
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Получение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Notes: Туннели CAPWAP выполняют следующие функции:
  Поддержка работоспособности AC и AP.
  Предоставление возможности AC управлять AP путем передачи им конфигураций.
  Передача сервисных (пользовательских) данных в AC для централизованной передачи
Этап обнаружения AC:
  Статический режим: список IP-адресов AC предварительно настроен на точках доступа. При выходе AP в сеть она отправляет пакет Discovery Request каждому AC, чей IP-адрес имеется в предварительно настроенном списке IP-адресов AC. После получения пакета Discovery Request контроллеры доступа отправляют AP пакеты Discovery Response. Затем AP выбирает AC для установления туннеля CAPWAP в соответствии с полученными пакетами Discovery Request.
  Динамический режим: DHCP, DNS и широковещательная рассылка. В данном разделе описываются режимы DHCP и широковещательной рассылки.

## Slide 31: Шаг 1. Динамическое обнаружение точками доступа контроллера доступа
Режим DHCP (сеть уровня 3)
AP
AC
DHCP Discover
Режим широковещательной рассылки (сеть уровня 2)
DHCP-сервер
DHCP Offer
(option 43)
DHCP Request
DHCP Ack
(option 43)
Discovery Request
Discovery Response
Кампусная сеть уровня 2
Кампусная сеть уровня 3
AC
AP
Широковещательный запрос
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Выделение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Notes: Режим DHCP:
  Получение IP-адреса AC с помощью процедуры обмена четырьмя сообщениями DHCP.
    Если список IP-адресов AC не настроен заранее, AP запускает процесс автоматического обнаружения AC в динамическом режиме. AP получает IP-адрес посредством DHCP и список адресов AC посредством поля Option в пакетах DHCP. (DHCP-сервер настроен на передачу поля Option 43 в пакете DHCP Offer, а поле Option 43 содержит список IP-адресов AC.)
    Сначала AP отправляет пакет DHCP Discover на DHCP-сервер в режиме широковещательной рассылки. При получении пакета DHCP Discover DHCP-сервер инкапсулирует первый свободный IP-адрес и другие настройки TCP/IP в пакет DHCP Offer, содержащий срок аренды, и отправляет этот пакет точке доступа.
    Пакет DHCP Offer может быть одноадресным или широковещательным. Когда точка доступа получает пакеты DHCP Offer от нескольких DHCP-серверов, она выбирает только один пакет DHCP Offer (обычно первый пакет DHCP Offer) и рассылает пакет DHCP Request на все DHCP-серверы. Затем точка доступа отправляет пакет DHCP Request определенному серверу, который выдает IP-адрес.
    Когда DHCP-сервер получает пакет DHCP Request от точки доступа, он отправляет ответный пакет DHCP Ack, который содержит IP-адрес точки доступа, срок аренды, информацию о шлюзе и IP-адрес DNS-сервера. К этому времени договор аренды вступает в силу, и обмен четырьмя сообщениями DHCP завершается.

## Slide 32
Notes:   Механизм обнаружения AC обеспечивает точкам доступа привязку к AC.
    После получения IP-адреса AC от DHCP-сервера AP находит доступные AC посредством механизма обнаружения AC и решает установить связь с оптимальным AC с помощью туннеля CAPWAP.
    AP запускает механизм обнаружения протокола CAPWAP и отправляет одноадресные или широковещательные пакеты запроса, чтобы попытаться установить связь с AC. В ответ на пакеты Discovery Request контроллеры доступа отправляют одноадресные пакеты, которые содержат приоритет AC и количество AP. Установление связи AP с определенным AC зависит от приоритета AC и количества AP.
Режим трансляции:
  После запуска AP, если ей не удается обнаружить AC на основе DHCP и DNS, она инициирует широковещательную рассылку для обнаружения AC и транслирует запрос на обнаружение AC.
  AC, принимающий пакеты Discovery Request, проверяет, авторизована ли AP для доступа (или есть ли у AP авторизованные MAC-адреса или серийные номера (Serial Number, SN)). Если это так, AC передает AP сообщение Discovery Response. Если это не так, AC отбрасывает пакет Discovery Request.
  Обнаружение AC посредством широковещательной рассылки используется в сети уровня 2 между AP и AC.

## Slide 33: Шаг 2. Установление туннеля CAPWAP
Установление туннеля CAPWAP
AP связываются с AC и устанавливают туннели CAPWAP, включая туннели данных и туннели управления.
  Туннель данных передает пакеты сервисных данных от AP в AC для централизованной передачи. Для обеспечения безопасности передачи пакетов данных в CAPWAP туннеле можно включить механизм DTLS (Datagram Transport Layer Security). После чего, будет осуществляться шифрование и дешифрование пакетов данных CAPWAP с помощью DTLS.
  Туннель управления передает управляющие пакеты между AC и AP. Для обеспечения безопасности передачи управляющих пакетов в CAPWAP туннеле можно включить DTLS. После чего, будет осуществляться шифрование и дешифрование управляющих пакетов CAPWAP с помощью DTLS.
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
AC
DHCP-сервер
Туннель CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
Выделение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP

## Slide 34: Контроль доступа AP
Контроль доступа AP
После обнаружения AC точка доступа отправляет пакет Join Request в AC. Далее AC определяет, разрешить ему подключение AP или нет, и отправляет AP пакет Join Response.
AC поддерживает три режима аутентификации AP: аутентификация MAC-адреса, аутентификация серийного номера и без аутентификации.
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
Join Request
Join Response
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Выделение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Notes: После получения от AP пакета Join Request AC выполняет аутентификацию AP. Если аутентификация прошла успешно, AC добавляет AP.
AC поддерживает следующие режимы аутентификации AP:
  Аутентификация MAC-адресов
  Аутентификация серийных номеров
  Без аутентификации
Добавление AP в AC может осуществляться следующими способами:
  Ручная настройка: предварительная настройка MAC-адресов и серийных номеров AP в автономном режиме на AC. При подключении точек доступа контроллер доступа определяет, соответствуют ли их MAC-адреса и серийные номера предварительно сконфигурированным, и устанавливает с ними соединения.
  Автоматическое обнаружение: AC автоматически обнаруживает подключенные AP и, если они содержатся в белом списке, устанавливает с ними соединения, не зависимо от режима аутентификации AP.
  Ручное подтверждение: в режиме аутентификации AP по MAC-адресам или серийным номерам AC добавляет AP в список неавторизованных AP, если AP не находится в автономном режиме или включена в белый список. Для подключения AP можно ручную подтвердить ее подлинность.

## Slide 35: Обновление AP
Обновление AP
AP определяет, совпадает ли версия ее системного программного обеспечения с версией, настроенной на AC, на основе параметров, содержащихся в полученном пакете Join Response. Если версии не совпадают, точка доступа отправляет пакет Image Data Request, чтобы запросить пакет программного обеспечения, а затем обновляет свою версию программного обеспечения в режиме AC, FTP или SFTP.
После обновления версии программного обеспечения точка доступа перезапускается и повторяет шаги с 1 по 3.
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
Join Request
Join Response
Image Data Response
Image Data Request
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Выделение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Notes: Обновление AP в AC может осуществляться в следующих режимах:
  Автоматическое обновление: в основном используется, когда точки доступа не подключаются к сети на AC. В этом режиме необходимо настроить параметры автоматического обновления так, чтобы точки доступа переходили в режим онлайн перед конфигурированием подключения AP. Тогда обновление точек доступа будет автоматически выполняться при их подключении к сети. Точка доступа, подключенная к сети, будет автоматически обновляться после настройки параметров автоматического обновления и ее перезапуска в любом режиме. По сравнению с режимом автоматического обновления, режим обновления в процессе работы сокращает время прерывания предоставления сервисов.
    Режим AC: применяется, когда развернуто небольшое количество точек доступа. В процессе обновления точки доступа загружают файл обновления из AC.
    Режим FTP: применяется для передачи файлов без высоких требований к сетевой безопасности. В процессе обновления точки доступа загружают файл обновления с FTP-сервера. В этом режиме данные передаются в виде открытого текста, что создает угрозу безопасности.
    Режим SFTP: применяется в сценариях, требующих высокой сетевой безопасности, и обеспечивает надежное шифрование и обеспечение целостности для передачи данных. В процессе обновления точки доступа загружают файл обновления с SFTP-сервера.
  Обновление в рабочем режиме: в основном используется, когда точки доступа уже подключены к AC и предоставляют услуги WLAN.
  Плановое обновление: в основном используется, когда точки доступа уже подключены к AC и предоставляют услуги WLAN. Плановое обновление обычно выполняется в нерабочее время.

## Slide 36: Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Обеспечение работы туннеля данных:
  AP и AC обмениваются keepalive-пакетами для проверки работы туннеля данных.
Обеспечение работы туннеля управления:
  AP и AC обмениваются эхо-пакетами для проверки работы туннеля управления.
AP
AC
Discovery Request
Discovery Response
Join Request
Join Response
Image Data Response
Image Data Request
Keepalive
Keepalive
Echo Response
Echo Request
Туннель передачи данных
Туннель управления
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Выделение IP-адреса
Установление туннеля CAPWAP
Контроль доступа AP
Обновление AP
(Опционально)
Обеспечение работы туннеля CAPWAP
Notes: Обеспечение работы туннеля данных:
  AP и AC обмениваются keepalive-пакетами (через порт UDP 5247) для проверки работоспособности туннеля данных.
Обеспечение работы туннеля управления:
  AP и AC обмениваются эхо-пакетами (через порт UDP 5246) для проверки работоспособности туннеля управления.

## Slide 37: Предварительные настройки AC для подключения AP
Настройка сетевого подключения
Создание группы AP
Настройка кода страны на AC
(профиль регулирующего домена)
Настройка интерфейса или адреса источника (для установления туннелей CAPWAP с AP)
(Опционально) Настройка автоматического обновления AP
Добавление точек доступа
(настройка режима аутентификации AP)
Настройте DHCP-серверы на выдачу IP-адресов AP и STA. AC может выполнять функции DHCP-сервера.
Настройте сетевое соединение между AP и DHCP-сервером, а также между AP и AC.
Каждая AP будет добавлена и может быть добавлена только в одну группу AP. В большинстве случаев группа AP настраивается для предоставления одинаковых конфигураций нескольким AP.
Код страны определяет страну, в которой развернуты AP. Коды стран определяют различные атрибуты радиосвязи AP, включая мощность передачи и поддерживаемые каналы.
Укажите уникальный IP-адрес источника или интерфейс источника для каждого AC. AP должны распознавать определенный IP-адрес источника или IP-адрес интерфейса источника для связи с AC и установления туннелей CAPWAP.
В режиме автоматического обновления AP при подключении к сети проверяет, совпадает ли ее версия с версией, настроенной на AC, SFTP-сервере или FTP-сервере. Если две версии не совпадают, AP обновляет свою версию, перезагружается и снова подключается к сети. Если две версии совпадают, AP не обновляет свою версию.
Добавление точек доступа возможно путем их импорта в автономном режиме, автоматического обнаружения и добавления вручную.
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: Профиль регулирующего домена:
  Профиль регулирующего домена предоставляет конфигурации кода страны, калибровочного канала и калибровочной полосы пропускания для точки доступа.
  Код страны определяет страну, в которой развернуты AP. Коды стран определяют различные атрибуты радиосвязи AP, включая мощность передачи и поддерживаемые каналы. Правильная конфигурация кода страны гарантирует, что атрибуты радиосвязи точек доступа будут соответствовать местным законам и правилам.
Настройка интерфейса или адреса источника на AC
  Настраиваемый на AC IP-адрес, интерфейс VLANIF или Loopback-интерфейс должен быть уникальным. Таким образом, AP, подключенные к AC, смогут распознать определенный IP-адрес или IP-адрес определенного интерфейса и установить туннели CAPWAP с AC. Этот указанный IP-адрес или интерфейс называется адресом или интерфейсом источника.
  Только после настройки уникального интерфейса или адреса источника на AC точки доступа смогут устанавливать туннели CAPWAP с AC.
  В качестве интерфейса источника можно использовать интерфейс VLANIF или Loopback-интерфейс, а их IP-адреса можно настроить в качестве адреса источника.
Добавление точек доступа: настройте режим аутентификации AP и активируйте функцию подключения AP к сети.
  Добавление точек доступа возможно путем их импорта в автономном режиме, автоматического обнаружения и вручную.

## Slide 38: Рабочий процесс WLAN: Этап 2
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
AC отправляет AP запрос на обновление конфигурации Configuration Update Request. Если AC получает ответное сообщение Configuration Update Response от AP, он передает сервисную конфигурацию AP.
Рабочий процесс WLAN
Подключение AP
1
Получение сервисной конфигурации WLAN
2
Подключение STA
3
Передача сервисных данных WLAN
4
Запрос на обновление конфигурации
Ответ на запрос обновления конфигурации
1
2
AC
DHCP-сервер
Кампусная сеть
AP
AP
Notes: После того, как AP переходит в режим онлайн, она отправляет в AC запрос Configuration Status Request, содержащий ее текущую конфигурацию. AC сравнивает текущую конфигурацию AP с конфигурацией локальной AP. Если они не совпадают, AC отправляет AP ответное сообщение Configuration Status Response.
Примечание: после выхода в сеть AP получает существующую конфигурацию от AC. Затем AC управляет AP и передает ей сервисные конфигурации.

## Slide 39: Профили WLAN
Чтобы помочь пользователям настраивать и поддерживать работу сетевых функций WLAN, были разработаны специальные профили на основе различных возможностей и характеристик сетей WLAN. Эти профили называются профилями WLAN.
AP или
группа AP
Профиль регулирующего домена
Профиль радиосвязи
Профили радиосвязи используются для оптимизации параметров радиосвязи и управления функцией переключения каналов без прерывания обслуживания.
Профиль VAP
Профиль VAP позволяет настраивать параметры и профили SSID, профили безопасности и аутентификации.
Другие профили
Профиль системы AP, профиль местоположения, профиль WIDS, профиль Mesh и т. д.
Профиль регулирующего домена предоставляет конфигурации кода страны, калибровочного канала и калибровочной полосы пропускания для точки доступа.
Привязка
Привязка
Привязка
Настройка параметров радиосвязи
Настройка таких параметров, как пропускная способность, канал, усиление антенны, мощность передачи, дальность покрытия и рабочий диапазон частот определенного устройства радиосвязи.
Привязка
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: Чтобы упростить настройку большого количества точек доступа, можно объединить их в группу AP и выполнить централизованную настройку. Однако точки доступа могут иметь разные конфигурации. В этом случае к ним нельзя будет применить унифицированные настройки, но можно настроить непосредственно каждую точку доступа. После выхода в сеть точка доступа может присоединиться только к одной группе. Если точка доступа получает и конфигурацию группы AP, и определенные конфигурации от контроллера доступа, то приоритет будет у определенных конфигураций AP.
К AP и группе AP можно привязать различные профили: профиль регулирующего домена, профиль радиосвязи, профиль VAP, профиль местоположения, профиль системы AP, профиль WIDS, профиль проводного порта AP, профиль WDS и профиль Mesh. Некоторые из перечисленных профилей могут дополнительно служить ссылочными профилями для других профилей.
  Профиль регулирующего домена
    Код страны определяет страну, к которой принадлежат радиомодули AP. В разных странах поддерживаются разные атрибуты радиосвязи AP, включая мощность передачи и поддерживаемые каналы. Правильная конфигурация кода страны гарантирует, что атрибуты радиосвязи точек доступа будут соответствовать местным законам и правилам стран и регионов, в которые эти точки доступа поставляются.
    Набор калибровочных каналов ограничивает динамический диапазон регулировки канала точки доступа при настройке функции калибровки радиосвязи. Радиолокационные каналы и каналы, которые не поддерживаются STA, не используются.

## Slide 40
Notes:   Профиль радиосвязи
    Профиль радиосвязи позволяет настраивать и оптимизировать параметры радиосвязи для адаптации к различным сетевым средам, чтобы точки доступа могли обеспечивать целевое покрытие и отличное качество сигналов WLAN. После передачи точке доступа параметров из профиля радиосвязи в силу вступят только параметры, которые поддерживает данная точка доступа.
    К настраиваемым параметрам относятся тип радиоканала, скорость радиоканала, скорость многоадресной передачи пакетов по радиоканалам и интервал, с которым точка доступа отправляет сигнальные кадры-маяки (beacon frames).
  Профиль VAP
    После настройки параметров в профиле VAP и установления его привязки к AP или группе AP на точках доступа создаются виртуальные точки доступа (VAP). VAP предоставляют услуги беспроводного доступа для STA. Чтобы точки доступа могли предоставлять различные беспроводные услуги, можно настроить соответствующие параметры в профиле VAP.
    Для профиля VAP также можно использовать референсные профили, такие как профиль SSID, профиль безопасности, профиль трафика и т. д.
  Настройка параметров радиосвязи:
    Чтобы радиомодули AP могли работать с оптимальной производительностью, необходимо конфигурировать различные параметры радиосвязи на основании реальных условий среды WLAN.
    Если соседние точки доступа работают на перекрывающихся каналах, то они могут создавать взаимные помехи, влияющие на сигнал и производительность точки доступа. Чтобы предотвратить возникновение помех и позволить точкам доступа работать с оптимальной производительностью и высоким качеством сигналов WLAN, нужно настроить работу любых двух соседних точек доступа на неперекрывающихся каналах.
    Настройка мощности передачи и усиления антенны для радиостанций осуществляется с учетом фактических требований и условий существующей сети, чтобы радиоканалы обеспечивали достаточный уровень сигнала, повышая качество передачи беспроводных локальных сетей.
    В реальных сценариях две точки доступа могут быть подключены на расстоянии от десятков метров до десятков километров. Из-за различного расстояния между точками доступа время ожидания пакетов ACK от одноранговой точки доступа может быть разным. Правильно установленное значение тайм-аута может повысить эффективность передачи данных между точками доступа.

## Slide 41: Профиль VAP
Профиль VAP
Создание
профиля SSID
Создание
профиля безопасности
Политики безопасности WLAN создаются для аутентификации STA и шифрования пользовательских пакетов, обеспечивая защиту WLAN и пользователей.
Настройка режима передачи данных
По WLAN передаются управляющие пакеты и пакеты данных.
Настройка сервисных VLAN
В пакетах данных уровня 2, передаваемых от VAP к AP, содержатся идентификаторы сервисной VLAN.
SSID определяет беспроводную сеть. При поиске доступных беспроводных сетей на экране устройства вы видите их идентификаторы SSID.
Профиль SSID используется для настройки имени SSID WLAN.
Привязка
Привязка
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: Профиль SSID используется для настройки имени SSID и других параметров доступа WLAN. В профиле SSID настраиваются следующие параметры:
  Настройки видимости SSID: данная функция позволяет точке доступа скрывать SSID WLAN. Только пользователи, которые знают SSID, могут подключаться к WLAN, что повышает ее безопасность.
  Максимальное количество STA на VAP: чем больше пользователей подключено к VAP, тем меньше сетевых ресурсов доступно каждому пользователю. Чтобы обеспечить пользователям нормальный доступ к сети Интернет, необходимо настроить максимальное количество пользователей, подключаемых к VAP, с учетом фактических сетевых условий.
  Скрытие SSID при достижении максимального количества подключенных STA: эта функция позволяет точке доступа скрывать SSID WLAN при подключении максимального количества пользователей (при условии, что данный параметр настроен), для того чтобы новые пользователи не могли найти и воспользоваться этим SSID.
Профиль безопасности: политики безопасности WLAN создаются для аутентификации STA и шифрования пользовательских пакетов, обеспечивая защиту WLAN и пользователей.
  К поддерживаемым политикам безопасности WLAN относятся аутентификация с помощью открытой системы, WEP, WPA/WPA2-PSK и WPA/WPA2-802.1X. Настроить одну из них можно в профиле безопасности.
Режим передачи данных:
  Управляющие пакеты передаются по туннелям управления CAPWAP. Пакеты данных пересылаются в режиме туннельной передачи (централизованная передача) или прямой передачи (локальная передача). В этом курсе мы подробно рассмотрим режимы передачи данных чуть позже.

## Slide 42
Notes: Сервисная VLAN:
  Поскольку сети WLAN обеспечивают гибкие возможности доступа, STA могут подключаться к одной WLAN на входе в офис или на стадион, а затем перемещаться между разными точками доступа.
    Если одна VLAN настроена как сервисная VLAN, то ресурсов IP-адресов может оказаться недостаточно в зонах с большим количеством STA, подключаемых к WLAN, а IP-адреса в других зонах будут оставаться невостребованными.
    После создания пула VLAN необходимо добавить несколько VLAN в пул VLAN и настроить их как сервисные VLAN. Таким образом, SSID может использовать несколько сервисных VLAN для предоставления услуг беспроводного доступа. Вновь подключаемые STA будут динамически распределяться по VLAN из пула VLAN, что уменьшит количество STA в каждой VLAN, а также сократит размер широковещательного домена. Кроме того, это обеспечит эффективное использование ресурсов IP-адресов.

## Slide 43: Процесс работы WLAN: Этап 3
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
После установления туннелей CAPWAP пользователи получают доступ к WLAN.
Процесс получения доступа STA состоит из шести этапов: сканирование, аутентификация канала, ассоциация, аутентификация доступа, DHCP и аутентификация пользователя.
Рабочий процесс WLAN
Подключение AP
1
Получение сервисной конфигурации WLAN
2
Подключение STA
3
Передача сервисных данных WLAN
4
AC
DHCP-сервер
Кампусная сеть
AP
AP

## Slide 44: Сканирование
При активном сканировании STA периодически ищет ближайшие беспроводные сети.
STA может отправлять два типа кадров Probe Request: кадры, содержащие SSID, и кадры, которые не содержат SSID.
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Активное сканирование путем отправки кадра Probe Request, содержащего SSID
AP1
(SSID: huawei)
STA
Probe Response
Probe Request
(SSID: huawei)
Активное сканирование путем отправки кадра Probe Request, не содержащего SSID
STA периодически осуществляет широковещательную рассылку кадра Probe Request, который не содержит SSID, по поддерживаемым каналам. AP возвращают кадры Probe Response, чтобы уведомить STA о беспроводных услугах, которые они могут предоставить.
AP1
STA
Probe Response
Probe Request
(без SSID)
Probe Request
(без SSID)
APn
.
.
.
Для поиска AP с одинаковым SSID STA отправляет запрос Probe Request, содержащий SSID, по каждому каналу. На запрос STA отвечает только AP с таким же SSID.
Notes: Активное сканирование:
  Запросы, содержащие SSID, используются при активном сканировании STA беспроводных сетей для получения доступа к определенной беспроводной сети.
  Запросы, не содержащие SSID, используются при активном сканировании STA беспроводных сетей для определения доступных беспроводных услуг.
Пассивное сканирование:
  STA поддерживают пассивное сканирование беспроводных сетей.
  В режиме пассивного сканирования STA прослушивает сигнальные кадры-маяки (Beacon) (содержащие SSID и поддерживаемую скорость), периодически отправляемые точкой доступа, чтобы обнаружить окружающие беспроводные сети. По умолчанию AP отправляет кадры-маяки с интервалом в 100 TU (1 TU = 1024 мкс).

## Slide 45: Протоколы безопасности WLAN
Поскольку технологии WLAN используют радиосигналы для передачи сервисных данных, то при передаче данных по открытым беспроводным каналам злоумышленники могут с легкостью их перехватывать или подделывать. Обеспечение безопасности WLAN имеет решающее значение для построения защищенных и эффективных беспроводных сетей.
Политики безопасности:
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Политика безопасности | Аутентификация канала | Аутентификация доступа | Шифрование данных | Описание
WEP | Открытая система | — | Без шифрования или WEP | Политика, не обеспечивающая защиту
 | Аутентификация с помощью общего ключа | — | WEP | Политика, не обеспечивающая защиту
WPA/ WPA2-802.1X | Открытая система | 802.1X (EAP) | TKIP или CCMP | Более безопасная политика, подходящая для крупных предприятий
WPA/ WPA2-PSK | Открытая система | PSK | TKIP или CCMP | Более безопасная политика, подходящая для небольших и средних предприятий, а также для домашних пользователей
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
Notes: Существуют три политики безопасности WLAN: WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) и WPA2. Каждая политика безопасности имеет ряд защитных механизмов, включая аутентификацию канала, используемую для установления беспроводного соединения, аутентификацию пользователя, используемую при попытке пользователей подключиться к беспроводной сети, и шифрование данных, используемое во время передачи данных.
WEP
  Политика WEP, определенная в стандарте IEEE 802.11, используется для защиты данных авторизованных пользователей от перехвата во время передачи по сети WLAN. В основе WEP лежит алгоритм RC4 для шифрования данных с помощью 64-битного, 128-битного или 152-битного ключа. Каждый ключ шифрования содержит 24-битный вектор инициализации (initialization vector, IV), генерируемый системой. Таким образом, длина ключа, настроенного на сервере и клиенте WLAN, может составлять 40, 104 или 128 бит. WEP использует статический ключ шифрования. Все STA, ассоциированные с одним и тем же SSID, используют одинаковый ключ для подключения к WLAN.

## Slide 46
Notes: WPA/WPA2
  При аутентификации с помощью общего ключа WEP для шифрования данных используется симметричный потоковый шифр Rivest Cipher 4 (RC4). Таким образом, необходимо предварительно настроить одинаковый статический ключ на сервере и клиентах. Однако и механизм, и алгоритм шифрования не обеспечивают надежной защиты от угроз безопасности. Чтобы решить эту проблему, Wi-Fi Alliance разработал стандарт WPA с учетом уязвимостей WEP. В дополнение к алгоритму RC4, WPA использует алгоритм шифрования по протоколу целостности временных ключей TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) на основе WEP и структуру аутентификации подлинности 802.1X, а также поддерживает протоколы EAP-PEAP (Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication Protocol) и EAP-TLS (EAP-Transport Layer Security). Позже стандарт 802.11i определил политику WPA2. WPA2 использует более безопасный алгоритм шифрования CCMP (Counter Mode with CBC-MAC Protocol).
  WPA и WPA2 могут использовать аутентификацию доступа 802.1X и алгоритм шифрования TKIP или CCMP, что обеспечивает лучшую совместимость. WPA и WPA2 обеспечивают почти одинаковый уровень безопасности, отличаясь лишь форматом пакета протокола.
  Политика обеспечения безопасности WPA/WPA2 включает четыре этапа: аутентификация канала, аутентификация доступа, согласование ключей и шифрование данных.

## Slide 47: Аутентификация канала
Чтобы гарантировать безопасность беспроводного соединения, AP должна аутентифицировать STA, которые пытаются получить к ней доступ.
Стандарт IEEE 802.11 определяет два режима аутентификации: аутентификация с помощью открытой системы и аутентификация с помощью общего ключа.
Аутентификация с помощью открытой системы
AP
STA
Authentication Response
Authentication Request
При аутентификации с помощью открытой системы проверка подлинности не осуществляется, что позволяет любому STA успешно получить доступ.
Аутентификация с помощью общего ключа
При аутентификации с помощью общего ключа необходимо, чтобы STA и AP использовали одинаковый общий ключ, настроенный предварительно. В процессе аутентификации AP проверяет, совпадает ли общий ключ STA с ее общим ключом. Если общие ключи совпадают, аутентификация STA проходит успешно. В противном случае аутентификация STA завершится неудачно.
AP
STA
Authentication Response
(Challenge)
Authentication Request
Authentication Request
(Encrypted Challenge)
Authentication Response
(Success)
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: WLAN должна гарантировать достоверность и безопасность доступа STA. Чтобы достичь этого, перед получением доступа к WLAN STA должны пройти аутентификацию. Этот процесс известен как аутентификация канала, который, как правило, является первым этапом получения доступа STA.
Аутентификация с помощью общего ключа:
  Для STA и AP заранее настраивается одинаковый общий ключ. В процессе аутентификации канала точка доступа проверяет, совпадает ли общий ключ STA с ее общим ключом. Если общие ключи совпадают, аутентификация STA проходит успешно. В противном случае аутентификация STA завершится неудачно.
  Процесс аутентификации:
    STA отправляет AP пакет запроса аутентификации (Authentication Request).
    AP генерирует подтверждение аутентификации (Authentication Response), содержащее Challenge Text, и отправляет его STA.
    STA шифрует Challenge Text с помощью предварительно настроенного ключа и отправляет AP зашифрованный запрос на аутентификацию.
    AP расшифровывает Challenge Text с помощью предварительно настроенного ключа и сравнивает дешифрованный Challenge Text с Challenge Text, отправленным на STA. Если Challenge Text совпадает, STA успешно проходит аутентификацию. В противном случае аутентификация STA завершится неудачно.

## Slide 48: Ассоциация
После завершения аутентификации канала STA инициирует согласование услуг связи, используя пакеты ассоциации.
Процесс ассоциации STA на самом деле является процессом согласования услуг связи, во время которого согласовываются поддерживаемая скорость, канал и другие параметры.
Association Response
Association Request
Association Request
Association Response
STA
AP
AC
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: Ассоциация STA в архитектуре Fit AP включает следующие этапы:
  STA отправляет пакет запроса ассоциации (Association Request) в AP. Пакет запроса ассоциации (Association Request) содержит параметры STA и параметры, выбранные STA в соответствии с конфигурацией услуги, включая скорость передачи, канал и возможности QoS.
  После получения пакета запроса на ассоциацию (Association Request) точка доступа инкапсулирует пакет в пакет CAPWAP и отправляет пакет CAPWAP контроллеру доступа.
  Контроллер доступа определяет, разрешить или нет доступ STA в соответствии с полученным пакетом запроса ассоциации, и отвечает пакетом CAPWAP, содержащим ответ ассоциации (Association Response).
  Точка доступа декапсулирует пакет CAPWAP для получения ответа ассоциации (Association Response) и отправляет его на STA.

## Slide 49: Аутентификация доступа
Аутентификация доступа позволяет дифференцировать пользователей и контролировать их права доступа к сети. По сравнению с аутентификацией канала аутентификация доступа отличается более высокой безопасностью.
К основным режимам аутентификации доступа относятся аутентификация PSK и аутентификация 802.1X.
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
STA
AP
Аутентификация доступа выполняется на интерфейсе на стороне беспроводной сети, что позволяет STA отправлять данные по беспроводным каналам.
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Notes: Шифрование данных:
  Для обеспечения безопасности данных, помимо аутентификации доступа пользователя, необходимо реализовать шифрование пакетов данных на этапе аутентификации доступа. После шифрования расшифровать пакет данных может только устройство, на котором хранится соответствующий ключ. Другие устройства не могут расшифровать пакет, даже если они его получили, потому что у них нет соответствующего ключа.

## Slide 50: Получение адреса STA
Необходимым условием для подключения точек доступа и STA к сети является получение ими IP-адресов.
Если STA получают IP-адреса с помощью DHCP, то выполнять функции DHCP-сервера для назначения IP-адресов STA может контроллер доступа или коммутатор агрегации. В большинстве случаев коммутатор агрегации используется в качестве DHCP-сервера.
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
AP
DHCP Discover
DHCP-сервер
(Коммутатор агрегации)
DHCP Offer
DHCP Request
DHCP Ack
IP-сеть
STA

## Slide 51: Аутентификация пользователей
Аутентификация пользователей — это архитектура, обеспечивающая комплексную защиту, которая поддерживает аутентификацию 802.1X, по MAC-адресам и на веб-портале.
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Сканирование
Аутентификация канала
Аутентификация доступа
DHCP
Аутентификация пользователей
Ассоциация
Аутентификация на портале
  Аутентификация на портале также известна как веб-аутентификация. Веб-сайты для такой аутентификации называются веб-порталами.
  Для доступа в Интернет пользователи должны пройти аутентификацию на веб-порталах. Пользователи могут получить доступ к сетевым ресурсам только после успешной аутентификации.
Huawei-Guest
Только для гостей
+86
Телефон
Пароль
Получить пароль
Войти
Notes: С быстрым развитием и развертыванием корпоративных сетей появляется все больше различных угроз безопасности, включая вирусы, троянские программы, программы-шпионы и вредоносные сетевые атаки. В традиционной корпоративной сети принято считать, что интрасеть является безопасной, а все угрозы исходят из внешней сети. Однако исследования показывают, что 80% уязвимостей кибербезопасности приходится именно на внутреннюю сеть. Угрозы сетевой безопасности и вирусы серьезно влияют на работу сети, приводя к различным сбоям. Пользователи внутренней сети могут даже не замечать, что при просмотре веб-сайтов во внешней сети на их компьютеры автоматически устанавливаются шпионские или троянские программы. После чего вредоносное программное обеспечение может распространяться по всей интрасети.
Таким образом, по мере того, как проблемы безопасности продолжают расти, традиционных мер безопасности становится недостаточно. Необходимо переходить от пассивной модели обеспечения безопасности к активным мерам. К решению проблем сетевой безопасности нужно подходить обстоятельно, начиная с терминальных устройств. Только так можно повысить уровень информационной безопасности всего предприятия.

## Slide 52: Процесс работы WLAN: Этап 4
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение пользователя
Передача данных
По туннелям CAPWAP передаются управляющие пакеты и пакеты данных.
Управляющие пакеты передаются по туннелям управления CAPWAP.
Пакеты пользовательских данных пересылаются в режиме туннельной передачи (централизованная передача) или прямой передачи (локальная передача).
Рабочий процесс WLAN
Подключение AP
1
Получение сервисной конфигурации WLAN
2
Подключение STA
3
Передача сервисных данных WLAN
4
AC
DHCP-сервер
Кампусная сеть
AP
AP

## Slide 53: Режим передачи данных
Подключение AP
Передача конфигурации
Подключение STA
Передача данных
Туннельная передача
В режиме туннельной передачи точки доступа инкапсулируют пакеты пользовательских данных посредством туннеля данных CAPWAP и отправляют их контроллеру доступа. Контроллер доступа пересылает эти пакеты в сеть верхнего уровня.
Прямая передача
В режиме прямой передачи точка доступа непосредственно передает пакеты пользовательских данных в сеть верхнего уровня, не инкапсулируя их посредством туннеля данных CAPWAP.
AC
AP
AP
AC
AP
AP
Трафик сервисных данных
Управляющий трафик
Туннель CAPWAP
Трафик сервисных данных
Управляющий трафик
Туннель CAPWAP
Notes: Режим туннельной передачи:
  Преимущества: контроллер доступа пересылает все пакеты данных, обеспечивая безопасность и упрощая централизованное управление и контроль.
  Недостатки: передачу сервисных данных также осуществляет контроллер доступа, что является неэффективным и увеличивает нагрузку контроллера.
Режим прямой передачи:
  Преимущества: пакеты сервисных данных не пересылаются через контроллер доступа, что повышает эффективность передачи пакетов и снижает нагрузку контроллера.
  Недостатки: сложно реализовать централизованное управление и контроль сервисных данных.

## Slide 54
Общие сведения о WLAN
Основные концепции WLAN
Основы WLAN
Конфигурирование параметров WLAN
Решения WLAN нового поколения

## Slide 55: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование выхода AP в сеть (on-line) (1)
[AC-ip-pool-pool1] option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address
Сконфигурируйте AC в качестве DHCP-сервера и настройте поле Option 43.
Сконфигурируйте определяемую пользователем опцию, которую DHCP-сервер назначает DHCP-клиенту.
[AC] wlan
[AC-wlan-view]
Создайте профиль регулирующего домена и настройте код страны.
Перейдите в режим WLAN.
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name profile-name
[AC-wlan-regulate-domain-profile-name]
Создайте профиль регулирующего домена и перейдите в режим профиля регулирующего домена или перейдите в режим существующего профиля регулирующего домена.
[AC-wlan-regulate-domain-profile-name] country-code country-code
Сконфигурируйте код страны.
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Команда: option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address }
  code: код определяемой пользователем опции. Значением может быть целое число в диапазоне от 1 до 254, за исключением значений 1, 3, 6, 15, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 82, 121 и 184.
  sub-option sub-code: код определяемой пользователем подопции. Значением может быть целое число в диапазоне от 1 до 254. Для получения более подробной информации см. RFC 2132.
  ascii | hex | cipher: формат кода определяемой пользователем опции: строка символов ASCII, строка шестнадцатеричных символов или строка символов зашифрованного текста.
  ip-address ip-address: код определяемой пользователем опции в виде IP-адреса.
Команда: regulatory-domain-profile name profile-name
  name profile-name: имя профиля регулирующего домена. Значение представляет собой строку длиной от 1 до 35 символов без учета регистра. Значение не может содержать вопросительные знаки (?) и пробелы, а также не может начинаться или заканчиваться двойными кавычками (").

## Slide 56
Notes: Команда: country-code country-code
  country-code: код страны. В качестве значения используется строка символов перечислимого типа.
  Контроллер доступа поддерживает следующие коды стран:
    CN (значение по умолчанию): Китай
    AU: Австралия
    CA: Канада
    DE: Германия
    FR: Франция
    US: США
    ...

## Slide 57: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование выхода AP в сеть (2)
[AC-wlan-view] ap-group name group-name
[AC-wlan-ap-group-group-name]
Настройте интерфейс или адрес источника.
Создайте группу AP и перейдите в режим конфигурирования группы AP или перейдите в режим существующей группы AP.
[AC-wlan-ap-group-group-name] regulatory-domain-profile profile-name
Установите привязку профиля регулирующего домена к AP или группе AP.
[AC] capwap source interface { loopback loopback-number | vlanif vlan-id }
Укажите интерфейс источника на AC для установления туннелей CAPWAP с точками доступа.
[AC] capwap source ip-address ip-address
Настройте IP адрес источника на AC.
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Команда: ap-group name group-name
  name group-name: имя группы AP. В качестве значения используется строка длиной от 1 до 35 символов. Значение не может содержать вопросительные знаки (?), слеши (/) и пробелы, а также не может начинаться или заканчиваться двойными кавычками (").

## Slide 58: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование выхода AP в сеть (3)
[AC-wlan-view] ap auth-mode { mac-auth | sn-auth }
Добавьте AP в режиме офлайн.
Настройте в качестве режима аутентификации AP аутентификацию по MAC-адресу или серийному номеру. По умолчанию используется аутентификация по MAC-адресу.
[AC-wlan-view] ap-id ap-id [ [ type-id type-id | ap-type ap-type ] { ap-mac ap-mac | ap-sn ap-sn | ap-mac ap-mac ap-sn ap-sn } ]
[AC-wlan-ap-ap-id] ap-name ap-name
Вручную добавьте AP в режиме офлайн или перейдите в режим конфигурирования AP и настройте имя отдельной AP.
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group
Добавьте AP в группу AP.
[AC] display ap { all | ap-group ap-group }}
Проверьте конфигурацию.
Проверьте информацию точки доступа.
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Команда: ap-id ap-id [ [ type-id type-id | ap-type ap-type ] { ap-mac ap-mac | ap-sn ap-sn | ap-mac ap-mac ap-sn ap-sn } ]
  ap-id: идентификатор точки доступа. Значением может быть целое число в диапазоне от 0 до 8191.
  type-id: идентификатор типа точки доступа. Значением может быть целое число в диапазоне от 0 до 255.
  ap-type: тип точки доступа. В качестве значения используется строка длиной от 1 до 31 символов.
  ap-mac: MAC-адрес точки доступа. Значение имеет формат H-H-H, где H — четырехзначное шестнадцатеричное число.
  ap-sn: серийный номер точки доступа. В качестве значения используется строка длиной от 1 до 31 символов, включающих только буквы и цифры.

## Slide 59: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование радиомодулей (1)
[AC-wlan-view] ap-id 0
[AC-wlan-ap-0] radio radio-id
[AC-wlan-radio-0]
Перейдите в режим радиомодуля.
[AC-wlan-radio-0/0] channel { 20mhz | 40mhz-minus | 40mhz-plus | 80mhz | 160mhz } channel
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
Настройте рабочую полосу пропускания и канал для радиосвязи.
Настройте рабочую полосу пропускания и канал для всех точек доступа в группе AP или для определенного радиомодуля отдельной точки доступа.
Подключение AP
Сервисы WLAN
[AC-wlan-radio-0/0] channel 80+80mhz channel1 channel2
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-radio-0/0] antenna-gain antenna-gain
Настройте усиление антенны.
Настройте усиление антенны для всех точек доступа в группе AP или для определенного радиомодуля отдельной точки доступа.
Notes: Команда: radio radio-id
  radio-id: идентификатор радиомодуля. Идентификатор радиомодуля должен существовать.
Команды:
  channel { 20mhz | 40mhz-minus | 40mhz-plus | 80mhz | 160mhz } channel
  channel 80+80mhz channel1 channel2
  20mhz: рабочая полоса пропускания радиомодуля 20 МГц.
  40mhz-minus: рабочая полоса пропускания радиомодуля на уровне минус 40 МГц.
  40mhz-plus: рабочая полоса пропускания радиомодуля на уровне плюс 40 МГц.
  80mhz: рабочая полоса пропускания радиомодуля 80 МГц.
  160mhz: рабочая полоса пропускания радиомодуля 160 МГц.
  80+80mhz: рабочая полоса пропускания радиомодуля 80+80 МГц.
  channel/channel1/channel2: рабочий канал радиомодуля. Канал выбирается на основе кода страны и режима радиосвязи. Это параметр нумерованного типа. Диапазон значений определяется в соответствии с кодом страны и режимом радиосвязи.
Команда: antenna-gain antenna-gain
  antenna-gain: усиление антенны. Значением может быть целое число в диапазоне от 0 до 30 дБ.

## Slide 60: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование радиомодулей (2)
[AC-wlan-radio-0/0] eirp eirp
Настройте мощность передачи радиомодуля.
[AC-wlan-radio-0/0] coverage distance distance
Настройте дальность покрытия радиосети.
Подключение AP
Сервисы WLAN
Настройте мощность передачи для всех точек доступа в группе AP или для определенного радиомодуля отдельной точки доступа.
Настройте дальность покрытия для всех точек доступа в группе AP или для определенного радиомодуля отдельной точки доступа.
[AC-wlan-radio-0/0] frequency { 2.4g | 5g }
Настройте рабочий диапазон частот радиомодуля.
Notes: Команда: eirp eirp
  eirp: мощность передачи. Значением может быть целое число в диапазоне от 1 до 127 дБм.
Команда: coverage distance distance
  distance: дальность покрытия радиосети. Каждое расстояние соответствует группе параметров передачи, ожидания и приема (slottime, acktimeout и ctstimeout). Дальность радиопокрытия можно сконфигурировать на основе расстояния между точками доступа. В этом случае точки доступа будут автоматически настраивать значения slottime, acktimeout и ctstimeout. Значением может быть целое число в диапазоне от 1 до 400 метров с шагом 100.
Команда: frequency { 2.4g | 5g }
  По умолчанию радиомодуль 0 работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц, а радиомодуль 2 — в частотном диапазоне 5 ГГц.

## Slide 61: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование радиомодулей (3)
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name profile-name
Создайте профиль радиосвязи.
Подключение AP
Сервисы WLAN
Создайте профиль радиосвязи 2G и перейдите в режим профиля радиосвязи 2G или перейдите в режим существующего профиля радиосвязи 2G.
[AC-wlan-view] ap-group name group-name
[AC-wlan-ap-group-group-name] radio-2g-profile profile-name radio { radio-id | all }
Установите привязку для профиля радиосвязи.
Установите привязку указанного профиля радиосвязи 2G к радиомодулю 2G в группе AP.
Notes: Команда: radio-2g-profile name profile-name
  name profile-name: имя профиля радиосвязи 2G. Значение представляет собой строку длиной от 1 до 35 символов без учета регистра. Значение не может содержать вопросительные знаки (?) и пробелы, а также не может начинаться или заканчиваться двойными кавычками (").
  По умолчанию система предоставляет профиль радиосвязи 2G с именем default.
Команда: radio-2g-profile profile-name radio { radio-id | all }
  profile-name: имя профиля радиосвязи 2G. Профиль радиосвязи 2G должен существовать.
  radio radio-id: идентификатор радиомодуля. Значением может быть целое число 0 или 2.
  radio all: все радиомодули.

## Slide 62: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование VAP (1)
[AC-wlan-view] vap-profile name profile-name
[AC-wlan-vap-prof-profile-name]
Создайте профиль VAP.
Создайте профиль VAP и перейдите в режим профиля VAP или перейдите в режим существующего профиля VAP.
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] forward-mode { direct-forward | tunnel }
Сконфигурируйте режим передачи данных.
Настройте режим прямой или туннельной передачи данных в профиле VAP.
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] service-vlan { vlan-id vlan-id | vlan-pool pool-name }
Сконфигурируйте сервисные VLAN.
Настройте сервисные VLAN, сконфигурированные для VAP.
Подключение AP
Сервисы WLAN

## Slide 63: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование VAP (2)
[AC-wlan-view] security-profile name profile-name
[AC-wlan-sec-prof-profile-name]
Сконфигурируйте профиль безопасности.
Создайте профиль безопасности и перейдите в режим профиля безопасности.
По умолчанию система предоставляет профили безопасности default, default-wds и default-mesh.
[AC-wlan-view] vap-profile name profile-name
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] security-profile profile-name
Установите привязку профиля безопасности к профилю VAP.
Подключение AP
Сервисы WLAN

## Slide 64: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование VAP (3)
[AC-wlan-view] ssid-profile name profile-name
[AC-wlan-ssid-prof-profile-name]
Сконфигурируйте профиль SSID.
Создайте профиль SSID и перейдите в режим профиля SSID или перейдите в режим существующего профиля SSID.
По умолчанию система предоставляет профиль SSID с именем default.
[AC-wlan-ssid-prof-profile-name] ssid ssid
Сконфигурируйте SSID для профиля SSID.
По умолчанию для профиля SSID сконфигурирован SSID HUAWEI-WLAN.
[AC-wlan-view] vap-profile name profile-name
[AC-wlan-vap-prof-profile-name] ssid-profile profile-name
Установите привязку профиля SSID к профилю VAP.
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Команда: ssid ssid
  ssid: значение SSID. Значение представляет собой строку длиной от 1 до 32 символов с учетом регистра. Поддерживаются китайские символы или китайские и английские символы, кроме символов табуляции.
  Чтобы начать SSID с пробела, необходимо заключить SSID в двойные кавычки ("), например " hello". Двойные кавычки считаются двумя символами. Чтобы начать SSID с двойных кавычек, нужно добавить обратный слеш (\) перед двойными кавычками, например, \"hello. Обратный слеш считается одним символом.

## Slide 65: Основные команды для конфигурирования WLAN: конфигурирование VAP (4)
[AC-wlan-view] ap-group name group-name
[AC-wlan-ap-group-group-name] vap-profile profile-name wlan wlan-id radio { radio-id | all } [ service-vlan { vlan-id vlan-id | vlan-pool pool-name } ]
Установите привязку для профиля VAP.
Установите привязку профиля VAP к радиомодулям в группе AP.
[AC] display vap { ap-group ap-group-name | { ap-name ap-name | ap-id ap-id } [ radio radio-id ] } [ ssid ssid ]
Проверьте информацию о VAP.
Выведите на экран информацию о сервисных VAP.
[AC] display vap { all | ssid ssid }
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Команда: display vap { ap-group ap-group-name | { ap-name ap-name | ap-id ap-id } [ radio radio-id ] } [ ssid ssid ]
  ap-group-name: информация обо всех сервисных VAP в указанной группе AP. Группа AP должна существовать.
  ap-name: информация о сервисных VAP на AP с определенным именем. Имя AP должно существовать.
  ap-id: информация о сервисных VAP на AP с определенным идентификатором. Идентификатор AP должен существовать.
  radio-id: информация о сервисных VAP определенного радиомодуля. Значением может быть целое число в диапазоне от 0 до 2.
  ssid: информация о сервисных VAP определенного SSID. SSID должен существовать.
Команда: display vap { all | ssid ssid }
  all: информация обо всех сервисных VAP.

## Slide 66: Пример настройки туннельной передачи уровня 2 в режиме «Off-Path»
Данные | Конфигурация
Управляющая VLAN для точек доступа | VLAN 100
Сервисная VLAN для STA | VLAN 101
DHCP-сервер | AC выполняет функции DHCP-сервера, который назначает IP-адреса AP. Коммутатор агрегации S2 выполняет функции DHCP-сервера, который назначает IP-адреса STA. По умолчанию для STA используется адрес шлюза 10.23.101.1.
Пул IP-адресов для AP | 10.23.100.2–10.23.100.254/24
Пул IP-адресов для STA | 10.23.101.2–10.23.101.254/24
IP-адрес интерфейса-источника AC | VLANIF 100: 10.23.100.1/24
Группа AP | Имя: ap-group1 Референсные профили: профиль VAP wlan-net и профиль регулирующего домена
Профиль регулирующего домена | Имя: default Код страны: CN
Профиль SSID | Имя: wlan-net Имя SSID: wlan-net
Профиль безопасности | Имя: wlan-net Политика безопасности: WPA-WPA2+PSK+AES Пароль: a1234567
Профиль VAP | Имя: wlan-net Режим передачи: туннельная передача Сервисная VLAN: VLAN 101 Референсные профили: профиль SSID wlan-net и профиль безопасности wlan-net
IP-сеть
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC
Notes: Требования к сервисам
  Предприятию необходимо организовать пользователям доступ в Интернет через WLAN для работы мобильного офиса.
Требования к сети
  Режим подключения к сети контроллера доступа: сеть уровня 2 в режиме «off-path»
  Режим развертывания DHCP:
    AC выполняет функции DHCP-сервера, который назначает IP-адреса точкам доступа.
    Коммутатор агрегации S2 выполняет функции DHCP-сервера, который назначает IP-адреса STA.
  Режим передачи сервисных данных: туннельная передача
План конфигурирования
  Настройте сетевое соединение между контроллером доступа, точками доступа и другими сетевыми устройствами.
  Сконфигурируйте параметры точек доступа для выхода в сеть.
    Создайте группу точек доступа и добавьте точки доступа, которым требуется такая же конфигурация, в группу для унифицированного конфигурирования.
    Настройте системные параметры контроллера доступа, включая код страны и интерфейс-источник, используемый контроллером для связи с точками доступа.
    Настройте режим аутентификации для выхода точек доступа в сеть и импортируйте точки доступа в автономном режиме.
  Настройте параметры сервисов WLAN для доступа STA к WLAN.

## Slide 67: Настройка сетевых соединений
Создайте сети VLAN и интерфейсы на S1, S2 и AC.
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
Настройте DHCP-серверы на выдачу IP-адресов AP и STA.
[S2] dhcp enable
[S2] interface vlanif 101
[S2-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[S2-Vlanif101] dhcp select interface
# Настройте VLANIF 100 на AC для назначения IP-адресов AP.
# Настройте VLANIF 101 на S2 для назначения IP-адресов STA и укажите 10.23.101.1 в качестве адреса шлюза по умолчанию для STA.
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
IP-сеть
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC
Notes: 1. Создайте сети VLAN и интерфейсы на S1, S2 и AC.
  Конфигурация S1:
    [S1] vlan batch 100
    [S1] interface gigabitethernet 0/0/1
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
    [S1-GigabitEthernet0/0/1] quit
    [S1] interface gigabitethernet 0/0/2
    [S1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
    [S1-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
    [S1-GigabitEthernet0/0/2] quit

## Slide 68
Notes:   Конфигурация S2:
    [S2] vlan batch 100 101
    [S2] interface gigabitethernet 0/0/1
    [S2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
    [S2-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
    [S2-GigabitEthernet0/0/1] quit
    [S2] interface gigabitethernet 0/0/2
    [S2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
    [S2-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
    [S2-GigabitEthernet0/0/2] quit
    [S2] interface gigabitethernet 0/0/3
    [S2-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
    [S2-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
    [S2-GigabitEthernet0/0/3] quit
  Конфигурация AC:
    [AC] vlan batch 100 101
    [AC] interface gigabitethernet 0/0/1
    [AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
    [AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
    [AC-GigabitEthernet0/0/1] quit

## Slide 69: Конфигурирование выхода точек доступа в сеть (1)
Создайте группу AP.
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
Создайте профиль регулирующего домена и настройте код страны.
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
IP-сеть
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC

## Slide 70: Конфигурирование выхода точек доступа в сеть (2)
Настройте интерфейс-источник AC.
[AC] capwap source interface vlanif 100
Импортируйте AP в автономном режиме в AC.
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
IP-сеть
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC
Notes: Импортируйте AP в автономном режиме в AC.
  Добавьте AP в группу AP с именем ap-group1. Допустим, что точка доступа имеет MAC-адрес 60de-4476-e360. Сконфигурируйте имя для AP на основании места ее развертывания, чтобы по имени можно было узнать, где AP развернута. Например, назовите AP area_1, если она развернута в зоне 1.

## Slide 71: Проверка конфигурации подключения точки доступа
После включения точки доступа выполните команду display ap all, чтобы проверить рабочий статус точки доступа. Если в поле State отображается nor, значит точка доступа вышла в сеть (стала on-line).
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor : normal [1]
Extra information:
P : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN nor 0 10S -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Описание результатов выполнения команды display ap, выведенных на экран:
  ID: идентификатор точки доступа.
  MAC: MAC-адрес точки доступа.
  Name: имя точки доступа.
  Group: имя группы, к которой относится точка доступа.
  IP: IP-адрес точки доступа. В сценариях NAT точки доступа находятся в частной сети, а контроллер доступа — в сети общего пользования. Это значение является IP-адресом точки доступа в частной сети. Чтобы проверить IP-адрес точки доступа в сети общего пользования, выполните команду display ap run-info.
  Type: тип точки доступа.
  State: статус точки доступа.
    normal: точка доступа вышла в сеть на контроллере доступа и работает исправно.
    commit-failed: после выхода в сеть на контроллере доступа точка доступа не может получить сервисные конфигурации WLAN.
    download: точка доступа находится в процессе обновления.
    fault: точка доступа не может подключиться к сети.
    idle: точка доступа находится в процессе инициализации перед установлением соединения между ней и контроллером доступа в первый раз.
  STA: количество STA, подключенных к точке доступа.
  Uptime: продолжительность работы точки доступа в сети.
  ExtraInfo: дополнительная информация. Значение P указывает на недостаточное питание точки доступа.

## Slide 72: Конфигурирование параметров сервисов WLAN (1)
Создайте профиль безопасности wlan-net и настройте политику безопасности.
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
Создайте профиль SSID wlan-net и задайте SSID имя wlan-net.
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
IP-сеть
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC

## Slide 73: Конфигурирование параметров сервисов WLAN (2)
Создайте профиль VAP wlan-net, настройте режим передачи данных и сервисную VLAN, установите привязку профиля безопасности и профиля SSID к профилю VAP.
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
Установите привязку профиля VAP к группе AP и примените конфигурации профиля VAP wlan-net к радиомодулю 0 и радиомодулю 1 точек доступа в группе AP.
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
IP-сеть
AP
STA
S1
S2
VLANIF 101
10.23.101.1/24
GE0/0/3
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/2
GE0/0/1
GE0/0/1
VLANIF 100
10.23.100.1/24
AC

## Slide 74: Проверка информации о профиле VAP
AC автоматически передает AP сервисную конфигурацию WLAN. После завершения настройки выполните команду display vap ssid wlan-net. Если в результатах выполнения команды параметр Status имеет значение ON, значит VAP были успешно созданы на радиомодулях AP.
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID BSSID Status Auth type STA SSID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 area_1 0 1 60DE-4476-E360 ON WPA/WPA2-PSK 0 wlan-net
0 area_1 1 1 60DE-4476-E370 ON WPA/WPA2-PSK 0 wlan-net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
Сетевое подключение
Подключение AP
Сервисы WLAN
Notes: Описание результатов выполнения команды display vap, выведенных на экран:
  AP ID: идентификатор точки доступа.
  AP name: имя точки доступа.
  RfID: идентификатор радиомодуля.
  WID: идентификатор VAP.
  SSID: имя SSID.
  BSSID: MAC-адрес VAP.
  Status: текущий статус VAP.
    ON: служба VAP включена.
    OFF: служба VAP отключена.
  Auth type: режим аутентификации VAP.
  STA: количество STA, подключенных к VAP.

## Slide 75
Общие сведения о WLAN
Основные концепции WLAN
Основы WLAN
Конфигурирование параметров WLAN
Решения WLAN нового поколения

## Slide 76: Решения Huawei WLAN для строительства перспективных беспроводных сетей
Применение в любом сценарии
Решения, созданные на основе индивидуальных требований заказчиков, для применения в сложных и самых разнообразных сценариях
Комплексные решения по развертыванию и управлению WLAN для кампусных сетей и сетей филиалов
Высокая пропускная способность
Протокол 802.11ac Wave 2, дублированный радиоканал 5G, пропускная способность беспроводного доступа до 3,46 Гбит/с
Huawei является активным участником проекта развития стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6) следующего поколения, обеспечивающего скорость передачи до 9,6 Гбит/с по одному радиоканалу 5 ГГц.
Роуминг и различные протоколы QoS беспроводной связи, такие как WMM (Wi-Fi multimedia), для обеспечения качества обслуживания
Высокая степень защиты
Основные режимы аутентификации и шифрования, такие как WPA, WPA2, WPA3 и WAPI
Обнаружение беспроводного вторжения
Аутентификация 802.1X и на портале, обеспечение безопасности интрасети
Простота развертывания
Точки доступа поддерживают автоматические функции настройки, запуска, обновления и выбора канала, динамическую регулировку скорости и мощности передачи, а также балансировку нагрузки.
Точки доступа Интернета вещей и точки доступа со встроенными антеннами для покрытия зон с высокой плотностью пользователей, упрощающие установку и обеспечивающие быстрое развертывание
Точки доступа поддерживают облачное управление и могут работать в режиме двойного стека для плавного переключения между облачным и локальным управлением.

## Slide 77: Два фактора (технологические достижения и разработка приложений), стимулирующие наступление эры Wi-Fi 6
Технологии
Приложения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2021
802.11ax
802.11n
802.11ac Wave 1
802.11ac Wave 2
2011
Стандарты Wi-Fi обновляются каждые четыре-пять лет.
Wi-Fi 4
Wi-Fi 5
Wi-Fi 6
Октябрь 2018 г.
Соглашение WFA о новом именовании стандартов Wi-Fi
Социальные сети
Беспроводной офис
Видеонаблюдение
Видео HD
Электронные классы
Видеоконференц-связь
Видеоконференция 4K
Диагностика 3D
Пропускная способность на пользователя > 50 Мбит/с
Задержка < 10 мс
4K
Пропускная способность на пользователя: 2–4 Мбит/с
Задержка < 50 мс
Пропускная способность на пользователя: 4–12 Мбит/с
Задержка < 30 мс
Интерактивные VR/AR
Notes: Wi-Fi 5 не может удовлетворить требования к низкой задержке и высокой пропускной способности сервисов видеоконференцсвязи 4K/8K.
С помощью решения интеллектуального ускорения работы приложений Huawei SmartRadio сеть Wi-Fi 6 обеспечивает задержку всего в 10 мс.

## Slide 78: Сравнение стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5
Высокая пропускная способность
Низкая задержка
Высокая скорость при одновременном совместном подключении
Скорость до 9,6 Гбит/с
4-кратное увеличение пропускной способности
Низкое энергопотребление
1024-QAM
8x8 MU-MIMO
Пользователь 1
Пользователь 2
Пользователь 3
Пользователь 4
Частота
Время
UL/DL OFDMA
UL/DL MU-MIMO
Доступ 1024 STA на AP
4-кратное увеличение количества одновременных пользователей
OFDMA
Пространственное повторное использование каналов
Снижение задержки сервисов до 20 мс
Снижение средней задержки на 30%
TWT
20 MHz-Only
Механизм целевого времени пробуждения (TWT)
Снижение энергопотребления STA на 30%
Notes: В настоящее время теоретическая скорость всех продуктов Wi-Fi 5 (Wave 2) составляет 2,5 Гбит/с, а продуктов Wi-Fi 6 — 9,6 Гбит/с. Таким образом, Wi-Fi 6 позволяет увеличить скорость в четыре раза по сравнению с Wi-Fi 5.
Wi-Fi 6 обеспечивает 4-кратное увеличение количества пользователей, одновременно получающих доступ к сети, по сравнению с Wi-Fi 5. Тестирование в реальных условиях показало, что при пропускной способности на одного пользователя 2 Мбит/с Wi-Fi 5 поддерживает одновременное подключение 100 пользователей, а Wi-Fi 6 — 400 пользователей.
Средняя задержка, поддерживаемая Wi-Fi 5, составляет около 30 мс, а Wi-Fi 6 — около 20 мс. Технология интеллектуального ускорения работы приложений Huawei SmartRadio позволяет еще больше снизить задержку обслуживания — до 10 мс.
Wi-Fi 5 не поддерживает TWT.

## Slide 79: Кампусная сеть следующего поколения, анализирующая цели и намерения пользователей (для малых и средних предприятий)
Выходной шлюз кампусной сети
Коммутатор
Cloud AP
STA
Головной офис
Филиал
Cloud AP
STA
Филиал
Основные концепции
Платформа облачного управления обеспечивает возможности централизованного управления и технического обслуживания устройств в любом месте, значительно сокращая затраты на развертывание сети и O&M.
Область применения: малые и средние предприятия.
Автоматические функции подключения, настройки и запуска устройств сокращают расходы на развертывание сети.
Мониторинг и управление всеми сетевыми элементами (NE) осуществляются на платформе облачного управления унифицированным образом.
Облачные решения предоставляют различные инструменты, снижая затраты.
Преимущества (по сравнению с архитектурой «AC + Fit AP»)
Интернет
Notes: Недостатки традиционных сетевых решений:
  Традиционные сетевые решения имеют множество проблем с развертыванием сети, включая высокие затраты на развертывание и трудности с эксплуатацией и техобслуживанием. Эти проблемы особенно актуальны на предприятиях, имеющих множество филиалов или филиалы, которые расположены географически далеко друг от друга.
Архитектура облачного управления:
  Архитектура облачного управления позволяет решить проблемы, с которыми сталкиваются традиционные сетевые решения. Платформа облачного управления обеспечивает возможности централизованного управления и технического обслуживания устройств в любом месте, значительно сокращая затраты на развертывание сети и O&M.
  После развертывания облачной точки доступа сетевому администратору не нужно выезжать на объект для настройки ее программного обеспечения. После включения облачная точка доступа автоматически подключается к соответствующей платформе облачного управления для загрузки системных файлов, включая файлы конфигурации, пакеты программного обеспечения и патчи обновлений. Таким образом, облачная точка доступа является полностью автоматически настраиваемой для выхода в сеть. Сетевой администратор может загружать конфигурации в облачные точки доступа через платформу управления облаком в любое время и в любом месте, что упрощает настройку пакетных сервисов.

## Slide 80: Кампусная сеть следующего поколения, анализирующая цели и намерения пользователей (для средних и крупных предприятий)
Зона выхода в сеть
Уровень ядра сети
Уровень агрегации
Уровень доступа
ЦОД
Контроллер Native AC
Контроллер Native AC
Зона O&M NMS
Канал iStack/CSS
Интернет
WAN
Характеристики архитектуры
iMaster NCE обеспечивает унифицированное управление и настройку точек доступа, а также предоставляет различные функции. Благодаря возможности дальнейшей интеграции с проводными сетями и использования технологий больших данных и искусственного интеллекта эта архитектура позволяет развертывать упрощенные, интеллектуальные и безопасные кампусные сети.
Область применения: средние и крупные предприятия.

## Slide 81
В чем заключаются преимущества и недостатки сетевых режимов In-Path и Off-Path?
(Несколько правильных вариантов ответа) Какие из следующих методов обнаружения контроллера доступа поддерживаются точками доступа Fit AP? ( )
  Статическое обнаружение
  Динамическое обнаружение посредством DHCP
  Динамическое обнаружение посредством FTP
  Динамическое обнаружение посредством DNS
Notes: Ответ:
  Преимущества сети с подключением In-Path: в сети с подключением In-Path, как правило, используется прямая передача. Этот сетевой режим упрощает архитектуру сети и подходит для крупномасштабных сетей WLAN с централизованным управлением.
  Преимущества сети с подключением Off-Path: сеть с подключением Off-Path является наиболее распространенной. Сервисным данным пользователей беспроводной связи не требуется обработка в контроллере доступа, что решает проблему нехватки пропускной способности и упрощает использование существующих политик безопасности. Поэтому рекомендуется использовать этот режим при организации сети.
ABD

## Slide 82
Технология WLAN обеспечивает пользователям простой и удобный доступ к беспроводной сети, а также возможность свободного перемещения в зоне ее покрытия, устраняя ограничения проводных сетей.
В этом разделе подробно рассмотрены технологии WLAN, используемые в корпоративных сетях, включая основные концепции, этапы и тенденции развития технологий WLAN, сетевые архитектуры и конфигурирование основных параметров.