## Slide 1
Чэнь Цзяньюань (Chen Jianyuan)/cwx652820
23.10.2019
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата

## Slide 2: Технологии WAN

## Slide 3
Ускорение экономической глобализации и цифровой трансформации стимулируют дальнейшее расширение масштабов предприятий. Все больше и больше филиалов открывается в разных регионах, при этом каждая филиальная сеть рассматривается как локальная сеть (LAN). Штаб-квартирам и филиалам для связи друг с другом приходится преодолевать географические границы. Для более эффективного предоставления услуг предприятие должно объединить эти географически разнесенные филиалы в глобальную сеть (WAN).
Развитие технологий WAN сопровождается постоянным увеличением полосы пропускания. На начальном этапе X.25 обеспечивал пропускную способность всего 64 кбит/с. Позже технологии сети цифровой передачи данных (DDN) и Frame Relay (FR) позволили увеличить полосу пропускания до 2 Мбит/с. Синхронная цифровая иерархия (SDH) и режим асинхронной передачи (ATM) предоставили скорости 10 Гбит/с. А в настоящее время WAN на базе IP обеспечивают 10 Гбит/с и даже более высокие скорости.
В данном курсе описывается история развития технологий WAN. Особое внимание уделяется реализации и конфигурации протокола точка-точка (PPP) и протокола точка-точка через Ethernet (PPPoE).

## Slide 4
По окончании данного курса Вы:
  будете знать основные концепции и историю развития глобальных сетей;
  будете понимать принципы реализации PPP и PPPoE;
  освоите базовые конфигурации PPP и PPPoE;
  будете понимать основные концепции MPLS/SR.

## Slide 5
Обзор ранних технологий WAN
Реализация и настройка PPP
Реализация и настройка PPPoE
Развитие технологий WAN

## Slide 6: Что такое WAN?
WAN — это сеть, которая соединяет локальные сети, расположенные в разных районах. WAN способна охватить от десятков до тысяч километров. Такая сеть может соединять несколько регионов, городов и стран или обеспечивать междугороднюю связь на нескольких континентах, образуя международную удаленную сеть.
ЦОД
Филиал предприятия
Штаб-квартира
Жилые дома
LAN
WAN
LAN
Интернет-
провайдер

## Slide 7: Различия между WAN и LAN
Штаб-квартира
Филиал 2
Филиал 1
Самостоятельно организованная частная сеть
Партнер
Заказчик
Арендованная сеть провайдера
Мобильный офис
Домашний
офис
LAN
WAN
Удаленный офис
WAN — это компьютерная сеть, которая охватывает большую территорию за счет аренды сети Интернет-провайдера (ISP) или создания частной сети.
1
2
LAN
LAN — это компьютерная сеть, охватывающая небольшую географическую область.
Notes: Основные различия между WAN и LAN заключаются в следующем:
  LAN обеспечивает широкую полосу пропускания, но поддерживает только короткое расстояние передачи, что не может удовлетворить требования глобальной сети передачи данных на большие расстояния.
  Устройства LAN обычно являются коммутаторами, тогда как устройства WAN — это, в основном, маршрутизаторы.
  LAN принадлежит учреждению или организации, тогда как большинство услуг WAN предоставляется интернет-провайдерами.
  В глобальных и локальных сетях обычно используются разные протоколы или технологии только на физическом уровне и уровне канала передачи данных. На остальных уровнях заметных отличий нет.
  Частные сети банков, государственных учреждений, военных и крупных компаний также являются глобальными сетями и физически изолированы от Интернета.
  Интернет — это разновидность WAN. Малые предприятия используют Интернет как соединение WAN.

## Slide 8: Обзор ранних технологий WAN
Первые WAN и LAN имеют различия на канальном и физическом уровнях. Другие уровни модели TCP/IP этих сетей одинаковы.
Сетевая модель TCP/IP
Прикладной уровень
Транспортный уровень
Сетевой уровень
Канальный уровень
Физический уровень
PPP HDLC Frame Relay ATM
Технологии LAN
Технологии WAN
RS-232 V.24 V.35 G.703
IP ICMP ARP
TCP UDP
HTTP FTP Telnet DNS SNMP
IEEE 802.3/4/5/11
Notes: На начальном этапе общие стандарты физического уровня WAN включают стандарты интерфейса EIA/TIA-232 (RS-232), сформулированные Альянсом электронной индустрии (EIA) и Ассоциацией телекоммуникационной индустрии (TIA), стандарты последовательных интерфейсов V.24 и V.35, сформулированные Международным союзом электросвязи (МСЭ), и стандарты G.703, относящиеся к физическим и электрическим характеристикам различных цифровых интерфейсов.
Общие стандарты уровня канала передачи данных WAN включают управление каналом передачи данных высокого уровня (HDLC), PPP, FR и ATM.
  HDLC — это универсальный протокол, работающий на уровне канала передачи данных. Пакеты данных инкапсулируются в кадры HDLC с добавлением заголовка и хвоста. Кадры HDLC могут передаваться только по синхронным каналам P2P и не поддерживают согласование IP-адресов и аутентификацию. HDLC стремится к высокой надежности за счет большого объема служебной информации, что приводит к низкой эффективности передачи.
  PPP работает на уровне канала данных для передачи данных P2P по полнодуплексным синхронным и асинхронным каналам. PPP является широко распространенным протоколом, поскольку он обеспечивает аутентификацию пользователей, поддерживает синхронную и асинхронную связь и легко расширяется.
  FR — это стандартный протокол передачи данных по коммутируемому каналу. Для ускорения передачи данных используется специальный механизм проверки ошибок.
  Сети ATM — это сети с трансляцией ячеек (cell-relay), сети с установлением соединения (connection-oriented), а также коммутируемые сети.

## Slide 9: Роли устройств WAN
Существует три основных роли устройств WAN: устройство на границе сети клиента (CE), пограничное устройство провайдера (PE) и провайдер (P). Определение:
  CE: устройство, расположенное в помещении клиента и подключенное к одному или нескольким PE для доступа пользователя.
  PE: важное пограничное устройство провайдера услуг, которое подключено как к CE, так и к P.
  P: устройство провайдера услуг, не подключенное к CE.
CE
CE
PE
PE
PE
PE
Предприятие А
Предприятие В
P
CE
CE
Предприятие С
Предприятие D
Провайдер

## Slide 10: Применение ранних технологий WAN
Ранние технологии WAN выполняют инкапсуляцию уровня 2 на уровне канала данных для разных типов физических каналов. PPP, HDLC и FR обычно используются между CE и PE для передачи пакетов доступа пользователя на большие расстояния по WAN. ATM обычно используется в магистральных сетях ISP для высокоскоростной передачи.
PPP/HDLC/FR
ATM
PPP/HDLC/FR
Магистральная сеть ISP
CE
PE
CE
PE
CE
PE
CE
PE
PPP/HDLC/FR
PPP/HDLC/FR

## Slide 11
Обзор ранних технологий WAN
Реализация и настройка PPP
  Реализация PPP
  Настройка PPP
Реализация и настройка PPPoE
Развитие технологий WAN

## Slide 12: Общая информация о PPP
PPP — важнейший протокол канального уровня, используемый в глобальной сети (WAN). Используется для инкапсуляции данных P2P и полнодуплексной передачи.
PPP предоставляет протокол аутентификации по паролю (PAP) и протокол аутентификации с предварительным согласованием вызова (CHAP).
PPP отличается высокой расширяемостью. Например, если требуется передать пакет через Ethernet, PPP может быть расширен до протокол точка-точка через Ethernet (PPPoE).
PPP предоставляет протокол управления каналом передачи данных (LCP), который используется для согласования параметров канального уровня, таких как максимальная принимаемая единица (MRU) и режим аутентификации.
PPP предоставляет различные протоколы управления сетью (NCP), например IPCP — протокол управления сетевым уровнем для установки, настройки и разрыва IP-подключения поверх соединения PPP (Point-to-Point Protocol).
R1
R2
PPP
S 1/0/0
S 1/0/0
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP

## Slide 13: Процесс установления соединения PPP
Установление соединения PPP включает согласование параметров канального уровня, дополнительное согласование аутентификации и согласование параметров сетевого уровня.
  Согласование канального уровня. Пакеты LCP используются для согласования параметров канала и установления соединений канального уровня.
  (Опционально) Согласование аутентификации. Режим аутентификации, согласованный во время согласования параметров канального уровня, используется для аутентификации канала.
  Согласование параметров сетевого уровня. Согласование NCP используется для выбора и настройки протокола сетевого уровня и согласования параметров сетевого уровня.
R1
R2
PPP
S 1/0/0
S 1/0/0
Согласование параметров канального уровня
1
(Опционально) Согласование аутентификации
2
Согласование параметров сетевого уровня
3
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP

## Slide 14: Конечный автомат канального интерфейса PPP
Согласование PPP выполняется интерфейсами на обоих концах канала. Статус интерфейса указывает на фазу согласования протокола.
Установлено?
Отключен
Установление соединения
Аутентификация
Сеть
Терминирование
Аутентификация пройдена?
Да (Открыт)
Нет
Да
Нет
Пройдена
Не пройдена
Отключен
Закрыт
Требуется аутентификация?
Согласование параметров канального уровня
Согласование аутентификации
Согласование параметров сетевого уровня
1
2
3
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: Соединение PPP может быть установлено после прохождения этапов установления соединения, аутентификации и согласования параметров сетевого уровня. Подробная информация:
  Два взаимодействующих устройства находятся на этапе Установления соединения (Establish).
  На этапе Установления соединения выполняется согласование LCP для согласования MRU, режима аутентификации, системного кода против зацикливания и других параметров. Если согласование выполнено успешно, выполняется переход на этап Открыт (Opened), указывая на то, что канал нижнего уровня установлен.
  Если аутентификация настроена, устройства переходят на этап Аутентификации (Authenticate). В противном случае устройства сразу переходят на этап Сеть (Network).
  На этапе Аутентификации выполняется аутентификация в зависимости от того, какой режим был согласован на этапе Установления соединения. Доступны два режима аутентификации: PAP и CHAP. Если аутентификация прошла успешно, устройства переходят на этап Сеть. В противном случае устройства перейдут в состояние Терминирования (Terminate), разорвут соединение и установят для статуса LCP значение Отключен (Down).
  На этапе Сеть согласование NCP выполняется на канале PPP для выбора и настройки протокола сетевого уровня и согласования параметров сетевого уровня. Наиболее распространенным протоколом является IPCP, который используется для согласования параметров IP.
  Если на этапе Терминирования высвобождаются все ресурсы, два взаимодействующих устройства переходят в состояние Отключен (Dead).
Во время работы PPP соединение PPP может быть прервано в любой момент. Отключение физического канала, сбой аутентификации, истечение таймера таймаута и прерывание соединения администратором в процессе настройки могут привести к переходу PPP-соединения в состояние Терминирования.

## Slide 15: Формат пакета LCP
Поле Protocol (Протокол) в пакете PPP идентифицирует тип пакета PPP. Например, если поле Protocol имеет значение 0xC021, пакет является пакетом LCP. Поле Code (Код) также используется для идентификации различных типов пакетов LCP.
Код | Название | Содержание
0x01 | Configure-Request | Пакет запроса конфигурации
0x02 | Configure-Ack | Пакет подтверждения конфигурации
0x03 | Configure-Nak | Параметры конфигурации необходимо согласовать.
0x04 | Configure-Reject | Параметры конфигурации не могут быть идентифицированы.
Структура TLV содержит общие параметры, используемые при согласовании LCP, такие как MRU, протокол аутентификации и системный код против зацикливания (magic number).
Flag
Address
Control
Protocol
Information
FCS
Flag
Code
Identifier
Length
Data…
Type
Length
Value
Type
Length
Value
...
0x0021: IP-пакет
0x8021: IPCP-пакет
0xC021: LCP-пакет
0xC023: PAP-пакет
0xC223: CHAP-пакет
0x7E
0xFF
0x03
0–1500 байт
0x7E
4 байт
0xC021
Формат пакета PPP
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: Формат кадра PPP:
  Поле Flag (Флаг) определяет начало и конец физического кадра и представляет собой двоичную последовательность 01111110 (0X7E).
  Поле Adress (Адрес) в кадре PPP представляет широковещательный адрес и имеет фиксированное значение 11111111 (0XFF).
  Поле Control (Управление) кадра данных PPP по умолчанию имеет значение 00000011 (0X03), что указывает на то, что кадр является неупорядоченным.
  Поле FCS — это 16-битная контрольная сумма, используемая для проверки целостности кадров PPP.
  В поле Protocol (Протокол) указывается тип пакетов протокола, инкапсулированных с использованием PPP. 0XC021, 0XC023 и 0XC223 означают пакеты LCP, PAP и CHAP соответственно.
  В поле Information (Информация) указывается содержание протокола, определенного в поле Protocol. Максимальная длина этого поля называется MRU. Значение по умолчанию — 1500 байт.
  Если поле Protocol имеет значение 0XC021, структура поля Information выглядит следующим образом:
    Поле Identifier (Идентификатор) состоит из одного байта и используется для сопоставления запросов и ответов.
    Поле Length (Длина) указывает общее количество байтов в пакете LCP.
    Поле Data (Данные) содержит различные параметры TLV для согласования вариантов конфигурации, включая MRU, протокол аутентификации и т.п.

## Slide 16
Notes: Общие параметры конфигурации, передаваемые в пакетах LCP, включают MRU, протокол аутентификации и системный код против зацикливания (magic number).
  На универсальной платформе маршрутизации (VRP) MRU представлен максимальной единицей передачи (MTU), сконфигурированной на интерфейсе.
  Общими протоколами аутентификации PPP являются PAP и CHAP. На концах канала PPP могут использоваться различные протоколы для аутентификации друг друга. Однако аутентифицируемая сторона должна поддерживать протокол аутентификации, который требует аутентифицирующая сторона, и ее аутентификационные данные, например имя пользователя и пароль, должны быть правильно сконфигурированы.
  LCP использует системные коды против зацикливания для обнаружения петель каналов и других исключений. Системный код против зацикливания — это случайное число. Механизм случайного выбора должен гарантировать, что вероятность генерирования одного и того же системного кода против зацикливания на обоих концах равна нулю.

## Slide 17: Процесс согласования LCP — нормальное согласование
Согласование LCP осуществляется путем обмена пакетами LCP. Согласование начинается, когда одна сторона отправляет пакет Configure-Request. Если одна сторона идентифицирует и принимает все параметры в пакете, она передает пакет Configure-Ack на локальную сторону, указывая, что согласование прошло успешно.
Configure-Request
Configure-Ack
Configure-Request
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
1
2
1
2
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
1. Отправляет пакет Configure-Request, содержащий локальные параметры.
2. Проверяет правильность параметров однорангового узла.
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: R1 и R2 подключены через последовательный канал и работают по протоколу PPP. После того, как физический канал становится доступным, R1 и R2 используют LCP для согласования параметров канала.
В этом примере R1 отправляет пакет Configure-Request, который содержит параметры канального уровня, настроенные на R1. После получения пакета Configure-Request R2 возвращает пакет Configure-Ack на R1, если R2 идентифицирует и принимает все параметры в пакете. R2 также отправляет пакет Configure-Request на R1, и R1 проверяет, являются ли параметры на R2 соответствующими.
Если R1 не получает пакетов Configure-Ack, он будет передавать пакет Configure-Request каждые 3 секунды. Если R1 не получает ни одного пакета Configure-Ack после отправки 10 последовательных пакетов Configure-Request, он считает, что одноранговый узел недоступен, и прекращает отправку пакетов Configure-Request.

## Slide 18: Процесс согласования LCP — несоответствие параметров
Если во время обмена пакетами LCP параметры LCP не совпадают, получатель отправляет пакет Configure-Nak, чтобы уведомить одноранговый узел о необходимости изменить параметры и выполнить повторное согласование.
Параметры интерфейса:
MRU=2000
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
1
2
Configure-Request
Configure-Nak
Configure-Request
(с измененным параметром конфигурации)
Configure-Ack
4
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
1. Отправляет пакет Configure-Request, содержащий локальные параметры.
2. Обнаруживает, что соответствующий параметр недействителен, и выполняет согласование параметров.
3. Повторно отправляет пакет Configure-Request, который содержит согласованные параметры.
4. Проверяет правильность параметров однорангового узла.
3
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: Маршрутизатор R2 получает пакет Configure-Request от R1, далее, если R2 может идентифицировать все параметры канального уровня, передаваемые в пакете, но считает, что некоторые или все значения параметров недопустимы (согласование значений параметров не выполняется), R2 отправляет пакет Configure-Nak на R1.
Пакет Configure-Nak содержит только несоответствующие параметры канального уровня, значения (или диапазоны значений) которых изменены на те, которые могут быть приняты маршрутизатором R2.
После получения пакета Configure-Nak маршрутизатор R1 повторно выбирает другие локально настроенные параметры в соответствии с параметрами канального уровня в пакете и повторно отправляет пакет Configure-Request.

## Slide 19: Согласование LCP — нераспознанные параметры
Если во время обмена пакетами LCP параметры LCP не могут быть идентифицированы, получатель отправляет пакет Configure-Reject, чтобы уведомить противоположную сторону о необходимости удалить неидентифицируемые параметры и повторяет согласование с противоположной стороной.
Configure-Request
Configure-Reject
Configure-Request
(с удаленным параметром)
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
XXX=xxx
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=a
Параметры интерфейса:
MRU=1500
Auth_Type=PAP
Magic_Num=b
1
2
3
4
1. Отправляет пакет Configure-Request, содержащий локальные параметры.
2. Обнаруживает, что соответствующий параметр не может быть идентифицирован, и выполняет согласование параметров.
3. Повторно отправляет пакет Configure-Request, который содержит согласованные параметры.
4. Проверяет правильность параметров однорангового узла.
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: После получения пакета Configure-Request от R1 маршрутизатор R2 отправляет пакет Configure-Reject на R1, если R2 не может идентифицировать некоторые или все параметры канального уровня, которые находятся в пакете. Пакет Configure-Reject содержит только параметры канального уровня, которые не могут быть идентифицированы.
После получения пакета Configure-Reject R1 повторно отправляет пакет Configure-Request на R2. Этот пакет содержит только те параметры, которые могут быть идентифицированы R2.

## Slide 20: Режим аутентификации PPP — PAP
После успешного согласования соединения можно выполнить согласование аутентификации. Два режима согласования аутентификации: PAP и CHAP.
Для аутентификации PAP требуется двустороннее подтверждение связи (рукопожатие). Пакеты согласования передаются по каналу в виде открытого текста.
Аутентификатор
Одноранговый узел
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
База данных | 
Имя пользователя | Пароль
hcia | Huawei123
Согласование соединения LCP выполнено успешно.
Установлено соединение нижнего уровня, режим аутентификации — PAP.
Настройте имя пользователя и пароль для аутентификации на S 1/0/0.
Authenticate-Request
Username=hcia; password=Huawei123
Кадр PPP
Протокол=PAP
Authenticate-Ack
Кадр PPP
Протокол=PAP
1
2
2. Сопоставление имени пользователя и пароля в базе данных выполнено успешно
Одноранговый узел
инициирует аутентификацию.
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: После завершения согласования LCP аутентификатор требует, чтобы одноранговый узел использовал PAP для аутентификации.
PAP — это протокол аутентификации с двусторонним подтверждением связи (рукопожатием). Пароль передается по каналу открытым текстом. Процесс заключается в следующем:
  Одноранговый узел отправляет настроенное имя пользователя и пароль аутентификатору в виде открытого текста в пакете Authenticate-Request.
  После получения имени пользователя и пароля от однорангового узла аутентификатор проверяет, совпадают ли имя пользователя и пароль с данными в локально настроенной базе данных. Если они совпадают, аутентификатор передает пакет Authenticate-Ack, указывающий, что аутентификация прошла успешно. Если не совпадают, аутентификатор передает пакет Authenticate-Nak, указывающий на сбой аутентификации.

## Slide 21: Режим аутентификации PPP — CHAP
Для аутентификации CHAP требуется трехстороннее подтверждение связи (рукопожатие). Перед тем как передать пакеты согласования по каналу, они должны быть зашифрованы.
Аутентификатор
Одноранговый узел
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
База данных | 
Имя пользователя | Пароль
hcia | Huawei123
Настройте имя пользователя и пароль для аутентификации на S 1/0/0.
Согласование соединения LCP выполнено успешно
Установлено соединение нижнего уровня, режим аутентификации — CHAP
Code=1 (Challenge)
ID=1; name= ""; random
Кадр PPP
Протокол=CHAP
Code=2 (Response)
ID=1; Name="hcia"; MD5 result
Кадр PPP
Протокол=CHAP
Code=3 (Success)
ID=1; Message="Welcome"
Кадр PPP
Протокол=CHAP
Хэш
MD5 result
Пароль, сконфигурированный на интерфейсе
1
2
3
1. Аутентификатор инициирует запрос со случайным числом.
2. Одноранговый узел рассчитывает значение MD5 локально и отвечает значением MD5.
3. Аутентификатор выполняет локальные расчеты и проверяет полученное значение MD5.
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
ID=1
Random
Huawei123
Notes: После завершения согласования LCP, аутентификатор требует, чтобы одноранговый узел использовал CHAP для аутентификации.
Для аутентификации CHAP требуется три обмена пакетами. Процесс заключается в следующем:
  Аутентификатор инициирует запрос аутентификации и отправляет партнеру на одноранговый узел пакет Challenge. Пакет Challenge содержит случайное число и идентификатор.
  После получения пакета Challenge одноранговый узел выполняет расчет шифрования с использованием формулы MD5 {ID + случайное число + пароль}. Формула означает, что аутентификатор объединяет идентификатор, случайное число и пароль в символьную строку и выполняет операцию MD5 над символьной строкой, чтобы получить 16-байтовый дайджест. Затем одноранговый узел инкапсулирует дайджест и имя пользователя CHAP, настроенное на интерфейсе, в пакет Response и отправляет пакет Response аутентификатору.
  После получения пакета Response аутентификатор выполняет локальный поиск пароля, соответствующего имени пользователя в пакете Response. После получения пароля аутентификатор шифрует пароль, используя ту же формулу, что и одноранговый узел. Затем аутентификатор сравнивает дайджест, полученный посредством шифрования, с дайджестом в пакете Response. Если они совпадают, аутентификация выполняется. Если не совпадают, аутентификация не выполняется.
При аутентификации CHAP пароль однорангового узла перед передачей зашифровывается, что значительно повышает безопасность.
Уведомления об алгоритмах шифрования
  Алгоритм шифрования MD5 (сценарий цифровой подписи и шифрование пароля) имеет риски для безопасности. Рекомендуется использовать более безопасные алгоритмы шифрования, такие как AES, RSA (2048 бит или выше), SHA2 и HMAC-SHA2.

## Slide 22: Согласование NCP — согласование статического IP-адреса
После согласования аутентификации PPP обе стороны входят в фазу согласования NCP для согласования формата и типа пакетов данных, передаваемых по каналу. IPCP, например, подразделяется на согласование статического и динамического IP-адреса.
Согласование статического IP-адреса требует ручной настройки IP-адресов на обоих концах канала.
Configure-Request (10.1.1.1)
Configure-Ack
Configure-Request (10.1.1.2)
Configure-Ack
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
1
2
1
2
1. Отправляет пакет Configure-Request, содержащий локальный IP-адрес.
2. Проверка действительности IP-адреса однорангового узла.
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: NCP используется для установления и настройки протоколов различных сетевых уровней и согласования формата и типа пакетов данных, передаваемых по каналу.
IPCP — это обычно используемый NCP.
Процесс согласования статического IP-адреса заключается в следующем:
  Каждая сторона отправляет пакет Configure-Request, содержащий локально настроенный IP-адрес.
  После получения пакета от однорангового узла локальный узел проверяет IP-адрес в пакете. Если IP-адрес является допустимым индивидуальным IP-адресом и отличается от локально настроенного IP-адреса (нет конфликта IP-адресов), локальный узел считает, что одноранговый узел может использовать этот адрес, и отвечает пакетом Configure-Ack.

## Slide 23: Согласование NCP — согласование динамического IP-адреса
При согласовании динамического IP-адреса один конец канала PPP может назначить IP-адрес другому концу.
Configure-Request (0.0.0.0)
Configure-Nak (10.1.1.1)
Configure-Ack
Configure-Request (10.1.1.1)
Configure-Request (10.1.1.2)
Configure-Ack
1
2
3
4
5
6
1. Отправляет пакет Configure-Request, чтобы уведомить одноранговый узел об отсутствии доступного IP-адреса
2. Определяет, что одноранговый IP-адрес недействителен, и возвращает IP-адрес для согласования.
3. Повторно отправляет пакет Configure-Request, который содержит согласованный IP-адрес.
4. Проверяет действительность IP-адреса однорангового узла.
R1
R2
PPP
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
5. Отправляет пакет Configure-Request, содержащий локальный IP-адрес.
6. Проверяет действительность IP-адреса однорангового узла.
Описание
Установление соединения
Согласование LCP
Согласование аутентификации
Согласование NCP
Notes: Процесс согласования динамического IP-адреса заключается в следующем:
  Маршрутизатор R1 отправляет пакет Configure-Request на R2. Пакет содержит IP-адрес 0.0.0.0, что означает, что R1 запрашивает IP-адрес у маршрутизатора R2.
  После получения пакета Configure-Request маршрутизатор R2 считает IP-адрес 0.0.0.0 недействительным и отвечает пакетом Configure-Nak с новым IP-адресом 10.1.1.1.
  После получения пакета Configure-Nak маршрутизатор R1 обновляет свой локальный IP-адрес и повторно отправляет пакет Configure-Request с новым IP-адресом 10.1.1.1.
  После получения пакета Configure-Request маршрутизатор R2 считает IP-адрес, содержащийся в пакете, действительным и отправляет пакет Configure-Ack.
  R2 также отправляет пакет Configure-Request на маршрутизатор R1, чтобы запросить IP-адрес 10.1.1.2. R1 считает этот IP-адрес действительным и отвечает пакетом Configure-Ack.

## Slide 24
Обзор ранних технологий WAN
Реализация и настройка PPP
  Реализация PPP
  Настройка PPP
Реализация и настройка PPPoE
Развитие технологий WAN

## Slide 25: Настройка основных функций PPP
Инкапсулируйте интерфейс с PPP.
[Huawei-Serial0/0/0] link-protocol ppp
В режиме интерфейса измените протокол инкапсуляции интерфейса на PPP. Протоколом инкапсуляции по умолчанию последовательных интерфейсов устройств Huawei является PPP.
Настройте период времени ожидания согласования.
[Huawei-Serial0/0/0] ppp timer negotiate seconds
Во время согласования LCP локальный узел отправляет пакет согласования LCP на одноранговый узел. Если локальный узел не получает ответный пакет от однорангового узла в течение указанного периода времени, локальный узел повторно отправляет пакет согласования LCP.

## Slide 26: Настройка аутентификации PAP
Настройте аутентификатор для аутентификации однорангового устройства в режиме PAP.
[Huawei-Serial0/0/0] ppp authentication-mode pap
Перед настройкой аутентификатора для аутентификации однорангового устройства в режиме PAP добавьте имя пользователя и пароль однорангового устройства в список локальных пользователей в режиме AAA. Затем выберите режим аутентификации PAP.
Сконфигурируйте одноранговый узел, который будет аутентифицирован аутентификатором в режиме PAP.
[Huawei-Serial0/0/0] ppp pap local-user user-name password { cipher | simple } password
Эта команда позволяет сконфигурировать одноранговый узел для отправки имени пользователя и пароля аутентификатору.
[Huawei-aaa] local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type ppp

## Slide 27: Настройка аутентификации CHAP
Сконфигурируйте аутентификатор для аутентификации однорангового устройства режиме CHAP.
[Huawei-Serial0/0/0] ppp authentication-mode chap
Сконфигурируйте одноранговый узел, который будет аутентифицирован аутентификатором в режиме CHAP.
[Huawei-Serial0/0/0] ppp chap user user-name
Эта команда позволяет настроить локальное имя пользователя и пароль для аутентификации CHAP.
[Huawei-aaa] local-user user-name password { cipher | irreversible-cipher } password
[Huawei-aaa] local-user user-name service-type ppp
[Huawei-Serial0/0/0] ppp chap password { cipher | simple } password

## Slide 28: Пример настройки аутентификации PAP
Требования:
  Включите аутентификацию PAP на канале PPP между R1 и R2.
  Настройте R1 в качестве аутентификатора.
  Настройте R2 в качестве однорангового устройства.
[R1]aaa # Add information about the user to be authenticated.
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
# Specify the service type of the user to be authenticated.
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode pap
# Set the authentication mode to PAP.
[R1-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.1 30
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0]ppp pap local-user huawei password cipher huawei123 # Add user information for PPP authentication.
[R2-Serial1/0/0]ip address 10.1.1.2 30
Аутентификатор
Одноранговый узел
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
Настройки на R1
Настройки на R2
[R2]interface Serial 1/0/0

## Slide 29: Пример настройки аутентификации CHAP
Требования:
  Включите аутентификацию CHAP на канале PPP между R1 и R2.
  Настройте R1 в качестве аутентификатора.
  Настройте R2 в качестве однорангового устройства.
[R1]aaa # Add information about the user to be authenticated.
[R1-aaa]local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa]local-user huawei service-type ppp
# Specify the service type of the user to be authenticated.
[R1]interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0]ppp authentication-mode chap
# Set the authentication mode to CHAP.
[R2]interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0]ppp chap user huawei
[R2-Serial1/0/0]ppp chap password cipher huawei123
# Add user information for PPP authentication.
Аутентификатор
Одноранговый узел
R1
R2
PPP
10.1.1.1/30
10.1.1.2/30
S 1/0/0
S 1/0/0
Настройки на R1
Настройки на R2

## Slide 30
Обзор ранних технологий WAN
Реализация и настройка PPP
Реализация и настройка PPPoE
  Общая информация о PPPoE
  Настройка PPPoE
Развитие технологий WAN

## Slide 31: Что такое PPPoE?
PPP over Ethernet (PPPoE) является протоколом канального уровня, который инкапсулирует кадры PPP в кадры Ethernet. PPPoE позволяет нескольким хостам Ethernet подключаться к серверу широкополосного удаленного доступа (BRAS).
PPPoE объединяет преимущества Ethernet и PPP. Обладает гибкими возможностями Ethernet и может использовать PPP для аутентификации и учета.
Структура кадра PPP
Структура кадра PPPoE
Flag | Address | Control | Protocol | Information | FCS | Flag
DMAC | SMAC | Eth-Type | PPPoE-Packet | FCS
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса
Notes: Операторы связи собираются подключить несколько хостов на сайте к устройству удаленного доступа, которое осуществляет контроль доступа и учет для этих хостов по аналогии с коммутируемым доступом. Ethernet — самое экономичное решение среди всех технологий доступа, которые позволяют соединить несколько хостов с устройством доступа. PPP предоставляет отличные возможности контроля доступа и учета. Поэтому для передачи пакетов PPP по Ethernet был введен протокол PPPoE.
PPPoE использует Ethernet для подключения большого количества хостов к Интернету через устройство удаленного доступа и использует PPP для управления каждым хостом. PPPoE применяется в различных сценариях и обеспечивает высокую безопасность и удобный учет.

## Slide 32: Сценарии применения PPPoE
PPPoE обеспечивает P2P-соединения в сети Ethernet. Клиент PPPoE и сервер PPPoE устанавливают сеанс PPP для инкапсуляции пакетов данных PPP и предоставления услуг доступа для хостов в сети Ethernet за счет реализации контроля и учета пользователей. PPPoE широко используется в корпоративных и операторских сетях.
PPPoE обычно используется домашними и корпоративными пользователями для коммутируемого доступа в Интернет.
Сервер PPPoE
Клиент PPPoE
Пакеты PPPoE
ПК A
ПК B
ПК C
...
Клиент PPPoE
Клиент PPPoE
Интернет
После установки программного обеспечения коммутируемого доступа клиента PPPoE каждый хост становится клиентом PPPoE и устанавливает сеанс PPPoE с сервером PPPoE. Каждый хост использует уникальную учетную запись, что упрощает учет пользователей и контроль со стороны оператора связи.
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса

## Slide 33: Установление сеанса PPPoE
Установление сеанса PPPoE включает три этапа: этап обнаружения, этап сеанса и этап терминирования сеанса PPPoE.
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Согласование PPPoE
Согласование PPP
Отключение PPPoE
Согласование PPP включает согласование LCP, аутентификацию PAP/CHAP и согласование NCP.
Пользователь переходит в режим офлайн, после чего клиент или сервер разрывает соединение.
1
2
3
Для доступа пользователей создается виртуальная линия PPPoE.
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса

## Slide 34: Пакеты PPPoE
Сеанс PPPoE устанавливается посредством обмена различными PPPoE-пакетами. Структура пакетов PPPoE и типы пакетов.
Код | Название | Содержание
0x09 | PADI | PPPoE Active Discovery Initiation packet
0x07 | PADO | PPPoE Active Discovery Offer packet
0x19 | PADR | PPPoE Active Discovery Request packet
0x65 | PADS | PPPoE Active Discovery Session-confirmation packet
0xa7 | PADT | PPPoE Active Discovery Terminate packet
4 бита
4 бита
2 байта
1 байт
2 байта
6 байтов
6 байтов
6 байтов
2 байта
40-1494 байта
4 байта
Version
Type
Code
Length
Session ID
DMAC
PPP-Packet
PPPoE-Header
FCS
Eth-Type
SMAC
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса
Notes: Пакеты PPPoE инкапсулируются в кадры Ethernet. Описание полей кадра Ethernet:
DMAC указывает MAC-адрес устройства назначения, который обычно является индивидуальным или широковещательным адресом Ethernet (0xFFFFFFFF).
SMAC указывает MAC-адрес исходного устройства.
Eth-Type указывает тип протокола. Значение 0x8863 указывает, что передаются пакеты обнаружения PPPoE. Значение 0x8864 указывает, что передаются пакеты сеанса PPPoE.
Описание полей пакета PPPoE:
  VER: версия PPPoE. Значение 0x01.
  Type: тип PPPoE. Значение 0x01.
  Code: тип пакета PPPoE. Разные значения указывают разные типы пакетов PPPoE.
  Session ID: идентификатор сеанса PPPoE. Это поле определяет сеанс PPPoE вместе с полями Ethernet SMAC и DMAC.
  Length: длина пакета PPPoE.

## Slide 35: Обнаружение PPPoE
Обнаружение PPPoE включает четыре шага: 1) клиент отправляет запрос, 2) серверы отвечают на запрос, 3) клиент подтверждает ответ и 4) устанавливает сеанс.
Клиент PPPoE
Сервер PPPoE А
Сервер PPPoE В
Сервер PPPoE С
PADI
PADI
PADI
PADI
Шаг 1
Клиент PPPoE
Сервер PPPoE А
Сервер PPPoE В
Сервер PPPoE С
Клиент PPPoE
Сервер PPPoE А
Сервер PPPoE В
Сервер PPPoE С
Клиент PPPoE
Сервер PPPoE А
Сервер PPPoE В
Сервер PPPoE С
PADO-B
PADO-B
PADO-A
PADO-A
Шаг 2
PADR
PADR
Шаг 3
PADS
PADS
Шаг 4
Идентификатор сеанса
Клиент передает запрос на услугу.
Для предоставления услуги
может быть доступно несколько серверов.
Клиент предпочтительно выбирает первый полученный ответ и отправляет сервисный запрос.
Сервер присваивает клиенту
идентификатор сеанса для установления сеанса.
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса
Notes: Клиент PPPoE передает пакет PADI, содержащий необходимые сервисные данные, по локальному Ethernet.
  MAC-адрес назначения пакета PADI является широковещательным адресом, в поле Code установлено значение 0x09, а в поле Session ID установлено значение 0x0000.
  После получения пакета PADI все серверы PPPoE сравнивают запрошенные сервисы с сервисами, которые они могут предоставить.
Если сервер может предоставить запрошенную услугу, он отправляет пакет PADO.
  Адрес назначения пакета PADO — это MAC-адрес клиента, который отправляет пакет PADI. В поле Code установлено значение 0x07, а в поле Session ID установлено значение 0x0000.
Клиент PPPoE может получать несколько пакетов PADO. В этом случае клиент PPPoE выбирает сервер PPPoE, от которого клиент сначала принимает пакет PADO, и отправляет пакет PADR на сервер PPPoE.
  Адрес назначения пакета PADR — это MAC-адрес выбранного сервера, в поле Code установлено значение 0x19, а в поле Session ID установлено значение 0x0000.
После получения пакета PADR сервер PPPoE генерирует уникальный идентификатор сеанса, чтобы идентифицировать сеанс с клиентом PPPoE, и отправляет пакет PADS.
  Адрес назначения пакета PADS — это MAC-адрес клиента PPPoE, в поле Code установлено значение 0x65, а в поле Session ID установлен уникальный идентификатор сеанса.
После того, как сеанс PPPoE установлен, клиент и сервер PPPoE переходят к этапу сеанса PPPoE.

## Slide 36: Этап сеанса PPPoE
На этапе сеанса PPPoE выполняется согласование PPP, включая LCP, аутентификацию и согласование NCP.
Клиент PPPoE
Сервер PPPoE А
Сервер PPPoE В
Сервер PPPoE С
Согласование параметров PPP
На протяжении всего этапа сеанса идентификатор сеанса, выделенный сервером PPPoE, остается неизменным.
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса
Notes: На этапе сеанса PPPoE выполняется согласование PPP и передача пакетов PPP.
Согласование PPP на этапе сеанса PPPoE аналогично обычному согласованию PPP, которое включает этапы согласования LCP, аутентификации и NCP.
  На этапе LCP сервер PPPoE и клиент PPPoE устанавливают и настраивают канал передачи данных, а также проверяют состояние канала передачи данных.
  После успешного согласования LCP начинается аутентификация. Тип протокола аутентификации определяется результатом согласования LCP.
  После аутентификации PPP переходит на этап согласования NCP. NCP — это набор протоколов, используемый для настройки различных протоколов сетевого уровня. Обычно используется протокол сетевого уровня IPCP, который отвечает за настройку IP-адресов для пользователей и серверов доменных имен (DNS).
После успешного согласования PPP пакеты данных PPP могут пересылаться по установленному каналу PPP. Пакеты данных, передаваемые на этом этапе, должны содержать идентификатор сеанса, определенный на этапе обнаружения, а идентификатор сеанса должен оставаться неизменным.

## Slide 37: Этап терминирования сеанса PPPoE
Если клиент PPPoE желает прекратить сеанс, он отправляет пакет PADT на сервер PPPoE.
Если сервер PPPoE хочет прекратить сеанс, он отправляет пакет PADT клиенту PPPoE.
Пакет PADT передает ID сеанса для идентификации сеанса, который должен быть терминирован.
Клиент PPPoE
Сервер PPPoE А
Сервер PPPoE В
Сервер PPPoE С
PADT
Общая информация о PPPoE
Обнаружение PPPoE
Сеанс PPPoE
Терминирование PPPoE
Формат пакета
Установление
сеанса
Notes: В пакете PADT MAC-адрес назначения является индивидуальным адресом, а идентификатор сеанса — ID сеанса, который будет закрыт. После получения пакета PADT, сеанс закрывается.

## Slide 38
Обзор ранних технологий WAN
Реализация и настройка PPP
Реализация и настройка PPPoE
  Общая информация о PPPoE
  Настройка PPPoE
Развитие технологий WAN

## Slide 39: Настройка основных функций PPPoE
1.
Сконфигурируйте правило номеронабирателя и настройте условия для инициирования сеанса PPPoE в соответствии с этим правилом.
2. Настройте имя пользователя на интерфейсе номеронабирателя. Имя пользователя должно совпадать с именем однорангового сервера.
3.
Добавьте интерфейс к группе номеронабирателя.
4.
Укажите пакет номеронабирателя для интерфейса.
[Huawei-Dialer1]dialer-group group-number
[Huawei-Dialer1]dialer-bundle number
5.
Привяжите физический интерфейс к пакету.
[Huawei-Ethernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number number
[Huawei] dialer-rule
[Huawei-Dialer1]dialer user username

## Slide 40: Пример настройки клиента PPPoE (1)
Требования:
  Сконфигурируйте R1 в качестве клиента PPPoE и R2 в качестве сервера PPPoE.
  Настройте интерфейс номеронабирателя для клиента PPPoE на R1.
  Настройте функцию аутентификации на интерфейсе номеронабирателя на R1.
  Интерфейс номеронабирателя на R1 может получить IP-адрес, назначенный сервером PPPoE.
  R1 может подключиться к серверу через интерфейс номеронабирателя.
[R1]dialer-rule
[R1-dialer-rule]dialer-rule 1 ip permit
[R1-dialer-rule]quit
[R1]interface dialer 1
[R1-Dialer1] dialer user enterprise
[R1-Dialer1] dialer-group 1
[R1-Dialer1] dialer bundle 1
[R1-Dialer1] ppp chap user huawei1
[R1-Dialer1] ppp chap password cipher huawei123
[R1-Dialer1] ip address ppp-negotiate
GE 0/0/1
Сервер PPPoE
Клиент PPPoE
GE 0/0/0
R1
R2
1. Создайте интерфейс номеронабирателя и настройте имя пользователя и пароль для аутентификации.
Notes: Настройка клиента PPPoE включает три этапа:
Этап 1: настройте интерфейс номеронабирателя.
  Команда dialer-rule отображает режим правила номеронабирателя. В этом режиме можно сконфигурировать условия для инициирования сеанса PPPoE.
  Команда interface dialer number создает интерфейс номеронабирателя и отображает режим интерфейса номеронабирателя.
  Команда dialer user user-name конфигурирует имя пользователя для однорангового узла. Это имя пользователя должно быть таким же, как имя пользователя PPP на одноранговом сервере.
  Команда dialer-group group-number добавляет интерфейс в группу номеронабирателя.
  Команда dialer bundle number определяет пакет номеронабирателя для интерфейса номеронабирателя. Устройство связывает физический интерфейс с интерфейсом номеронабирателя через пакет номеронабирателя.
Примечание: убедитесь, что параметр group-number в команде dialer-group совпадает с параметром dialer-rule-number в команде dialer-rule.

## Slide 41: Пример настройки клиента PPPoE (2)
Требования:
  Сконфигурируйте R1 в качестве клиента PPPoE и R2 в качестве сервера PPPoE.
  Настройте интерфейс номеронабирателя для клиента PPPoE на R1.
  Настройте функцию аутентификации на интерфейсе номеронабирателя на R1.
  Интерфейс номеронабирателя на R1 может получить IP-адрес, назначенный сервером PPPoE.
  R1 может подключиться к серверу через интерфейс номеронабирателя.
GE 0/0/1
Сервер PPPoE
Клиент PPPoE
GE 0/0/0
R1
R2
2. Привяжите интерфейс номеронабирателя к исходящему интерфейсу.
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer 1
3. Настройте маршрут по умолчанию от клиента PPPoE к серверу.
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]pppoe-client dial-bundle-number 1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
Notes: Этап 2: привяжите пакет номеронабирателя к физическому интерфейсу.
  Команда pppoe-client dial-bundle-number number позволяет привязать пакет номеронабирателя к физическому интерфейсу и определить пакет номеронабирателя для сеанса PPPoE. Номер определяет номер пакета номеронабирателя, соответствующего сеансу PPPoE.
Этап 3: настройте статический маршрут по умолчанию. Этот маршрут позволяет трафику, который не соответствует ни одной записи в таблице маршрутизации, инициировать сеанс PPPoE через интерфейс номеронабирателя.

## Slide 42: Пример настройки сервера PPPoE
Требования:
  Создайте пул адресов на сервере PPPoE для выделения адресов клиенту PPPoE.
  Сервер PPPoE аутентифицирует клиент PPPoE и назначает клиенту действительный IP-адрес.
[R2]ip pool pool1 # Create an address pool and specify the range of the IP addresses to be allocated and a gateway.
[R2-ip-pool-pool1]network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[R2-ip-pool-pool1]gateway-list 192.168.1.254
[R2]interface Virtual-Template 1 # Create a virtual template interface.
[R2-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap
[R2-Virtual-Template1]ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
[R2-Virtual-Template1]remote address pool pool1
1. Создайте пул адресов и виртуальный шаблон.
2. Привяжите физический интерфейс к виртуальному шаблону.
3. Создайте пользователя доступа.
GE 0/0/1
Сервер PPPoE
Клиент PPPoE
GE 0/0/0
R1
R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-server bind virtual-template 1
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]aaa # Add information about the user to be authenticated.
[R2-aaa]local-user huawei1 password cipher huawei123
[R2-aaa]local-user huawei1 service-type ppp
Notes: Конфигурации сервера PPPoE
  Команда interface virtual-template создает интерфейс виртуального шаблона или отображает режим существующего интерфейса виртуального шаблона.
  Команда pppoe-server bind привязывает интерфейс к интерфейсу виртуального шаблона для доступа к PPPoE.

## Slide 43: Проверка конфигурации
<R1>display interface Dialer 1
Dialer1 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: HUAWEI, AR Series, Dialer1 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 192.168.10.254/32
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical is Dialer
Bound to Dialer1:0:
Dialer1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
[R1]display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID Bundle Dialer Intf Client-MAC Server-MAC State
0 1 1 GE0/0/1 54899876830c 000000000000 IDLE
[R1]display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID Bundle Dialer Intf Client-MAC Server-MAC State
1 1 1 GE0/0/1 00e0fc0308f6 00e0fc036781 UP
1. Проверьте подробную информацию об интерфейсе номеронабирателя.
2. Проверьте начальный статус сеанса PPPoE на клиенте.
3. Проверьте статус установления сеанса PPPoE на клиенте.
Notes: Команда display interface dialer number отображает конфигурацию интерфейса номеронабирателя. Вывод команды помогает локализовать неисправности интерфейса номеронабирателя.
LCP opened, IPCP opened означает, что канал работает правильно.
Команда display pppoe-client session summary отображает статус сеанса PPPoE и статистику клиента PPPoE.
  ID указывает ID сеанса PPPoE. Значения ID пакета и ID номеронабирателя определяются сконфигурированными параметрами номеронабирателя.
  Intf указывает физический интерфейс, используемый для согласования на клиенте PPPoE.
  State указывает статус сеанса PPPoE, который может иметь следующие значения:
    IDLE: текущий сеанс неактивен.
    PADI: текущий сеанс находится на стадии обнаружения, пакет PADI отправлен.
    PADR: текущий сеанс находится на стадии обнаружения, пакет PADR отправлен.
    UP: текущий сеанс успешно настроен.

## Slide 44
Обзор ранних технологий WAN
Реализация и настройка PPP
Реализация и настройка PPPoE
Развитие технологий WAN

## Slide 45: Эволюция технологий WAN
К протоколам канального уровня, обычно используемым в ранних WAN-сетях, относятся PPP, HDLC и ATM. При переходе на инфраструктуру all-IP становится популярным Интернет на базе IP. Но IP-технологии, использующие правило наилучшего совпадения, применяют программное обеспечение для поиска маршрутов, что приводит к низкой производительности пересылки и сдерживает развитие сети.
Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) изначально была предложена для повышения скорости переадресации маршрутизаторов. По сравнению с традиционным режимом IP-маршрутизации, MPLS анализирует заголовки IP-пакетов только на границах сети во время пересылки данных. Транзитные узлы пересылают пакеты на основе меток, не анализируя заголовки IP-пакетов, что существенно ускоряет работу программного обеспечения.
С улучшением производительности маршрутизатора скорость поиска маршрута больше не препятствует развитию сети. В результате MPLS теряет свое преимущество в условиях большой скорости пересылки. Однако благодаря поддержке многоуровневых меток и плоскости передачи с установлением соединения, MPLS широко применяется в различных сценариях, таких как виртуальная частная сеть (VPN), управление трафиком (TE) и сценарии качества обслуживания (QoS).

## Slide 46: Традиционные маршрутизация и передача на базе IP
При традиционной IP-передаче используется принцип пересылки по всем узлам. Каждый раз, когда пакет данных проходит через маршрутизатор, маршрутизатор декапсулирует пакет, чтобы проверить информацию сетевого уровня, выполняет поиск в таблице маршрутизации на основе правила наилучшего совпадения, чтобы управлять пересылкой пакетов. Повторяющийся процесс декапсуляции пакетов, поиска в таблицах маршрутизации и повторной инкапсуляции пакетов на маршрутизаторах приводит к низкой производительности передачи.
Назначение/Маска | Протокол | Преимущество | Стоимость | Следующий узел | Интерфейс
192.168.1.0/24 | Direct | 0 | 0 | 192.168.1.254 | GE 0/0/0
192.168.12.0/24 | Direct | 0 | 0 | 192.168.12.1 | GE 0/0/2
192.168.2.0/24 | OSPF | 10 | 3 | 192.168.12.2 | GE 0/0/2
R1
R2
R5
R6
R3
R4
ПК1:192.168.1.1/24
ПК2:192.168.2.1/24
IGP
G0/0/2
Таблицы маршрутизации R1
Характеристики традиционных маршрутизации и передачи на базе IP:
  Все маршрутизаторы должны знать маршруты во всей сети.
  Традиционная IP-передача — это передача без установления соединения, которая не может обеспечить качество, гарантируемое механизмами QoS.
IP-адрес
Данные
IP-адрес
Данные
IP-адрес
Данные
IP-адрес
Данные
IP-адрес
Данные

## Slide 47: Пересылка на основе меток MPLS
MPLS используется в магистральных IP-сетях.
MPLS — это технология туннелирования, обеспечивающая коммутацию с установлением соединения на уровне сети и на основе IP-маршрутизации и протоколов управления. Это обеспечивает высокое качество, гарантируемое механизмами QoS.
Для переадресации пакетов выполняется поиск меток MPLS вместо IP-маршрутов, что значительно повышает эффективность переадресации.
Метки, используемые в переадресации MPLS, могут быть сконфигурированы вручную или динамически распределены с помощью протокола распределения меток.
IGP
R1
R2
PE
R5
PE
R6
R3
Узел P
R4
Узел P
ПК1:192.168.1.1/24
ПК2:192.168.2.1/24
Домен MPLS
IP-адрес
Данные
Метка MPLS 1
IP-адрес
Данные
Метка MPLS 2
IP-адрес
Данные
IP-адрес
Данные
IP-адрес
Данные

## Slide 48: Проблемы пересылки MPLS
Распределение меток MPLS выполняется статически или динамически. Проблемы заключаются в следующем:
  Для статического распределения меток требуется ручная настройка. По мере расширения сети сетевые топологии также изменяются. Статическая конфигурация меток не отвечает требованиям крупных сетей.
  Некоторые протоколы динамического распределения меток не могут вычислять пути и для этого используют IGP. Кроме того, плоскости управления этих протоколов достаточно сложны. При этом требуется, чтобы устройства отправляли большое количество сообщений для поддержания статуса однорангового узла и пути. В результате полоса пропускания канала и ресурсы устройства тратятся впустую. Более того, несмотря на поддержку TE, некоторые протоколы распределения меток требуют сложной конфигурации и не поддерживают балансировку нагрузки. Устройства должны отправлять большое количество пакетов протокола, чтобы поддерживать правильные пути. Кроме того, поскольку устройства не зависят друг от друга и знают только свой статус, им необходимо обмениваться пакетами сигнализации, что также приводит к потере полосы пропускания канала и ресурсов устройства.
IGP
Домен MPLS
R1
R2
R4
R3
R5
R6
IGP
Протокол распределения меток

## Slide 49: Общая информация о сегментной маршрутизации
Для решения проблем, связанных с IP-передачей и пересылкой MPLS, был предложен метод сегментной маршрутизации (SR). SR вносит следующие улучшения:
  Расширяет существующие протоколы.
    Расширенные протоколы IGP и BGP могут распределять метки, устраняя необходимость в других протоколах распределения меток в сетях.
  Представляет механизм маршрутизации от источника.
    Механизм маршрутизации от источника позволяет контроллерам централизованно вычислять пути.
  Позволяет услугам определять сети.
    Услуги управляют сетями. После того, как к услугам предъявляются определённые требования, например, требования к задержке, полосе пропускания и скорости потери пакетов, контроллер собирает информацию, например, о топологии сети, использовании полосы пропускания и задержке, и вычисляет явные пути на основе этих требований.

## Slide 50: Реализация пересылки SR (1)
SR разделяет путь на сегменты и назначает этим сегментам идентификаторы (SID).
SID назначаются узлам пересылки или смежным каналам. В этом примере SID узлов пересылки выражены в виде 1600X, где X — это идентификатор узла; SID смежных каналов выражены в виде 160XX, где XX указывает идентификаторы узлов на обоих концах канала.
R1
R2
R5
R6
R3
R4
MPLS
SID: 16003
SID: 16002
SID: 16005
SID: 16023
SID: 16035
Notes: SID используются для идентификации сегментов. Формат SID зависит от способа реализации технологий. Например, SID могут быть метками MPLS, индексами в пространстве меток MPLS или заголовками пакетов IPv6. SR, использующие метки MPLS, называют SR-MPLS, а использующие IPv6 — SRv6.

## Slide 51: Реализация пересылки SR (2)
SID смежных каналов и сетевых узлов, расположенные в определенном порядке, формируют список сегментов, который представляет собой путь пересылки. Список сегментов кодируется исходным узлом в заголовке пакета данных и передается вместе с пакетом данных. Основа SR — это инструкции, объясняющие куда и как отправлять пакеты.
R1
R2
R5
R6
R3
R4
MPLS
SID: 16003
SID: 16005
SID: 16035
16003
16035
16005
IP-адрес
Данные
Notes: После получения пакета принимающая сторона анализирует список сегментов. Если верхний SID в списке сегментов идентифицирует локальный узел, узел удаляет SID и продолжает выполнять следующие процедуры. Если верхний SID не идентифицирует локальный узел, узел пересылает пакет следующему узлу в режиме многопутевой маршрутизации с равной стоимостью (ECMP).

## Slide 52: Режимы развертывания SR
Развертывание SR выполняется с контроллером или без контроллера. Если используется контроллер, контроллер собирает информацию, резервирует ресурсы пути, вычисляет пути и доставляет результаты исходному узлу. Этот режим является предпочтительным.
R2
R4
R3
R1
PCEP
BGP-LS
NETCONF
R2
R4
R3
R1
CLI
CLI
CLI
Notes: PCEP: протокол взаимодействия элементов расчета пути
NETCONF: протокол конфигурации сети

## Slide 53: Применение SR
SR можно использовать для простого определения пути переадресации пакета. В действующей сети могут быть определены разные пути для различных услуг. В этом примере для реализации сети, ориентированной на услуги, определены три явных пути для загрузки данных, видео и голосовых услуг. Устройства управляют контроллером, который может быстро предоставить пути в реальном времени.
Загрузка данных
Видео
Голос
Высокая пропускная способность
Низкая задержка
Меньшие потери пакетов
NETCONF
PCEP
PCEP
Путь с высокой пропускной способностью
Путь с низкой задержкой
Путь с низким коэффициентом потери пакетов

## Slide 54
(Множественный выбор) Какие из следующих утверждений о PPP являются правильными?
  PPP поддерживает объединение нескольких физических каналов в логический канал для увеличения полосы пропускания.
  PPP поддерживает аутентификацию открытого текста и шифрованного текста.
  PPP не может быть развернут на каналах Ethernet из-за низкой масштабируемости.
  PPP поддерживает асинхронные и синхронные каналы для физического уровня.
  PPP поддерживает несколько протоколов сетевого уровня, например IPCP.
(Единичный выбор) После того, как клиент PPPoE посылает пакет PADI серверам PPPoE, серверы PPPoE отвечают пакетом PADO. Какой тип кадра является пакетом PADO?
  Multicast (Многоадресный) B. Broadcast (Широковещательный) C. Unicast (Индивидуальный) D. Anycast (Произвольный)
(Единичный выбор) Какие из следующих значений поля Length/Type (Длина/Тип) в кадре данных Ethernet указывают на то, что кадр данных Ethernet передает пакеты обнаружения PPPoE?
  A. 0x0800 B. 0x8864 C. 0x8863 D. 0x0806
Notes: ABDE
C
C

## Slide 55
В настоящем курсе рассмотрены типы и применение ранних технологий WAN, описаны этапы эволюции WAN — от ранних сетей коммутации каналов к IP-сети, сети MPLS и, наконец, к сети SR. С развитием сетевых технологий сети становятся более эффективными и интеллектуальными.
В курсе также описана реализация PPP, включая согласование параметров во время установления канала PPP, согласование аутентификации и согласование сетевого уровня. Подробно рассмотрены два протокола аутентификации PPP — PAP и CHAP, описаны рабочие процессы и различия.
PPPoE является наиболее распространенным приложением PPP. Подробный разбор процессов обнаружения, согласования, установления и разъединения сеанса PPPoE поможет слушателям лучше понять рабочий механизм и конфигурацию PPPoE.

## Slide 56
(Видео) Сегментная маршрутизация MPLS
  https://support.huawei.com/carrier/docview?nid=DOC1100645168&path=PBI1-7275726/PBI1-21782273/PBI1-7275849/PBI1-7276518/PBI1-15837
(Видео) Сегментная маршрутизация IPv6
  https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100133514?idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C9858933%7C15837