## Slide 1
Product
Update
Update
Update
Чжан Линьжуй (Zhang Linrui)/zwx570554
08.12.2019
Дата
Дата
Дата
Дата
Дата

## Slide 2: Основы IPv6

## Slide 3
В 1980-х годах Инженерная группа Интернета (IETF) выпустила RFC 791 — Интернет-протокол, который знаменует собой стандартизацию IPv4. В последующие десятилетия IPv4 стал одним из самых популярных протоколов. Были разработаны различные приложения на основе IPv4, внесены различные дополнения и усовершенствования в IPv4, что позволило Интернету укрепить свои позиции.
Однако с расширением Интернета и развитием новых технологий, таких как 5G и Интернет вещей (IoT), IPv4 начинает сталкиваться с большим количеством проблем. В результате возникает необходимость заменить IPv4 на IPv6.
В настоящем курсе описываются причины перехода с IPv4 на IPv6, а также основные сведения о IPv6.
Notes: Интернет-протокол версии 4 (IPv4): текущая версия IP. IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса состоящие из четырех октетов, и имеющие десятичное представление с разделительными точками. Каждый IPv4-адрес состоит из номера сети, необязательного номера подсети и номера узла. Номера сети и подсети вместе используются для маршрутизации, а номер узла используется для адресации отдельного узла в сети или подсети.
Интернет-протокол версии 6 (IPv6): набор спецификаций, разработанный IETF. Представляет собой обновленную версию IPv4. IPv6 также называется IPng (Internet Protocol next generation – Интернет-протокол следующего поколения). В IPv6 длина адреса расширена до 128 бит.

## Slide 4
По окончании данного курса Вы научитесь:
  кратко формулировать преимущества IPv6 над IPv4;
  описывать основные концепции IPv6;
  описывать форматы и функции заголовков пакетов IPv6;
  описывать формат адреса IPv6 и типы адресов;
  описывать метод и основные процедуры настройки адресов IPv6;
  настраивать IPv6-адреса и статические маршруты IPv6.

## Slide 5
Обзор IPv6
Конфигурация IPv6-адреса
Примеры конфигурации IPv6

## Slide 6: Статус IPv4
3 февраля 2011 года Управление по присвоению интернет-номеров, объявило о равномерном распределении своих последних 4,68 миллионов адресов IPv4 пяти региональным интернет-регистратурам (RIR) по всему миру. После чего доступные IPv4-адреса IANA были исчерпаны.
04.2011
09.2012
09.2015
25.11.2019
06.2014
Будущее
APNIC: объявлено об исчерпании IPv4-адресов
RIPE: объявлено об исчерпании IPv4-адресов
LACNIC: объявлено об исчерпании IPv4-адресов
ARIN: объявлено об исчерпании IPv4-адресов
AFRINIC: объявлено об исчерпании IPv4-адресов
IPv6
?
Notes: IANA отвечает за назначение глобальных IP-адресов в Интернете. IANA выделяет IPv4-адреса RIR в рамках континента, а затем каждый RIR распределяет адреса по своим регионам. Существует пять региональных интернет-регистраторов:
  RIPE: Европа, Центральная Азия, Ближний Восток
  LACNIC: страны Южной Америки и бассейна Карибского моря
  ARIN: Северная Америка и некоторые регионы Карибского бассейна
  AFRINIC: страны Африки.
  APNIC: Азиатско-Тихоокеанский регион.
IPv4 оказался очень успешным протоколом. Он пережил развитие Интернета от небольшого количества до сотен миллионов компьютеров. Но протокол был разработан несколько десятилетий назад, исходя из размеров сетей того времени. С расширением Интернета и запуском новых приложений IPv4 демонстрирует все больше и больше ограничений.
Такое стремительное расширение масштабов Интернета никто не мог предвидеть в то время. Особенно за последнее десятилетие Интернет пережил небывалый рост, к нему подключаются все больше и больше домашних хозяйств. В повседневной жизни людей Интернет становится необходимостью. На фоне быстрого развития Интернета исчерпание IP-адресов становится серьезной проблемой.
Чтобы задержать исчерпание адресов IPv4 в 1990-х годах группа IETF запустила технологии трансляции сетевых адресов (NAT) и бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR). Однако такие переходные решения могут только замедлить скорость исчерпания адресов, но не решают проблему кардинально.

## Slide 7: Почему IPv6?
Исчерпанные общедоступные IP-адреса
Несоответствующий формат заголовка пакета
Большая таблица маршрутизации, неэффективные запросы таблицы
Широковещательные штормы в результате зависимости от ARP
...
Практически бесконечное адресное пространство
Иерархическое распределение адресов
Автоматическая настройка
Упрощенный заголовок пакета
Функции безопасности IPv6
Целостность связи E2E
Поддержка мобильности
Расширенные функции QoS
...
IPv4
IPv6
или

## Slide 8: Преимущества IPv6
Практически бесконечное адресное пространство
Длина адреса 128 бит обеспечивает множество адресов, отвечающих требованиям новых сервисов, таких как IoT, и способствует развитию и расширению услуг.
Иерархическая структура адресного пространства
Адреса IPv6 распределяются более правильно, чем адреса IPv4, что упрощает агрегирование маршрутов (уменьшение размера таблиц маршрутизации IPv6) и обеспечивает быстрый запрос маршрута.
Автоматическая настройка
IPv6 поддерживает автоматическую настройку адресов без отслеживания состояния (SLAAC), упрощая доступ с терминалов.
Упрощенный заголовок пакета
Упрощенный заголовок пакета повышает эффективность пересылки. Поддержка новых приложений осуществляется с помощью расширенных заголовков, которые упрощают процессы обработки при пересылке на сетевых устройствах и сокращают инвестиционные затраты.
Функции безопасности
IPsec, проверка подлинности адреса источника и другие функции обеспечивают безопасность, не позволяя NAT нарушить целостность данных, передаваемых по сквозной линии.
Мобильность
Значительно улучшает связь в реальном времени и повышает производительность сетей мобильной связи.
Расширенные функции QoS
Поле Flow Label определяется дополнительно и может использоваться для выделения определенного ресурса для специальных услуг и потока данных.
Notes: Практически бесконечное адресное пространство: наиболее очевидное преимущество перед IPv4. Адрес IPv6 состоит из 128 бит. Адресное пространство IPv6 примерно в 8 x 1028 раз больше, чем у IPv4. Утверждается, что IPv6 может выделить сетевой адрес каждой песчинке в мире. Это позволяет большому количеству терминалов находится в режиме онлайн одновременно, делает возможным унифицированное управление адресами, обеспечивая надежную поддержку взаимосвязи между всем и всеми.
Иерархическая структура адресного пространства: адреса IPv6 делятся на разные сегменты адресов в зависимости от сценариев применения благодаря почти бесконечному адресному пространству. Кроме того, непрерывность сегментов индивидуального IPv6-адреса строго необходима для предотвращения «дыр» в диапазонах IPv6-адресов, что упрощает агрегирование маршрутов IPv6 для уменьшения размера таблиц IPv6-адресов.
Автоматическая настройка: любой хост или терминал должен иметь определенный IP-адрес для получения сетевых ресурсов и передачи данных. Традиционно IP-адреса назначаются вручную или автоматически с помощью DHCP. Помимо двух предыдущих методов, IPv6 также поддерживает SLAAC.
Целостность сети E2E: NAT, используемый в сетях IPv4, нарушает целостность данных, передаваемых по сквозной линии. Если используется IPv6 необходимость в использовании устройств NAT отпадает. Процессы управления характеристиками и мониторинг сети становятся простыми. Кроме того, приложениям не требуется сложный код адаптации NAT.
Высокая безопасность: IPsec изначально был разработан для IPv6. Поэтому пакеты протоколов на основе IPv6 (пакеты протокола маршрутизации и пакеты обнаружения соседей) могут быть зашифрованы в сквозном (E2E) режиме, несмотря на то, что эта функция в настоящее время широко не используется. Функции безопасности пакетов уровня данных IPv6 аналогичны функциям безопасности IPv4 + IPsec.

## Slide 9
Notes: Высокая масштабируемость: расширенные заголовки IPv6 не являются частью основного пакета данных. Однако при необходимости расширенные заголовки можно вставить между основным заголовком IPv6 и действительной полезной нагрузкой, чтобы упростить в IPv6 процедуры шифрования, мобильности, выбора оптимального пути и QoS, а также повысить эффективность пересылки пакетов.
Повышенная мобильность: когда пользователь перемещается из одного сегмента сети в другой в традиционной сети, создается типичный треугольный маршрут. В сети IPv6 коммуникационный трафик таких мобильных устройств может маршрутизироваться напрямую без необходимости использования исходного треугольного маршрута. Эта функция снижает затраты на пересылку трафика и повышает производительность и надежность сети.
Повышение качества обслуживания за счет механизмов QoS: IPv6 резервирует все атрибуты QoS IPv4 и дополнительно определяет 20-байтовое поле Flow Label (Метка потока) для приложений или терминалов. Это поле можно использовать для выделения определенных ресурсов специальным услугам и потокам данных. В настоящее время этот механизм еще не полностью разработан и не применяется.

## Slide 10: Основной заголовок IPv6
Заголовок IPv6 состоит из обязательного основного заголовка IPv6 и опциональных расширенных заголовков.
Основной заголовок предоставляет базовую информацию для переадресации пакетов и анализируется всеми устройствами на пути переадресации.
Version | IHL | ToS | Total Length |  | 
Identification |  |  | Flags | Fragment Offset | 
TTL |  | Protocol | Head Checksum |  | 
Source Address |  |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  |  | 
Options |  |  |  |  | Padding
Version | Traffic Class | Flow Label |  | 
Payload Length |  |  | Next Header | Hop Limit
Source Address |  |  |  | 
Destination Address |  |  |  | 
Reserved
Name/Location changed
New
Заголовок пакета IPv4 (20–60 байт)
Основной заголовок IPv6 (40 байт)
Deleted
Notes: Описание полей основного заголовка IPv6:
  Version (Версия): длина 4 бита. В IPv6 значение равно 6.
  Traffic Class (Класс трафика): длина 8 бит. Это поле указывает класс или приоритет пакета IPv6. Похоже на поле TOS в пакете IPv4 и используется в основном в управлении QoS.
  Flow Label (Метка потока): длина 20 бит. Это поле было добавлено в IPv6, чтобы различать трафик в реальном времени. Метка потока и IP-адрес источника вместе могут идентифицировать уникальный поток данных. Промежуточные сетевые устройства могут эффективно различать потоки данных на основе этого поля.
  Payload Length (Длина полезной нагрузки): длина 16 бит. Это поле указывает длину части (а именно, расширенных заголовков и PDU верхнего уровня) в пакете IPv6, следующую за основным заголовком IPv6.
  Next Header (Следующий заголовок): длина 8 бит. Это поле определяет тип первого расширенного заголовка (если есть), следующего за основным заголовком IPv6, или тип протокола в PDU верхнего уровня (аналогично полю Protocol в IPv4).
  Hop Limit (Лимит количества переходов): длина 8 бит. Это поле аналогично полю Time to Live в пакете IPv4. Определяет максимальное количество переходов, через которые может пройти IP-пакет. Значение уменьшается на 1 каждый раз, когда IP-пакет проходит через узел. Если значение Hop Limit уменьшается до нуля, пакет отбрасывается.
  Source Address (Адрес источника): длина 128 бит. В этом поле указывается адрес отправителя пакета.
  Destination Address (Адрес назначения): длина 128 бит. В этом поле указывается адрес получателя пакета.

## Slide 11: Расширенный заголовок IPv6
Version | Traffic Class | Flow Label |  | 
Payload Length |  |  | Next Header | Hop Limit
Source Address (128 bits) |  |  |  | 
Destination Address (128 bits) |  |  |  | 
40
байт
...
Данные
Переменная
длина
Переменная
длина
Next Header | Extension Header Length | 
Extension Header Data |  | 
Next Header | Extension Header Length | 
Extension Header Data |  | 
Длина расширенного заголовка: длина 8 бит. В этом поле указывается длина расширенного заголовка, исключая длину поля Next Header.
Данные расширенного заголовка: переменная длина. Это поле указывает полезную нагрузку расширенных заголовков и представляет собой комбинацию ряда опций и полей для заполнения.
Basic IPv6 Header Next Header=0 (Hop-by-Hop Options Header)
IPv6 Hop-by-Hop Options Header Next Header=51 (Authentication Header)
IPv6 Authentication Header Next Header=6 (TCP)
TCP Data Segment
Пример пакета IPv6
Notes: Заголовок пакета IPv4 содержит необязательное поле Options, которое может представлять параметры безопасности, отметки времени или записывать варианты маршрута. Поле Options расширяет заголовок пакета IPv4 с 20 до 60 байтов. Поле Options должно обрабатываться всеми промежуточными устройствами. В результате потребляется большое количество ресурсов. Поэтому на практике это поле редко используется.
IPv6 удаляет поле Options из основного заголовка и помещает его в расширенные заголовки, которые помещаются между основным заголовком IPv6 и PDU верхнего уровня. Пакет IPv6 может передавать ноль, один или несколько расширенных заголовков. Отправитель добавляет один или несколько расширенных заголовков к пакету только тогда, когда отправитель запрашивает устройство назначения или другие устройства для выполнения специальной обработки. Длина расширенных заголовков IPv6 не ограничена 40 байтами, так что новые параметры могут быть добавлены позже. Эта функция вместе с режимами обработки опций позволяет использовать опции IPv6. Однако для повышения эффективности обработки расширенного заголовка и производительности транспортного протокола длина расширенного заголовка всегда составляет целое число кратное 8 байт.
При использовании нескольких расширенных заголовков поле Next Header предыдущего заголовка указывает тип текущего расширенного заголовка. Таким образом, формируется цепной список заголовков пакетов.

## Slide 12
Notes: Если в одном пакете IPv6 используется более одного расширенного заголовка, эти заголовки должны появляться в следующем порядке:
  Заголовок Hop-by-Hop Options: несет дополнительную информацию, которая должна быть проверена каждым узлом на пути доставки пакета.
  Заголовок Destination Options: несет дополнительную информацию, которая должна быть проверена только узлом назначения пакета.
  Заголовок Routing: используется источником IPv6 для перечисления одного или нескольких промежуточных узлов, которые необходимо «посетить» на пути к месту назначения пакета.
  Заголовок Fragment: используется источником IPv6 для отправки пакета, длина которого превышает MTU пути к пункту назначения.
  Заголовок Authentication (AH): используется IPsec для обеспечения аутентификации, целостности данных и защиты от воспроизведения.
  Заголовок Encapsulating Security Payload (ESP): используется IPsec для обеспечения аутентификации, целостности данных, защиты от воспроизведения и конфиденциальности пакетов IPv6.

## Slide 13: Механизм обработки пакета IPv6
Исходный маршрутизатор
Целевой маршрутизатор
Промежуточный маршрутизатор
Промежуточный маршрутизатор
Обработка основного заголовка и заголовка Hop-by-Hop Options
Basic IPv6 Header Next Header=0 (Hop-by-Hop Options Header)
IPv6 Hop-by-Hop Options Header Next Header=51 (Authentication Header)
IPv6 Authentication Header Next Header=6 (TCP)
TCP Data Segment
Basic IPv6 Header Next Header=0 (Hop-by-Hop Options Header)
IPv6 Hop-by-Hop Options Header Next Header=51 (Authentication Header)
IPv6 Authentication Header Next Header=6 (TCP)
TCP Data Segment
Basic IPv6 Header Next Header=0 (Hop-by-Hop Options Header)
IPv6 Hop-by-Hop Options Header Next Header=51 (Authentication Header)
IPv6 Authentication Header Next Header=6 (TCP)
TCP Data Segment
Обработка всех заголовков пакетов
Длина основного заголовка пакета является фиксированной, что повышает эффективность переадресации.
Расширенные заголовки отвечают особым требованиям.
Создание пакета IPv6 по мере необходимости

## Slide 14: IPv6-адрес
Длина IPv6-адреса 128 бит. Обычно для разделения IPv6-адреса на восемь сегментов используется двоеточие. Каждый сегмент содержит 16 битов и представлен в шестнадцатеричной форме.
По аналогии с адресом IPv4 адрес IPv6 выражается в формате длина адреса IPv6/маски.
  Пример: 2001:0DB8:2345:CD30:1230:4567:89AB:CDEF/64
16 бит
16 бит
16 бит
16 бит
16 бит
16 бит
16 бит
16 бит
IPv6-адрес: 2001:0DB8:2345:CD30:1230:4567:89AB:CDEF
Номер подсети: 2001:0DB8:2345:CD30::/64
Буквы в адресе IPv6 не зависят от регистра. Например, A эквивалентно a.
2001 | : | 0DB8 | : | 0000 | : | 0000 | : | 0008 | : | 0800 | : | 200C | : | 417A

## Slide 15: Требования к сокращению IPv6-адреса
Сокращение IPv6-адреса выполняется в соответствии со следующими правилами.
2001 | : | 0DB8 | : | 0000 | : | 0000 | : | 0008 | : | 0800 | : | 200C | : | 417A
Начальные нули в каждом 16-битном сегменте можно опустить. Однако, если все биты в 16-битном сегменте являются нулями, необходимо зарезервировать хотя бы один нуль. Конечные нули опустить нельзя.
2001 | : | DB8 | : | 0 | : | 0 | : | 8 | : | 800 | : | 200C | : | 417A
Если один или несколько последовательных 16-битных сегментов содержат только нули, для их представления можно использовать двойное двоеточие (::), но только одно :: разрешено во всем IPv6-адресе.
Требования к сокращению
Примеры сокращения
Before 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 After ::1 Before 2001:0DB8:0000:0000:FB00:1400:5000:45FF After 2001:DB8::FB00:1400:5000:45FF
Before 2001:0DB8:0000:0000:0000:2A2A:0000:0001 After 2001:DB8::2A2A:0:1
Before 2001:0DB8:0000:1234:FB00:0000:5000:45FF After 2001:DB8::1234:FB00:0:5000:45FF
or 2001:DB8:0:1234:FB00::5000:45FF
Если сокращенный IPv6-адрес содержит два двойных двоеточия (::), то такой IPv6-адрес невозможно восстановить до исходного.
2001 | : | DB8 |  | :: |  | 8 | : | 800 | : | 200C | : | 417A

## Slide 16: Классификация IPv6-адресов
IPv6-адреса подразделяются на индивидуальные (unicast), многоадресные или групповые (multicast) и произвольные (anycast) адреса в зависимости от префикса адреса IPv6.
Глобальный индивидуальный адрес (GUA)
Уникальный локальный адрес (ULA)
Специальный IPv6-адрес
Другие индивидуальные адреса
Многоадресные адреса
Индивидуальные адреса
Произвольные адреса
IPv6-адреса
Локальный адрес канала (LLA)
FE80::/10
2000::/3
FD00::/8
В IPv6 широковещательные адреса не определены
Notes: Индивидуальные адреса идентифицируют один интерфейс устройства. Пакеты, отправленные на этот адрес, доставляются только на этот интерфейс. В IPv6 интерфейс может иметь несколько адресов IPv6. Помимо GUA, ULA и LLA, IPv6 имеет следующие специальные индивидуальные адреса:
  Неуказанный адрес: 0:0:0:0:0:0:0:0/128, или ::/128. Адрес используется в качестве адреса источника некоторых пакетов, например, сообщений Neighbor Solicitation (NS), отправленных во время DAD (обнаружение дубликатов адресов), или пакетов запроса, отправленных клиентом во время инициализации DHCPv6.
  Loopback-адрес: 0:0:0:0:0:0:0:1/128, или ::1/128, который используется для локальной кольцевой проверки (функция аналогична 127.0.0.1 в IPv4). Пакеты данных, отправленные в :: / 1, фактически отправляются на локальный узел и могут использоваться для локальной кольцевой проверки стеков локальных протоколов.
Многоадресные (или групповые) адреса IPv6, подобно одноименным адресам IPv4, идентифицируют группу интерфейсов. Пакеты, посылаемые на этот адрес, доставляются всем интерфейсам – участникам группы рассылки. Прослушивать пакеты для соответствующего многоадресного адреса могут только интерфейсы, которые входят в группу рассылки.
Произвольные адреса позволяют адресовать группу интерфейсов (обычно принадлежащих разным узлам). Однако в отличие от многоадресных адресов, пакеты, передаваемые на произвольный адрес, доставляются на один из интерфейсов (обычно «ближайший» интерфейс, согласно метрике маршрутизации), определяемых этим адресом.
Широковещательные адреса (Broadcast), которые используются в IPv4, в IPv6 отсутствуют. Широковещательные адреса заменены многоадресными.

## Slide 17: Формат индивидуального адреса IPv6
Индивидуальный адрес IPv6 состоит из двух частей:
  Префикс сети: состоит из n бит и соответствует идентификатору сети адреса IPv4.
  Идентификатор сети: состоит из (128 – n) бит и соответствует идентификатору хоста адреса IPv4.
Для обычных индивидуальных IPv6-адресов, например GUA и LLA, необходимо, чтобы префикс сети и идентификатор интерфейса были 64-битными.
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6
Префикс сети | Идентификатор интерфейса
n бит
128 – n бит
Notes: Для глобальных индивидуальных адресов, начинающихся с 000, может использоваться сетевой префикс, не являющийся 64-битным. Такие адреса в данном курсе не рассматриваются.

## Slide 18: Идентификатор интерфейса индивидуального IPv6-адреса
MAC-адрес (двоичный) 00111100-10010010-10000010 - 01001001-01111110-10011101
MAC-адрес (шестнадцатеричный) 3C-52-82-49-7E-9D
3 способа генерирования идентификатора интерфейса:
  Ручная настройка
  Автоматическая генерация системой
  Использование стандарта IEEE 64-битного расширенного уникального идентификатора (EUI-64)
Чаще всего используется EUI-64. Он преобразует MAC-адрес интерфейса в идентификатор интерфейса IPv6.
00111110-10010010-10000010-11111111-11111110-01001001-01111110-10011101
EUI-64 ID
(двоичный)
Бит 7
инверсия
Вставка FFFE
EUI-64 ID (шестнадцатеричный) 3E-52-82-FF-FE-49-7E-9D
1
2
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6
Notes: Идентификатор интерфейса имеет длину 64 бита и используется для идентификации интерфейса в канале связи. Идентификатор интерфейса должен быть уникальным для каждого канала. Идентификатор интерфейса используется для многих целей. Чаще всего идентификатор интерфейса присоединяется к префиксу локального адреса канала для формирования локального адреса канала интерфейса. Он также может быть присоединен к префиксу глобального индивидуального адреса IPv6 в SLAAC для формирования глобального индивидуального адреса интерфейса.
Стандарт IEEE EUI-64
  Преобразование MAC-адресов в идентификаторы интерфейсов IPv6 снижает нагрузку, связанную с выполнением конфигурации. В частности, для формирования IPv6-адреса нужен только сетевой префикс IPv6 в SLAAC.
  Недостаток этого метода — злоумышленники могут вычислить IPv6-адрес по MAC-адресу.

## Slide 19: Обычный индивидуальный IPv6-адрес
GUA также называется комбинируемым GUA. Такой адрес уникален в глобальной сети и используется хостами, которым необходим доступ в Интернет. Он является аналогом публичного IPv4-адреса.
Адрес сети и идентификатор интерфейса GUA обычно имеют длину 64 бита.
Префикс глобальной маршрутизации: назначается организации провайдером, обычно составляет не менее 45 бит.
Идентификатор подсети: организация может разделить подсети в зависимости от требований сети.
Идентификатор интерфейса: идентифицирует интерфейс устройства.
3 бита
45 бит
16 бит
64 бита
Адрес сети
001 | Префикс глобальной маршрутизации | Идентификатор подсети | Идентификатор интерфейса
Адрес хоста
IPv6
Интернет
2001:1::1/64
2001:2::1/64
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6
Notes: Эти адреса назначаются операторами связи или локальными интернет-регистраторами.

## Slide 20: Обычный индивидуальный IPv6-адрес — ULA
ULA — это частный IPv6-адрес, который можно использовать только в сети организации. Unique-Local Unicast-адреса (ULA) используются для идентификации устройств внутри организации, поэтому пакеты, которые в качестве источника или назначения имеют этот адрес, не будут передаваться через интернет.
8 бит
40 бит
16 бит
64 бита
В ULA используется сегмент FC00::/7, в настоящее время используется сегмент FD00::/8. FC00::/8 – зарезервирован для будущих применений.
Хотя ULA действителен только в ограниченном диапазоне, он также имеет глобально уникальный префикс (сгенерированный с использованием псевдослучайного алгоритма, который обеспечивает высокую вероятность его уникальности.)
1111 1101 | Глобальный идентификатор | Идентификатор подсети | Идентификатор интерфейса
IPv6
Интернет
FD00:1AC0:872E::1/64
FD00:1AC0:872E::2/64
FD00:2BE1:2320::1/64
Сгенерирован с использованием
псевдослучайного алгоритма
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6

## Slide 21: Обычный индивидуальный IPv6-адрес — LLA
LLA — это еще один тип IPv6-адреса с ограниченной областью применения. Допустимый диапазон LLA — это локальная ссылка с префиксом FE80::/10.
10 бит
54 бита
64 бита
LLA используется для взаимодействия по каналу связи, например, во время IPv6 SLAAC и обнаружения соседей IPv6.
Маршрутизаторы (коммутаторы 3-го уровня) не передают пакеты с LLA-адресами, указанными в качестве источника или назначения, через другие линии связи. Другими словами, LLA-адреса используются только в пределах линии связи.
Каждый интерфейс IPv6 имеет LLA. Устройства Huawei поддерживают автоматическое создание и ручную настройку LLA.
1111 1110 10 | 0 | Идентификатор интерфейса
IPv6
Интернет
FE80::1
FE80::2
Зафиксировано на 0
FE80::3
FE80::4
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6

## Slide 22: Многоадресный адрес IPv6
Многоадресные адреса IPv6 идентифицируют группу интерфейсов и обычно используется в сценариях связи «один-ко-многим».
Многоадресный адрес IPv6 может использоваться только в качестве адреса назначения пакетов IPv6.
11111111 | Флаги | Область | Зарезервировано (должно быть 0) | Идентификатор группы
8 бит
4 бита
4 бита
80 бит
32 бита
Flags: постоянная или временная группа многоадресной рассылки.
Scope: область действия группы многоадресной рассылки.
Group ID: идентификатор группы многоадресной рассылки.
Сеть
многоадресной рассылки
Неполучатель
Получатель
Неполучатель
Неполучатель
Источник многоадресной рассылки
Получатель
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6
Notes: Типы и область действия многоадресных групп IPv6:
  Флаги (Flags)
    0000: постоянная или известная многоадресная группа
    0001: временная многоадресная группа
  Область (Scope)
    0: зарезервировано
    1: Interface-Local – многоадресная группа является локальной и определена в рамках одного узла
    2: Link-Local – многоадресная группа определена в пределах линии связи (например, FF02::1)
    5: Site-Local – многоадресная группа определена в рамках локальной сети
    8: Organization – многоадресная группа определена в рамках распределенной сети организации
    E: Global – глобальная многоадресная группа
    F: зарезервировано

## Slide 23: Многоадресный адрес запрошенного узла
Если узел имеет индивидуальный или произвольный адрес IPv6, для адреса создается многоадресный адрес запрошенного узла, и узел присоединяется к соответствующей многоадресной группе. Адрес используется для обнаружения соседей и обнаружения повторяющихся адресов (DAD). Многоадресный адрес запрошенного узла действителен только на локальном канале.
64 бита
64 бита
Индивидуальный или
произвольный адрес IPv6
Соответствующий
многоадресный адрес
запрошенного узла
FF02 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | FF | 
104 бита (фиксированный префикс)
24 бита
Префикс IPv6-адресв | Идентификатор интерфейса
24 бита
скопированы
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6
Notes: Пример сценария использования многоадресной группы запрошенных узлов: в IPv6 ARP и широковещательные адреса отменены. Если устройство запрашивает MAC-адрес, соответствующий IPv6-адресу, устройству необходимо отправить пакет запроса, который является многоадресным пакетом. IPv6-адрес назначения пакета — это многоадресный адрес запрошенного узла, соответствующий целевому индивидуальному IPv6-адресу. Поскольку только целевой узел прослушивает многоадресный адрес запрошенного узла, многоадресный пакет будет принят только целевым узлом. И это не влияет на производительность сети других нецелевых узлов.

## Slide 24: Произвольный адрес IPv6
Произвольные адреса идентифицируют группу сетевых интерфейсов, которые обычно принадлежат разным узлам. Произвольный адрес может использоваться в качестве адреса источника или назначения пакетов IPv6.
Веб-сервер 1
Используют один и тот же IPv6-адрес 2001:0DB8::84C2.
ПК1
ПК1 и ПК2 должны получить доступ
к веб-сервисам, предоставляемым 2001:0DB8::84C2.
ПК2
Веб-сервер 2
Интернет
Кратчайший путь ПК1 для доступа к веб-серверу
Кратчайший путь ПК2 для доступа к веб-серверу
Индивидуальный адрес IPv6
Многоадресный адрес IPv6
Произвольный адрес IPv6
Notes: В процессе задействован инициатор пакета и одно или несколько отвечающих устройств.
  Инициатором произвольного пакета обычно является хост, запрашивающий услугу (например, веб-сервис).
  Формат произвольного адреса такой же, как и у индивидуального адреса. Однако устройство может отправлять пакеты нескольким устройствам с одним и тем же произвольным адресом.
Преимущества произвольных адресов:
  Предоставление резервирования услуг. Например, пользователь может получить одну и ту же услугу (например, веб-сервис) с нескольких серверов, которые используют один и тот же произвольный адрес. Все эти серверы являются отвечающими устройствами для произвольных пакетов. Если произвольный адрес не используется и один сервер выходит из строя, пользователю необходимо получить адрес другого сервера, чтобы снова установить связь. Если произвольный адрес используется, и один сервер выходит из строя, пользователь автоматически связывается с другим сервером, который использует тот же адрес, используя функцию резервирования.
  Предоставление более качественного обслуживания. Например, компания развертывает два сервера, один – в провинции A, а другой – в провинции B, для предоставления одной и той же веб-услуги. В соответствии с правилом выбора оптимального маршрута, при доступе к веб-сервису, предоставляемому компанией, пользователи в провинции A предпочтительно подключаются к серверу, развернутому в провинции A. Это увеличивает скорость доступа, уменьшает задержку и значительно улучшает качество обслуживания пользователей.

## Slide 25
Обзор IPv6
Конфигурация IPv6-адреса
Примеры конфигурации IPv6

## Slide 26: IPv6-адреса хостов и маршрутизаторов
Индивидуальные IPv6-адреса и многоадресные адреса хостов и маршрутизаторов:
LLA сетевого адаптера | FE80::2E0:FCFF:FE35:7287
GUA назначается администратором | 2001::1
Loopback-адрес | ::1
Многоадресные адреса всех узлов | FF01::1 and FF02::1
Многоадресный адрес запрошенного узла, соответствующий каждому индивидуальному адресу сетевого адаптера | FF02::1:FF35:7287 FF02::1:FF00:1
LLA сетевого адаптера | FE80::2E0:FCFF:FE99:1285
GUA назначается администратором | 2001::2
Loopback-адрес | ::1
Многоадресные адреса всех узлов | FF01::1 и FF02::1
Многоадресные адреса всех маршрутизаторов | FF01::2 и FF02::2
Многоадресный адрес запрошенного узла, соответствующий каждому индивидуальному адресу сетевого адаптера | FF02::1:FF99:1285 FF02::1:FF00:2
Сеть

## Slide 27: Обслуживания индивидуальных IPv6-адресов
Перед отправкой пакетов IPv6 на интерфейсе настраивается адрес, процедуры DAD и разрешения адресов. В этом процессе важную роль играет протокол обнаружения соседей (NDP).
Ручная настройка
Генерируется системой
Динамически генерируется с использованием EUI-64
LLA
GUA
Ручная настройка
SLAAC (NDP)
Автоматическая настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния
DAD
Разрешение адреса
Конфигурация адреса
Пересылка данных
IPv6
Подобно запросам ARP в IPv4, сообщения ICMPv6 используются для создания сопоставлений между адресами IPv6 и адресами канального уровня (обычно MAC-адресами).
DAD аналогичен механизму Gratuitous ARP в IPv4 и используется для обнаружения конфликтов адресов.
GUA и LLA являются наиболее распространенными индивидуальными IPv6-адресами на интерфейсе. На одном интерфейсе можно настроить несколько адресов IPv6.

## Slide 28: NDP
NDP определен в RFC 2461, который был заменен RFC 4861.
NDP использует сообщения ICMPv6 для реализации функций.
NDP
DAD
Разрешение адреса
Анонсирование префикса
SLAAC
Тип ICMPv6 | Название сообщения
133 | Router Solicitation (RS)
134 | Router Advertisement (RA)
135 | Neighbor Solicitation (NS)
136 | Neighbor Advertisement (NA)
Механизм | RS 133 | RA 134 | NS 135 | NA 136
Разрешение адреса |  |  | √ | √
Анонсирование префикса | √ | √ |  | 
DAD |  |  | √ | √
Сообщения ICMPv6, используемые NDP
Notes: SLAAC — это «главный козырь» IPv6. Он позволяет легко подключать хосты IPv6 к сетям IPv6 без необходимости вручную настраивать адреса IPv6 и развертывать серверы приложений (например, DHCP-серверы) для назначения адресов хостам. SLAAC использует сообщения RS и RA ICMPv6.
При разрешении адресов используются сообщения NS и NA ICMPv6.
Процедура DAD использует сообщения ICMPv6 NS и NA, чтобы гарантировать, что в сети не существует двух одинаковых индивидуальных адресов. Процедура DAD выполняется на всех интерфейсах, прежде чем они начнут использовать индивидуальные адреса.

## Slide 29: Настройка динамического IPv6-адреса
Настройка с отслеживанием состояния
Посредством обмена сообщениями DHCPv6 сервер DHCPv6 автоматически настраивает адреса/префиксы IPv6 и другие параметры сети (например, адреса серверов DNS, NIS и SNTP).
Взаимодействие с DHCPv6
ПК (клиент DHCPv6)
Сервер DHCPv6
ICMPv6 RA
(My interface address prefix is 2000::/64.)
2000::1/64
ПК генерирует индивидуальный адрес на основе префикса адреса в RA и локально сгенерированного 64-битного идентификатора интерфейса (например, с использованием EUI-64).
Можно получить только IPv6-адреса. Такие параметры, как параметры сервера NIS и SNTP, получить невозможно. Для получения другой конфигурационной информации требуется DHCPv6 или ручная настройка.
2000::2E0:FCFF:FE35:7287/64
Настройка без отслеживания состояния
ПК
Маршрутизатор
Конфигурация динамического-адреса
DAD
Разрешение адреса
Notes: IPv6 поддерживает автоматическую настройку адресов с отслеживанием и без отслеживания состояния. Флаг управляемой конфигурации адресов (флаг M) и флаг другой конфигурации (флаг O) в сообщениях ICMPv6 RA используются для управления режимом, в котором терминалы автоматически получают адреса.
Для конфигурации адреса с отслеживанием состояния (DHCPv6), M = 1, O = 1:
  Используется DHCPv6. Клиент IPv6 получает полный 128-битный адрес IPv6, а также другие параметры адреса, такие как параметр адреса сервера DNS и SNTP, от сервера DHCPv6.
  Сервер DHCPv6 записывает распределение IPv6-адреса (именно здесь происходит отслеживание состояния).
  Этот метод сложен и требует высокой производительности DHCPv6-сервера.
  Настройка адреса с отслеживанием состояния в основном используется для назначения IP-адресов проводным терминалам на предприятии, что упрощает управление адресами.
Для SLAAC, M = 0, O = 0:
  Используется ICMPv6.
    Маршрутизатор с поддержкой ICMPv6 RA периодически анонсирует префикс адреса IPv6 канала, подключенного к узлу.
    И наоборот, хост отправляет сообщение ICMPv6 RS, а маршрутизатор отвечает сообщением RA, чтобы сообщить префикс адреса IPv6 канала.

## Slide 30
Notes:   Хост получает префикс IPv6-адреса из сообщения RA, возвращаемого маршрутизатором, и комбинирует префикс с идентификатором локального интерфейса для формирования индивидуального IPv6-адреса.
  Если хосту нужно получить другую конфигурационную информацию, он может использовать DHCPv6. Когда используется DHCPv6, M = 0 и O = 1.
  В SLAAC информация о статусе хостов или о том, находятся ли хосты в сети, для маршрутизаторов не имеет значения.
  SLAAC применяется в сценариях, в которых имеется большое количество терминалов, которым не нужны другие параметры, кроме адресов. Таким сценарием является Интернет вещей.
Система доменных имен (DNS): механизм, который сопоставляет легко запоминающиеся доменные имена с адресами IPv6, которые могут быть идентифицированы сетевыми устройствами.
Сетевая информационная система (NIS): система управляет всеми конфигурационными файлами, связанными с управлением компьютерной системой в компьютерных сетях.
Простой протокол сетевого времени (SNTP): является упрощённой реализацией протокола NTP и используется для синхронизации часов компьютеров в Интернете.

## Slide 31: DAD
Независимо от того, как настроен индивидуальный IPv6-адрес, хост или маршрутизатор:
  Выполняет DAD посредством сообщений ICMPv6.
  Использует индивидуальный адрес только после прохождения процедуры DAD.
Source 5489-98C8-1111
Destination 3333-FF00-FFFF
Source ::
Destination FF02::1:FF00:FFFF
ICMPv6 (Type135) NS
Target: 2001::FFFF
Source 5489-9850-2222
Destination 3333-0000-0001
Source 2001::FFFF
Destination FF02::1
ICMPv6 (Type136) NA
Target: 2001::FFFF
MAC 5489-9850-2222
2001::FFFF/64
5489-98C8-1111
2001::FFFF/64
5489-9850-2222
ПК
R1
Устройство, которое было подключено
Новое устройство
[DUPLICATE]
ICMPv6 NS
ICMPv6 NA
1
2
3
Конфигурация динамического-адреса
DAD
Разрешение адреса
Notes: Предположим, что R1 - это онлайн-устройство с IPv6-адресом 2001::FFFF/64. После того, как компьютер перейдет в режим онлайн, он будет настроен с тем же IPv6-адресом. Перед использованием адреса IPv6 ПК выполняет DAD для адреса IPv6. Процесс заключается в следующем:
  ПК отправляет NS-сообщение на канал в многоадресном режиме. IPv6-адресом источника NS-сообщения является ::, а IPv6-адресом назначения является многоадресный адрес запрошенного узла, соответствующий 2001::FFFF для DAD, то есть, FF02::1:FF00:FFFF. Сообщение NS содержит адрес назначения 2001::FFFF для DAD.
  Все узлы на канале получают многоадресное сообщение NS. Интерфейсы узлов, которые не настроены с 2001::FFFF, не добавляются в многоадресную группу запрошенных узлов, соответствующую 2001::FFFF. Следовательно, эти интерфейсы узла будут отбрасывать полученное NS-сообщение. Интерфейс R1 настроен с 2001::FFFF и присоединяется к многоадресной группе FF02::1:FF00:FFFF. После получения NS-сообщения с 2001::FFFF в качестве IP-адреса назначения, R1 анализирует сообщение и обнаруживает, что адрес назначения DAD совпадает с адресом его локального интерфейса. После этого R1 сразу же передает сообщение NA. Адрес назначения сообщения NA - FF02::1, то есть многоадресный адрес всех узлов. Кроме того, в сообщении NA заполняются адрес назначения 2001::FFFF и MAC-адрес интерфейса.
  ПК получает сообщение NA, и знает, что 2001 :: FFFF уже используется на канале. После чего ПК помечает этот адрес как дублированный. Этот IP-адрес нельзя использовать для связи. Если сообщение NA не получено, ПК определяет, что адрес IPv6 может быть использован. Механизм DAD аналогичен механизму Gratuitous ARP в IPv4.

## Slide 32: Разрешение адреса
В качестве замены функции разрешения адресов ARP в IPv4, IPv6 использует сообщения NS и NA ICMPv6.
Source 5489-98C8-1111
Destination 3333-FF00-0002
Source 2001::1
Destination FF02::1:FF00:2
ICMPv6 (Type135) NS
ICMPv6 DATA
Source MAC
5489-98C8-1111
Source 5489-9850-2222
Destination 5489-98C8-1111
Source 2001::2
Destination 2001::1
ICMPv6 (Type136) NA
ICMPv6 DATA
Target MAC
5489-9850-2222
2001::1/64
5489-98C8-1111
2001::2/64
5489-9850-2222
ПК
R1
Двунаправленное генерирование записей MAC-адресов соседей IPv6.
Запрос MAC-адреса, соответствующего 2001::2/64.
Ответ
Адресом назначения является многоадресный адрес запрошенного узла 2001::2.
1
2
Конфигурация динамического-адреса
DAD
Разрешение адреса
Notes: ARP или широковещательная рассылка не используется для разрешения IPv6-адресов. Вместо этого, для разрешения адресов канального уровня IPv6 использует те же сообщения NS и NA, что и в процедуре DAD.
Предположим, что ПК необходимо проанализировать MAC-адрес, соответствующий 2001::2 R1. Процедура заключается в следующем:
  ПК отправляет сообщение NS на 2001::2. Адресом источника сообщения NS является 2001::1, а адресом назначения является многоадресный адрес запрошенного узла, соответствующий 2001::2.
  После получения NS-сообщения R1 записывает IPv6-адрес источника и MAC-адрес источника ПК и отвечает одноадресным сообщением NA, которое содержит его собственный IPv6-адрес и MAC-адрес.
  ПК получает NA-сообщение, из этого сообщения получает IPv6-адрес источника и MAC-адрес источника. Таким образом, оба узла формируют записи о соседнем узле.

## Slide 33
Обзор IPv6
Конфигурация IPv6-адреса
Примеры конфигурации IPv6

## Slide 34: Базовые конфигурации IPv6 (1)
[Huawei] ipv6
Включите IPv6.
Включите устройство для отправки и получения одноадресных пакетов IPv6, включая локальные пакеты IPv6.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 enable
Включите IPv6 на интерфейсе в режиме интерфейса.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address ipv6-address link-local
Настройте LLA для этого интерфейса.
Вручную или автоматически настройте LLA для интерфейса в режиме интерфейса.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto link-local
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }
Настройте GUA для этого интерфейса.
Вручную или автоматически настройте GUA для интерфейса (с отслеживанием состояния или без отслеживания состояния) в режиме интерфейса.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ipv6 address auto { global | dhcp }

## Slide 35: Базовые конфигурации IPv6 (2)
[Huawei] display ipv6 interface [ interface-type interface-number | brief ]
Выведите информацию IPv6 на интерфейсе.
[Huawei] display ipv6 neighbors
Выведите информацию записи о соседнем устройстве.
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] undo ipv6 nd ra halt
Включите интерфейс для отправки сообщений RA.
По умолчанию интерфейсы маршрутизатора Huawei не отправляют сообщения ICMPv6 RA. В этой ситуации другие устройства на каналах, подключенных к этим интерфейсам, не могут выполнять SLAAC.
Для выполнения SLAAC необходимо вручную включить функцию отправки сообщений RA.
[Huawei] ipv6 route-static dest-ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] | nexthop-ipv6-address } [ preference ]
Настройте статический маршрут IPv6.

## Slide 36: Пример: конфигурация небольшой сети IPv6 (1)
1. Включите IPv6 глобально и на соответствующих интерфейсах R1, R2, R3 и R4, а также включите интерфейсы для автоматической генерации LLA. Ниже в качестве примера используются настройка R1.
[R1]ipv6
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto link-local
2. Настройте статический GUA IPv6 на соответствующих интерфейсах R1 и R2.
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2001::1 64
Требования к конфигурации
  Подключите R1 и R2 через интерфейсы со статическими адресами IPv6.
  Настройте R2 как сервер DHCPv6, чтобы назначить GUA для GE 0/0/0 R3.
  Включите R2 для отправки сообщений RA и настройте GE 0/0/0 R4 для автоматического выполнения SLAAC на основе сообщений RA, отправленных маршрутизатором R2.
  Настройте статические маршруты для реализации взаимного доступа между устройствами.
GE 0/0/0
С использованием DHCPv6
R1
R4
R2
R3
GE 0/0/0
SLAAC
2002::1/64
GE 0/0/0
GE 0/0/1
2003::1/64
GE 1/0/0
2001::2/64
GE 0/0/0
2001::1/64
Сеть IPv6
[R2]interface GigabitEthernet 1/0/0
[R2-GigabitEthernet1/0/0]ipv6 address 2001::2 64
[R2-GigabitEthernet1/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2002::1 64
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2003::1 64

## Slide 37: Пример: конфигурация небольшой сети IPv6 (2)
3. Настройте R2 как сервер DHCPv6. Настройте соответствующий интерфейс R3 для получения GUA с помощью DHCPv6.
[R2]dhcp enable
[R2]dhcpv6 pool pool1
[R2-dhcpv6-pool-pool1]address prefix 2002::/64
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]dhcpv6 server pool1
[R3]dhcp enable
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto dhcp
GE 0/0/0
С использованием DHCPv6
R1
R4
R2
R3
GE 0/0/0
SLAAC
2002::1/64
GE 0/0/0
GE 0/0/1
2003::1/64
GE 1/0/0
2001::2/64
GE 0/0/0
2001::1/64
Сеть IPv6
Требования к конфигурации
  Подключите R1 и R2 через интерфейсы со статическими адресами IPv6.
  Настройте R2 как сервер DHCPv6, чтобы назначить GUA для GE 0/0/0 R3.
  Включите R2 для отправки сообщений RA и настройте GE 0/0/0 R4 для автоматического выполнения SLAAC на основе сообщений RA, отправленных маршрутизатором R2.
  Настройте статические маршруты для реализации взаимного доступа между устройствами.

## Slide 38: Пример: конфигурация небольшой сети IPv6 (3)
4. Включите R2 для анонсирования сообщений RA. Включите R4 для получения адреса через SLAAC на основе сообщений RA, отправленных маршрутизатором R2.
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]undo ipv6 nd ra halt
[R4]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address auto global
GE 0/0/0
С использованием DHCPv6
R1
R4
R2
R3
GE 0/0/0
SLAAC
2002::1/64
GE 0/0/0
GE 0/0/1
2003::1/64
GE 1/0/0
2001::2/64
GE 0/0/0
2001::1/64
Сеть IPv6
Требования к конфигурации
  Подключите R1 и R2 через интерфейсы со статическими адресами IPv6.
  Настройте R2 как сервер DHCPv6, чтобы назначить GUA для GE 0/0/0 R3.
  Включите R2 для отправки сообщений RA и настройте GE 0/0/0 R4 для автоматического выполнения SLAAC на основе сообщений RA, отправленных маршрутизатором R2.
  Настройте статические маршруты для реализации взаимного доступа между устройствами.

## Slide 39: Пример: конфигурация небольшой сети IPv6 (4)
5. Настройте статические маршруты на R4.
[R4]ipv6 route-static 2001:: 64 2003::1
[R4]ipv6 route-static 2002:: 64 2003::1
6. Настройте агрегированный статический маршрут на R1.
[R1]ipv6 route-static 2002:: 15 2001::2
7. Настройте маршрут по умолчанию на R3.
[R3]ipv6 route-static :: 0 2002::1
GE 0/0/0
С использованием DHCPv6
R1
R4
R2
R3
GE 0/0/0
SLAAC
2002::1/64
GE 0/0/0
GE 0/0/1
2003::1/64
GE 1/0/0
2001::2/64
GE 0/0/0
2001::1/64
Сеть IPv6
Требования к конфигурации
  Подключите R1 и R2 через интерфейсы со статическими адресами IPv6.
  Настройте R2 как сервер DHCPv6, чтобы назначить GUA для GE 0/0/0 R3.
  Включите R2 для отправки сообщений RA и настройте GE 0/0/0 R4 для автоматического выполнения SLAAC на основе сообщений RA, отправленных маршрутизатором R2.
  Настройте статические маршруты для реализации взаимного доступа между устройствами.

## Slide 40
  Какая форма является наиболее сокращенной формой IPv6-адреса 2001:0DB8:0000:0000:032A:0000:0000:2D70?
  Опишите процедуру SLAAC для хостов IPv6?
Notes: 2001:DB8::32A:0:0:2D70 или 2001:DBB:0:0:32A::2D70
Хост IPv6 получает префикс адреса из сообщения RA, отправляемого соответствующим интерфейсом маршрутизатора, а затем генерирует идентификатор интерфейса, вставляя 16-битный FFFE в существующий 48-битный MAC-адрес интерфейса хоста. После создания IPv6-адреса хост IPv6 проверяет уникальность адреса через DAD.

## Slide 41
Сравнение | IPv6 | IPv4
Длина адреса | 128 бит | 32 бита
Формат пакета | Фиксированный 40-байтовый основной заголовок пакета + расширенные заголовки переменной длины | Основной заголовок, содержащий поле Options для поддержки расширенных функций
Тип адреса | Индивидуальный, многоадресный и произвольный | Индивидуальный, многоадресный и широковещательный
Конфигурация адреса | Статический, DHCP и SLAAC | Статический и DHCP
DAD | ICMPv6 | Gratuitous ARP
Разрешение адреса | ICMPv6 | ARP